# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类/报批稿）

项目名称：永德鑫阳商贸有限公司泡沫箱制造建设项目

建设单位（盖章）：永德鑫阳商贸有限公司

编制日期：             2022年3月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 永德鑫阳商贸有限公司泡沫箱制造建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2112-530923-04-05-798173 |
| 建设单位联系人 | 余雪锋 | 联系方式 | 13988371077 |
| 建设地点 | 云南省临沧市永德县永康镇永康特色工业园区 |
| 地理坐标 | （99度22分45.725秒，24度5分8.055秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2924泡沫塑料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业，53、塑料制品业292 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 永德县发展和改革局永德县粮食和物资储备局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2112-530923-04-05-798173 |
| 总投资（万元） | 560 | 环保投资（万元） | 24 |
| 环保投资占比（%） | 4.3% | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是 | 用地（用海） 面积（m2） | 5000m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 园区规划报告正在编制中。 |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价报告正在编制中。 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 一、与产业政策的符合性分析 根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目生产的产品不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中需要限制、淘汰类目录产品；项目使用设备、生产工艺未列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》中需要限制、淘汰类目录设备、生产工艺，故本项目符合国家现行的产业政策。 二、与“三线一单”符合性分析 1、生态保护红线符合性 项目选址位于云南省临沧市永德县永康镇永康特色工业园区，为工业用地，不在生态红线范围内，满足生态保护红线要求。 2、环境质量底线 项目选址区域为环境空气功能区二类区，环境空气质量标准均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准，项目所在区域属于达标区域，空气质量好，尚有容量进行项目建设，同时本项目建成后废气排放量小，经采取相关措施后，环境空气能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准的要求。本项目周边地表水水体主要为永康河，属于怒江水系。按《临沧市水功能区划》（2015年修订），永康河永德开发利用区（忙海水库坝址至十里箐段）水环境功能为农业、工业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。根据《2020年临沧市环境状况公报》中永康河水质符合Ⅱ类水质标准，满足水环境功能Ⅲ类水质的要求。本项目无外排废水，不会对项目周边地表水造成影响。本项目所在区域为3类声环境功能区，项目区内无大的噪声源存在，噪声贡献值较小，项目区声环境能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准的要求。本项目建成后噪声产生量小，经采取相关措施后，周围声环境能满足《声环境质量标准》3类标准要求，本项目建设运营不会改变项目所在区域的声环境功能。 综上所述，本项目建设符合环境质量底线要求。 3、资源利用上线 项目用水由园区供水管网供给，用电由市政电网供给，聚苯乙烯、生物质燃料等均从合法供应方购买。本项目不属于高污染、高能耗、高水耗的建设项目，项目所耗资源均在区域资源承载能力范围内，符合资源利用上线的要求。 4、环境准入负面清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。项目所在区域无环境准入负面清单。 综上所述，建设项目符合“三线一单”相关要求。 三、选址合理性分析 项目位于云南省临沧市永德县永康镇永康特色工业园区，项目地理坐标为：东经99度22分45.725秒，北纬24度5分8.055秒。项目周围无自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需特殊保护的环境敏感区，以及天然林、重要湿地等生态敏感区与脆弱区，无明显的环境制约因素，不会与周围的其他服务项目和设施产生冲突。 本项目建成后，项目运营产生的废气、废水、噪声、固废等污染物源强较低。园区基础设施建设过程中，区域已铺设有供水管网、已建化粪池，能满足项目生产生活用水、排水要求，生活污水通过化粪池收集后外运施肥；生产废水循环使用，不外排；发泡成型过程有机废气经废气处理设施（集气罩+光催化氧化+活性炭吸附+15m排气筒）净化处理后达标排放；锅炉烟气经配套设施（1套旋风+袋式除尘器+30m排气筒）处理后达标排放；噪声源强采取基础减震、建筑隔声等降噪措施经距离衰减后对周边声环境影响较小，厂界外周边50m范围内不存在医院、学校、机关、科研单位、住宅、自然保护区等声环境保护目标；固废分类收集，合理妥善处置。项目产生的污染物均按照环保要求采取措施进行处理处置，能够满足达标排放要求，对周边居民区影响较小，不会改变项目区环境质量现状。区域交通便利，能满足项目运输要求。 根据上述分析，评价认为项目选址较为合理。 四、与现行大气污染防治政策符合性分析 根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）相关要求，本项目建设情况与国家发布的相关政策的相符性分析见下表。 表1-1 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53 号）相符性分析表 序号 政策要求 本项目建设内容 符合性分析 1 大力推进源头替代。 本项目原材料主要是聚苯乙烯，购买的聚苯乙烯颗粒为低VOCS含量原材料。 符合 2 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCS物料（包括含VOCS原辅材料、含VOCS产品、含VOCS废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCS无组织排放。 本项目加强对无组织排放的治理，生产场所密闭。采用“集气罩+光催化氧化+活性炭吸附”处理工艺对有机废气进行治理，收集效率85%，处理效率50%。 符合 3 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCS治理效率。 本项目生产工艺为行业内先进生产工艺，主要为发泡工艺，污染物产生量较低，VOCS采用“集气罩+光催化氧化+活性炭吸附”处理工艺对其进行治理，收集效率85%，处理效率50%。 符合 4 推进VOCS综合治理：因地制宜推进VOCS综合治理，企业应依据排放废气的风量、温度、浓度、组分以及工况等，选择适宜的技术路线，确保稳定达标排放。 本项目发泡、成型过程产生的有机废气采用“集气罩+光催化氧化+活性炭吸附”处理工艺对其进行治理，收集效率85%，处理效率50%，能有效控制VOCS的排放，并能保证稳定达标排放。 符合 5 深入实施精细化管控。各地应围绕当地环境空气质量改善需求，根据O3、PM2.5来源解析，结合行业污染排放特征和VOCS物质光化学反应活性等，确定本地区VOCS控制的重点行业和重点污染物，兼顾恶臭污染物和有毒有害物质控制等，提出有效管控方案，提高VOCS治理的精准性、针对性和有效性。 本项目加强企业运行管理。企业系统梳理VOCS排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，相关台账记录至少保存三年。 符合 五、与临沧市打赢蓝天保卫战三年行动任务责任清单符合性分析 表1-2 与临沧市打赢蓝天保卫战三年行动任务责任清单符合性分析一览表 序号 责任清单内容 项目建设情况 符合性 1 加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，落实国家《产业结构调整指导目录》。 本项目生产的产品不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中需要限制、淘汰类目录产品；项目使用设备、生产工艺未列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》中需要限制、淘汰类目录设备、生产工艺，故本项目符合国家现行《产业结构调整指导目录》。项目严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准。项目废气采用“集气罩+光催化氧化+活性炭吸附”处理，处理后的废气经15m高的排气筒达标排放；锅炉产生的废气经旋风+袋式除尘器处理达标后经30m高的排气筒达标排放。项目生活污水经化粪池处理后定期清掏外运施肥；生产废水循环使用，不外排。项目一般固废：锅炉废渣、边角料及不合格品外售处理；危险废物：废UV灯管、废活性炭、废机油等危险废物危废暂存间收集后交由有资质单位统一处置；生活垃圾由环卫部门定期清运。厂区内各机械设备运行中产生的机械噪声通过基础减振、建筑隔声等措施确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类标准。 符合 2 深化工业污染治理。强化工业企业无组织排放管控。开展建材、有色等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查，建立管理台账，对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理。推进各类园区循环化改造、规范发展和提质增效。大力推进企业清洁生产。 运营期间定期对无组织排放废气进行监测，并建立管理台账，包括物料运输、装卸、储存、转移、工艺过程、环境监测等，对无组织排放废气实施深度治理。项目废气采用“集气罩+光催化氧化+活性炭吸附”处理，处理后的废气经15m高的排气筒达标排放；锅炉产生的废气经旋风+袋式除尘器处理达标后经30m高的排气筒达标排放。运营期大气污染物排放达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB131572-2015），锅炉废气排放达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2规定的新建燃煤锅炉大气污染物排放限值。 符合 3 继续实施能源消耗总量和强度双控行动。健全节能标准体系，大力开发、推广节能高效技术和产品，实现重点用能行业、设备节能标准全覆盖。 项目生活污水经化粪池处理后定期清掏外运施肥；生产废水循环使用，不外排。项目一般固废：锅炉废渣、边角料及不合格品外售处理；危险废物：废UV灯管、废活性炭、废机油等危险废物暂存危废间，收集后交由有资质单位统一处置；生活垃圾由环卫部门定期清运。实施了能源消耗总量和强度双控行动。 符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、工程建设内容 项目总占地面积5000m2，总建筑面积2735m2，项目建设一条泡沫箱生产线，年产450万个泡沫箱；主要建设内容包括：生产车间、成品区、锅炉房等。项目主要建设内容详见下表。 表2-1 项目组成及主要环境问题一览表 工程类别 项目名称 工程建设内容及规模 可能产生的环境 影响 备注 施工期 营运期 主体工程 生产车间 位于项目区北侧，总面积为1260m2，高5m，生产车间西侧布置主要生产设备：发泡机、成型机，建成后可达年产450万个泡沫箱的生产能力。 施工扬尘、噪声、废水、垃圾，生活污水、生活垃圾 废气、噪声、废水、固废 园区已建 辅助工程 成品区（仓库） 位于项目区南侧，总面积为1260m2，高5m，用于存放成品。 噪声、固废 园区已建 锅炉房 位于生产车间西侧，面积为80m2，主要摆放锅炉。 噪声、废水 新建 设备区 位于生产车间北侧，面积为75m2，主要摆放空压机、空气罐、蒸汽罐。 办公区 位于仓库西侧，面积75m2，用于员工办公。 生活垃圾 仓库内部 公用工程 供电 供电管网 / 依托现有 供水 供水管网 / 依托现有 排水 生活污水经化粪池（10m3）处理后定期清掏外运施肥；锅炉排水为清净下水，厂区泼洒逸尘；冷凝水为清净下水，经冷却塔及水池（60m2）冷却后回用于生产；循环冷却废水属于清净下水，经冷却处理后循环使用。 废水 化粪池园区已建，循环水池新建 供热 生产由生物质锅炉供热。 / 环保工程 废气 项目废气主要为发泡成型过程产生的有机废气和锅炉烟气。在发泡、成型上方设置集气罩（1m×1m）收集（收集效率85%），经“光催化氧化+活性炭吸附”处理（风量为10000m3/h，处理效率50%）后通过15m排气筒以有组织形式排放。未收集部分无组织排放。项目生物质锅炉配套建设1套旋风+袋式除尘器，除尘效率为90%，处理后经30m高排气筒排放。 废气、噪声 新建 废水 生活污水经化粪池（10m3）处理后定期清掏外运施肥；锅炉排水为清净下水，厂区泼洒逸尘；冷凝水为清净下水，经冷却塔及水池（60m2）冷却后回用于生产；循环冷却废水属于清净下水，经冷却处理后循环使用。 废水 化粪池园区已建，循环水池新建 噪声 设备置于厂房内，基础减震、厂房隔声、合理布局。 噪声 新建 固体废物 一般固废：锅炉废渣、边角料及不合格品暂存仓库东北角固废间（10m3）外售处理。 危险废物：废UV灯管、废活性炭、废机油等危险废物暂存仓库东北角危废间（5m3），收集后交由有资质单位统一处置。 生活垃圾由环卫部门定期清运。 一般固废、危险固废、生活垃圾 新建（仓库内） 二、总平面布置 项目总占地面积5000m2，总建筑面积2735m2，包括生产车间、成品区（仓库）、锅炉房、办公区等；其中生产车间位于项目区北侧，建筑面积1260m2，生产设备设置于车间西侧；成品区（仓库）位于项目区南侧，面积1260m2；办公区位于仓库内部西侧，面积为75m2；项目区西北侧设锅炉房，面积为80m2；北侧设空压机等设备区，面积75m2；北侧设循环水池和冷却塔，面积为60m2；出入口设置在项目区东侧。项目区总平面布置较为紧凑，场内按功能不同分区布置，既相对独立又相互衔接。项目总平面布置见附图4-1和附图4-2。 废气处理措施方面，在生产车间中的发泡、成型工序上方设置集气罩收集，经“光催化氧化+活性炭吸附”装置处理后通过15m排气筒有组织排放，未收集部分无组织排放；项目生物质锅炉配套建设1套旋风+袋式除尘器，烟气处理后经30m高排气筒排放。整体来说项目各项废气处理措施均就近对相应污染物进行处置，且排气筒高度满足要求，废气环保设施布置合理。 废水处理措施方面，园区化粪池位于项目区西侧，生活污水经化粪池处理后定期清掏外运施肥；生产废水均为清净下水，经冷却塔和循环水池后循环使用，不外排。废水处置措施布置可行。 综上，项目平面布置合理可行。 三、原辅料及能源情况 生产所需物料详见表2-2。 表2-2 主要物料一览表 序号 名称 单位 数量 备注 1 原材料 EPS（可发性聚苯乙烯） t/a 750 （袋装——40kg/袋） 2 能源消耗 水 t/a 2301 园区供水管网 3 生物质燃料 t/a 750 外购 4 电 kWh/a 45万 市政电网供给 原辅料理化性质： 本项目原材料为可发性聚苯乙烯成品，原料呈珠粒状，珠粒直径为0.7~1.0mm。可发性聚苯乙烯主要由聚苯乙烯及戊烷（发泡剂）组成，聚苯乙烯和戊烷所占的比例分别为96%、4~6%。聚苯乙烯及戊烷的理化特性见表2-3。 表2-3 主要原辅材料理化性质、毒性毒理一览表 序号 原料名称 理化特性 燃烧爆炸性 毒性毒理 1 聚苯乙烯 [C8H8]n 无毒、无色透明粒状物。粉体与空气可形成爆炸性混合物，当达到一定浓度时，遇火星会发生爆炸。加热分解产生易燃气体。用于加工成无线电、电视、雷达等的绝缘材料，并用于制硬质泡沫塑料、薄膜、日用品、耐酸容器等，也用于合成纤维和涂料。 可燃 无毒 2 戊烷 C5H12 无色液体，有微弱的薄荷香味。熔点-129.8℃。沸点36.1℃。蒸气压53.32(18.5℃)。相对密度2.48。溶于乙醇、乙醚、丙酮、苯、氯仿等多数有机溶剂。用作溶剂，制造人造冰、麻醉剂，合成戊醇、异戊烷等。 易燃 低毒物质。LD50：无资料 LC50：1000mg/m3（小鼠吸入） 四、主要生产设备 项目主要生产设备详见表2-4。 表2-4 生产设备一览表 序号 名称 型号 数量（台） 位置 年运行时间（h） 1 自动定量预发机（发泡机） PSJ-1400 2 生产车间 2400 2 全自动泡沫成型机 PSZ-1820 6 生产车间 2400 3 螺杆式空压机 12立方/8公斤 1 设备区 2400 4 生物质锅炉 2吨 1 锅炉房 2400 5 冷却塔 DTA-60T 1 生产车间北侧 2400 五、产品方案及产品规模 项目产品方案详见下表。 表2-5 产品产能一览表 序号 产品名称 年产量（万个/年） 规格（mm） 用途 1 泡沫箱1号箱 75 53.5x38x18cm 储存 2 泡沫箱2号箱 75 53.5x38x20cm 储存 3 泡沫箱3号箱 75 53.5x38x22cm 储存 4 泡沫箱4号箱 75 53.5x38x24cm 储存 5 泡沫箱5号箱 75 53.5x38x27cm 储存 6 泡沫箱6号箱 75 53.5x38x31cm 储存 合计 450万个/年 六、物料平衡 项目生产物料平衡见下表。 表2-6 生产物料平衡表 输入 输出 名称 输入（t/a） 占比（%） 名称 输出量（t/a） 占比（%） EPS（可发性聚苯乙烯） 750 100 泡沫箱 747.76 99.7 边角料、不合格品 1.5 0.2 废气 0.74 0.1 合计 750 100 合计 750 100 七、水平衡 由供水管网供水，用水主要为生活用水、生产用水。项目废水主要为生活污水、锅炉排水及冷凝水、循环冷却废水。 ①生活污水 劳动定员20人，生活用水量约为3t/d，年生产天数为300天，年生活用水量约为900t/a，生活污水产生量（按用水量80%计）约为2.4t/d，720t/a。 ②锅炉排水及冷凝水 根据业主单位生产资料，项目每天平均工作8小时，生产时每小时需提供2t蒸汽，则蒸汽提供量为16t/d。其蒸汽平衡图见下图。 图2-1 项目蒸汽平衡图（t/d） 根据项目蒸汽平衡图，项目锅炉用水16.32t/d，锅炉强制排水0.32t/d，蒸汽冷凝水为16t/d。锅炉排水为清净下水，厂区泼洒逸尘；冷凝水为清净下水，经冷却后回用于生产。 ③循环冷却废水 项目生产时成型冷却过程中产生冷却废水，冷却废水属于清净下水，经冷却处理后循环使用。生产过程中循环水量约为45t/d，冷却过程中由于蒸发损耗，需补充新鲜水3.75t/d。 项目运营过程中用水及废水产生情况见下表。 表2-7 项目用排水情况一览表 用水项目 用水量 废水产生量 处置方式及去向 锅炉用水 16.32t/d 强制排水0.32t/d 属于清净下水，泼洒逸尘 蒸汽冷凝水16t/d 循环使用 冷却用水 循环45t/d 45t/d 经冷却后循环使用 补充水3.75t/d / 蒸发损耗 生活用水 3t/d 2.4t/d 生活污水经化粪池处理后定期清掏外运施肥 图2-2 项目水平衡图（t/d） 八、工作制度及劳动定员 项目劳动定员为20人，每年生产300天，每天1班，每班工作8小时。 九、项目与周边基础设施依托关系 （1）交通 依托园区道路，园区道路建设中，已平整压实，建成后能满足项目运输要求。 （2）供水 依托园区供水管网，园区供水管网建设中，建成后能满足项目供水要求。 （3）供电 依托市政供电管网。 （4）污水处理设施 生活污水经化粪池（10m3）处理后定期清掏外运施肥；锅炉排水为清净下水，厂区泼洒逸尘；冷凝水为清净下水，经冷却塔及水池（60m2）冷却后回用于生产；循环冷却废水属于清净下水，经冷却处理后循环使用。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程及产污位置分析 施工期主要污染产生的环节为以下几个方面： （1）在施工过程中，各种施工机械在运转中产生噪声，其噪声强度与施工设备的种类及施工队伍的管理等有关； （2）基础工程、装修工程等引起的扬尘将使周围空气中的TSP浓度升高； （3）施工过程会产生一定量的污水，如管理或处理不当，将对项目所在地周围环境造成一定的污染； （4）施工过程中还会产生施工垃圾，如果处理不当，将对项目区环境造成一定的污染。 施工期主要工艺流程及产污位置见下图： 图2-3 施工期主要工艺流程及产污位置 二、营运期工艺流程及产污位置 （一）工艺流程 图2-4 泡沫箱生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述：泡沫箱工艺包括预发泡、熟化、成型，泡沫箱自然干燥后即成成品。项目在发泡、成型过程中温度控制在100℃。 （1）预发泡：项目使用原料为EPS，原料呈珠粒状，珠粒直径为0.7~1.0mm。原料粒内含有发泡剂（戊烷），戊烷含量约为4~6%的重量，发泡剂在珠粒内以液态形式储存。预发泡过程在发泡机中完成，能量来源为干燥的饱和蒸汽。EPS投入发泡机再通过饱和蒸汽，蒸汽在EPS珠粒内冷凝，释放热量以软化EPS，并使EPS珠粒内的发泡剂（戊烷）开始沸腾气化，气化的戊烷气体增加了EPS珠粒内的压力，从而使EPS珠粒膨胀。预发泡蒸汽压力为0.3~1.0bar，预发泡温度一般控制在85~92℃。预发泡时过湿的蒸汽缺少足够的热量，水分多，会造成发泡好的EPS密度过高并且在EPS珠粒传输时产生问题，因此在蒸汽进入发泡机前应先将冷凝水排出，在蒸汽管底部安装排水阀。预发泡过程中聚苯乙烯和发泡剂（戊烷）受热会产生少量的有机废气，以非甲烷总烃计，还产生一定量的冷凝水。 发泡过程是将可发性EPS直接置于蒸汽中进行的，通过珠粒和蒸汽在搅拌釜中的连续混合完成反应，预发泡以保持外界压力，并使已发泡的珠粒从顶端溢出。 （2）熟化：发泡以后珠粒要经熟化处理，使空气逐步渗入到跑孔中。熟化所需空气经空压机通入，可缩短熟化时间。 （3）成型：根据产品的规格，选择不同的模具。将熟化的预发泡珠粒放入具有特定型腔的模具中。成型过程包括加料、蒸汽成型、冷却及脱模过程。当熟化后的EPS珠粒进入模腔后再次通过蒸汽，蒸汽软化珠粒表面，珠粒之间开始软微粘接。冷却过程采用水冷和真空冷却结合方式，首先将雾化的水喷到模具表面，以吸收大量的热量，使水被气化，靠水分蒸发吸收热量，将模具初步冷却，在汽室里制造真空，水分蒸发，把气态的水抽走，带走热量。脱模时采用顶杆脱模，在慢速开模时传送风将EPS产品推到脱模一侧，当模具开到设定位置时，开传送风以帮助脱模，然后由顶杆把产品推出来。在成型过程中产生有机废气（非甲烷总烃）、冷凝水、设备噪声、边角料及不合格品等。 （4）干燥：将成型后的产品通过自然干燥，去除成品表面水分，此工序后即可得出成品。 （5）成品入库：产品生产完成后送入仓库储存待售。 （二）污染因素分析： 营运期主要污染工序见表2-8。 表2-8 产排污环节及污染物种类一览表 类别 污染产生工序 主要污染因子 废气 发泡成型 非甲烷总烃 锅炉废气 烟尘、SO2、NOx 噪声 生产过程设备运行 噪声 废水 生活污水 生活污水经化粪池（10m3）处理后定期清掏外运施肥。 生产废水 锅炉排水为清净下水，厂区泼洒逸尘；冷凝水为清净下水，经冷却后回用于生产；循环冷却废水属于清净下水，经冷却处理后循环使用。 固体废物 一般固体废物 生产、生活过程 生活垃圾、锅炉废渣、边角料及不合格品 危险废物 生产过程 废UV灯管、废活性炭、废机油 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于新建项目，根据现场调查不存在本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、大气环境 项目位于云南省临沧市永德县永康镇永康特色工业园区，项目区所在地为农村地区，为大气环境功能区划规定的二类区，项目区环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （1）常规污染物 根据《2020年临沧市环境状况公报》，7县城环境空气质量有效监测354～365天，轻度污染2～23天，均无中度及以上污染天气，优良天数比例在93.7%-99.4%之间。根据污染物浓度评价，各项污染物年均浓度均符合空气质量二级标准。属于环境空气质量达标区，因此评价认为项目区大气环境质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 （2）特征污染物 本项目大气环境特征污染物为非甲烷总烃。为了解区域特征污染物环境质量现状，本次评价收集《年产300万泡沫箱塑料制品建设项目检测报告》中无组织废气监测的结果。年产300万泡沫箱塑料制品建设项目位于本项目区北侧，距离约4.9km，无组织废气监测项目为非甲烷总烃，设置了上风向1个点，下风向2点，北侧1个居民点，监测时间为2021年6月18月至19日，检测方法采用《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》（HJ38-2017）和《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ604-2017，因此引用的监测数据有效可行。 表3-1 引用的非甲烷总烃环境质量现状监测结果 检测点位 采样日期 检测时段 检测结果（mg/m³） 非甲烷总烃 上风向10m1# 2021.06.18 10:47 0.27 11:36 0.30 12:45 0.27 2021.06.19 11:01 0.32 12:14 0.32 13:07 0.28 下风向20m2# 2021.06.18 10:51 0.69 11:41 0.68 12:52 0.72 2021.06.19 11:14 0.64 12:21 0.70 13:15 0.64 下风向20m3# 2021.06.18 11:07 0.66 12:12 0.68 13:04 0.63 2021.06.19 11:21 0.66 13:30 0.75 13:26 0.68 北侧居民点4# 2021.06.18 11:15 0.39 12:21 0.40 13:17 0.39 2021.06.19 11:31 0.65 12:42 0.40 13:34 0.38 根据收集的监测结果显示项目区域非甲烷总烃日均值能达到《大气污染物综合排放标准详解》中浓度限值2mg/m3。 2、地表水环境 项目所在区域最近地表水水体为永康河，属于怒江水系。根据《临沧市水功能区划》（2015年修订），永康河永德开发利用区（忙海水库坝址至十里箐段）水环境功能为农业、工业用水Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。根据《2020年临沧市环境状况公报》中永康河水质符合Ⅱ类水质标准，水质状况为优，因此评价认为项目区地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。 3、声环境 本项目位于永德县永康镇永康特色工业园区，项目区域属于3类声环境功能区，项目区域执行声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 根据现场踏勘，厂界外周边50m范围内不存在医院、学校、机关、科研单位、住宅、自然保护区等声环境保护目标，500m范围内无较大工业企业，主要噪声源为过往车辆噪声，属间歇性污染源，车行交通噪声对区域声环境影响不大，项目所在区域声环境质量可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。 4、生态环境 项目厂址为永康特色工业园区，区域及周围没有列入国家和地方保护名录的动、植物，没有国家、省、市级保护文物和风景名胜、文物古迹。 5、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“原则上不开展环境质量现状调查”。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 一、项目外环境关系 项目位于永康特色工业园区，外环境关系情况如下（以生产车间为中心）： 东侧：东侧70m为园区产业“临沧坚果品牌”（尚未确定入驻）。 南侧：南侧55m为园区空置厂房。 西侧：西侧210m为端德村。 北侧：紧邻园区道路，北侧70m为山地。 东南侧：东南侧315m为下南木算散户。 西南侧：西南侧72m为鱼塘，西南侧130m为端德村散户。 西北侧：西北侧345m为幸福沟。 外环境关系详见附图3。 二、环境保护目标 1、大气环境 项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区等，根据调查，项目大气环境保护目标主要为居住区，具体见下表： 表3-2 项目大气环境敏感保护目标一览表 序号 名称 经纬度 保护对象 保护内容 环境功能区 相对场址方位 相对距离 E（°） N（°） 1 端德村 99.377022° 24.085490° 居民 60户/210人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准 西侧 210m 2 端德村散户 99.378002° 24.085045° 居民 8户/28人 西南侧 130m 3 下南木算散户 99.381407° 24.083449° 居民 6户/21人 东南侧 315m 4 幸福沟 99.377284° 24.088314° 居民 40户/140人 西北侧 345m 2、声环境 根据调查，项目生产车间厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、水环境 地表水：项目区西南侧72m为鱼塘，西侧660m为永康河。 地下水：根据调查，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目位于永康特色工业园区，用地性质为工业用地，用地范围内不含有生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 1、废水 项目废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级排放标准。 根据实际情况，生活污水经化粪池（10m3）处理后定期清掏外运施肥；锅炉排水为清净下水，厂区泼洒逸尘；冷凝水为清净下水，经冷却后回用于生产；循环冷却废水属于清净下水，经冷却处理后循环使用；项目废水不外排。 2、废气 项目生产过程非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB131572-2015）中表4标准要求及表9标准要求。 表3-3 大气污染物排放限值 单位：mg/m3 序号 污染物名称 大气污染物排放限值 企业边界大气污染物浓度限值 厂区内无组织排放监控浓度限值 1 非甲烷总烃 100 4.0 监控点1h平均浓度值10，一次浓度值30 2 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t） 0.5 / / 根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），本项目锅炉参照执行表2规定的新建燃煤锅炉大气污染物排放限值，见下表3-4。 表3-4 新建锅炉大气污染物排放浓度限值 污染物项目 限值 污染物排放 监控位置 燃煤锅炉 燃油锅炉 燃气锅炉 颗粒物 50 30 20 烟囱或烟道 二氧化硫 300 200 50 氮氧化物 300 250 200 汞及其化合物 0.05 - - 烟气黑度（林格曼黑度，级） ≤1 烟囱排放口 燃煤、燃油（轻柴油、煤油除外）燃气锅炉烟囱高度标准：每个新建锅炉房只允许设一个烟囱，烟囱高度可按下表（GB13271-2001）规定执行。 表3-5 燃煤锅炉烟囱高度标准 锅炉房装机总容量 MW<0.7 t/h<1 0.7≤MW<1.4 1≤t/h<2 1.4≤MW<2.8 2≤t/h<4 2.8≤MW<7 4≤t/h<10 7≤MW<14 10≤t/h<20 14≤MW<28 20≤t/h<40 烟囱最低允许高度 20m 25m 30m 35m 40m 45m 根据上表，本项目锅炉总容量2t/h，排气筒高度设为30m。 3、噪声 施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中建筑施工场界噪声排放限值标准；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，具体限值见表3-6和表3-7。 表3-6 建筑施工场界环境噪声排放标准限值 单位：dB(A) 标准 等效声级（Leq） 昼间 夜间 （GB12523-2011）限值 70 55 表3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别 等效声级（Leq） 昼间 夜间 （GB12348-2008）3类标准 65 55 4、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相应标准；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环保部2013年36号公告）中相应的标准。 |
| 总量控制指标 | 根据本项目的排污特征，结合国家污染物排放总量控制原则，列出本项目建议执行的总量控制指标： 1、废气 项目运营期产生的废气主要为发泡成型过程中的非甲烷总烃和锅炉烟尘、SO2、NOx，其排放总量约为：发泡成型过程非甲烷总烃0.151t/a，锅炉烟尘0.375t/a、SO20.638t/a、NOx0.765t/a。 2、废水 根据工程分析预测，生活污水经化粪池（10m3）处理后定期清掏外运施肥；锅炉排水为清净下水，厂区泼洒逸尘；冷凝水为清净下水，经冷却后回用于生产；循环冷却废水属于清净下水，经冷却处理后循环使用。不设总量控制指标。 3、固废 项目固废处置率为100%。故不设总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境影响和保护措施 | 施工期主要污染源有：扬尘、清洗废水、生活污水、噪声及固体废物等。施工期主要污染源随着施工阶段的不同略有差异，且施工期污染物的排放均呈阶段排放特征。 （一）大气环境影响分析 大气污染源：基础工程、装修工程、汽车运送施工材料等过程产生的施工扬尘、机械废气、装修废气等。 减缓措施： 1、施工扬尘 （1）施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》中相关规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。 （2）加强管理，文明施工，设备和材料轻装轻卸；装运物料及垃圾的车辆要遮盖封闭，并保证不遗撒外漏，严格按相关部门批准的路线、时间、地点运输倾倒。 （3）车辆出工地前应尽可能清除表面粘附的泥土等，不得带泥上路，避免区域外道路积土产生扬尘。 （4）施工过程中进行洒水降尘。 2、机械废气 加强施工机械的保养维护，运输车辆禁止超载；使用符合国标的燃料。 3、装修废气 装修期间采用“环保型”油漆及涂料，装修工程中加强通风、排风或室内吸附措施，严格按《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）控制室内环境。 项目最近的环境保护目标为西南侧72m鱼塘及130m端德村散户，项目须按要求落实相关污染防治措施，如加强管理，文明施工，轻装轻卸；装运物料及垃圾的车辆要遮盖封闭，施工过程中进行洒水降尘，可降低项目施工期对敏感点的不利环境影响，项目施工期产生的大气污染对其影响较小。 经采取上述措施后，可有效抑制施工扬尘污染，避免扬尘对周围环境及保护目标造成影响。 （二）水环境影响分析 水环境污染源：清洗废水、施工人员生活污水。 生活污水：施工高峰期人员按10人计，每人生活用水量为50L/d，则施工期总生活用水量约0.5m3/d，生活废水产生量按用水量的80%计，则生活废水产生量为0.4m3/d。生活污水依托园区已建化粪池收集后定期清掏外运施肥。 施工废水：施工期施工废水主要为清洗废水，用水量约为2m3/d，废水产生量约为1.6m3/d，通过简单沉淀处理后用于洒水降尘。 （三）声环境影响分析 噪声污染源：基础工程、装修工程、物料运输、设备安装等过程，会有噪声产生。 减缓措施： 1、施工单位应严格执行《中华人民共和国噪声污染防治法》和《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），采用低噪声施工设备和先进工艺进行施工，在施工作业中必须合理安排各类施工机械的工作时间，除必须连续作业的工序外，晚上不得施工（根据有关规定，建设施工时除抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊要求必须连续作业外，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，“因特殊要求必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明”（《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第三十条））。如必须施工则需报永德环境保护局同意并公示后方可进行。日常必须加强对施工人员的管理，减少人为原因产生的高噪声。 2、从控制声源和噪声传播以及加强管理等几个不同角度对施工噪声进行控制；合理布设施工机械，增加声源与敏感点的距离。 3、认真组织施工安排，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。 4、地方道路交通高峰时间停止或减少施工运输车辆通行，减少噪声影响；设置临时警示标志，专人疏导交通。 5、合理安排运输路线，尽量减少夜间运输量；对运输车辆定期维修、养护。 项目最近的环境保护目标为西南侧72m鱼塘及130m端德村散户，落实相关污染防治措施，如合理安排运输路线，尽量减少夜间运输量；对运输车辆定期维修、养护。施工噪声经衰减、隔声降噪治理后，可降低项目施工期对敏感点的不利环境影响，项目施工期产生的噪声污染对其影响较小。 通过避免夜间施工、高噪声源远离敏感点布置、加强施工管理等噪声防治措施后，噪声对周围环境的影响可减小到最低。 （四）固体废物影响分析 固体废物污染源：在基础工程、装修工程、设备安装过程中产生的施工垃圾，另外施工人员会产生少量的生活垃圾。 1、施工垃圾：对于施工垃圾实行分类收集，能回收利用的进行回收利用，不能回收利用的委托环卫定期清运处置，不得随意丢弃。 2、生活垃圾：生活垃圾按0.5kg/人·d计，产生量约为5kg/d，规范收集后委托环卫定期清运处置。 （五）生态环境影响分析 通过现场调查，区域内无珍稀动植物物种，项目施工期对生物流通性影响较小。项目占地类型为永久占地，项目施工不涉及到地质影响，不会对地质造成破坏。 综上所述，本项目施工过程产生的废气、废水、噪声、固体废物、生态影响较小，不会对周围环境产生明显不利影响。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | （一）废气 1、污染物源强核算 项目废气主要为发泡成型过程产生的有机废气、锅炉烟气。 （1）发泡成型过程产生的有机废气 项目使用原料为可发性聚苯乙烯，原料粒内含有发泡剂（戊烷），发泡剂在珠粒内以液态形式储存，在蒸汽作业下沸腾产生戊烷气体，以非甲烷总烃计。项目在发泡、成型过程中温度控制在100℃，可发性聚苯乙烯裂解温度：250-255℃，因此不会发生聚苯乙烯裂解。仅有少量单体逸出，以非甲烷总烃计。 环评类比《年产300万泡沫箱塑料制品建设项目竣工环境保护验收监测报告表》，该项目生产规模为300万个/年，生产工艺和废气处置措施基本一致，监测期间有机废气产生量为0.040~0.045kg/h，处理后排放量为0.019~0.022kg/h，风量为10000m3/h，有机废气处理效率为48.90~54.03%，本项目取废气处理效率50%计算。预测发泡成型过程非甲烷总烃产生量为0.063kg/h，0.151t/a。未收集部分无组织排放，车间内设有风扇，通过加强车间内通风控制。 表4-1 营运期有机废气排放情况一览表 污染源 污染物 产生量 治理措施 排放方式 排放量 t/a t/a kg/h mg/m3 发泡成型 非甲烷总烃 0.151 集气罩+光催化氧化+活性炭吸附（收集效率85%，处理效率50%） 15m排气筒排放 0.064 0.027 2.7 未收集废气 无组织排放 0.023 0.010 1.0 （2）锅炉烟气 本次项目生物质燃料消耗量750t/a。根据《锅炉产排污量核算系数手册》4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉，工业废气量产污系数6240Nm3/t-原料、二氧化硫产污系数17S（S取0.05）kg/t-原料、烟尘产污系数0.5kg/t-原料、氮氧化物产污系数1.02kg/t-原料，末端治理旋风除尘法颗粒物去除效率为70%，袋式除尘法效率为99.7%，本项目生物质锅炉配套建设1套旋风+袋式除尘器，处理效率按90%计算，处理后经30m高排气筒排放。 根据计算，产排情况如下： 表4-2 生物质锅炉大气污染物产生和排放情况一览表 污染物 烟气量 产生量 产生浓度 排放量 排放浓度 SO2 468万m3/a 0.638t/a 136.3mg/m3 0.638t/a 136.3mg/m3 烟尘 0.375t/a 80mg/m3 0.038t/a 8mg/m3 NOX 0.765t/a 163.5mg/m3 0.765t/a 163.5mg/m3 2、污染源参数 表4-3 有组织废气污染源参数一览表（点源） 污染源排放口名称 排气筒参数 污染物 排放速率（kg/h） 高度（m) 内径（m) 温度（℃) 排气筒DA001 15 0.2 环境温度 非甲烷总烃 0.027 排气筒DA002 30 0.2 环境温度 烟尘 0.016 SO2 0.266 NOX 0.319 表4-4 无组织废气污染源参数一览表（面源） 污染源名称 矩形面源 污染物 排放速率（kg/h） 备注 长度 宽度 有效高度 发泡成型 60 21 5 非甲烷总烃 0.010 / 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表4-5 废气Pmax和D10%预测和计算结果一览表（正常工况） 工序 污染源名称 评价因子 评价标准（mg/m3) Cmax (mg/m3) Pmax (%) D10% (m) 距源中心 下风向距离D(m) 发泡成型 面源 非甲烷总烃 2 0.009994 0.01 / 198 发泡成型 点源 非甲烷总烃 2 0.003679 0.18 / 163 锅炉 点源 烟尘 0.9 0.0005615 0.06 / 330 SO2 0.5 0.009335 1.87 / 330 NOX 0.2 0.0112 5.60 / 330 3、非正常工况 ①非正常排放内容调查 表4-6 非正常排放参数表 非正常排放源 非正常排放原因 污染物 非正常排放速率（kg/h） 单次持续时间（h） 年发生频次（次） 发泡成型 集气罩+光催化氧化+活性炭吸附装置 非甲烷总烃 0.063 0.1 1 锅炉 除尘器故障 烟尘 0.156 0.1 1 SO2 0.266 0.1 1 NOX 0.319 0.1 1 ②非正常工况预测 表4-7 有组织废气Pmax和D10%预测和计算结果一览表（非正常工况） 工序 污染源名称 评价因子 评价标准（μg/m3) Cmax (mg/m3) Pmax (%) 距源中心 下风向距离D(m) 发泡成型 点源 非甲烷总烃 2 0.008585 0.43 163 锅炉 点源 烟尘 0.9 0.005475 0.61 330 SO2 0.5 0.009335 1.87 330 NOX 0.2 0.0112 5.60 330 本项目规模较小，非正常排放情况下，非甲烷总烃和锅炉烟气排放浓度未超标，但较正常排放情况下排放浓度增加，对周边环境影响增加，因此事故状态下，应立即停产检修。 4、废气排放达标性分析 ①废气有组织排放达标性分析 表4-8 废气有组织排放达标性分析 污染源名称 排气筒 高度 (m) 污染物名称 排放参数 执行标准 达标情况 排放浓度mg/m3 排放浓度mg/m3 发泡成型 15 非甲烷总烃 2.7 100 达标 锅炉 30 SO2 136.3 300 达标 烟尘 8 50 达标 NOX 163.5 300 达标 根据预测结果，运营期非甲烷总烃有组织排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4标准要求，锅炉废气有组织排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2规定的新建燃煤锅炉大气污染物排放限值，项目废气有组织排放对大气环境影响较小。 ②废气无组织排放达标性分析 表4-9 废气无组织排放达标性分析 工序 污染源名称 排放浓度（mg/m3) 评价标准（mg/m3) 达标分析 发泡成型 非甲烷总烃 1.0 4.0 达标 根据预测结果，运营期非甲烷总烃无组织排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中企业边界大气污染物浓度限值。 综上所述，项目运营期各废气污染物均能达标排放，对区域环境空气影响较小，满足区域环境空气质量标准要求。 5、大气环境防护距离测算 根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018），无组织排放源需采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算大气环境防护距离。大气环境防护距离计算模式是基于估算模式开发的计算模式，此模式主要用于确定无组织排放源的大气环境防护距离。根据估算结果厂界外无超标点，不需要设置大气环境防护距离。 6、废气收集处置工艺技术可行性和有效性分析 项目采取在有机废气产生设备（发泡机、成型机）上方设施集气罩收集非甲烷总烃，后经光催化氧化和活性炭吸附装置处理后，通过设置一根15m排气筒以有组织形成排放。未收集的非甲烷总烃无组织排放，车间内设风扇，通过加强车间内通风控制。项目在发泡机、成型机上方0.3m处各设1×1m集气罩对废气进行收集，采用的集气罩符合《排风罩的分类及技术条件标准》（GB/T16758-2008）的规定，可有效对废气进行收集，收集率可达85%。 光催化氧化有机废气处理装置原理采用微波催化和高能紫外线破坏、分解大分子链为小分子链，再利用臭氧和羟基自由基氧化、催化剂进行催化氧化，使有机物变为水和二氧化碳，以达到去除有机物的目的。 活性炭是一种具有非极性表面、疏水性、亲有机物的吸附剂，活性炭常被用来吸附回收空气中的有机溶剂和恶臭物质，可以根据需要制成不同形状和粒度，如粉末活性炭、颗粒活性炭及柱状活性炭。活性炭吸附的实质是利用活性炭吸附的特性把低浓度大风量废气中的有机溶剂吸附到活性炭中并浓缩，经活性炭吸附净化后的气体直接排空，其实质是一个吸附浓缩的过程，是一个物理过程。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），吸附、光催化氧化为废气处置可行技术。环评类比《年产300万泡沫箱塑料制品建设项目竣工环境保护验收监测报告表》，该项目生产工艺和废气处置措施基本一致，根据该项目竣工验收报告，有机废气处理设施进口浓度为60.6~68.1mg/m³，有机废气处理设施出口浓度为28.8~33.8mg/m³，监测结果表明，项目废气处理效率为48.90~54.03%，该项目非甲烷总烃有组织排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准（100mg/m3）。无组织废气上风向浓度为0.27~0.32mg/m³，下风向浓度为0.63~0.75mg/m³，北侧居民点浓度为0.38~0.65mg/m³，该项目非甲烷总烃无组织排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中企业边界大气污染物浓度限值（4.0mg/m3）。 本项目生产废气通过集气罩（收集效率85%）+光催化氧化+活性炭吸附装置（处理效率50%）+15m排气筒排放，通过预测非甲烷总烃有组织排放浓度为2.7mg/m³，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准；非甲烷总烃无组织排放浓度为1.0mg/m³，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准。因此项目采用“光催化氧化+活性炭吸附”装置去废气中的非甲烷总烃完全可行。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），旋风+袋式除尘器为废气处置可行技术。通过预测烟尘有组织排放浓度为8mg/m³、SO2有组织排放浓度为136.3mg/m³、NOX有组织排放浓度为163.5mg/m³，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2规定的新建燃煤锅炉大气污染物排放限值。因此，生物质锅炉配套旋风+袋式除尘器去废气处置措施有效可行。 （二）废水 1、废水类别 项目废水主要为生活污水、锅炉排水及冷凝水、循环冷却废水。 ①生活污水 劳动定员20人，生活用水量约为3t/d，年生产天数为300天，年生活用水量约为900t/a，生活污水产生量（按用水量80%计）约为2.4t/d，720t/a。生活污水的污染因子主要是CODCr、BOD5、氨氮、植物油等有机污染物，排入地表水体将可能造成水体富营养化。 ②锅炉排水及冷凝水 根据业主单位生产资料，项目每天平均工作8小时，生产时每小时需提供2t蒸汽，则蒸汽提供量为16t/d。根据项目蒸汽平衡图，项目锅炉用水16.32t/d，锅炉强制排水0.32t/d，蒸汽冷凝水为16t/d，生产过程中损耗0.92t/d，循环使用15.08t/d，每天需补充新鲜水1.24t/d。 ③循环冷却废水 项目生产时成型冷却过程中产生冷却废水，生产过程中循环水量约为45t/d，冷却过程中由于蒸发损耗，需补充新鲜水3.75t/d。 2、废水治理措施 ①生活污水 生活污水经化粪池（10m3）处理后定期清掏外运施肥。 ②锅炉排水及冷凝水 锅炉排水为清净下水，厂区泼洒逸尘；冷凝水为清净下水，经循环水池和冷却塔后循环使用。 ③循环冷却废水 冷却废水属于清净下水，经循环水池和冷却塔后循环使用。 （三）噪声 1、噪声源 本项目运营期间噪声主要为厂区内各机械设备运行中产生的机械噪声，声源强度在75-85dB（A）之间。主要噪声源强统计表4-10。 表4-10 主要噪声源强一览表 单位（dB（A）） 设备名称 源强dB（A） 数量（台） 控制措施 降噪后声级dB（A） 东厂界m 南厂界m 西厂界m 北厂界m 自动定量预发机（发泡机） 75 2 基础减振、建筑隔声 60 38 5 33 23 全自动泡沫成型机 75 6 基础减振、建筑隔声 60 38 14 15 10 螺杆式空压机 85 1 基础减振、建筑隔声 70 45 24 26 6 生物质锅炉 85 1 建筑隔声 70 63 13 5 10 冷却塔 85 1 基础减振 70 37 24 33 6 2、厂界达标分析 项目运营期主要噪声来源于厂区内各机械设备运行中产生的机械噪声，因此本次评价对生产区厂界噪声进行预测。 本次噪声预测选用点源衰减模式和多声源合成模式。 噪声衰减模式： Lr=L0—20lg（r/r0） 式中：Lr——距噪声源距离为r处声级值，[dB(A)]； L0——距噪声源距离为r0处声级值，[dB(A)]； r——关心点距噪声源距离，m； r0——距噪声源距离，r0取1m。 噪声合成模式： 式中：L——受声点的总声压级，dB(A)； LI——各个声源在受声点的声压级，dB(A)； n——声源个数。 项目厂界噪声预测值间下表。 表4-11 厂界噪声贡献值 单位：dB（A） 厂界 贡献值dB（A） 标准值dB（A） 达标情况 东厂界 42.1 昼间：65 达标 南厂界 51.4 达标 西厂界 56.3 达标 北厂界 58.2 达标 项目生产实行一班制，只在白天进行生产，夜间不生产。根据预测结果，运营期厂界昼间噪声值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类排放标准要求，因此项目运营期无超标点。项目区50m范围内没有保护目标，因此对周围环境的影响很小。 （四）固体废物 本项目产生的固体废物主要包括一般固体废物、危险废物、生活垃圾。 表4-12 建设项目固体废物产生及处置情况 序号 固体废物 名称 来源 类别及编号 形态 危险 特性 产生量 t/a 处理措施 1 锅炉废渣 生产过程 / 固 / 187.5 收集后外售 2 边角料及不合格品 生产过程 / 固 / 1.5 收集后外售 3 废UV灯管 废气治理 HW49，900-023-29 固 T 0.16 收集后委托有资质单位处理 4 废活性炭 废气治理 HW49，900-039-49 固 T 0.287 收集后委托有资质单位处理 5 废机油 设备维护 HW08，900-214-08 液 T，I 0.02 收集后委托有资质单位处理 6 生活垃圾 生活 / 固 / 3 环卫部门定期清运 （1）一般固体废物 一般固体废物主要为生产过程中产生的锅炉废渣、边角料及不合格品。 一般生物质燃料的炉渣产生量20%~30%，本报告取25%，项目锅炉燃烧生物质燃料年消耗量为750t，则预计炉渣产生量约为187.5t/a。生产过程中产生的边角料及不合格产品按原料的0.2%计，则产生量为1.5t/a，全部收集后暂存仓库东北角固废间（10m3）外售处理。 （2）危险废物 废UV灯管：光催化氧化和活性炭吸附装置内的UV灯管、活性炭需要定期更换。根据设备说明，UV灯管使用时长为800~1500小时，一个UV灯管处理500m3/h风量，光催化氧化设备内共设40根灯管，单根重量为2kg，环评更换周期按照使用1200小时计算，每天运行时间为8小时，则UV灯管更换周期为5个月/次，每次更换产生40根UV灯管，按照每根2kg，每年更换2次计算，废UV灯管产生量为0.16t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版），废弃UV灯管含汞，属于HW29含汞废物-非特定行业-900-023-29生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他含汞电光源，危险特性为T。废弃的UV灯管属于危废，收集暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位处置。 废活性炭：废气处理装置中产生的废活性炭属于《国家危险废物名录》（2021版）（HW49其他废物，900-039-49）；根据《简明通风设计手册》，活性炭对废气的吸附值在0.24g/g-0.30g/g之间，本报告取0.3g/g，即活性炭：有机废气=1：0.3。项目有机废气削减量为0.067t/a，则项目需0.22t/a的活性炭，再加上吸附的废气污染物的量，则处理工序废弃饱和活性炭产生量约为0.287t/a，项目采用的活性炭吸附装置填充量约为0.5t，为保证处理效率要求每年更换一次。则废活性炭产生量为0.287t/a，项目产生的废活性炭暂存于危废间定期交给有资质的危废处置单位处理。 废机油：项目生产设备检修等产生少量废机油，产生量约0.02t/a，属于危险废物HW08，危废代码900-214-08，于厂内危废暂存场所暂存后委托有资质单位妥善处置。 （3）生活垃圾：项目设员工20人，生活垃圾产生量按照每人每天0.5kg计算，预计生活垃圾产生量为3t/a，由环卫部门及时清运。 危废暂存间建设方案 评价要求在项目区仓库东北角设置危废暂存间，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修订版），危险废物暂存间按以下要求设置： ①基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。环评建议危废暂存间地面采用防渗等级为P8的C30混凝土+2mm厚的高密度聚乙烯膜，危废暂存间裙脚采用2mm厚的高密度聚乙烯膜，确保防渗系数K≤10-10厘米/秒。 ②设施内要有安全照明设施和观察窗口。 ③用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 ④应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 ⑤不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 危废管理要求 ①危险废物贮存前应进行检验，并登记注册。 ②暂存间应留有搬运通道。 ③作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 ④危废委托有资质单位处理过程中，应使用危废运输专用车辆，不得使用其他车辆进行运输。 ⑤危险废物的记录和货单在危险废物毁取后应继续保留三年。 ⑥必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ⑦建设单位应尽快与有资质单位签订危废处置合同或协议。 （五）地下水环境 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），项目地下水环境影响评价类别为Ⅳ类，可不开展地下水环境影响评价。 （六）土壤环境 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ964-2018）附录A，本项目属于设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造类别中的其他类，土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类，建设项目占地规模为小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地。依据《土地利用现状分类》(GB/T21010-2017)，并根据现场调查可知，建设项目周边不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等及其他土壤环境敏感目标，建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度为不敏感。 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中6.2.2.3表4中的相关规定，环境不敏感区域内的Ⅲ类小型建设项目可不开展土壤环境影响评价工作。 （七）环境风险 环境风险是突发性事故对环境造成的危害及可能性。根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）等文件精神和有关要求，项目环境风险评价按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价应以突发性事故导致的危险废物环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 1、评价依据 （1）风险调查 项目所用原料不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T1610-2018）附录B中所列的重点关注的危险物质。 （2）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，对本项目风险潜势进行初判。由于本项目不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中所列的重点关注的危险物质，因此本项目危险物质与临界量的比值Q为0。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C.1.1，当Q<1时，环境风险潜势为I，因此本项目环境风险潜势为“I”。 （3）评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T1610-2018），评价等级划分见表4-13。 表4-13 评价工作等级划分 环境风险潜势 IV、IV+ III II I 评价工作等级 一 二 三 简要分析 项目环境风险潜势为I，项目环境风险评价等级为简要分析。 2、环境敏感目标概况 建设项目周围主要环境保护目标分布情况见表3-2及附图3。 3、主要风险识别 加热聚苯乙烯聚合物可能释放出苯乙烯单体，而苯乙烯是一种危险的物质。该物质对环境有严重危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染，对水生生物应给予特别注意。由于其挥发性强，在大气中易被光解，也可被生物降解和化学降解，即能被特异的菌丛所破坏，亦能被空气中的氧所氧化成苯甲醚、甲醛及少量苯乙醇。存储中的EPS粒子会散发出戊烷蒸汽，而戊烷是极易燃的，与空气会形成爆炸混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应，甚至引起燃烧。在火场中受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。本项目产生的环境风险主要为火灾爆炸事故产生的烟尘及消防尾水对周围环境造成的风险。 聚苯乙烯理化性质：无毒、无色透明粒状物。粉体与空气可形成爆炸性混合物，当达到一定浓度时，遇火星会发生爆炸。加热分解产生易燃气体。用于加工成无线电、电视、雷达等的绝缘材料，并用于制硬质泡沫塑料、薄膜、日用品、耐酸容器等，也用于合成纤维和涂料。无毒，可燃。 戊烷理化性质：无色液体，有微弱的薄荷香味。熔点-129.8℃。沸点36.1℃。蒸气压53.32(18.5℃)。相对密度2.48。溶于乙醇、乙醚、丙酮、苯、氯仿等多数有机溶剂。用作溶剂，制造人造冰、麻醉剂，合成戊醇、异戊烷等。低毒，易燃。 4、环境风险分析 项目所用原材料发生火灾的情况下，会伴生大量烟尘、CO等次生污染物，将对周围大气环境产生影响。 CO是火场上较为常见的有毒气体，它无嗅、无味、无色，不易察觉，易使人中毒。CO进入人体后会和血液中的血红蛋白结合，进而使血红蛋白不能与氧气结合，从而引起机体组织出现缺氧，导致人体窒息死亡。我国车间空气中CO最高容许浓度为30mg/m3。有资料表明，吸入空气中CO浓度为240mg/m3共3h，Hb中COHb可超过10%；CO浓度达到292.5 mg/m3时，可是人产生头痛、眩晕等症状，COHb可增高至25%；CO浓度达到1170mg/m3时，吸入超过60min可使人发生昏迷，COHb约高至60%；CO浓度达到11700mg/m3时，数分钟可致人死亡，COHb可增高至90%。 因此，在项目发生火灾事故情况时，可能会出现较大面积的烟尘、CO等污染物，建设单位应采取严密防范措施，严防事故发生，同时应制定详尽的风险应急预案，一旦发生事故，必须采取行之有效的办法进行处理。 5、环境风险防范措施及应急要求 （1）建议建设单位针对火灾事故做好以下防范措施： ①严格按照环境风险管理要求，制定严格的规章制度，对工人进行各种安全生产培训，并经常进行宣传教育，确保安全生产。 ②在生产厂区内配置消防设备并定期进行安全检测。 ③厂区内严禁明火。 ④原料及产品仓库及暂存场所保持阴凉、通风，防止阳光直射，室内温度不宜超过30℃，远离热源，禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 （2）应急预案 根据环保部《突发环境事件应急管理办法》（环保部令第34号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》的通知（环办应急[2018]8号）、环保部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号），结合企业自身实际情况编制应急预案并定期组织演练。应急预案内容应涵盖应急计划区，应急组织机构、人员，预案分级相应条件，应急救援保障，报警、通讯联络方式，应急环境监测、抢险、救援及控制措施，应急检测、防护措施、消除措施和器材，人员紧急撤离、疏散组织计划，事故应急救援关闭程序与恢复措施，应急培训计划，公众教育和信息等项目。 6、分析结论 落实上述风险防范措施后，尽管风险事故发生的可能性依然存在，但是通过有效组织，严格管理控制，以及严密的事故应急预案，可将项目事故发生的环境风险降至最低，环境风险可接受。 （八）入河排污口设置设简要分析 根据《云南省生态环境厅关于进一步加强入河排污口环境管理工作的通知》（云环通〔2021〕98号）要求，临沧市辖区范围内新建、改建、扩建的工矿企业《建设项目环境影响报告表》废水入河排放需进行入河排污口设置简要分析。 （1）项目概况 “永德鑫阳商贸有限公司泡沫箱制造建设项目”位于云南省临沧市永德县永康镇永康特色工业园区，中心地理坐标为：东经：99°22′45.725″，北纬：24°5′8.055″。 项目区占地面积为5000m2，项目建设内容由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程组成。项目总投资额为560万元，其中环保投资24万元，占总投资的4.3%。 （2）入河排放口设置方案 项目生活污水经化粪池（10m3）处理后定期清掏外运施肥；锅炉排水为清净下水，厂区泼洒逸尘；冷凝水为清净下水，经冷却塔及水池（60m2）冷却后回用于生产；循环冷却废水属于清净下水，经冷却处理后循环使用。 项目废水不外排，不设入河排放口。 （3）结论 本项目废水不外排，不设入河排放口，对项目区水环境影响较小。 （九）环境管理和监测计划 1、排污口规范化 排污口是项目投产后污染物进入环境、对环境产生影响的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段，项目应按照下列要求进行排污口规范化管理： （1）根据国家环境保护总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）、《环境保护图形标志》（15562.1-1995）的规定，设置环境保护图形标志牌。 （2）排气筒的设置应符合《污染源监测技术规范》相关要求； （3）污染物排放口的环境保护图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。 2、排污许可管理 根据环境保护部办公厅《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）要求，做好《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《固定污染源排污许可分类管理名录》的衔接，按照建设项目对环境的影响程度、污染物产生量和排放量，实行统一分类管理。建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。 3、环境监测制度 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属62塑料制品业292中其他，确定项目属于排污许可管理中的登记管理；项目建成后，需要根据项目排污特点、全厂实际情况、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)，建立健全各项监测制度并保证其实施。项目监测制度见下表。 表4-14 监测制度一览表 项目 监测制度 废气 监测项目 有组织：非甲烷总烃、SO2、NOx、颗粒物 无组织：非甲烷总烃 监测布点 有组织：排气筒DA001、DA002 无组织：根据监测时风向确定监测点位 监测频率 有组织：每年监测一次（不正常时随时监测） 无组织：每年监测一次 监测分析方法 按照《空气和废气监测分析方法》等有关规定进行 噪声 监测项目 LAeq 监测布点 环境噪声：东、南、西、北厂界外1m处 设备噪声：各主要转动、传动设备 作业场所噪声：各主要操作岗位、作业场所 监测频率 厂界噪声：每季度昼、夜各一次 监测分析方法 按照《工业企业厂界噪声测量方法》的有关规定和工业企业噪声监测技术规范进行监测 固体废物 监测项目 统计固体废物种类、产生量、处理方式、去向 监测频率 处置过程随时记录；每月统计1次 监测分析方法 按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关标准和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。 特殊情况下可适当增加监测频次，严密监控。企业目前不具备监测能力，可委托其他具有监测资质的单位进行。 （十）环境保护“三同时”竣工验收内容 项目应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等国家的有关规定，开展自主验收工作，项目环境保护“三同时”验收一览表如下所示。 表4-15 项目环境保护“三同时”验收一览表 类别 项目 产污环节 治理措施 主要设施 验收标准 废气 有组织非甲烷总烃 发泡成型 采用“集气罩+光催化氧化+活性炭吸附”处理+15m排气筒 集气罩+二级活性炭吸附处理装置+15m排气筒 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB131572-2015） 无组织非甲烷总烃 发泡成型 加强无组织治理 加强无组织治理 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB131572-2015） 锅炉烟气 生物质锅炉 项目生物质锅炉配套建设1套旋风+袋式除尘器，处理后经30m高排气筒排放。 项目生物质锅炉配套建设1套旋风+袋式除尘器，处理后经30m高排气筒排放 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），本项目锅炉参照执行表2规定的新建燃煤锅炉大气污染物排放限值 废水 职工生活 生活污水 化粪池 化粪池 化粪池定期清掏外运施肥，不外排 生产 生产废水 锅炉排水为清净下水，厂区泼洒逸尘；冷凝水为清净下水，经冷却后回用于生产；循环冷却废水属于清净下水，经冷却处理后循环使用。 冷却塔、循环水池 不外排 噪声 设备噪声 各种设备 墙体隔声，减振措施 隔声减振装置 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类声环境功能区环境噪声排放限值。 固体 废物 一般固废 锅炉废渣、边角料及不合格品集中收集后外售。 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） 危险废物 废UV灯管、废活性炭、废机油收集后交由有资质单位处置。 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求 员工生活 生活垃圾 环卫部门收集处理 / （十一）环保投资估算 本工程总投资为560万元，其中工程环境保护措施投资24万元，环保投资约占项目总投资的4.3%。本项目的环保措施及其投资见下表。 表4-16 项目环保设施及其估算一览表 单位：万元 污染类别 治理措施 投资额 废气治理 “集气罩+光催化氧化+活性炭吸附”+15m排气筒 18 旋风+袋式除尘器+30m排气筒 废水治理 化粪池（依托现有）、冷却塔、循环水池 2 降噪措施 减振、隔声、消声 2 固废治理 一般固废间 2 危废暂存间 合计 24 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 发泡、成型 | 非甲烷总烃 | 采用“集气罩+光催化氧化+活性炭吸附”处理+15m排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB131572-2015）；《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |
|  | 锅炉 | SO2、NOx、颗粒物 | 项目生物质锅炉配套建设1套旋风+袋式除尘器，处理后经30m高排气筒排放 |  |
|  | 生产车间 | 未收集非甲烷总烃 | 加强无组织排放治理 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB131572-2015） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 化粪池处理后定期清掏外运施肥，不外排 | 化粪池处理后定期清掏外运施肥，不外排 |
| 声环境 | 设备噪声 |  | 减振、隔声、消声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 锅炉废渣、边角料及不合格品，集中收集后外售处理；废UV灯管、废活性炭、废机油，由有资质单位收集处理；生活垃圾，环卫部门统一收集处理。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 污水不外排，本环评要求项目危废暂存间、化粪池做好严格防渗处理。 |
| 生态保护措施 | 本项目占地内原有生物物种在项目周围地域广泛存在，基本不影响评价区域的生物多样性。本项目所在区域的人工环境对生物流通起主要作用，本项目运营对生物流通的影响相对较小。尽管本项目运营对周围生态环境产生了一定的影响。但是相对于评价区域来说，本项目建设和运营对周围生态环境基本上没有产生明显的影响。 |
| 环境风险防范措施 | ①严格按照环境风险管理要求，制定严格的规章制度，对工人进行各种安全生产培训，并经常进行宣传教育，确保安全生产。 ②在生产厂区内配置消防设备并定期进行安全检测。 ③厂区内严禁明火。 ④原料及产品仓库及暂存场所保持阴凉、通风，防止阳光直射，室内温度不宜超过30℃，远离热源，禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 |
| 其他环境管理要求 | （1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环境管理规章制度、各种污染物排放指标。 （2）项目建成投产前建设单位应自行组织项目竣工环境保护验收工作，检查环保设施是否达到“三同时”要求。 （3）加强环保设施的管理，定期检查项目环保设施运行情况，如废气处理装置、化粪池等设施是否正常运行，及时排除故障，保证环保设施正常运转。 （4）项目投产前需按《排污许可证管理办法》、排污许可证申请与核发技术规范等要求取得固定污染源排污许可证。 （5）项目运行后应按取得的排污许可证的要求规范记录环境管理台账（特别是危险废物的管理台账记录），需记录的内容包括生产设施及污染防治设施的运行管理信息、监测记录信息及其它环境管理信息等内容。同时应按要求开展自行监测，按时提交执行报告。 |

# 六、结论

永德鑫阳商贸有限公司泡沫箱制造建设项目符合国家产业政策，项目贯彻了“总量控制、达标排放”原则，采取的废气、废水、废渣及噪声治理措施及生态保护措施经济技术可行，措施有效。工程施工和运营将带来一定的环境问题，可通过采取有效的环保措施予以消除或缓解。评价认为，在确保落实各项污染物治理措施、依法办理排污许可及污染物达标排放的前提下，从环境保护角度而言本项目建设是可行的。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量③ | 本项目 排放量④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.087t/a |  | 0.087t/a |  |
|  | 烟尘 |  |  |  | 0.375t/a |  | 0.375t/a |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  | 0.638t/a |  | 0.638t/a |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  | 0.765t/a |  | 0.765t/a |  |
| 废水 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 一般工业 固体废物 | 锅炉废渣 |  |  |  | 187.5t/a |  | 187.5t/a |  |
|  | 边角料及不合格品 |  |  |  | 1.5t/a |  | 1.5t/a |  |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 3t/a |  | 3t/a |  |
| 危险废物 | 废UV灯管 |  |  |  | 0.16t/a |  | 0.16t/a |  |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 0.287t/a |  | 0.287t/a |  |
|  | 废机油 |  |  |  | 0.02t/a |  | 0.02t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①