# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类/报批稿）

项目名称：临翔区第四净水处理厂及配套管网工程

建设单位（盖章）：临翔城市供排水有限责任公司

编制日期：           2021年11月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 临翔区第四净水处理厂及配套管网工程 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2019-530902-46-01-002428 |
| 建设单位联系人 | 李孝祥 | 联系方式 | 13759399505 |
| 建设地点 | 云南省临沧市临翔区凤翔街道竹蓬村委会 |
| 地理坐标 | 水厂：（100度5分1.30秒，23度48分35.00秒） |
| 建设项目 行业类别 | 四十三、水的生产和供应业，94自来水生产和供应461（不含供应工程；不含村庄供应工程） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 永久占地：10000m2 临时占地：36920m2 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 临沧市临翔区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 临翔发改复[2019]77号 |
| 总投资（万元） | 12164.96 | 环保投资（万元） | 66.6 |
| 环保投资占比（%） | 0.55 | 施工工期 | 8个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |

| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 本项目为净水处理厂及配套管网工程，对照中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类二十二、城镇基础设施“7、城镇安全饮水工程、供水水源及净水厂工程”。 对照国家发展和改革委员会发布的《市场准入负面清单（2020版）》，本项目属于净水厂工程，不属于其中的禁止准入类和许可准入类。 项目于2019年8月23日取得了临沧市临翔区发展和改革局关于临翔区第四净水处理厂及配套管网工程可行性研究报告的批复，临翔发改复[2019]77号。 因此项目建设符合国家产业政策。 2、与“三线一单”的符合性分析 （1）生态保护红线符合性 对照“云南省生态保护红线分布图”，项目区不在生态红线分布范围内，在项目区及沿线范围内未发现国家级、省级珍稀保护动植物，无古树名木。根据临沧市临翔区自然资源局文件：水厂建设位置位于临翔区凤翔街道竹蓬村，用地面积1.0公顷，该用地未占用生态保护红线。因此项目符合《云南省生态保护红线》管控要求。 （2）环境质量底线 根据区域环境质量现状调查情况，区域大气环境满足《环境空气质量标准》（GB3096-2012）二级标准；周边声环境能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。 项目运营期间无废气产生；自来水厂水处理过程中产生的反冲洗水排至废水回收水池，上清液由水泵提升回送至进水管，对废水进行回收处理。回收水池池底设污泥泵排泥。本项目泥土处理单元主要为脱水机房和污泥干化场；噪声经隔声、减震措施后厂界噪声满足《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，对当地声环境影响可接受。因此项目满足环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 项目建设生产过程中，主要利用的资源是水、电，均为清洁能源，项目运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用管理和污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效控制污染。 本项目不需设置新的取水设施，继续沿用中山水库原水输水管设施。中山水库目前是二水厂的供水水源，并且也是一水厂补充水源，管道已经建设至一水厂。根据建设单位提供的资料，中山水库供水由弯竹林河、石门坎河和小道河水库进行补充。中山水库多年平均年径流量779万m3，P=95%保证率时的年径流量542万m3，可供水量的计算考虑了下游生态需水量，生态环境需水量按取水口多年平均流量的10%预留下泄，则中山水库预留生态需水量为77.9万m3。因此，中山水库可供水量464.1万m3，弯竹林河及石门坎河补充水量600万m3，小道河水库补充水量200万m3，合计可供水量为1264.1万m3（3.46万m3/d)。一、二水厂供水设计规模为2.5万m3/d，且近远期均不再扩建。而四水厂近期设计规模为0.75万m3/d，远期为1.5万m3/d。因此，中山水库由弯竹林河、石门坎河和小道河水库进行补充后完全可以满足一、二水厂近远期和四水厂近期供水。待锅底潭水库建成后将与中山水库联合供水，到时可完全满足远期一、二、四水厂的全部用水。因此，将中山水库确定为第四水厂供水水源。项目用电、用水均符合资源利用上限要求。 （4）环境准入负面清单 项目属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中的鼓励类，未在《市场准入负面清单（2020年版）》禁止准入类内。 项目运营期不排放废水，不会对区域水质造成影响。 综上，本项目不涉及生态保护红线、符合环境质量底线要求、满足资源利用要求，满足环境准入负面清单要求。 3、规划符合性 （1）与《水污染防治行动计划》符合性判定的相符性分析 第一条“全面控制污染物排放”中指出“推进循环发展，加强工业水循环利用。” 项目反冲洗水排至废水回收水池，上清液由水泵提升回送至进水管，对废水进行回收处理。回收水池池底设污泥泵排泥。本项目泥土处理单元主要为脱水机房和污泥干化场。符合“水十条”规定。 第二十四条：保障饮用水水源安全。从水源到水龙头全过程监管饮用水安全。地方各级人民政府及供水单位应定期监测、检测和评估本行政区域内饮用水水源、供水厂出水和用户水龙头水质等饮水安全状况，地级及以上城市自2016年起每季度向社会公开。自2018年起，所有县级及以上城市饮水安全状况信息都要向社会公开。 项目为自来水厂项目，主要为临翔区昔本片区供水，保障饮用水源安全，要求后期对水厂原水水质、出水水质、末端水质进行定期检测，保证水质安全，并向社会公开。符合“水十条”规定。 （2）与《南汀河保护条例》相符性分析 《南汀河保护条例》（2017年9月26日临沧市第三届人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过2017年11月30日云南省第十二届人民代表大会常务委员会第三十八次会议批准），本项目与《南汀河保护条例》相符性分析详见下表。 表1-1 本项目与《南汀河保护条例》相符性分析 要求 本项目情况 相符性 南汀河干流两岸外延1000米、一级支流两岸外延500米范围内，禁止规划审批新立矿业权。因国家、省和市立项审批的交通、水利等重大公共基础设施建设工程需确在以上范围内采石、挖砂、取土的。应当依法办理审批手续。在前款对顶区域已取得采石、挖砂、取土等露天开采矿业权的，批准的开采年限到期后，不再延续；已依法取得探矿权的，应当缩减矿区范围，完全退出前款规定的保护区域。 项目为自来水生产及供应项目，不属于禁止类。 符合 在南汀河保护管理范围内的水域禁止下列行为： （一）从事捕捞、扎巢捕杀亲体和其他危害渔业资源的活动 （二）实施炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源的捕捞行为； （三）在南汀河干流和珍稀特有鱼类洄游的一级支流进行水电开发、拦河筑坝影响河流自然流淌的工程建设活动； （四）法律法规禁止的其他行为。 项目为自来水生产及供应项目，不实施保护条例中禁止的行为。 符合 南汀河流域县区人民政府范围内新建、改建、扩建各类工程建设项目，应当符合南汀河流域保护规划，并依法进行环境影响。洪水影响评价，新建、改建、扩建入河排污口，应当按照有关规定报市、南汀河流域县区水行政部门和环境保护行政部门批准。 项目正在履行环境影响评价手续，废水处理后全部回用不外排。 符合 南汀河保护管理范围内禁止下列行为： （一）未经批准占用林地、擅自变更林地用途； （二）非法占用湿地； （三）捕杀、杀害国家和省保护的野生动物； （四）毁林开垦，盗伐、滥伐、烧炭等破坏森林资源费行为； （五）非法占用基本农田地； （六）未经授准在本条例第十六条范围内采石、挖砂（溜砂）、取土等露天开采矿产资源的； （七）擅自新建、改建、扩建入河排污口； （八）直接或间接向水体排放油类、酸液、碱液和有毒废液； （九）在河道内清洗装贮油类或者装贮有毒污染物的车辆、容器、包装物等； （十）使用国家明令禁止的农药及其他农业投入力品； （十一）随地丢弃农药包装物、农药废弃物； （十二）法律、法规禁止的其他行为。 项目已取得临沧市临翔区自然资源局的“建设项目用地预审及选址意见书”；项目为自来水厂建设项目，不实施保护条例中禁止的行为。 符合 单位和个人从南汀河流域河道取用的，应当同步设计、建设、使用生态流量下泄设施，保证下泄设施不低于多年平均流量的10%。 项目仅中山水库取水，要求同步设计、建设、使用生态下泄设施，可保证下泄设施不低于多年平均流量的10%。 符合 已建成的取用水工程，未建成生态设施设备直接从河道取用水的单位和个人，应当安装、使用并管护水、用水、退水和生态下泄流量的在线监控设备，接入同级政府水资源管理信息平台 中山水库取水工程已建成，建议本项目在取水点安装、使用并管护水、用水、退水和生态下泄流量的监控设备。 符合 南汀河河道管理保护范围内禁止出现下列行为： （一）设置阻碍行洪的设施和构筑物； （二）堆放、倾倒、填埋矿渣、石渣。泥土、垃圾等废弃物； （三）侵占河道管理范围内区域、损毁河道堤防。护岸等水工程以及各类测量、监测等附属设施，搭建临时建筑物和其他设施； （四）擅自填堵、覆盖、缩窄、硬化河道、圈河造田、填河造地，改变河流流向； （五）擅自钻探、开采地下资源； （六）擅自砍伐护堤护岸林木； （七）在已征收用的河道内种植农作物； （八）法律、法规禁止的其他行为。 项目不实施保护条例中禁止行为。 符合 通过分析，项目建设符合《南汀河保护条例》相关要求。 |
| --- | --- |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 水厂位于临翔区凤翔街道竹蓬村，地理坐标为：东经100°5′1.30″，北纬23°48′35.00″；原水输水管线起点坐标东经100°5′56.60″，北纬23°47′32.20″，终点坐标东经100°3′11.90″，北纬23°48′38.26″。项目工程地理位置详见下表： 表2-1 项目工程地理位置一览表 工程名称 净水厂 取水口 位置 坐标 水源 取水口 坐标 水厂 竹蓬村东南侧 东经100°5′1.30″，北纬23°48′35.00″ 中山水库 水库现状取水池 东经100°5′56.60″，北纬23°47′32.20″ 具体位置详见附图1。 路线走向：由起点（中山水库取水口）至水厂途径大烂坝、竹蓬村等；由水厂至终点段（临沧市交通驾校附近）途径竹蓬村、临沧机场高速、南汀河等，项目终点位于昔本片区。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、临翔区现有水厂供水现状调查 （1）水厂概况 一水厂位于龙王庙，供水水源为大田河原水和中山水库。在城市西南距离5公里左右的大田村新建两个水坝和新的引水渠，通过引水渠从大田河取水输送到一水厂。一水厂设计供水规模5000m³/d，现状实际供水量为3000m³/d，供水方式采用重力供水，处理工艺为：原水—反应池—蜂窝斜板沉淀池—过滤—清水池—用户。 二水厂位于南京凹，供水水源为中山水库。该水库距离城市约15km，总库容433.28万m3，兴利库容381.38万m3，从水库修建14.98kmDN400的输水管重力输水至二水厂。二水厂设计供水规模为20000m³/d，实际供水能力为17000m³/d，水处理工艺为：水源—反应池—斜板沉淀池—虹吸滤池—清水池—用户。 三水厂位于邦留，供水水源为铁厂河水库。铁厂河水库设计年径流量是1061万m3，水库总库容632万m3，兴利库容528.0万m3，年最大可供水量为1183万m3。三水厂设计供水规模为40000m³/d，现状实际供水量为30000m³/d，处理工艺为：原水—反应沉淀池—虹吸滤池—清水池—用户。 三水厂水源为铁厂河水库，现状取水是从铁厂河水库的无压隧洞出口处的30米明渠段上取水，设置了雍水堰将水位抬高，DN500的引水管垂直伸入明渠壁取水，然后大坝附近设置了一座200m³的水池，引水管接入水池，然后从水池再接原水输水管，引水管长度为260m，水池池底标高为2120m。为便于管理，在池前后分别设置一座DN500的闸阀，取水管道管材为钢管。原水输水管从铁厂河水库集水池接出后，沿铁厂河敷设至岔河村，穿越大沙箐、南干渠、中山河，沿中山河向西至岔河、大沙坝，敷设至南汀河，向南沿南汀河东岸敷设至现状三水厂，管道全长26.7km，以一座减压水池分成前后两段，减压水池前段（取水池至减压水池）有DN450的管道3.2km，DN350的管道8.852km，后段（减压水池至三水厂）有DN450的管道10.598km，DN500的管道4.109km，管道采用的材料全部是高频缝焊钢管，由于鸭子塘水库位于铁厂河水库和三水厂中间，设计铁厂河水库输水管的时候考虑到鸭子塘水库的引水管线可以沿大平田河铺设与铁厂河水库输水管相连接，所以设计时确定前段管线设计输水能力是2.2万m³/d，后段管线设计输水能力为3.3万m³/d，输水管线的高差起伏较大，取水池的标高是2120m，三水厂的地面标高是1550m，起点至末端的总高差达到了570m，为了将管道承压等级控制到一个合理的范围，同时保证全重力输水，现状原水输水管设置了一座减压水池和5座安全泄压阀，从而达到使管道承压降低，节约投资的目的。 （2）供水现状 临沧市临翔区主城区现有水处理厂3座，合计日生产能力为5.5万m³，实际日供水量为5.0万m³，供水人口为19.2万。其中一水厂设计供水能力为0.5万m³，雨季径流量大时每日供水量为0.3-0.4万m³，旱季径流量约为0.2万m³，现状该水厂日平均供水量为0.3万m³；二水厂设计日生产能力为2万m³，实际日平均供水量为1.7万m³；三水厂于2011年4月试运行供水，该厂设计供水规模为4万m³/d，现状该厂日平均供水量为3万m³，已经满负荷运行。三个水厂已经并网运营，联网后可以根据城区供水需求情况进行适时调度和调配，供求矛盾得到了一定的缓解。但是由于供水量不足，没有从根本上解决居民的引水问题。 昔本片区现状主要为村庄，以及部分企事业单位，如看守所、戒毒所等。昔本片区到现在，仍没有符合卫生要求的水处理设施，管网管径较小，现状片区管道管径主要为DN40-100管道，水源主要为水库水，经简单处理后供给，已无法满足卫生和消防要求，基本没有形成环状，供水安全性得不到保证，需对片区的管网进行一定的新建和完善。 表2-2 现有水厂情况一览表 水厂名称 位置 工艺 水源 供水规模 供水范围 第一水厂 龙王庙 原水—反应池—蜂窝斜板沉淀池—过滤—清水池—用户 大田河水源、中山水库 设计供水规模为5000m³/d，现状实际供水量为3000m³/d 临沧旧城区生活用水 第二水厂 南京凹 水源—反应池—斜板沉淀池—虹吸滤池—清水池—用户 中山水库 设计供水规模为20000m³/d，现状实际供水量为17000m³/d 临沧旧城区生活用水 第三水厂 邦留 原水—反应沉淀池—虹吸滤池—清水池—用户 铁厂河水库、鸭子塘水库 设计供水规模为40000m³/d，现状实际供水量为30000m³/d 临沧主城区生活用水和工业用水 2、中山水库水源概况 项目以中山水库作为水源。 （1）水库建设情况 中山水库建于1994年，是一个以城市供水为主兼防的水利工程。水库位于临翔区城东南20公里处的大中山脚，地理位置为东经100°6′，北纬23°7′，海拔2035m，水库径流区面积14.05km2(含引蓄区3.8km2)，最高蓄水位45m，水库总库容433万m3，其中，兴利库容376万m3、防洪库容47.7万m3、死容9.3万m3；中山水库多年平均年径流量779万m3，P=95%保证率时的年径流量542万m3，年平均可供水量464.1万m3。 （2）水库供水现状 中山水库是临翔区城市供水的主要水源点之一，承担临翔区城镇居民及行政企业单位的生产生活用水供给任务，满足第一、二水厂的供水需求及临沧城海拔稍高的大部分城区，承担着城区70%的供水量。 中山水库目前是二水厂的供水水源，并且也是一水厂补充水源，管道已经建设至一水厂。根据建设单位提供的资料，中山水库供水由弯竹林河、石门坎河和小道河水库进行补充。中山水库多年平均年径流量779万m3，P=95%保证率时的年径流量542万m3，可供水量的计算考虑了下游生态需水量，生态环境需水量按取水口多年平均流量的10%预留下泄，则中山水库预留生态需水量为77.9万m3。因此，中山水库可供水量464.1万m3，弯竹林河及石门坎河补充水量600万m3，小道河补充水量200万m3，合计可供水量为1264.1万m3（3.46万m3/d)。一、二水厂供水设计规模为2.5万m3/d，且近远期均不再扩建。而四水厂近期设计规模为0.75万m3/d，远期为1.5万m3/d。因此，中山水库由弯竹林河、石门坎河和小道河水库进行补充后完全可以满足一、二水厂近远期和四水厂近期供水。待锅底潭水库建成后将与中山水库联合供水，到时可完全满足远期一、二、四水厂的全部用水。 （3）水源保护区设置情况调查 中山水库水环境功能区划为一级，水体为Ⅱ类水质。为进一步贯彻落实《中华人民共和国水污染防治法》，加强饮用水水源地环境保护，切实保障人民群众饮水安全，根据《云南省水源地保护攻坚战实施方案》（云政发〔2019〕4号）、《云南省水源地保护攻坚战专项小组办公室关于印发云南省集中式饮用水水源地保护工作方案的通知》（云污防水源〔2019〕1号）要求，临沧市人民政府组织编制完成了《临沧市临翔区中山水库饮用水水源保护区划定（调整）方案》和《临沧市5个千吨万人饮用水水源保护区划定方案》。中山水库一级保护区，水域0.203km2：多年平均水位高程以下的全部水域及上游汇入河流，其中水库水域面积为0.1943km2，上游汇入河流弯竹林河、石门坎河水域面积为0.0087km2；陆域1.352km2：一级保护区水域外200m范围，但不超过流域分水岭范围，一级保护区入库河流外边界50m范围陆域。二级保护区，水域：已将径流区内全部水域划入一级保护区，故二级保护区无水域；陆域8.696km2：一级保护区陆域外的上游整个径流区。（为便于管理，部分边界按道路进行调整，通村公路为昔本-中山水库-竹蓬村-大石房，南信桥-南本-中山水库）。 中山水库水源已是二水厂供水水源，保护区已经建设了水库围栏、警示牌、宣传牌、管理所等，本项目不用新建保护设施。 （4）水质情况调查及分析 中山水库的水质经云南省水环境监测中心临沧市分中心取样化验分析，所检测的项目按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）水质标准进行评价。云南省水环境监测中心分中心2021年4月中山水库水质监测结果及达标情况见表2-3。 表2-3 中山水库水质监测结果及达标情况 序号 监测因子 数据 达标情况 中山水库 地表水标准限值 饮用水卫生标准限值 地表水 饮用水卫生 1 PH 8.23 6~9 6.5~8.5 达标 达标 2 高锰酸盐指数(mg/L) 2.1 4 / 达标 / 3 石油类(mg/L) ＜0.01 0.05 0.3 达标 达标 4 化学需氧量(mg/L) 5 15 / 达标 / 5 五日生化需氧量(mg/L) 0.8 3 / 达标 / 6 氨氮(mg/L) 0.102 0.5 0.5 达标 达标 7 总磷(mg/L) 0.022 0.1 / 达标 / 8 总氮(mg/L) 0.42 0.5 / 达标 / 9 铜(mg/L) ＜0.010 1 1.0 达标 达标 10 锌(mg/L) ＜0.050 1 1.0 达标 达标 11 氟化物(mg/L) 0.065 1 1.0 达标 达标 12 硒(mg/L) ＜0.0003 0.01 0.01 达标 达标 13 砷(mg/L) ＜0.0002 0.05 0.01 达标 达标 14 汞(mg/L) ＜0.00001 0.00005 0.001 达标 达标 15 镉(mg/L) ＜0.0005 0.005 0.005 达标 达标 16 六价铬(mg/L) ＜0.004 0.05 0.05 达标 达标 17 铅(mg/L) ＜0.0025 0.01 0.01 达标 达标 18 氰化物(mg/L) ＜0.0002 0.05 0.05 达标 达标 19 挥发酚(mg/L) ＜0.0015 0.002 0.002 达标 达标 20 阴离子表面活剂(mg/L) ＜0.0041 0.2 0.3 达标 达标 21 硫化物(mg/L) ＜0.006 0.1 / 达标 / 22 粪大肠菌群(MPN/L) 20 2000 100 达标 达标 23 硫酸盐(mg/L) 0.880 250 250 达标 达标 24 氯化物(mg/L) 0.394 250 250 达标 达标 25 硝酸盐氮(mg/L) 0.106 10 10 达标 达标 26 铁(mg/L) 0.030 0.3 0.3 达标 达标 27 锰(mg/L) ＜0.010 0.1 0.1 达标 达标 监测结果表明，中山水库水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准，符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）水质标准。 3、项目建设内容及组成 新建第四水厂，水源为中山水库，主要服务于昔本片区，供水规模为0.75万m³/d。昔本片区新建DN150～DN500输配水管网12459m，新建DN300～DN450中山水库原水输水管道8489m；新建DN600～DN700火车站片区清水输水管道5257m（在火车站道路建设过程中已建）。 表2-4 项目建设内容一览表 文件 可研批复 投资备案证 项目实际建设内容 水厂规模 0.75万m3/d 0.75万m3/d 0.75万m3/d 原水输水管道 新建DN300～DN450中山水库原水输水管道8489m；新建DN500三水厂原水输水管道17244m；主城区新建DN150～DN800原水输水管道96708m；主城区改造DN150～DN600原水输水管道13651m；新建DN600～DN700火车站片区清水输水管道5257m。 新建DN300～DN450中山水库原水输水管道8489m；新建DN500三水厂原水输水管道17244m；主城区新建DN150～DN800原水输水管道96708m；主城区改造DN150～DN600原水输水管道13651m；新建DN600～DN700火车站片区清水输水管道5257m。 新建DN30～DN450中山水库原水输水管道8489m；新建DN600～DN700火车站片区清水输水管道5257m（在火车站道路建设过程中已建）。 输配水管网 昔本片区新建DN150～DN500输配水管网12459m。 昔本片区新建DN150～DN500输配水管网12459m。 昔本片区新建DN150～DN500输配水管网12459m。 注：项目因资金估算与实际建设有出入，故实际建设内容如上表所示，不包含主城区管道建设和改造，本次评价按实际建设内容评价。 主要建设内容包括原水输水管道、自来水厂、配套管网，具体内容如下： 1)取水工程 规模0.75万m3/d，中山水库供水，现状中山水库的取水工程运行良好，可以继续予以利用。本次设计取水方案为：直接接装原水输水管至现状取水池远期原水输水管预留接口。 2）原水输水管线工程 输水规模为0.75万m3/d，原水输水管线分为两段，中山水库取水池至水厂和水厂至配水管网，新建DN450球墨铸铁管6611m，DN300墨铸铁管1878m共新建原水输水管线总长8489m。 3）净水工程 厂址位于临翔区凤翔街道竹蓬村，占地10000m2，设计规模0.75万m3/d。厂区内设置配水井、絮凝斜管沉淀池、虹吸滤池、清水池、加氯加药间、脱水机房、贮泥池、干化场、回收水池、污泥浓缩池、门卫室、综合楼、化验室、道路、绿化等。 设矩形配水井1座，采用矩形钢筋混凝土结构，配水井水面高为2160.00m。L×B×H=9.0×5.2×3.0。 设网格絮凝池1座（与斜管沉淀池合建），近期只建设1座(预留远期1座），每组分3级，每级有10格，各格上下交错流动。混合采用管道混合器，规格：DN400，混合时间为3秒。设向上流斜管沉淀池1座（与网格絮凝池合建），斜管采用无毒聚氯乙烯斜管，内切园直径为35mm，壁厚0.6mm，斜长1000mm，安装倾角60度，清水区上升流速：1.7mm/s。絮凝池及沉淀池池底设排泥斗，排泥方式：每个排泥斗底部设电动排泥阀，由池内污泥界面计控制或定时启闭操作。L×B×H=16.25x11.5x5.1。 设虹吸滤池1座，近期只建设1座(预留远期1座），结构形式为现浇钢筋砼结构。滤池配水系统为小阻力配水系统。承托层厚度80mm，采用粒径2～4mm粗石英砂。滤料层厚度为1200mm，采用粒径0.9～1.2mm均质石英砂滤料，K=1.8。L×B×H=14.05×9.05×5.1。 设容积为2000m3的清水池2座，结构形式为现浇钢筋砼结构。为防止水在清水池中产生死水变质，池内设置导流墙，避免因池水短流而造成死角的问题，池顶设置通气管。L×B×H=21.6×21.6×4.0。 设加氯加药间，一层框架结构，内设加氯间、液氯药库、加矾间、矾库。混凝剂按投加碱式氯化铝（所用设备也可投加其它品种混凝剂），溶药设备采用一体化溶药搅拌机，装机功率0.55kw。投药机采用2台隔膜式计量泵（1用1备），N=0.12kw。投加点位于絮凝沉淀池进水管上。采用全自动液氯投加设备化学法现场制备，最大投加量为3000g/h（按有效氯产量计），装机功率0.37kw。为保证操作人员的安全，加氯间内设置测定空气中氯气浓度的仪表和漏氯报警装置，药库及加氯间设轴流风机。同时加氯间备有抢险用防毒面具、急救材料和工具箱。加氯、加药采用PE管，铺设在加药管沟内。L×B=19.5×6.0。 设回收水池2座，每座有效容积268m3，结构形式为现浇钢筋砼结构。回收水池内各设上清液水泵一台，Q=75m3/h，H=10m，N=7.5kw，用于将上清液排至进水头部。回收水池内各设潜水泵一台，Q=40m3/h，H=10m，N=5.5kw，用于将池底污泥定期排走。L×B×H=12.5×10.7×2.0。 设脱水机房，L×B=14.7×7.2；设贮泥池，L×B=5.6×5.1；设污泥干化场，L×B=28.0×15.0。 设一幢总面积为278m2的两层综合楼。综合楼应设有配电室、常规分析化验室、集中控制室、办公室、卫生间等。 设门卫室，L×B=5.3×3.6。水厂四周围墙采用2.5m砖砌围墙，大门为钢板门。水厂道路均为4m道路。在厂前区与各生产处理构筑物之间设较宽的覆盖错落有致植被的绿化带。绿化面积为2347m2。 化验室对进水及出水水质进行检测，采用混合-絮凝-沉淀-过滤-消毒常规的净水处理工艺。 4）配水管网工程 昔本片区新建DN150～DN500输配水管网12459m。 表2-5 昔本片区配水管网近期主要工程表 序号 名称 规格 数量 单位 材料 备注 1 给水PE管 DN500 404 米 PE PN=1.0Mpa 2 给水PE管 DN400 564 米 PE PN=1.0Mpa 3 给水PE管 DN300 968 米 PE PN=1.0Mpa 4 给水PE管 DN200 2486 米 PE PN=1.0Mpa 5 给水PE管 DN150 4069 米 PE PN=1.0Mpa,预埋管 6 给水PE管 DN150 3564 米 PE PN=1.0Mpa,预埋管 7 阀门井 Φ1200 2 座 砖砌 05S502 8 阀门井 Φ1800 8 座 砖砌 05S502 9 蝶阀 DN150 6 个 铸铁 配套伸缩接头 10 蝶阀 DN200 6 个 铸铁 配套伸缩接头 11 蝶阀 DN300 4 个 铸铁 配套伸缩接头 12 蝶阀 DN400 5 个 铸铁 配套伸缩接头 13 室外消火栓 SS150/65-1.0 63 个 01S201 14 排气阀井 Φ1200 3 座 砖砌 05S502 15 排气阀 DN65 3 座 砖砌 16 蝶阀 DN65 3 个 D71X 17 排泥湿井 Φ800 4 座 砖砌 05S502 18 闸阀井 Φ1200 4 座 砖砌 05S502 19 闸阀 DN75 4 个 铸铁 20 道路开挖 沥青路面 1698 平米 21 道路恢复 沥青路面 1698 平米 项目建设具体内容详见表2-6。 表2-6 项目建设内容及主要环境问题 名称 建设内容及规模 主要环境问题 施工期 运营期 主体工程 源水工程 水源为中山水库，日供水量0.75万m³。直接接装原水输水管至现状取水池远期原水输水管预留接口。 噪声、废水、废气、固废、水土流失 1、占用土地、破坏原有植被以及动植物生境改变对生态环境的影响；2、管理区生活污水、生活垃圾、固废。 原水输水管道工程 输水规模为0.75万m3/d，原水输水管线分为两段，中山水库取水池至水厂和水厂至配水管网，新建DN450球墨铸铁管6611m，DN300墨铸铁管1878m共新建原水输水管线总长8489m。新建DN600～DN700火车站片区清水输水管道5257m（在火车站道路建设过程中已建）。 净水工程 采用常规的净水处理工艺，设计处理规模为7500m³/d。水厂主要设施包括配水井、絮凝斜管沉淀池、虹吸滤池、清水池、加氯加药间、脱水机房、贮泥池、干化场、回收水池、污泥浓缩池、门卫室、综合楼、化验室、道路、绿化等。 配水管网工程 昔本片区新建DN150～DN500输配水管网12459m，配水管供水为0.75万m3/d。 辅助工程 综合楼 一幢总面积为278m2的两层综合楼，设有配电室、常规分析化验室、集中控制室、办公室、卫生间等。 公用工程 供水 自来水取自水厂清水池，经管道泵加压后，经铺设的输水管线进入厂区各用水点，供生产、消防、绿化、生活用水。 / 排水 厂区排水系统采用雨污分流制，生活污水经隔油池(0.5m3)、化粪池（2m3）处理后定期清掏外运施肥；雨水外排周边雨水沟；滤池反冲洗水排至废水回收水池，上清液经水泵提升至配水井内进行回用，不外排；污泥脱水过程污水经沉淀池（70m3）处理达标后回用于厂区绿化及周边林地浇洒。 废水 供电 沿线就地接线供电，由厂区配电室附近设置的电力变压器降压后经电缆引入配电室内。 / 环保工程 废气 施工期：临近保护目标段进行围挡施工；洒水抑尘；散料密闭运输；裸露地面临时覆盖；使用商品混凝土；合理安排施工期；完工后及时清场。 废气 运营期：污泥脱水过程产生异味，周围设置防护绿化隔离带，要求污泥及时清运，不得在厂内长期堆存。 废水 施工期：施工废水、生活废水经沉淀池沉淀处理后用于项目区的洒水降尘；清管试压废水直接排放于农田的灌溉沟渠。 废水 运营期：生产废水，设2座废水回收池（每座有效容积268m3），滤池反冲洗水排至回收水池，上清液经水泵提升至配水井内进行回用，不外排；污泥脱水过程污水经沉淀池（70m3）处理达标后回用厂区绿化及周边林地浇洒，不外排；生活污水，经隔油池(0.5m3)、化粪池（2m3）处理后定期清掏外运施肥。 固废 施工期：生活垃圾经统一收集后环卫部门统一清运处置；建筑垃圾分类收集并尽可能的回收再利用，不能回收利用的统一清运处理；不产生废弃土石方；剥离表土施工结束后用于绿化覆土。 固废 运营期：配置1个带盖垃圾桶，交由环卫部门定期清运。在机修间设置2m2危险废物暂存间，采取三防措施，委托有资质单位处置。污泥脱水后委托环卫部门外运至垃圾填埋场填埋。 噪声 施工期：低噪声设备、围挡施工、合理安排施工时间。 噪声 运营期：各种水泵、污泥泵选用低噪声设备，置于泵房内；风机选用低噪声设备。 生态 施工期：严格按用地范围施工；及时进行植被恢复；禁止随意丢放固废；表层土用于后期植被恢复覆土；加快施工进度、缩短施工工期；合理安排施工时间；对施工场地洒水抑尘；尽量避开动物的活动期施工。 运营期：通过临时、工程、植物的防治措施，可有效地减少水土流失；通过植被恢复等措施，使项目区生态环境得到重建和恢复，可有效减少工程建设对区域生态环境的影响。 绿化 2347m2 / 4、生产规模 项目生产规模情况详见表2-7。 表2-7 项目规模情况 产品名称 设计规模 备注 自来水厂 0.75万m3/d 水源为中山水库 5、主要构筑物 水厂主要构筑物情况详见表2-8。 表2-8 主要构筑物情况一览表 序号 名称 平面尺寸/规格（m） 单位 数量 结构形式 备注 1 配水井 L×B×H=9.0×5.2×3.0 条 1 钢砼 2 絮凝沉淀池 L×B×H=16.25x11.5x5.1 座 1 钢砼 近期只建设1座(预留远期1座） 3 虹吸滤池 L×B×H=14.05×9.05×5.1 座 1 钢砼 近期只建设1座(预留远期1座） 4 清水池 L×B×H=21.6×21.6×4.0 座 2 钢砼 5 回收水池 L×B×H=12.5×10.7×2.0 座 2 钢砼 6 污泥浓缩池 Φ=10.6m 座 1 钢砼 7 污泥提升泵井 Φ=2.0m 座 1 钢砼 8 贮泥池 L×B=5.6×5.1 座 1 钢砼 9 干化厂 L×B=28.0×15.0 座 1 钢砼 10 脱水机房 L×B=14.7×7.2 幢 1 框架 11 综合办公楼 278m2 幢 1 框架 12 加氯加药间 L×B=19.5×6.0 幢 1 框架 13 门卫 L×B=5.3×3.6 幢 1 框架 6、主要生产设备 水厂主要设备材料情况详见表2-9。 表2-9 厂区主要设备材料表 单位 编号 名称 规格及参数 单位 数量 配水井 1 电动伸缩碟阀 DN450 个 2 2 电磁流量计 DN450,PN=1.0MPa，220VAC 个 1 3 手动蝶阀 DN150，PN=1.0MPa 个 1 4 管式混合器 DN450，L=1.3m 个 1 絮凝沉淀池 5 球阀 DN150 个 6 6 钢管 DN350 米 14.7 7 钢管 Dg150 米 4.5 8 喷嘴 143 个 1 9 塑料斜管 d=35，a=60%%D，L=1000 m2 58 10 斜管支架 套 1 11 集水槽 B*H=200*270mm 套 4 12 快开排泥阀 DN150 套 2 重力无阀滤池 13 滤板及排水系统 m2 62 14 石英砂滤料 d=0.95-1.2mm m3 45 15 进水管 DN350 套 4 16 出水管 DN400 套 4 17 反冲管 DN600 套 4 回收水池 18 上清液提升泵 Q=75m3/h，H=10m，N=7.5KW 套 2 19 污泥泵 Q=40m3/h，H=10m，N=5.5KW 套 2 干化场 20 穿孔排水管 DN200 m 16 21 排水管 DN200 m 12 22 排泥管 DN200 m 19 加药加氯间 23 全自动液氯投加设备 Q=3000g/h，N=0.37kw，含真空调节器、加氯机、过滤器、过滤罐、液氯吸收器 套 2 24 防毒面具 套 2 化验室 25 余氯分析仪 台 1 26 便携式PH计 PH=1～14 台 1 27 便携式浊度计 台 1 28 精密分析天平 1/1000 台 1 29 高压蒸汽消毒器 台 1 30 电冰箱 200L 台 1 31 不锈钢滤器 D60，300ml 台 1 32 计算机 PIV3.0/1G/80G 台 1 33 机关打印机 台 1 34 供配电系统 项 1 35 自控监测系统 项 1 36 厂区工艺及给排水 项 1 7、主要原辅材料及能源消耗情况 项目主要原材料及能耗详见表2-10。 表2-10 主要原辅材料用量 序号 名称 年用量t/a 最大储存量 储存方式 1 原水 273.75万m3/a / / 2 液氯 4.85t/a 0.9t 桶装 3 PAC 16.2t/a 3.6t 袋装 4 电 19.4万kw.h/a / / 8、劳动定员及工作制度 劳动定员：项目共有员工15人，厂区内设食堂，提供三餐。 表2-11 自来水厂人员编制表 岗位名称 人数 占总人数％ 生产人员 水处理工段 3 20.00% 控制、加药及水质监测 3 20.00% 化验 1 6.67% 动力工段 2 13.33% 小计 9 60.00% 辅助生产人员 材料采购及维修 1 6.67% 环卫绿化、安全保卫 1 6.67% 小计 2 13.33% 管理人员 厂长、技术人员、财会、调度、资料管理 4 26.66% 全厂合计 15 100% 工作制度：年生产计划365天，24h/d，三班制。 9、服务范围 昔本片区，服务人口数为4.5万人。 |

| 总平面及现场布置 | 1、总平面布置 项目位于临翔区凤翔街道竹蓬村，属于线性项目（取水口-输水管线-水厂-输水管线-配水管网），工程由东南侧中山水库取水口（中山水库现状取水池远期原水输水管预留接口）至水厂，再由水厂至西北侧的配水管网（昔本片区临沧市交通驾校附近)。新建DN300～DN450中山水库原水输水管道8489m；昔本片区新建DN150～DN500输配水管网12459m；火车站片区新建DN600～DN700清水输水管道5257m（在火车站道路建设过程中已建）。 （1）原水输水管线 原水输水管线分为两段，中山水库取水口至水厂和水厂至配水管网，中山水库取水点高程为1999.0m，拟建净水厂配水井顶标高为1752.6m，输水高差近246.4m。输水管沿现状已建输水管道平行敷设，埋设长度约5.4km，一直至拟建自来水厂配水井，同时此处原水管再分出一个岔口，继续向西北方向敷设管道，至昔本村DN400管道接口处，与二水厂该段原水输水管连接。 （2）水厂 在厂区东南设置主要出入口，设门卫，方便管理；厂内主要道路贯通西东，满足消防要求；厂区内做到功能分区明确，便于管理，厂区东侧为综合楼；中部为生产区，由东向西根据工艺流程要求及地形情况布置配水井、絮凝沉淀池、虹吸滤池、清水池；生产区北侧偏西分布有加氯加药间、脱水机房、贮泥池、干化场；西南角分布有回收水池、污泥浓缩池。流程短捷合理，节约用地，使构筑物布置整齐、合理。总体平面布置合理。 （3）配水管线 根据“总体规划”路网布局和道路竖向，结合临翔区昔本片区实际供水管网的建设情况，昔本片区规划区供水区域为1632～1676m，高差较大，但可作为一个分区，拟由四水厂（昔本片区）全范围重力供水。昔本片区用水量远期为1.5万m³/d，近期为0.75万m³/d。由于均为规划新建设区范围，因此配水管网均沿规划道路铺设。管道按规范要求进行埋设，凡管道位于车行道下者，管顶覆土不小于1.0m，其余管道管顶覆土不小于0.7m。另外，应按90～120m的间距铺设预埋支管至小区用水点，避免道路形成后重复开挖。 2、工程占地 项目工程占地包括永久占地和临时占地两个部分。项目工程占地面积为46920m2，其中厂区占地10000m2。项目永久占地面积为10000m2，临时占地面积为36920m2。项目涉及区域原始占地类型为林地、坡耕地、公路和其它用地，其中占用林地15508m2，坡耕地4974m2，公路26058m2，其它用地380m2。 表2-12 工程占地情况一览表(单位：m2） 占地类型 项目名称 林地 坡耕地 公路 其他用地 合计 永久占地 水厂 10000 / / / 10000 临时占地 原输水管线 1134 1103 12383 380 15000 配水管网 / / 6230 / 6230 施工便道 3920 3430 / / 7350 表土堆场 454 441 7445 / 8340 施工场地 / / / / （水厂内） 小计 5508 4974 26058 380 36920 合计 15508 4974 26058 380 46920 施工布置 （1）施工营地 根据建设单位提供资料，预计施工期施工人员约为20人，施工人员均来自周边村民，不在项目区内设食宿，项目不设施工营地。 （2）砂石料场 项目所需的砂石料全部向合法砂石料场购买。混凝土直接购买商品混凝土。其他建筑材料就近购买。因此项目区不设置砂石料场。 （3）施工场地 在水厂内设物料堆场、机械停放场、混凝土搅合机、沉淀池、旱厕，占地面积300m2，占地面积不重复计算。 （4）施工便道 场外交通：依托214国道公路和乡村公路运输。 场内交通：修建施工便道2条，长约2100m，路面宽3.5m。 ①起点东经100°4′59.12″，北纬23°48′36.66″，终点东经100°4′35.64″，北纬23°48′55.05″，长约1220m。 ②起点东经100°5′41.14″，北纬23°48′10.17″，终点东经100°5′40.29″，北纬23°48′23.61″，长约880m。 （5）表土堆场 管线开挖过程中产生剥离表土堆存于线路两侧临时占地范围内，用于后期覆土绿化；水厂开挖过程产生的剥离表土堆存于水厂占地范围内，用于后期覆土绿化。 （6）弃渣场 项目施工过程开挖土石方全部回填，不设置永久弃渣场。 |
| --- | --- |
| 施工方案 | 项目建设内容主要包括原水输水管线工程、净水工程、配套管网工程等。 1、原水输水管线工程 原水输水管线工程施工顺序：施工准备-测量放线-沟槽开挖-管道安装-闭水试验-回填。其具体工艺流程和产污节点图如下： 工艺说明如下： ①施工准备 进行现场踏勘，重点核查保护公用管线，地区排水，摸清地下障碍物的情况，并摸清暴雨积水情况，以便拟定施工期间的排水措施。 ②测量放线 清理施工现场，根据设计管位用测量仪器定出各管线的线位的中心桩，并按沟槽开挖宽度在中心桩两侧用石灰线标出沟槽上口边线，且沿管线位置放设临时水准点及高程控制桩，以便于管道的施工。 ③沟槽开挖 根据工程地质报告及设计图纸，进行管槽开挖，开挖过程中用经纬仪监控中线位置，用水准仪随时监测槽底高程，避免超挖或欠挖，沟槽底应夯填密实、平整，不得有砖块、瓦砾、石块、树根等杂物，在夯实、整平沟槽底的基础上，才能铺设管道。 ④管道安装 先进行地基处理，当管道穿越暗河、暗塘，基底为淤泥层时，采用换土垫层的处理方法，采用天然级配的中粗砂或石屑土，垫层内不得含有植物残体及垃圾等杂物，砂垫层的压实度在85～90%。管道安装采用边开挖边实施，安装顺序为：吊管→移管→稳管→焊接。 管道安装前应清除管基表面的浮土和各种杂物，并经验收合格后方可下管铺设；在沟槽内定出管道中心轴线，用水准仪测量管内底标高，依次从低流水点向高流水点排管，管节的偏差通过机械的起吊和下部垫层来调节，严禁将管子向槽底自由滚放；管道下槽前，应逐根检查管材口有无损坏现象，如有，应对损坏部位修补合格后方可使用同时清除管内杂物。 ⑤闭水试验 试压顺序为管内清理→管端封堵→安装压力表及放空口→进水口→管内进水→放空加压至0.4倍的试验压力→检查封堵及管身及接口有否出现异常→升压至试验压力→保持恒压→观察→评定结果。管道试压灌水采用一个或二个进水口灌水，在试压后背做好后，排气阀打开后方可灌水，边灌水边排气，根据进水量和管道盛水量计算灌水时间，每段管道内水灌满后，浸泡时间不小于48小时，检查管道后背、接口无渗漏水后，方可进行管道加压。管道安装后试压采用清水，试压废水收集后回用，不外排。 ⑥管道回填 管道敷设好后，回填土应严格逐层夯实，每层填土厚度不超过20cm，在管道两侧和管顶以上20cm范围，回填土不得含有石块砖瓦砾等杂物及硬泥块，管道两侧回填土应同步进行夯实。 原水输水管线工程部分施工期主要环境影响表现为工程开挖对现有地面、植被等生态环境的影响、由施工期车辆行驶噪声、汽车尾气和施工噪声、施工产生的路面扬尘、工程现场形成的对沿线环境景观破坏的影响。 2、净水工程 水厂施工工序包括：基础开挖、建构筑物施工、房屋装修、设备安装、绿化、工程验收和投入运行等。 施工工艺流程及产污节点图如下： 基础开挖前先对厂区内需要进行表土剥离的地块采用推土机进行表土剥离，推土厚度控制在40cm左右，剥离出来的表土先暂时堆放于剥离地块的两侧或一侧，待临时堆土场区域和周边完成场地平整完成后，再尽快将剥离出来的表土堆至临时堆土场内堆存，完成运输、堆存后随即布设临时拦挡及覆盖措施进行防护。基础开挖采用反铲式挖掘机进行基础大开挖。 基础工程完工后对水厂主体工程施工，包括现浇钢砼柱、梁、砖墙砌筑等流程。 装饰工程主要包括水电安装、地砖铺设、内部木工装饰和油漆涂料等施工。 设备安装调试完成后就投入运行。 主体工程施工完成后，对绿化场地进行回填绿化用土、土地整治、绿化苗木的种植、草种撒播，抚育管理。 工程结束后，将工程区范围内的临时设施拆除，清理施工迹地。 施工过程产生的污染物主要有废弃土石方、扬尘、燃油尾气、装修废气、噪声、施工废水等。 3、配水管网工程 配水管网工程主要沿道路埋地敷设，工艺流程如下： 施工过程产生的污染物主要有废弃土石方、扬尘、噪声等。 4、施工进度计划工 项目计划于2021年11月左右开始施工，2022年7月投入运营，建设周期为8个月左右。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 一、主体功能区规划 根据《云南省主体功能区规划》，临翔区属于省级重点开发区域，该区域的功能定位为：昆明至磨憨辐射泰国曼谷经济走廊的重要组成部分，中国与东南亚经济文化联系的纽带；重要的热带特色生物产业、可再生能源、出口商品加工基地；面向老挝、泰国的中药商贸集散地，澜沧江-湄公河国际旅游区。 项目位于临沧市临翔区，不属于禁止开发区，项目建设符合《云南省主体功能区规划》。 二、生态功能区划 项目位于临沧市临翔区凤翔街道竹蓬村，根据《云南省生态功能区划》，项目区域范围属于Ⅱ2-2南汀河中山峡谷林业与水土保持生态功能区。主要生态系统服务功能为南汀河流域的生态林业和水土保持。其要求的保护措施为发展以水源涵养林为主的生态林业，防止水土流失。 本项目为净水处理厂及配套管网工程，城镇基础设施“城镇安全饮水工程、供水水源及净水厂工程”，项目的建设实施，能极大的提高临沧市临翔区的基础设施水平，改善现有系统的运行状态，扩大城市供水能力及覆盖范围，提高供水安全可靠程度，群众生产生活用水条件明显改善，减少群众水费支出，最大程度支持城市经济的持续稳定发展。 三、环境质量现状 1、生态环境现状 （1）动植物现状 ①植物 项目区周边有村寨分布，人类活动迹象较为明显，项目周边主要为乔木（松树为主，约500棵），还有一些禾本科和菊科草本植物，植物种类主要有芦苇、牛筋草、鬼针草、紫茎泽兰、甘青蒿、野艾蒿、白酒草、臭灵丹、革命菜、胜红蓟、齿果酸模等。根据现场调查及查阅资料，项目区不涉及古树名木，没有发现列入重点保护的野生动植物、稀有或濒危物种，也不属于重点保护野生动物的迁徙通道。 ②陆生动物 区域内陆生动物种类和数量均较为丰富，其分布范围广阔，但空间分布不均匀。主要分布的动物为鼠类、蛇、蛙以及常见的鸟类等，无国家级和省级保护动物，也无当地的特有种，区域内亦未发现各个级别保护的珍稀濒危物种。 （2）水土流失现状 项目区侵蚀类型主要为水力侵蚀，按《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），项目区属以水力侵蚀为主的西南土石山区，土壤侵蚀模数允许值为500t/km2·a。 2、地表水环境质量现状 本项目地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准。收集了中山水库2021年4月份的水质监测结果，见下表3-1。 表3-1 中山水库水质监测结果及达标情况 序号 监测因子 数据 达标情况 中山水库 地表水标准限值 地表水 1 PH 8.23 6~9 达标 2 高锰酸盐指数(mg/L) 2.1 4 达标 3 石油类(mg/L) ＜0.01 0.05 / 4 化学需氧量(mg/L) 5 15 达标 5 五日生化需氧量(mg/L) 0.8 3 达标 6 氨氮(mg/L) 0.102 0.5 达标 7 总磷(mg/L) 0.022 0.1 达标 8 总氮(mg/L) 0.42 0.5 达标 9 铜(mg/L) ＜0.01 1 达标 10 锌(mg/L) ＜0.05 1 达标 11 氟化物(mg/L) 0.065 1 达标 12 硒(mg/L) ＜0.0003 0.01 达标 13 砷(mg/L) ＜0.0002 0.05 达标 14 汞(mg/L) ＜0.00001 0.00005 达标 15 镉(mg/L) ＜0.0005 0.005 达标 16 六价铬(mg/L) ＜0.004 0.05 达标 17 铅(mg/L) ＜0.0025 0.01 达标 18 氰化物(mg/L) ＜0.0002 0.05 达标 19 挥发酚(mg/L) ＜0.0015 0.002 达标 20 阴离子表面活剂(mg/L) ＜0.0041 0.2 达标 21 硫化物(mg/L) ＜0.006 0.1 达标 22 粪大肠菌群(MPN/L) 20 2000 达标 23 硫酸盐(mg/L) 0.88 250 达标 24 氯化物(mg/L) 0.394 250 达标 25 硝酸盐氮(mg/L) 0.106 10 达标 26 铁(mg/L) 0.03 0.3 达标 27 锰(mg/L) ＜0.01 0.1 达标 28 石油类(mg/L) ＜0.01 0.05 达标 中山水库：2021年水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准。 3、环境空气质量现状 根据环境功能区划分原则，项目区域环境空气质量功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 根据《2020年临沧市环境状况公报》，临翔区环境空气质量有效监测365天，达标363天，未出现中度及以上污染天气。根据年均浓度评价，全年环境空气质量符合环境空气质量二级标准。项目所在区域属农村区域，无工业企业污染，区域环境空气主要受乡村土路扬尘影响，工程区气象条件利于空气对流扩散，空气自净能力较强，大气污染物对环境空气质量影响很小，区域环境空气质量良好，因此评价认为项目区大气环境满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。 4、声环境质量现状 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）声环境功能区的划分要求，水厂所在区域为农村地区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 根据现场踏勘，水厂周边分布有林地、山体、耕地和村庄，区域声环境质量较好，能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 无 |
| 生态环境保护目标 | 一、项目外环境关系 水厂位于临翔区凤翔街道竹蓬村，地理坐标为：东经100°5′1.30″，北纬23°48′35.00″；原水输水管线起点坐标东经100°5′15.56.60″，北纬23°47′32.20″，终点坐标东经100°3′11.90″，北纬23°48′38.26″；火车站片区输水管线起点坐标东经100°6′12.04″，北纬23°55′17.42″，终点坐标东经100°6′5.71″，北纬23°56′33.90″。 （1）原水输水管线外环境 中山水库原水输水管线起点为中山水库取水口，取水口南侧185m为中山水库管理所，东南测225m处为小南本，输水管线K3+460—水厂南侧最近5m为大烂坝，水厂—输水管线K5+480南侧最近5米为竹蓬村，管线K6+555—K6+625经过临沧机场高速，管线K7+975—K8+15经过南汀河，管线K7+580—K8+489西侧最近5m为昔本片区，终点为临沧市交通驾校附近，全长8489m。火车站清水输水管线沿车城大道南侧至通站大道，再由通站大道两侧至外环北路两侧，全长5257m，车城大道起点西侧40m为临沂生物研究转化中心，西南侧90m为工业园区，西北侧180m为临沧市科技创新园，车城大道沿线北侧最近85m为临翔区南亚汽车城，通站大道起点—沿线430西侧最近35m为临翔区南亚汽车城，沿线730—K1+170西侧最近40m为居民区，沿线800—K1+320东侧最近5m为火车站，沿线K1+400—K1+800西侧最近170m为居民区，沿线K1+400—K1+900东侧最近400m为文伟村(管线距文伟小学565m)，外环北路沿线北侧最近70m为居民区，外环北路终点西侧100m为南汀河。 （2）水厂外环境 水厂位于临翔区凤翔街道竹蓬村，地理坐标为：100°5′1.30″，23°48′35.00″。水厂北侧邻山体，西北侧最近76m为竹蓬村，西南侧最近60m为竹蓬村散户，南侧最近140m为大烂坝，东南侧最近76m为大烂坝散户，南侧还有一条东西走向的乡村道路。 二、评价范围 根据环境影响评价相关技术导则要求，本项目各环境要素评价范围详见下表。 表3-2 各环境要素评价范围确定情况表 序号 环境要素 评价范围 确定依据 1 生态环境 项目管线、水厂占地范围，及外延200m范围 《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2011） 2 地表水环境 不设评价范围 《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018） 3 大气环境 厂界外500m范围内 参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行） 4 声环境 厂界外50m范围内 参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行） 三、环境保护目标 1、大气环境： 项目主要环境保护目标见下表。 表3-3 大气环境保护目标一览表 名称 坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 相对方位 最近距离 原水输水管线工程 小南本 100.1013°，23.7923° 居民 9户，32人 Ⅱ类 取水口东南侧 225m 大烂坝 100.0857°，23.8086° 居民 40户，140人 Ⅱ类 输水管线K3+460—水厂两侧 5m 竹蓬村 100.0829°，23.8094° 居民 103户，360人 Ⅱ类 水厂—输水管线K5+480两侧 5m 中山水库管理所 100.0989°，23.7906° 居民 1户，3人 Ⅱ类 取水口南侧 185m 昔本片区 100.0533°，23.8107° 居民 130户，455人 Ⅱ类 输水管线K7+580—K8+489周围 5m 火车站片区 100.1113°，23.9333° 居民 1000户，3500人 Ⅱ类 输水管线两侧 5m 水厂 大烂坝 100.0857°，23.8086° 居民 2户，7人 Ⅱ类 东南 76m 竹蓬村 100.0829°，23.8094° 居民 1户，4人 Ⅱ类 西南 60m 竹蓬村 100.0829°，23.8094° 居民 3户，11人 Ⅱ类 西北 76m 配水管线工程 昔本片区 100.0533°，23.8107° 居民 800户，2800人 Ⅱ类 配水管线周围 5m 2、声环境： 表3-4 声环境环境保护目标 / 名称 保护对象 保护内容 环境功能区 相对方位 最近距离 原水输水管线工程 大烂坝 居民 2户，7人 1类 输水管线两侧 5m 竹蓬村 居民 20户，70人 1类 输水管线两侧 5m 昔本片区 居民 5户，18人 1类 输水管线两侧 5m 水厂 大烂坝 居民 2户，7人 1类 东南 76m 竹蓬村 居民 1户，4人 1类 西南 60m 竹蓬村 居民 3户，11人 1类 西北 76m 3、地下水环境： 水厂厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境： 表3-5 生态环境保护目标一览表 环境要素 保护目标 范围 保护情况 生态环境 植被及动植物、土地利用等 占地范围及外延200m 保护动植物、土地不受项目建设引发次生灾害等的破坏；水土流失控制在可接受的范围 |
| 评价标准 | 1、环境质量标准 （1）大气环境 根据项目所在地区的环境空气质量功能区划，项目所处区域属二类区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。具体见下表： 表3-6 环境空气质量标准 污染物名称 取值时间 单位 浓度限值 备注 二氧化硫（SO2） 年平均 μg/m3 60 《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 总悬浮颗粒物（TSP） 年平均 200 24小时平均 300 一氧化碳（CO） 24小时平均 mg/m3 4 1小时平均 10 臭氧（O3） 日最大8小时平均 μg/m3 160 小时平均 200 颗粒物 （粒径小于等于10μm） 年平均 70 24小时平均 150 细颗粒物 （粒径小于等于2.5μm） 年平均 35 24小时平均 75 二氧化氮（NO2） 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 （2）地表水环境质量标准 项目地表水体为中山水库。根据《临沧市水功能区划》（2015年修订）：中山水库为一级水功能区中的饮用水源保护区，属于Ⅱ类水体，水质参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准。 表3-7 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目 pH CODcr BOD5 NH3-N 总磷 粪大肠菌群（个/L） Ⅱ类标准 6-9 ≤15 ≤3 ≤0.5 ≤0.1 ≤2000 （2）声环境 项目位于临沧市临翔区，管线及水厂所在区域为农村地区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）1类标准。相应标准限值详见下表： 表3-8 声环境质量标准 类别 等效声级[dB（A）)] 昼间 夜间 1类 55 45 2、污染物排放标准 （1）废气 施工期： 扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源无组织排放颗粒物监控浓度限值，标准限值见下表： 表3-9 大气污染物排放标准 污染物 无组织排放监控限值 监控点 浓度mg/m3 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 运营期： 水厂设一个小型食堂，食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)，饮食业单位的规模划分参数见表3-10，餐饮业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率见表3-11。 表3-10 饮食业单位的规模划分参数 规模 小型 基准灶头数 ≥1，<3 对应灶头总功率（108J/h） ≥1.67，<5.00 对应排气罩总投影面积（m2） ≥1.1，<3.3 表3-11 餐饮业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 规模 小型 最高允许排放浓度（mg/m3） 2.0 净化设施最低去除效率（%） 60 污泥浓缩脱水过程会产生异味，执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中恶臭污染物厂界二级标准（臭气浓度≤20（无量纲））。 （2）废水 施工期： 施工废水全部收集沉淀处理后回用，不外排，故不设置污水排放标准。 运营期： 水厂内生活污水通过隔油池、化粪池处理后定期清掏外运施肥，反冲洗废水通过厂内独立的管道排入回收水池，经沉淀后上清液通过回用泵回至配水井，用于自来水生产，不外排；污泥脱水过程污水经沉淀池处理，达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）城市绿化、道路清扫标准后，回用于厂区绿化及周边林地浇洒，废水不外排。 表3-12 城市污水再生利用 城市杂用水水质 序号 项目 城市绿化、道路清扫 1 pH 6.0~9.0 2 色度，铂钴色度单位≤ 30 3 嗅 无不快感 4 浊度/NTU≤ 10 5 五日生化需氧量（BOD5）/（mg/L）≤ 10 6 氨氮/（mg/L）≤ 8 7 阴离子表面活性剂/（mg/L）≤ 0.5 8 铁/（mg/L）≤ — 9 锰/（mg/L）≤ — 10 溶解性总固体/（mg/L）≤ 1000（2000）a 11 溶解氧/（mg/L）≥ 2.0 12 总氯/（mg/L）≥ 1.0（出厂），0.2b（管网末端） 13 大肠埃希氏菌/（MPN/100mL或CFU/100mL） 无c 注：“—”表示对此项指标无要求。 a括号内指标值为沿海及本地水源中溶解性固体含量较高的区域指标。 b用于城市绿化时，不应超过2.5mg/L。 c大肠埃希氏菌不应检出。 （3）噪声 施工期： 噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准值见表3-13。 表3-13 建筑施工场界环境噪声排放限值 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 70 55 运营期： 水厂厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值，详见下表： 表3-14 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 1类 55 45 （4）固废 一般工业固体废物：执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 危险废物：贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关规定。危废收集、贮存、运输执行《危废收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）。 |
| 其他 | 无 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 施工期间污染物主要为废气、废水、噪声及固废，且施工过程中还会对生态环境造成一定的影响，主要体现在植被损毁、破坏野生动植物生境和水土流失等方面。 一、施工期生态环境影响分析 项目施工期对生态环境的影响主要表现在因建筑物的建设对土地的永久占用和土地开挖过程中对土壤表层造成的扰动、区域植被的破坏、土地利用方式的改变等方面。 1、占地 项目工程占地包括永久占地和临时占地两个部分。项目工程占地面积为46920m2，其中厂区占地10000m2。项目永久占地面积为10000m2，临时占地面积为36920m2。项目涉及区域原始占地类型为林地、坡耕地、公路和其它用地，其中占用林地15508m2，坡耕地4974m2，公路26058m2，其它用地380m2。 永久和临时占地将干扰影响范围内的植物生长，影响沿线地区内的植物群落种类组成和数量分布，降低区域植被覆盖度和生物多样性，并造成沿线生物量降低，对占地及周边生态环境有一定影响。另外植被破坏后若不及时采取恢复措施，将引起水土流失。为此，工程应尽量降低永久及临时占地数量，严格划定施工区域，优化施工组织及土石方平衡方案，施工结束后，及时覆土回填，临时占地全面恢复植被，永久占地除硬化、建筑物等不可恢复占地外也应及时植树种草，尽快恢复植被，减少影响。 2、施工对植被破坏影响 施工过程中，施工地带中的现有植被将受到破坏。区域环境中绿地的数量较施工前相对减少，其植被局部空间分布有所改变，但绿地调控环境质量的能力不会有太大的改变。随着施工活动结束，场地迹地平整、回填等，区域植被通过人工播撒草籽的恢复方式，使施工区域生态环境向有利的方向发展。因此施工活动对评价区内植被破坏的直接影响较小，且可通过植物恢复措施将影响减小到最低程度。 3、对周边野生动物的影响 项目施工活动，破坏了施工区域内的自然植被，一定程度上改变了沿线野生动物栖息环境，使野生动物失去部分觅食、栖息场所，将对沿线的野生动物的生存环境产生一定程度的不利影响。本项目施工区，野生动物基本均为常见种类，无珍稀濒危野生动物。因此，工程施工对周边野生动物临时影响的程度比较有限。 5、对水土流失的影响 本工程在施工期引起水土流失的因素主要有：表层土开挖、输水管线开挖等人为活动破坏地表植被和土壤结构，造成地表裸露，地层松散，使其原有的水土保持功能降低或丧失，土壤侵蚀强度较背景值显著增加；各类建设活动对地表的开挖、扰动或再塑，使表层植被土壤受到破坏，失去原有的稳定结构，失去固土防冲的作用，造成水土流失。 通过以上分析，可以确定表土开挖区域为本项目重点的水土流失治理区，通过采取工程措施，可以使水土流失得到有效控制。水土流失主要来自于表土开挖，未采取水保护措施的情况将造成的较大量的水土流失；另外一方面，工程施工人员活动等生产活动破坏了所占地自然植被、地表土壤，使工程区水土流失呈增加趋势，若不及时防治，将使生态环境遭到进一步破坏。工程建设产生的土壤流失具体危害表现在以下几个方面： ①破坏生态环境，有损项目形象，不利于自身建设项目的开发建设，在一定程度上破坏了区域生态系统，而新的区域生态系统还不能短时间内恢复，从而使得局部生态环境失调，水土流失将会影响项目区域环境。 ②水力侵蚀作用下，大量泥沙随降水进入河流，造成泥沙淤积。 ③淤积的泥沙在平坦地表或洼地成为干燥的沙土，为风力提供输沙源。 ④随水土流失的加速发展和面积扩大，如不加以控制将直接破坏当地的水土资源，恶化生态环境。 6、对土壤环境影响 临时占地及工程施工活动区域，由于施工人员的践踏和施工机械的碾压，将造成土壤环境如下影响： （1）破坏土壤结构 施工过程中对土地的开挖和填埋，容易破坏团粒结构，干扰团粒结构的自然形成过程，施工过程中的机械碾压、人员践踏等活动都会对土壤结构产生不良影响。 （2）破坏土壤层次、改变土壤质地 土壤在形成过程中具有一定的分层特性。工程开挖和回填过程中，必然会对土壤原有层次产生扰动和破坏，不同层次、不同质地的土体产生混合，特别是表层土壤被混合后，直接影响植物的生长和产量。 （3）影响土壤的紧实度 施工机械作业中，机械设备的碾压、施工人员的践踏使土壤紧实度增高、影响地表水的入渗，土体过于紧实不利于作物的生长。 （4）土壤养分流失 全氨、全磷均较其他层次高。施工作业对区域的土体构型产生扰动，发生变化，土壤养分状况受到影响，从而影响植物的生长。 （5）对土壤生物的影响 土壤理化性质和土体构型的改变，会使土壤中的微生物、原生动物及其它节肢动物、环节动物、软体动物的栖息环境改变。 由于本施工区无珍稀土壤生物，且施工结束后大部分区域恢复原状，所以土壤生物的生态平衡很快会恢复。 综上所述，施工期环境影响是短期的，且受人为、自然条件影响较大，只要加强现场施工管理，并采取相应的防护措施，项目施工期间对周围环境不会造成很大影响。 二、施工期其他环境因素影响分析 本项目施工期间产生的主要污染物为施工机械噪声、施工扬尘、建筑垃圾及少量施工废水。 1、施工期水环境影响分析 施工期产生的废水主要为施工废水、清管试压废水、生活污水。 （1）施工废水 项目施工废水主要有混凝土养护废水、工具清洗废水等。混凝土养护及工具清洗废水主要污染物为pH、SS，设置沉淀池，收集后用于施工现场的洒水降尘。 （2）清管试压废水 项目采用水压试验，水压试验的介质是清水，管道充满水后，用试压泵加压。强度试验压力为1.5倍工作压力，试压时间保证5min稳定不变。严密性试验压力为工作压力(最低不小于0.2MPa)，检查时间不小于1h；在规定时间内，压力下降不大于严密性试验压力的5%，各管道不渗漏为合格。 项目管道试压分段进行（每1公里为一个试压段），试压水取自就近水源。由于管道试压是分段进行，每次试压排水较少，试压排水中主要含悬浮物。项目位于农村地区，试压废水直接排放于附近农灌沟，试压过程应尽量减少试压废水外排量。 （3）施工人员生活污水 根据建设单位介绍，项目施工期施工人员预计20人，场地内不设食宿，项目施工期间产生的生活废水主要是施工人员洗手等清洁废水。按照每人每天用水量10L计，项目施工期用水量为0.2m3/d，废水产生量按用水量80%计，为0.16m3/d。主要污染物有SS、BOD5、COD，该部分废水经临时沉砂池处理后回用于施工，不外排。 2、施工期大气环境影响分析 施工期产生的废气主要为施工扬尘、施工机械废气、焊接废气。 （1）施工扬尘 扬尘污染主要来源于土方的挖掘及堆存、施工现场车辆扬尘、建材堆放及搬运等。在水厂的施工场地周围设置隔离屏障，采用成品商品混凝土，不设混凝土拌合站，可将其影响减至最低；管道地面开挖作业时，生土和熟土分开堆放，管道敷设后即覆土恢复原状，从开挖到恢复原状一般需要3天，加之土壤本身的湿润性，因而产生的扬尘较少。场外临时堆存的砂子、石子采用防尘网和防尘布覆盖。扬尘中的TSP对环境空气影响较大，主要影响下风向区域。 扬尘呈无组织排放，排放量与施工强度和气象条件密切相关，扬尘粒径较粗，大部分散落在周围地表，并随降水冲刷而转移至水体，或产生二次扬尘而飘移。此外在材料运输过程中产生的扬尘，尤其是运输车辆使用频繁的道路两侧，易发生扬尘的堆积。施工期扬尘影响主要集中在施工场地100m范围内。 （2）施工机械、运输车辆产生的废气 施工期机械废气主要来源于运输车辆及其它燃油机械施工时产生的尾气，主要污染物是烟尘、CO、HC和NOX。施工燃油废气均为无组织、间歇式排放，项目施工机械数量较少、使用时间较短且较分散，施工机械和运输车辆外排尾气量较小。 （3）焊接废气 项目钢管管道组连接过程中，将采用氩弧焊、电弧焊的焊接方式，焊接涂装工序均在地面上进行操作完成后，再组织进行管段下沟就位。该过程中将产生少量的焊接废气，少量焊接废气无组织排放。 （4）装修废气 水厂装修阶段，处理墙面装饰吊顶、涂漆、处理楼面等作业，均需要大量使用胶合板、涂料、油漆等建筑材料，将会有甲醛、苯类等有机气体挥发。装修阶段使用墙面涂料、胶水、油漆等装修材料以及装修完成后的一段时间，都将有少量装修废气挥发到空气中。废气的排放属无组织排放。由于各区块功能不同，装修所用板材、油漆、涂料等装修材料的品牌也不一样，装修时间也有先后差异。装修废气总体排放量小，影响范围局限于项目内。 3、施工期声环境影响分析 项目施工期噪声主要为施工机械设备噪声和交通噪声。施工机械设备噪声为持续性噪声，交通噪声为间歇性噪声。对于每一个施工阶段采用的施工机械不同，对外界环境造成的施工噪声污染水平也不同。据调查，施工期噪声源主要是施工机械设备，一些施工机械设备的噪声强度可达75-95dB(A)，由此而产生的噪声对周围区域环境有一定的影响。项目施工机械的峰值噪声及其随距离的衰减见表4-1。 （1）预测方法 在施工噪声预测计算中，施工机械噪声衰减模式如下： 式中：r1、r2——距声源的距离，m； L1、L2——r1、r2处的声强级，dB(A)； △L——建筑物，树木等对噪声的影响值，dB(A)，本次环评按0dB(A)计。 表4-1 施工机械噪声源强 单位：dB(A) 机械 名称 不同距离处的噪声值dB(A) 1m 10m 20m 40m 60m 80m 100m 150m 200m 300m 挖掘机 90 70 64 58 54 52 50 46 44 40 推土机 85 65 59 53 49 47 45 41 39 35 载重 汽车 82 62 56 50 46 44 42 38 36 32 按不同施工阶段，考虑到噪声叠加影响，按各阶段发生频率最高的机械的叠加，噪声值取92dB(A)，预测结果见表4-2。 表4-2 施工机械噪声源强 单位：dB(A) 最大 源强 距声源不同距离处噪声级（m） 10 13 20 45 80 140 200 250 400 600 92 72 70 66 59 54 49 46 44 40 36 从表4-2可知，按GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》衡量，昼间施工机械噪声在13m处即可达标，夜间不施工。 4、施工期固体废弃物影响分析 施工期的固体废弃物主要是施工产生的废弃土石方、施工人员生活垃圾、建筑垃圾，均为一般固废。 （1）生活垃圾 施工人员不在项目区食宿，施工人员每日产生生活垃圾较少。现场平均每天20人施工，按每人每天产生垃圾量0.10kg计算，施工人员产生的生活垃圾约为2kg/d，施工现场设有生活垃圾收集点，施工人员生活垃圾经统一收集后委托环卫部门统一清运处置。 （2）建筑垃圾 项目建筑垃圾主要产生于水厂工程占地上建筑物建设、室内外装修过程，主要有渣土、废钢筋和各种废钢配件，金属管线废料、木屑、刨花、各种装饰材料的包装箱、包装袋等，撒落的砂浆和混凝土，碎砖和碎混凝土块。产生的建筑垃圾应充分回收利用，不能回收利用的部分应统一收集，不能随意丢弃，收集后按照建设部139号令《城市建筑垃圾管理规定》的要求处置，尽量做到及时、合理处置。由建设单位委托相关部门运往政府指定地点进行处置。 （3）土石方 根据项目设计资料，建设过程中共开挖土石方总量为万2.96m3（表土剥离万1.0m3，一般土石方1.96万m3）；回填土石方总量为2.22万m3（绿化覆土1.0万m3，一般土石方1.22万m3），用于周边就地摊平回填0.74万m3。项目土石方平衡，本项目不产生弃渣，具体详见下表： 表4-3 土石方平衡及流向分析表 单位：万m3 项目组成 挖方 填方 调入 调出 弃方 表土剥离 土石方开挖 绿化覆土 土石方回填 数量 来源 数量 去向 原水输水工程区 0.55 0.95 0.55 0.52 / / 0.43 周边就地摊平回填 / 配水管网工程区 0.25 0.37 0.25 0.06 / / 0.31 周边就地摊平回填 / 水厂工程区 0.2 0.64 0.2 0.64 / / / / / 合计 1.0 1.96 1.0 1.22 / / 0.74 / / 注：1、表中土石方均为自然方； 开挖（2.96万m3）+调入（0万m3）+外借（0万m3）=回填（2.22万m3）+调出（0.74万m3）+废弃（0万m3）=2.96万m3。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 一、生态环境影响分析 由于工程施工，项目区拟建管网区域，在施工阶段变为裸地，对项目区的生态环境产生一定的影响，但其影响程度是暂时而可恢复的。 进入运营期，管沟已覆土回填并对其进行植被恢复，生态系统完整性得到恢复，野生动物栖息环境与施工前基本未发生变化，因此，项目运营期不会对沿线野生动物及生物多样性产生大的不利影响。 综上，本项目运营期对周围环境影响很小。 二、运营期其他环境因素环境影响分析 1、废气 项目运营期废气主要为异味、氯气、食堂油烟、备用发电机废气、污泥干化场扬尘。 （1）异味 净水厂原水引自中山水库，直接管道输送，中间无污染，原水水质较纯净，引到净水厂后对其进行化学物理法处理，没有发酵等易产生微生物的工艺，排出的污泥无机成分比重较大，不易腐败变质，基本无异味产生。设计中将污泥浓缩+脱水，周围设置防护绿化隔离带，种植一些有吸附异味功能的树种，既美化环境，又将污染源进行隔离，可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中恶臭污染物厂界二级标准，环评要求污泥及时清运，不得在厂内长期堆存。 （2）氯气 水厂在正常生产过程不会排放氯气，仅消毒环节存在事故性排放，为了保证液氯消毒时的安全和事故排放，加氯系统一般包括氯气真空调节器、罐式氯气过滤器、漏氯吸收装置。 （3）食堂油烟 项目食堂属小型规模，采用电能和液化气，属于清洁能源，项目区食堂产生的污染物主要来自于食堂油烟。食堂油烟经油烟净化装置（净化效率不低于60%）处理达《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）相应标准要求后，通过所在建筑楼顶排放。 （4）备用发电机废气 当项目所在区域停电时，本项目将启用备用发电机，项目内设置1台柴油发电机。项目发电机使用次数很少，只在停电时使用，发电机柴油燃烧过程中产生的少量烟尘、CO等废气，备用发电机设置于发电机房，配套机械排风系统，同时选用排放达标的发电机组，确保达标排放。 （5）污泥干化场扬尘 项目产生的污泥经过脱水机房处理后于污泥干化场进一步脱水，污泥脱水后委托环卫部门外运至垃圾填埋场填埋。污泥干化场污泥含水率较高，扬尘较少，对大气环境影响较小。 2、废水 项目废水主要为生活污水及生产废水，生产废水包括沉淀池排污水及滤池反冲洗水。 （1）沉淀池排泥水 原水中含有各种悬浮物质、胶体和溶解物质等，使水呈现浑浊度、色度、嗅和味等。项目自来水生产过程中投加絮凝剂PAC去除原水各类杂质，水源为中山水库，水中悬浮物浓度较低，洪水期水体较浑浊。水浑浊度高时沉淀池一般2-3h排污水一次，水清时，每天排放一次，每次排2-4min。项目沉淀池排泥水（含水率97%）最大量为37m3/d，排至排泥池-污泥浓缩池-污泥脱水（60%），该环节产生的污水量约13.28m3/d，沉淀池处理达标后回用于厂区绿化及周边林地浇洒，废水不外排；脱水后的污泥委托环卫部门运至生活垃圾填埋场填埋处理。 （2）滤池反冲洗水 在滤池过滤过程中，滤料层截留的杂质数量不断增加，因而滤料层阻力不断增加，滤池水头损失增大，水位也随之升高。故在过滤过程需定时对滤池进行反冲洗，24h/次，其滤池反冲洗水量产生量为79m3/d，主要污染物为SS，排至回收水池，上清液经水泵提升至配水井内回用于自来水生产，不外排。 （3）化验室清洗废水 化验室仪器清洗过程产生废水量约0.08m3/d，主要含酸和碱，经酸碱中和处理后排入化粪池，化粪池定期清掏外运施肥，废水不外排。 （4）生活污水 项目生活污水产生量为1.56m3/d。员工生活污水经化粪池（其中餐饮废水经隔油池）处理后定期清掏外运施肥。 根据《城镇生活源产排污系数手册》，生活污水产生和排放系数见下表： 表4-4 生活污水产生和排放系数表 污染物指标 单位 产生系数 建筑物排污系统 排放系数 生活污水量 升/人.天 130 — 130 化学需氧量 克/人.天 65 直排 65 化粪池 52 五日生化需氧量 26 直排 26 化粪池 21 氨氮 8.3 直排 8.3 化粪池 8.1 总氮 11.9 直排 11.9 化粪池 10.1 总磷 1.02 直排 1.02 化粪池 0.87 动植物油 1.66 直排 1.66 化粪池 1.41 产污情况：项目产污情况详见下表： 表4-5 项目给排水情况一览表 用水类别 数据 用水标准 用水量 废水量 备注 m3/d m3/d 生产用水 / / 7500 116 / 生活用水 15人 130L/人·d 1.95 1.56 源于自来水生产 化验室用水 / / 0.1 0.08 / 绿化用水（非雨天） 2347m2 3L/m2·d 7.04 0 / 环保措施：滤池反冲洗水排至废水回收水池，上清液经水泵提升至配水井内回用于自来水生产，不外排；沉淀池排泥水排至排泥池-污泥浓缩池-污泥脱水（60%），该环节产生的污水量约13.28m3/d，沉淀池处理达标后回用于厂区绿化及周边林地浇洒，废水不外排；脱水后的污泥委托环卫部门运至生活垃圾填埋场填埋处理。 废水不外排可行性分析： 根据工程分析，项目非雨天绿化用水量约7.04m3/d（1056m3/a），沉淀池全年处理达标的再生回用水量为13.28m3/d（4847m3/a），项目污水处理达标后全部回用于绿化及周边林地浇洒，废水不外排。 废水处理设施可行性分析： 回收水池：项目滤池反冲洗水产生量为79m3/d，拟建2个容积为268m3的回收水池收集反冲洗水，其容量可满足储存6d水量要求，上清液经水泵提升至配水井回用； 沉淀池：污泥脱水过程污水量13.28m3/d，拟建1个容积总为70m3的沉淀池收集废水，其总容量可满足5d水量要求，废水经沉淀池处理后回用于厂区绿化及周边林地浇洒。 污泥浓缩池：沉淀池排泥水产生量为37m3/d，拟建1个容积总为300m3的污泥浓缩池，其总容量可满足8d水量要求。 化粪池：项目生活污水产生量为1.56m3/d。拟在综合楼西侧绿化带内设置1个化粪池，容积不低于2m3的化粪池，用于处理隔油后的食堂含油废水和员工生活污水。因此化粪池能够满足污水停留24小时以上，符合要求。 隔油池：项目食堂餐饮废水产生量为0.2m3/d，拟在厨房内设置1座隔油池，用于接纳处理食堂餐饮废水。根据中华人民共和国国家环境保护标准《饮食业环境保护技术规范》HJ554-2010，隔油池设计符合下列规定： A、含油污水的水力停留时间不宜小于0.5h； B、池内水流流速不宜大于0.005m/s； C、池内分格宜取两档三格； D、人工除油的隔油池内存油部分的容积不得小于该池有效容积的25%，隔油池出水管管底至池底的深度，不得小于0.6m。 食堂废水产生量为0.2m³/d，污水产生时间约4h，设计污水在隔油池中的水力停留时间为30分钟，因此隔油池的有效容积应为0.1m³，则项目设置的隔油池有效容积能够满足要求，能够保证含油污水的处理效果。 综上所述，本项目污水处理均得到处理，且处理后实现污水达标排放是可行、可靠的。 3、声环境影响分析 项目噪声主要来源于水厂运行过程的水泵、排泥泵、清水泵等、加药间换气用的轴流风机及搅拌器等噪声，噪声源强一般为80～85dB(A)之间，主要设备类比噪声值统计表见表4-6。 表4-6 项目设备噪声源强一览表 设备名称 距声源1m处源强dB(A) 数量（台） 治理措施 治理后声级dB（A） 东厂界m 西厂界m 南厂界m 北厂界m 各类泵 80 6 安装水 下 60 150 48 22 32 搅拌器 80 2 60 115 83 32 22 风机 85 2 基础减振+墙体隔声 70 140 58 32 22 根据噪声衰减公式： LA(r)=LA(r0)－20lg(r/r0) 式中：LA（r）——距离声源r处的A声级，dB(A)； LA（r0）——距声源r0处的A声级，dB(A)； r0、r——距声源的距离，m； 根据噪声叠加公式： Leq＝10lg∑（100.1L1+100.1L2+…100.1Lｉ） 式中：Li——其中单个噪声源的声级数，dB（A）； Leq——噪声源叠加后的值 预测结果：厂界预测结果见下表。 表4-7 厂界噪声预测结果（昼间） 厂界 贡献值（dB（A） 标准值（dB（A） 达标情况 东厂界 28.0 昼间：55 夜间：45 达标 南厂界 41.1 达标 西厂界 35.5 达标 北厂界 43.8 达标 根据预测结果，运营期厂界昼间噪声值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类排放标准要求，因此项目运营期无超标点。项目区50m范围内没有保护目标，因此对周围环境的影响很小。 4、固体废物影响分析 （1）固废产生情况 表4-8 固废产生情况 产排污环节 自来水生产 原料包装 重力无阀滤池 生活日常 水质化验 设备维修 名称 污泥 （60%） 废包装物 废滤料（石英砂） 生活垃圾 实验废液（试剂） 废机油 属性 属性 一般工业固废 一般工业固废 一般工业固废 生活固废 危险废物 危险废物 危险废物代码 / / / / HW49 900-047-49 HW08 900-249-08 主要有毒有害物质名称 / / / / 实验废液 废机油 物理性状 固体 固体 固体 固体 液体 液体 环境危险特性 / / / / 毒性、腐蚀性、易燃性、反应性 毒性、易燃性 年度产生量 1.31万t/a 0.10t/a 45m3/次 5.48t/a 0.01t/a 0.01t/a 贮存方式 贮泥池、干化场 仓库 滤池 生活垃圾桶 废液桶 废机油桶 利用处置方式和去向 委托环卫部门运至生活垃圾填埋场填埋处理 定期委托环卫部门进行清运处置 定期委托环卫部门进行清运处置 定期委托环卫部门进行清运处置 委托有资质单位处置 委托有资质单位处置 利用或处置量 1.31万t/a 0.10t/a 45m3/次 5.48t/a 0.01t/a 0.01t/a 环境管理要求 100%处置 100%处置 100%处置 100%处置 100%处置 100%处置 （2）危废相关处置措施 项目室验室废液产生量为0.01t/a，设备维修废机油产生量为0.01t/a，属于危险废物，根据《危险废物转移联单管理办法》的有关规定，企业应委托具有资质的专门单位处置危险废物。为便于项目建成后运行管理，公司应与有资质单位签订处置合同或协议，保证将生产中产生的危险废物得到安全、经济的处理处置，最大限度地降低其对环境的影响。 1）危废整体处置要求 ①危险废物通过收集后定期委托有资质单位处理，严禁混入生活垃圾中，严禁随意堆放和丢弃； ②实验过程中产生的废液，应用特定塑料容器进行收集，其废液在容器盛装应距容器口10cm。 ③设备维修废机油，应用废机油桶收集存于危废暂存间。 2）危废暂存要求 上述过程中产生固废经分类收集后，建设单位应设置储存设施、设备，所使用容器应符合以下要求： ①必须将危险废物装入容器内； ②禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装； ③装危险废物的容器上必须粘贴危险废物标签； ④装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求； ⑤装载危险废物的容器必须完好无损； ⑥盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 3）危废暂存间设计要求 项目危废暂存间拟设于机修间内，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001），危废暂存间需满足以下要求： ①基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒； ②有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造。应设有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨等安全设施； ③必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置；设施内要有安全照明装置和观察窗口； ④用以存放液体的液体容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂缝； ⑤装有不相容危废（如酸碱等）的容器必须分开存放，并设有隔离间隔断。 4）危废管理要求 ①危险废物贮存前应进行检验，并登记注册。 ②暂存间应留有搬运通道。 ③作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 ④危废委托自治区危废处置中心处理过程中，应使用危废运输专用车辆，不得使用其他车辆进行运输。 ⑤危险废物的记录和货单在危险废物毁取后应继续保留三年。 ⑥必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ⑦待项目建设完毕后，建设单位应尽快与有资质单位签订危废处置合同或协议。 综上，本项目产生的固体废物采取治理措施后，对周围环境影响较小。 5、环境风险评价分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏或自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 环境风险评价把事故引起厂界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作的重点。环境风险评价在条件允许的情况下，可利用安全评价数据开展环境风险评价，环境风险评价关注点是事故对厂界外环境的影响。 项目涉及的风险物质主要为液氯（氯气）、柴油、废机油，属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中危险物质： （1）Q值计算 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当存在多种危险物质时，按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）。  式中：q1，q2，……，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，……，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100； 项目风险物质数量与临界量比值详见表4-7。 表4-9 Q值确定表 序号 名称 最大储存量（t） 临界量（t） Q 1 液氯 0.9 5.0 0.180000＜1 2 废机油 0.01 2500 0.000004＜1 3 柴油 0.1 2500 0.000040＜1 合计 / 0.180044＜1 环境风险潜势 I 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）划分依据及Q值，本项目环境风险潜势为I。 （2）评价等级 项目危险物质在事故情形下的环境影响途径主要为大气和地表水，风险潜势为I，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价工作等级划分要求，确定本项目环境风险评价等级为简单分析。评价工作等级划分依据详见下表。 表4-10 评价工作级别划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 由上表可知，项目环境风险进行简单分析，环境风险简单分析根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A简单分析基本内容进行。 （3）简单分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A简单分析基本内容详见下表： 表4-11 建设项目环境风险简单分析内容表 主要危险物质及分布情况 名称 液氯 废机油 柴油 临界量 5.0t 2500t 2500t 储存量 0.9t 0.01t 0.1t 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） A、项目使用的液氯，不会发生大量外泄影响周边大气环境；不会流淌至周围地表水环境； B、油类物质置于室内，室内地面硬化，置于托盘内，不会溢流出场外环境；存在火灾风险，发生火灾后产生的气体对大气环境产生影响。 （4）风险防范及应急措施 本项目的运营必须进行科学规划、合理布置、严格执行国家的操作规程、坚持设备例行检查维护，严格安全生产制度和管理，提高操作人员的素质和水平，避免或减少风险事故的发生。 （1）事故预防措施 ①在机修间设置2m2危险废物暂存间，采取三防措施，委托有资质单位处置。 ②液氯、柴油储区和危废暂存间有隔离设施；储区和危废暂存间基础采用C30混凝土，作为重点防渗区； ③对油桶经常进行检查，发生泄漏及时消除，油桶处应设置相应的安全附件，如呼吸阀、阻火器，现场应有明显物料标识，说明危险内容等； ④强化安全、消防和环保管理，完善环保安全管理机构，完善各项管理制度，加强日常监督检查，储区附近严禁烟火； ⑤制定环保设备检查维修制度，加强环保设备管理、维修，减小化粪池、危废暂存间、储区事故发生概率。 （2）应急措施 ①岗位发现液氯、废机油泄漏，应迅速查明事故发生的泄漏部位和原因，及时切断外泄通道，并向上级报告，提出堵漏或抢修的具体措施； ②进现场人员应佩戴面具，如使用中闻到有毒气体味或呼吸感到不适时应立即停止工作，迅速撤离现场，呼吸新鲜空气； ③立即切断火源。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内回收。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、水厂选址合理性分析 根据项目可研报告综合考虑后提出2个厂址比选： 厂址一：位于规划区东侧竹蓬村附近的乡道旁，距水源取水口约5.4km，现状自然标高约1748-1753m，场地分台有一定的高差，可利用地形按工艺流程由高到低布置水处理构筑物，土石方工程量小。该厂址不占良田，无拆迁工程量，附近无工业生产设施，周围植被良好。厂址开阔，未发现有不良地质条件存在，场地内无滑坡、冲沟等不良地质现象，水厂重力供水范围可覆盖整个规划区。 厂址二：位于规划区东侧小山顶，在厂址一西侧约0.6km，距水源取水口约6.0km，现状自然标高约1706-1712m，场地分台有一定的高差，可利用地形按工艺流程由高到低布置水处理构筑物，土石方工程量小。该厂址不占良田，无拆迁工程量，附近无工业生产设施，周围植被良好。厂址现状为山顶，较为开阔，未发现有不良地质条件存在，场地内无滑坡、冲沟等不良地质现象。水厂重力供水范围相对较小。 两处厂址比选情况如下表： 表4-12 厂址比较表 项目 厂址一 厂址二 距水源距离 5.4km 6.0km 厂地高程 1748-1753m 1706-1712m 距主供水区距离 稍远 稍近 交通状况 位于现状乡道旁 与现状道路有一定距离 原水输水方式 重力输水 重力输水 供水方式 全重力供水 重力供水+少部分压力供水 场地及工程地质条件 场地坡度较小，工程地质条件良好 场地坡度较大，工程地质条件良好 供水供电 较好 较好 与总体规划的衔接 位于规划区外 位于规划区外 主要优势 场地较为平整，又有一定坡度，土方量小，可全范围重力供水，并且靠近道路。 可节省一部分管道长度，征地较为容易，土石方量小，地质条件较好。 主要缺点 管道长度略长，现状为荒地，但实为农民果园，征地费较高。 场地坡度较大，土石方量略高，少部分区域需要加压供水。 通过以上比较，场址一位于乡道旁，建设条件较好，供水方式上，可以全范围重力供水，能耗较省。综合考虑以上各方面，相比较场址一优于场址二，故选用厂址一为本项目场址。 2、取水方案分析 现状中山水库的取水工程运行良好，可以继续予以利用。本次设计取水方案为：直接接装原水输水管至现状取水池远期原水输水管预留接口。 3、管网布置形式确定 尽管给水管网有各种各样的要求和布置，但不外乎两种基本形式：树状网和环状网。树状网一般适用于小城市和小型工矿企业，这类管网从水厂泵站或水塔到用户的管线布置成树状。显而易见，树状网的供水可靠性较差，因为管网中任意一段管线损坏时，在该管段以后的所有管线就会断水。另外，在树状网的末端，因用水量已经很小，管中的水流缓慢，甚至停滞不流动，因此水质容易变坏，有出现浑水和红水的可能。环状网中，管线连接成环状，这类管网当任意一段管线损坏时，可以关闭附近的阀门使和其余管线隔开，然后进行检修，水还可以从另外管线供应用户，断水的地区可以缩小，从而供水可靠性增加。环状网还可以大大减轻因水锤作用产生的危害，而在树状网中，则往往因此而使管线损坏。但是环状网的造价明显比树状网高。一般在城市建设初期可采用树状网，以后随着给水事业的发展逐步连成环状网。实际上，现有城市的给水管网，多数是树状网和环状网结合起来。在城市中心地区，布置成环状网，并用树状网或双管输水到个别较远的地方。 给水管网的布置既要求安全供水，又要贯彻节约投资的原则。而安全供水和节约投资之间不免会产生矛盾，为安全供水以采用环状网较好，要节约投资最后采用树状网。在管网布置时，既要考虑供水的安全，又尽量以最短的路线埋管，并考虑分期建设的可能，即先按近期规划埋管，随着用水量的增长逐步增设管线。 由于本项目配水管网均在规划市政道路敷设，可以随道路建设而修建，施工条件良好，为了提高供水安全性，同时尽量节约工程投资，在城市主干道上均布设环状管网，在其余支路上敷设枝状管线。同时，由于昔本片区地形高差大，规划区最高点与最低点设计高差约43m，结合路网平面及竖向规划、拟建水厂选址，本项目只需设置一个供水分区。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 一、施工期生态保护措施 1、加强生态环保宣传教育工作 施工前，应加强对施工人员的生态环境保护的宣传教育工作，在工地及周边地区，设立与环境保护有关的科普性宣传牌，包括生态保护的科普知识、相关法规、本工程拟采用的生态保护措施及意义等。此外，为了加强供水管线开挖区及周边生态环境的保护及实施力度，建议建设单位与施工单位共同协商制订相应环境保护奖惩制度，明确环保职责，提高施工主体的环保主人翁责任感，禁止随意破坏植被的活动，切实做好占用区周边草地的生态保护工作。 2、生态环境保护措施 （1）生态植被保护和恢复措施 1）施工前，施工过程严格按照用地范围施工，禁止破坏项目用地范围以外的植被。 2）注重保护植被，禁止大规模进行表土剥离和场地平整，严格控制占地， 3）在临时开挖面，要及时进行植被恢复。建议建设单位在临时开挖地种植当地存活能力强的植物品种。 4）工程施工过程中，不允许将工程临时废渣随处乱排；要求各种施工机械和运输车辆固定行车路线，不能随意下道行驶或另行开辟便道，碾压草皮，避免造成生态破坏范围的扩大。 5）施工临时建筑尽可能采用成品或简易拼装方式，禁止随意丢放生活垃圾，将生活垃圾放置于临时储存点，降低对原有植被的破坏。 6）凡因供水管线施工破坏植被而造成裸露的土地应在施工结束后立即整治利用，优先采用当地乡土种进行植被恢复。 7）加强施工人员生态环境保护的宣传教育和科学管理，严禁捕猎野生动物。 （2）临时工程用地设置要求及恢复措施 将临时占用原有占地面积全部恢复，要求恢复原有植被在施工期后2-3年内完成，在恢复过程中，将原有空地进行绿化。 1）严格按照设计文件确定征占土地范围，进行地表植被的清理工作。 2）尽量避绕植被覆盖度高的区域。 3）工程施工过程中，不允许将工程临时废渣随处乱排，场内运输车辆严格按照指定运输道路行驶。 4）施工临时建筑尽可能采用成品或简易拼装方式，尽量减轻对土壤及植被的破坏。 5）基础、供水管线等开挖时，应将表层土与下层土分开，单独收集并保存表层土，管线开挖过程中产生剥离表土堆存于线路两侧临时占地范围内，水厂开挖过程产生的剥离表土堆存于水厂占地范围内，均用于后期覆土绿化，以恢复土壤理性；临时表土堆放采取临时防护措施：设土袋挡护、拍实、表层覆盖草垫或苫盖纤维布等其它覆盖物。 （3）生态恢复措施 根据主体工程施工进度安排，工程从2021年11月开始施工，2022年7月投产。按照施工组织设计要求，首先，剥离表土集中堆放安排在相应的主体工程开工前进行；植物措施和工程措施在不影响主体工程施工的前提下尽量提前实施，随工程进度逐步完成，及早发挥其生态恢复功能；临时措施随着主体工程进度及时跟进实施。 由于工程施工，项目区拟建管网区域，在施工阶段变为裸地，对项目区的生态环境产生一定的影响，但其影响程度是暂时而可恢复的。 二、施工期污染物防治措施 1、施工期废气防治措施 为进一步控制和减缓施工扬尘对周围环境的影响，施工过程应严格执行《住房城乡建设部办公厅关于印发建筑工地施工扬尘专项治理工作方案的通知》（建办督函[2017]169号）的相关规定，采取以下措施： 1）明确施工扬尘的责任主体为建设单位及施工单位，要求建设单位将施工扬尘治理的费用列入工程造价中，并在施工合同中明确相关内容。 2）施工现场要做到“六必须、六不准”。六必须：必须围挡作业、必须硬化道路、必须设冲洗设施、必须配保洁人员、必须定时清扫现场；六不准：不准车辆带泥出门、不准运渣车辆超载、不准高空抛洒建渣、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场堆放未覆盖裸土、不准现场焚烧废弃物。 3）对邻近大气环境保护目标（原水输水管线：小南本225m、大烂坝5m、竹蓬村70m、中山水库管理所185m、昔本片区、火车站片区；水厂：大烂坝76m、竹蓬村53m；配水管网：昔本片区）施工段，施工现场采用不低于2.5m的彩钢瓦围挡，封闭施工，并加快进度，缩短施工期。 4）施工场地实时洒水抑尘，大风天气增加洒水次数；散料密闭运输、土石方和散料堆放场、裸露地面进行临时覆盖；使用预拌制混凝土及预拌砂浆（商品混凝土）；配置保洁人员；定期清扫现场；合理安排施工期，避开大风天；完工后及时清场、加强管理等措施进行控制。施工场地洒水降尘效率30%～80%，围挡施工的扬尘消减率约30%，采取措施后施工扬尘对周围环境影响较小。施工粉尘无特殊污染物，影响是间歇性的、短时的，将随着施工的结束而停止，不会对区域大气环境带来长期影响。 5）施工机械废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，加之项目区施工范围相对较大，施工场地周围较空旷、地面风速也较大，大气扩散条件相对较好，一般情况下，施工机械和运输车辆所产生污染在空气中经自然扩散和稀释后，对项目区的空气环境质量影响较小。 6）原水输送管道采用螺旋焊管，采用电焊焊接，会产生少量的焊接烟气，属于无组织排放，焊接数量有限、时间较短，在自然扩散条件下，产生的焊接烟气对周围环境无较大影响。 7）水厂建筑结构建成后装修会有油漆废气产生，废气中主要污染因子为油性涂料中的甲醛、二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇、丙醇等。为减轻装修废气对环境和人体的影响，环评要求建设单位使用的装修材料和设备必须有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等；禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备；在装修期间，应加强室内的通风换气，减轻废气对装修人员的影响；装修完毕后须空置通风一段时间。 2、施工期废水防治措施 1）施工废水经沉淀池沉淀后用于项目区的洒水降尘，不外排。 2）管道试压是分段进行，每次试压排水较少，根据管道铺设的有关规定，试压用水不允许具有腐蚀性，不含无机或有机脏物，水的pH为6～9，属于清洁水。项目工程位于农村地区，试压废水直接排放于农田的灌溉沟渠。 3）施工人员不在施工场地食宿，生活污水主要是施工人员洗手等清洁废水，经沉淀池处理后回用于施工，不外排。 4）临河管线施工过程禁止向水体排放污水，倾倒、扔弃、堆放、储存、掩埋废弃物和其他污染物等。 3、施工期噪声防治措施 为了降低施工噪声对周围环境的影响，应进一步采取降低施工的污染防治措施，环评要求施工单位做到以下几点： 1）应选用低噪声的施工设备，加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的良好工作状态，从源头上控制噪声排放。 2）科学合理地安排施工工序，优化施工方式，避免在同一时间集中使用大量的施工机械设备。 3）合理安排施工时间，午间12:00-14:00及夜间22:00-6:00禁止施工，若确需这两个时间段施工的，应到相应主管部门办理相关手续。 4）采用商品混凝土，禁止现场搅拌混凝土。 5）建筑材料尽量采用定尺定料，减少现场切割。教育施工人员在施工作业时不得敲打钢管、钢模板，尽量减少噪音；早晚施工不大声喧哗，建筑物资轻拿轻放，并做好施工中的计划调控。 6）车辆出入现场时应低速、禁鸣。 7）对临近环境保护目标（原水输水管线：大烂坝5m、竹蓬村70m；水厂：大烂坝76m、竹蓬村53m）段施工现场采用不低于2.5m的彩钢瓦围挡，封闭施工。 8）靠近项目原水输水管线两侧声环境保护目标(大烂坝、竹蓬村)时酌情调整施工时间，因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，并同时发布公告最大限度地争取民众支持。 9）监理单位应做好施工期噪声监理工作，配备一定数量的简易噪声测量仪器，对施工场所附近的居民点（大烂坝、竹蓬村）进行监测，以保证其不受噪声超标影响。 10）加强对设备的维修保养，避免由于设备非正常工作而产生高噪声污染。 11）施工进行到原水输水管线两侧声环境保护目标（大烂坝、竹蓬村）周围时，要注意对敏感点的保护，避免长时间不间断强噪声施工，考虑周围敏感点需要，调整施工时间。 4、施工期固废防治措施 1）施工现场设生活垃圾收集点，施工人员生活垃圾经统一收集后委托环卫部门统一清运处置。 2）建筑垃圾分类收集并尽可能的回收再利用，不能回收利用的收集后及时、合理清运处置，杜绝乱堆乱倒。 3）废弃土石方项目水厂和输水管工程部分土石方平衡，不产生废弃土石方。 4）管线开挖过程中产生剥离表土堆存于线路两侧临时占地范围内，水厂开挖过程产生的剥离表土堆存于水厂占地范围内，施工结束后将表土用于绿化覆土或者复耕用土；期间对表土堆放场地进行临时覆盖，减少堆放期间表土临时堆放场地的土壤流失。 5、施工期水土流失防治措施 1）土石方工程应选择适宜的施工时间。因暴雨季节是水土流失的主要时段，大规模的挖方、填筑及取、弃土应避开雨季，并在雨季到来之前将开挖回填、弃方的边坡防护及排水设施处理完毕。 2）控制工程施工周期，尽可能减少疏松土壤的裸露时间。 3）把项目区水土保持施工任务列入工程建设的重要内容，确保水土保持施工进度与主体工程建设同步；要保证水保设施的施工质量，确保边坡稳定，使水保工程与主体工程同时验收和投入使用。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 一、运营期生态环境保护措施 1、水源地保护 在我国，很多时候和地方，由于水源污染，水土流失，对水的长期超 量开采等等，常使水源出现水量降低和水质恶化的现象。水源一旦出现水量衰减和水质恶化的现象后，由于原因错综复杂，很难在短期内恢复。因此，需事先采取保护水源的措施。应该指出，只有采取预防性的措施，才是保护给水水源有效和经济的措施。对本项目水源而言，据水质监测报告显示，水质现状情况良好。 保护给水水源主要有以下几方面的措施： （1）配合经济计划部门制定水资源开发利用规划： 该措施是保护给水水源的重要举措，需要各部门密切合作。 （2）加强水源管理： 对于地表水源要进行水文观测和预报。 （3）进行流域内的水土保持工作： 水土流失不仅使农业遭受直接损失，而且还加速河道淤积，减少地下 径流，导致洪水流量增加和常水流量降低，不利于水量的常年利用。因此，要加强流域面积上的造林和林业管理，防止滥伐森林。 中山水库已是二水厂供水水源，本项目不用另设保护措施。 对于临翔区而言：临翔区政府目前正在制定相关的水源保护规划，水 源地保护工作已经展开。具体措施不在本工程实施范围内。 2、地表水源卫生防护 自来水厂的水源必须设置卫生防护地带。卫生防护地带的范围和防护措施，应符合下列要求： （1）取水点周围半径100m的水域内严禁捕捞、停靠船只、游泳和从事可能污染水源的任何活动，并应设有明显的范围标志和严禁事项的告示牌。 （2）供饮用水水源的水库和湖泊，应根据不同情况将取水点周围部分或整个水域及沿岸划为一个范围，该范围内不得排入工业废水和生活污水；沿岸防护范围内不得堆放废渣、不得设立有害化学物品的仓库、堆放或装卸垃圾、粪便和有毒物品的码头；不得使用工业废水或生活污水灌溉及施用有持久性毒性或剧毒的农药，并不得从事放牧等有可能污染该水域水质的活动。 中山水库已是二水厂供水水源，本项目不用另设卫生防护措施。 二、运营期污染物防治措施 1、运营期废气防治措施 项目运营期废气主要为异味、氯气、食堂油烟、备用发电机废气、污泥干化场扬尘。 1）异味 污泥浓缩+脱水，周围设置防护绿化隔离带，种植一些有吸附异味功能的树种，既美化环境，又将污染源进行隔离，可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中恶臭污染物厂界二级标准，环评要求污泥及时清运，不得在厂内长期堆存。 2）氯气 为了保证液氯消毒时的安全和事故排放，加氯系统一般包括氯气真空调节器、罐式氯气过滤器、漏氯吸收装置。 3）食堂油烟 食堂油烟经油烟净化装置（净化效率不低于60%）处理达《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）相应标准要求后，通过所在建筑楼顶排放。 4）备用发电机废气 备用发电机设置于发电机房，配套机械排风系统，同时选用排放达标的发电机组，确保达标排放。 5）污泥干化场扬尘 污泥干化场污泥脱水后采用网格布遮盖，委托环卫部门及时外运至垃圾填埋场填埋。污泥干化场污泥含水率较高，扬尘较少，对大气环境影响较小。 2、运营期水环境防治措施 环保措施：滤池反冲洗水排至废水回收水池，上清液经水泵提升至配水井内回用于自来水生产，不外排；沉淀池排泥水排至排泥池-污泥浓缩池-污泥脱水（60%），该环节产生的污水量约13.28m3/d，沉淀池处理达标后回用于厂区绿化及周边林地浇洒，废水不外排；脱水后的污泥委托环卫部门运至生活垃圾填埋场填埋处理。 废水处理设施可行性分析： 回收水池：项目滤池反冲洗水产生量为79m3/d，拟建2个容积为268m3的回收水池收集反冲洗水，其容量可满足储存6d水量要求，上清液经水泵提升至配水井回用于自来水生产； 沉淀池：污泥脱水过程污水量13.28m3/d，拟建1个容积总为70m3的沉淀池收集废水，其总容量可满足5d水量要求，废水经沉淀池处理后回用于厂区绿化及周边林地浇洒。 污泥浓缩池：沉淀池排泥水产生量为37m3/d，拟建1个容积总为300m3的污泥浓缩池，其总容量可满足8d水量要求。 化粪池：项目生活污水产生量为1.56m3/d。拟在综合楼西侧绿化带内设置1个化粪池，容积不低于2m3，用于处理隔油后的食堂含油废水和员工生活污水。因此化粪池能够满足污水停留24小时以上，符合要求。 隔油池：项目食堂餐饮废水产生量为0.2m3/d，拟在厨房内设置1座隔油池，用于接纳处理食堂餐饮废水。根据中华人民共和国国家环境保护标准《饮食业环境保护技术规范》HJ554-2010，隔油池设计符合下列规定： A、含油污水的水力停留时间不宜小于0.5h； B、池内水流流速不宜大于0.005m/s； C、池内分格宜取两档三格； D、人工除油的隔油池内存油部分的容积不得小于该池有效容积的25%，隔油池出水管管底至池底的深度，不得小于0.6m。 食堂废水产生量为0.2m³/d，污水产生时间约4h，设计污水在隔油池中的水力停留时间为30分钟，因此隔油池的有效容积应为0.1m³，则项目设置的隔油池有效容积能够满足要求，能够保证含油污水的处理效果。 综上所述，本项目污水处理均得到处理，且处理后实现污水达标排放是可行、可靠的。 监测计划： 监测计划情况详见下表： 表5-1 监测计划表 名称 类别 监测点位 监测项目 监测频率 执行标准 水源监测 水源地水质 取水口 标准中规定的全项因子 1次/季度 《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅱ类和《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 出水监测 出水水质 净水池 标准中规定的全项因子 每班例行监测 3、运营期噪声污染防治措施 为减小运营期噪声对周边环境的影响，环评提出加强维护、定期检修，保持设备运行正常，避免因设备的非正常运转造成设备噪声增大。以上处理措施在各行业噪声防治中广泛应用，处理效果好，对于本工程其防治措施是可行的。 4、固体废物防治措施 运营期固体废物在采取表4-8中的措施后，均得到妥善处置，对周围环境影响很小。 5、风险防范措施 A、加强管理，保证供电设施及线路正常运行； B、加强巡查制度，定期巡查储罐及管道，及时发现问题及时解决； C、加强设备、设施的维护与管理，定期进行设备检修，若出现机械故障应立即抢修； D、控制流量，确保不超量加药，避免加大后续自来水处理成本； E、加氯系统故障时，及时开启漏氯吸收装置，减少氯气外泄； F、储罐周边备泄漏应急处理设备及收容材料，配置应急救援物资； G、加强员工安全教育和培训；完善项目安全措施和消防措施，定期进行检查；制定环境风险应急预案，并向环境保护主管部门备案； H、厂区雨污分流，且雨水系统接入园区雨水管网前设置雨污切换装置； I、投药间周边设置截污边沟，并设置雨污切换阀门，正常情况下边沟接入雨水系统，发生泄漏事故后切换接入厂区污水系统； J、投药间内液氯库房、危废暂存间等主要区域地面采取重点防渗措施。 |
| 环保投资 | 项目总投资12164.96万元，其中环保投资68.8万元，占总投资的0.57%。环保投资情况见下表。 表5-2 环保投资情况一览表 时段 污染源 措施或设施 投资（万元） 备注 施工期 施工扬尘 洒水降尘、覆盖、围挡施工 13.0 管线工程施工废水 临时排水沟 / 已列入水保投资 临时沉淀池，容积为2m3，2座 1.2 水厂施工废水 临时沉淀池，容积为2m3，1座 0.6 固废 建筑垃圾、生活垃圾等处置 2.7 生态 严禁跨越红线施工、严禁烟火、保护野生动物等标志牌 2.8 恢复植被 / 已列入水保投资 运营期 油烟 油烟净化器，1个 1.0 雨水 雨水沟 4.0 生活废水 化粪池，1座，容积为2m3 1.0 质检废水 废液中和收集容器，1个，容积为0.2m3 0.5 生产废水 沉淀池（70m3/d） 6.0 噪声 基础减震，厂房隔声 9.0 生活垃圾 垃圾桶，10个 3.0 化验室废液 废液收集容器，1个，容积为0.1m3 1.0 危险废物暂存间 2m2，三防措施 2.0 厂区绿化 2347m2 18.8 合计 66.6 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 减少占地，表土剥离 | 表土用于植被恢复，临时占地面积较小 | 植被恢复 | 植被恢复效果达到要求 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 施工废水、生活废水经沉淀池沉淀处理后用于项目区的洒水降尘；清管试压废水直接排放于农田灌溉沟渠 | 废水不外排 | 厂区排水系统采用雨污分流制，生活污水经隔油池(0.5m3)、化粪池（2m3）处理后定期清掏外运施肥；雨水外排周边雨水沟；滤池反冲洗水排至废水回收水池，上清液经水泵提升至配水井内进行回用，不外排；污泥脱水过程污水经沉淀池（70m3）处理达标后回用于厂区绿化及周边林地浇洒 | 处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）标准后，回用于厂区绿化及周边林地浇洒，废水不外排 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 低噪声设备、围挡施工、合理安排施工时间 | / | 定期对各种机械设备进行维护与保养 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 围挡施工；洒水抑尘；散料密闭运输；裸露地面临时覆盖；使用商品混凝土；合理安排施工期；完工后及时清场 | / | 加强厂区绿化 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554－1993） |
| 固体废物 | 固废100%处置 | 固废100%处置 | 固废100%处置 | 固废100%处置 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | 加强设备、设施的维护与管理，定期进行设备检修；加氯系统故障时，及时开启漏氯吸收装置；储罐周边备泄漏应急处理设备及收容材料，配置应急救援物资；制定环境风险应急预案，并向环境保护主管部门备案；厂区雨污分流，且雨水系统接入园区雨水管网前设置雨污切换装置；投药间内液氯库房、危废暂存间等主要区域地面采取重点防渗措施 | 降低突发环境事件风险 |
| 环境监测 | / | / | 水质 | 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准和《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

综上所述，项目建设符合国家产业政策，符合整体规划，选址可行，布局合理。项目在严格采取本报告表所提出的各项环境保护措施后，施工期和运营期项目污染物可做到污染物达标排放，总体上对周围环境的影响不大，从环境保护角度评价，本项目的建设环境可行。