# 建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：凤庆县妇幼保健计划生育服务中心业务综合楼附属用房建设项目

建设单位(盖章)：凤庆县妇幼保健计划生育服务中心

编制单位：丽江智德环境咨询有限公司

编制日期：2021年2月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 目录

表一、建设项目基本情况	1

表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	10

表三、环境质量状况	13

表四、评价适用标准	15

表五、建设项目工程分析	18

表六、项目主要污染物产生及预计排放情况	29

表七、环境影响分析及减缓措施	30

表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	41

表九、结论与建议	43

附表：

附表1：建设项目环评审批基础信息表

附件：

附件1：委托书

附件2：《临沧市发展和改革委员会关于凤庆县妇幼保健院业务综合楼建设项目可行性研究报告的批复》临发改复2013[277]号

附件3：用地预审意见

附件4：建设用地规划许可证

附件5：医疗机构执业许可证

附件6：事业单位法人证

附件7：污水处理站运维记录

附件8：原有项目环评批复

附件9：原有项目验收批复

附件10：原有项目验收检测报告

附件11：医疗废物处置协议

附件12：项目进度表

附件13：项目审核单1审

附件14：项目审核单2审

附件15：评审意见及签到表

附件16：修改清单

附件17：技术审查意见

附图：

附图1：地理位置图

附图2：项目平面布置图

附图3：项目区水系图

附图4：项目外环境关系图

# 表一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 凤庆县妇幼保健计划生育服务中心妇幼保健业务综合楼附属用房建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 凤庆县妇幼保健计划生育服务中心（凤庆县妇幼保健院） |
| 法人代表 |  | 联系人 |  |
| 通讯地址 | 凤庆县庆甸路与稻香路交岔路口 |
| 联系电话 |  | 传真 | —— | 邮政编码 | 675900 |
| 建设地点 | 凤庆县凤山镇象塘村稻香小区庆甸路与稻香路交叉口 |
| 立项审批部门 | 凤庆县发展和改革局 | 批准文号 | 凤发改投资发【2020】2号 |
| 建设性质 | 扩建 | 行业类别及代码 | Q8433妇幼保健院（所、站） Q8436计划生育技术服务活动 |
| 占地面积 | 6110.57m2 | 建筑面积 | 3265.98m2 |
| 总投资（万元） | 1690.59 | 其中：环保投资（万元） | 9 | 环保投资占总投资比例 | 0.53% |
| 评价经费（万元） |  | 投产日期 | 2021年2月 |
| 1.1项目由来 县妇幼保健院成立于1964年4月，为全额管理的事业单位。是全县妇女、儿童保健、健康教育技术指导中心，承担着全县13个乡镇的妇幼卫生工作指导及近20万妇女儿童的健康服务工作。几年来，始终坚持“以保健为中心、以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向群体；面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，落实科学发展观，不断更新观念，强化管理，加大健康教育、基层业务技术指导工作力度，加强人才培养，注重院内临床医疗服务项目的拓展和服务能力的增强，扩展保健与医疗服务领域，充分发挥医疗保健服务功能，满足不同层次的服务需求。 因场地较小房屋老化，于2016年由凤庆县疾控中心办公用房搬迁至凤庆县庆甸路与稻香路交岔路口，新建一栋妇幼保健院业务综合楼。现有床位60张。 按照2017年云南省卫生计生委启动新一轮等级妇幼保健计划生育服务中心评审工作要求，依据《二级妇幼保健院评审标准（2016年版）》规定，县级妇幼保健计划生育服务中心实有床位不少于100张。从凤庆县妇幼保健计划生育服务中心的现状来看，现业务办公用房不足，开放床位60张，远远不能达到二级妇幼保健计划生育服务中心评审标准及实际使用要求。 因此，凤庆县妇幼保健计划生育服务中心按照有关文件的要求，申请建设妇幼保健计划生育服务中心综合业务用房，拟全面改善其床位、业务综合用房不足的现状，以推动全县妇幼卫生工作的健康发展。 本次在凤庆县妇幼保健计划生育服务中心（凤庆县妇幼保健院）场地内新建一栋业务综合楼附属用房，设40个床位，同时建立一个立体式停车库的辅助设施。实现100张床位。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《云南省建设项目环境保护管理规定》等有关法律和规定，本项目的建设必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年版），项目应编制环境影响报告表。 2020年3月，凤庆县妇幼保健计划生育服务中心委托我单位进行本项目的环境影响评价工作。接到委托后，我单位人员对建设项目场址及周边区域进行了认真的调查，并收集相关资料，按照建设项目《环境影响评价技术导则》的要求，编制了该项目的环境影响报告表，以供业主上报环保部门审批。 1.2工程内容及规模 1.2.1项目基本情况 项目名称：凤庆县妇幼保健计划生育服务中心妇幼保健业务综合楼附属用房建设项目； 建设单位：凤庆县妇幼保健计划生育服务中心（凤庆县妇幼保健院）； 建设地点：凤庆县凤山镇象塘村稻香小区庆甸路与稻香路交叉口（详见附图1：项目区地理位置图）； 建设性质：扩建； 总投资：1690.59万元。 1.2.2建设内容和规模 新建业务综合楼附属用房1栋，六层框架结构，建筑面积2545.98平方米，设置床位40张，建设立体车库720平方米及其他附属工程。 根据凤庆县卫生和计划生育局出具的《医疗机构执业许可证》，本院设置科室有：内科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、麻醉科、医学影像科、超声诊断专业、计划生育服务。 本项目主要建设内容详见下表。 表1-1 建设项目组成一览表 工程分类 项目名称 建设内容 备注 主体工程 综合楼 1层建筑面积为996.43m2，设有接待大厅、导医台、医生值班室、输液室、观察室、妇科门诊、护士站、儿科门诊、儿科检查室、药房、挂号收费室，配套设有电梯、厕所、休息等候区、储藏室。 原有 2层建筑面积为996.43m2，设有B超室、生化检验室、细菌检验室、医技室、普检办公室、儿童娱乐室、放射科办公室、骨密度检测室、X光机房、妇科检查室，配套设有电梯、厕所、休息等候区、储藏室。 3层建筑面积为996.43m2，设有儿科病房4间、妇科病房4间、新生儿监护室、洗婴室、妇科检查室、医生办公室，配套设有电梯、厕所、休息等候区、储藏室。 4层建筑面积为996.43m2，设有产科病房5间、HIV病房2间、手术室、产房、医生办公室，配套设有电梯、厕所、休息等候区、储藏室。 5层建筑面积为996.43m2，设有行政人员办公室10间、婚检室、资料室、档案室，配套设有电梯、厕所、休息等候区、储藏室。 6层建筑面积为600m2，设有120人会议室1间 综合楼附属用房 1层建筑面积为358.35m2，设有材料库、物质库、供应室、值班室。 新建 2层建筑面积为422.57m2，设有卫生间、试剂室、更衣室、办公室、值班室、检验区、水处理间、清洁室、采血窗口、体液窗口、HIV初筛实验室、委身无检验窗口、储藏室、微生物检验室、输血窗口、配血间、储血室、候诊区。 3层建筑面积为422.57m2，设有卫生间、更衣室、库房、休息室、消毒间、配奶室、洗婴室、治疗配液室、新生儿大厅、污洗间、隔离监护室、隔离缓冲间 、缓冲间、候诊区。 4层建筑面积为413.67m2，设有卫生间、会计室、财务档案室、出纳室、医价医保室、三病办事、公卫科、工委材料库及办公室2间。 5层建筑面积为413.67m2，设有卫生间、医务科、质控科、创等办、总务科及办公室5间。 6层建筑面积为413.67m2，设有办公室7间、小会议室、工会妇联室、活动室。 顶层建筑面积为101.48m2，洗衣房及屋面。 辅助工程 立体停车库 位于项目区东侧绿化带，48个车位 新建 值班岗亭 位于项目区东侧 原有 绿地式停车场 位于项目区东侧 原有 消防水池 位于项目区东南侧 原有 值班室 位于项目区东南侧 原有 配电室 位于项目区西北侧 原有 公用工程 给水工程 项目用水为自来水，接入市政给水管网。 原有 排 工程 新建污水收集管网及化粪池处理，经理达标后，排入市政污水管网，进入凤庆县污水处理厂处理。 原有 供电系统 项目区供电系统 善，接入市政供电系统。 原有 环保工程 化粪池 化粪池，位于项目西面地下，容积为30m3 原有 垃圾收集设施 每个楼层设置5个垃圾收集桶，定期交由环卫部门清运，不存留。 原有 污水处理站 位于项目区北侧，采用“地埋式污水处理设备+消毒装置”工艺，规模为70m3/d。 原有 危废暂存间 位于拟建附属用房东侧，现在辅助设施用房最东侧，紧邻庆甸路，占地约20m2。 原有 项目具体的分布情况见附图2：项目平面布置图。 1.3主要原辅材料、燃料动力用量及来源 表1-2 工程建设主要原辅材料消耗情况表 序号 名称 耗量（单位） 来 源 备注 1 水 3768.26t/a 自来水 扩建后 电 396900kw·h 市供电系统 3 血凝分析仪用试 70人份 外购 4 凝血功能使用试剂 15人份/d 外购 5 干 生化谷丙转 酶试剂 25人份/d 外购 6 C反应蛋白制 15人份/d 外购 7 HIV.乙肝两对半.梅毒.丙肝 12人份/d 外购 8 血型试剂（ABO+Rh） 10人份/d 外购 9 血红蛋白试剂 5人份/d 外购 10 末梢血糖试剂 3人份/d 外购 11 全自动迈瑞生化仪肝功.肾功.血糖.血脂试剂 10人份/d 外购 12 全自动化学发光 用试剂（TSH） 20人份/d 外购 13 微 元素试剂 35人份/d 外购 14 一次性空针、输液管（聚乙烯） 2万具/a 外购 15 一次性手套 1万双/a 外购 16 器具及空气消毒剂：甲醛、酒精、碘伏、戊二醛、84消毒液、双氧水等（消毒药剂、瓶装） 0.3t/d 外购 17 氧气（袋装、瓶装、管输） 0.8m3/d 外购 18 二氧化碳（瓶装） 2m3/d 外购 1.4主要运行设备 项目主要运行设备见表1-3。 表1-3 项目主要设备 名称 规模型号 数量 产地 备注 数字化医用X射线摄影系统 睿翼DR50X 1 深圳安健 扩建后 心电图仪 ECG-135P 1 日本光电 超声密度检查仪 S/N11115354 1 以色列 黑白超声仪 SA-6000II 1 上海麦迪逊 便携式黑白超声诊断仪 CTS-7700 1 广东省 ALOKA彩超诊断仪 SSD-a5 1 日本 电子阴道镜 SCL-2000B 1 深圳金科 多功能红外光治疗仪 XE-1 1 武汉超信 红外乳腺诊断仪 KJ-1000 1 诺万医疗设备 麻醉机 ACM608B 1 北京 全自动血球仪 XS-500i 1 日本 全自动血凝分析仪 A-500 1 日本 全自动生化分析仪 RS-200 1 深圳迈瑞 尿液分析仪 AE-4020 1 上海爱科莱 生物显微镜 Cx31rrsf 4 日本 台式低速离心机 Z4-WS 1 湖南湘仪 湘仪低速离心机 DD-5M 1 湖南湘仪 小型干式生化分析仪 C100 2 杭州艾康 博晖全血多元素分析仪 BH510-T1 1 北京博晖 全标数码定量分析仪 QPsd 1 上海奥普 电热恒温水槽 DK-8A 1 上海 全自动化学发光仪 MAGLUMI 1 深圳 全自动生化分析仪 CS-600B 1 长春迪瑞 1.5工作制度及劳动定员 1.5.1工作制度 本项目营业时间为00:00~24:00。 1.5.2劳动定员 本次扩建，医院工作人员不新增，任为78人，年工作日365天，为值班医生、护士和住院病人提供住宿。 1.6环保投资 项目总投资为1690.59万元，其中环保投资为9万元，占比0.53%。详见表1-4。 表1-4 环保投资一览表 治理对象 环保设施及措施 投资额（万元） 备注 施工期 固废 生活垃圾 集中收集至垃圾桶、垃圾收集箱 / 依托现有 建筑垃圾 清运至凤庆县指定堆存 2 / 废水 生活废水 化粪池30m3 / 依托现有 施工废水 临时沉淀池2m3 0.5 新建 废气 粉尘 洒水降尘、运输车辆加盖篷布 0.5 新建 噪声 噪声 选用低噪设备、设置临时屏障、 2 新建 运营期 固废 / 垃圾桶、危废暂存间（20m2） / 依托现有 废水 / 化粪池、污水处理站（70m3/d）等 / 依托现有 其他 环保咨询费 / 2 / 环保竣工验收费 / 2 / 合计 / 9 / 1.7主要技术经济指标 项目主要技术经济指标见表1-5： 表1-5 主要技术经济指标汇总表 序号 名称 单位 数量 备注 1 规划用地面积 平方米 6110.57 2 总建筑面积 平方米 8777.68 3 其中 已建建筑面积 平方米 5511.70 4 拟建附属用房建筑面积 平方米 2545.98 5 拟建立体车库建筑面积 平方米 720.00 6 总建筑占地面积 平方米 1776.23 7 其中 已建建筑占地面积 平方米 1297.88 8 拟建附属用房建筑占地面积 平方米 358.35 9 拟建立体车库建筑占地面积 平方米 120.0 10 绿地面积 平方米 2046.67 11 绿地率 % 33.50 12 容积率 / 1.44 13 建筑密度 % 29.07 14 停车位 个 81 新增48个 |
| 1.8与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目是在现有凤庆县妇幼保健院场地内新建一栋6层业务综合楼附属用房建设项目，及附属的一个立体停车库。 原有项目于2016年11月完成建设项目环境影响评价，并于2016年11月23日取得了凤庆县环保局对该项目下发了行政许可，于2016年12月完成建设项目竣工环境保护验收工作，并通过验收。 根据《凤庆县妇幼保健院业务综合楼建设项目环境保护竣工验收报告》，原有项目污染物产生及排放情况如下： 1、废水 项目运营期废水主要包括治疗、化验、手术等医疗各部门的医院污水，主要包括住院病人及陪护人员生活污水、门诊病人生活污水、医务工作人员办公生活废水、婴儿洗澡、洗衣用水。项目排放废水主要为医疗废水，其废水总产生量为5.524m3/d，2016.26m3/a。 职工生活污水经化粪池处理后进入污水处理系统处理；门诊、住院部污水一起进入污水处理系统，经处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准，污水处理工艺主要选用“水解酸化+消毒”，经项目内部污水处理系统处理后进入凤庆县污水处理厂处理。 2、废气 主要是污水处理臭气、汽车尾气。汽车停放部位比较集中，车场周边种植了绿化树木，停车场废气经植被吸附后对环境影响较小。地埋式污水处理系统，密闭性较好，医院污水的处理量不大，臭气产生量较小，异味经大气扩散后对环境影响较小。 3、固体废弃物 （1）污染源分析 1）一般固废 主要为住院病人及陪护人员、门诊病人、医院职工产生的生活垃圾等，另外还包括部分无毒无害的医药包装材料等遗弃物。 a住院部分生活垃圾产生量为60kg/d，21.9t/a。 b.门诊生活垃圾产生量为20kg/d，7.3t/a。 c.医院职工生活垃圾产生量为39kg/d，14.24t/a。 2）危险废物 主要包括项目产生的医疗固废及污水处理系统的污泥。 a.全院共产生医疗废物11.03t/a。 b.污水处理系统污泥 医院污水处理过程产生泥量，污泥产生量为0.22t/a。 （2）实际环保措施 ①原有项目一般固体废物经项目区内垃圾收集装置收集后委托环卫部门定期清运。 ②医疗废物按《医疗废物分类名录》分类收集、装袋密封包装后暂存在废物暂存室，定期委托有资质单位处置。 ③污泥经脱水消毒后同生活垃圾委托环卫部门进行清运。 4、噪声 原有项目作为妇女儿童医院项目，其在日常运行过程中噪声主要来源于各类设备产生的噪声和婴儿哭声以及门诊病人就医等过程中产生的社会噪声。主要控制措施为： a.选择低噪声设备；合理布置声源。风机排气口安装消声器； b.医院产房、手术室等产生噪声的科室均安装隔声门窗； c.原有项目外来人员车辆和医院车辆均停放在项目建设的停车场内。停车场等噪声应加强管理，项目内禁止鸣笛。项目涉及车辆均为小型车辆，加强管理后不会对周边环境产生影响。 原有项目环保手续完善，各类污染物处理设施运行正常，各类污染物均得到有效处理，无遗留环境问题。 |

# 表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 2.1地理位置 凤庆县地处云南省西南部，东经99°31′至100°13′，北纬24°13′至25°03′之间，东与大理州微山县、南润县相连，南与云县毗邻，西与永德县交界，北与保山市昌宁县接壤，东西最大横距59km，南北最大纵距91km，全县土地总面积为3335km2。县城驻地凤山镇距临沧市驻地123km，距省府昆明580km。县境内有省道S312贯穿全县。 凤山镇地处凤庆县城所在地，是全县的政治、经济和文化中心，也是儒文化荟萃之地，著名“滇红”茶的发源地。全镇国土总面积218.316平方公里，东与洛党、小湾两镇相接，南与三岔河镇相连，西至勐佑镇、德思里乡，北与大寺乡相邻，境内群山纵横、山峦起伏，最高海拔2863米，最低海拔1472米，森林覆盖率为28%。气候温和，日照充足，雨量集中，干湿分明，冬无严寒，夏无酷暑，年平均气温为16.6℃。雨量丰沛，年平均降雨量1307毫米。云保公路、云凤公路环城而过。蜿蜒美丽的迎春河从县城淙淙而过，奔向云县，最后汇入奔腾汹涌的澜沧江。凤山镇有耕地面积38121亩，林业用地面积13274.7亩。 本项目位于凤庆县庆甸路与稻香路交岔路口，其位置详见附图1：项目区地理位置图。 2.2地形、地貌、地质 凤庆县位于滇西纵谷南部，境内群山连绵，山川相间。由于澜沧江及其支流顺甸河、黑惠江、迎春河切割，从北至南形成四大峡谷。西部地势较缓，呈波浪式向西延伸，形成以营盘为中心的中山丘陵盆地。境内最高点为大雪山黄竹林，海拔 3098m。最低点为 孟统河出境处，海拔 900m。县城海拔 1570m。境内山脉，属怒山、云岭两大山系。澜 沧江以南属怒山山系，从南至北分布，主要有大雪山、万明山、黑龙潭山 3 支。澜沧江 以北属云岭山系，从西北向东南分布，主要山峰有光山梁子、金堂山、卡马山头、池塘 梁子、灵宝山、六五山等，连贯鲁史、诗礼、新华 3 个乡镇。 项目区地质构造简单，无大的断裂构造带穿过，通过现场调查，项目区及其周边无不良地质灾害。 项目区内无大的地震发生过，根据《中国地震动峰值加速度区划图》（2001，1/400万）、《中国地震动反应谱特征周期区划图》（2001，1/400万），线路经过区地震动峰值加速度为0.20g，相应的地震基本烈度为VIII度。 2.3气候、气象 项目区属低纬高原（山地）中亚热带季风气候。气候温和，四季如春，干湿分明、立体气候显著。冬春季晴天多，日照足，温差大，降雨少，湿度小；夏秋季降水量大且较均匀，阴天多，日照少，蒸发小，湿度大。历史最低气温－1.6℃，绝对最高气温32.7℃，月平均气温10.4℃～21.1℃，年平均气温16.7℃。雨季一般在5～10月，降雨量1106.0mm，占全年降雨量的80%，月最大雨量486.7mm，月最小降雨量为无雨，年平均降雨量1380.70mm。年平均相对湿度74%，最小相对湿度2%。年平均无霜期292天。年日照时数2045.7小时，占可照时数的46%。年平均风速1.7m/s，最多风向为静风，次多风向为北风，频率为12%。年平均蒸发量1857.3mm。年雷暴日数56天。根据凤庆县气象站实测暴雨资料统计，项目区20年一遇最大1小时降雨量为60.7mm，6小时降雨量为122.60mm，24小时降雨量为169.30mm。 2.4水文、水系 全县地表径流量20.22亿立方米，平均年产地下水6.18亿立方米。境内地热丰富，有沸泉2个，中热泉6个，中温泉2个，低稳泉3个。澜沧江从西北入境，由东南出境，穿过县城北部，过境长度59.4公里。截至2012年12月，境内除澜沧江、黑惠江穿境而过以外，有大小河流168条，水能蕴藏量17.54万千瓦时，有水利工程9221件，是全国首批100个农村初级电气化县之一，有水电站35座，国家西部大开发重点工程——总装机容量420万千瓦的小湾水电站在境内建设并于2010年投产发电。 项目区属澜沧江流域，项目区水系为迎春河。详见附图3：项目区水系图。 2.5植被、生物多样性 凤庆县境内生态环境多样，生物群落组合复杂，植物资源丰富，寒温带、亚热带植 物均有分布。以壳斗科、茶科、松科、桦木科植物为主，组成常绿阔叶林植被。海拔1400m以下的南亚热带河谷地区自然植被主要由木棉科、栎科、樟科、桑科、豆科等植物组成，主要树木有：樟树、木棉、橄榄树、滇合欢、木荷、云南松等。草本 植物主要有菊科、禾木科；海拔 1400m－1700m 的中亚热带低山区，以云南松纯林或松 栎混交林为主；海拔 1700m－2300m 的北亚热带半山区，以壳斗科的滇青岗、黄栎、高 山栎等栎类和旱冬瓜、桦山松为主，混生红花油茶、白花油茶，主要经济林木是红花油 茶；海拔 2300m 以上的温带地区，以硬壳科斗科、山茶科、桦木科、杜鹃科等常绿壳 斗科树种构成主要生物群落，主要树种有：水青岗、滇青岗、高山栎、高山栲、红花油茶和杜鹃类多种乔木、灌木，林下有生长较好的刺竹、实心竹、黄竹，草本植物有禾本科、菊科、厥类，地表和树杆上有大量的苔癣地衣。现有森林面积 160 万亩，森林覆盖率 32.7%。 植物资源有 82 科 212 属 365 种。主要优势树种有云南松、华山松、栎类、桤木、 木荷、桦木、油杉、麻栎、核桃、杨树等。其中：有国家一级保护树种五种：秃杉、水 青树、杉栎等；国家二级保护树种三种：云南松、野生茶树、云南山茶 。重点植物药 材有鸡血藤、黄连等。 根据现场调查，项目区由于多年受人为活动的影响，项目区域内无国家珍稀植物。

# 表三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 3.1环境质量现状 3.1.1环境空气质量 项目位于凤庆县庆甸路与稻香路交岔路口。根据《环境空气质量标准》功能区域划分的原则，项目区域属于二类环境空气功能区，按《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准进行保护。 根据《2018临沧市环境公报》，2018年，7县空气质量自动监测站于8月24日通过验收正常运行，至年末，共运行130天，有效监测110-129天不等。AQI评价结果均为优良，均未出现轻度、中度、重度及严重污染天气，7县优良率均达到100%，项目所在区域环境空气可达到《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准的要求，空气环境质量较好。 3.1.2水环境质量 项目地处澜沧江水系，主要地表水体为迎春河。根据《云南省地表水环境功能区划（2010～2020》，迎春河水环境功能为农业用水、工业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准。根据《2018临沧市环境公报》，迎春河（凤庆河）2018年水质符合Ⅲ类水质标准，水质状况为良，满足水环境功能区划Ⅳ类水质的要求。 3.1.3声环境质量现状 本项目位于凤庆县庆甸路与稻香路交岔路口现有凤庆县妇幼保健院内，根据《凤庆县城声环境功能区划分（2019-2029）技术报告》，项目所在区域为1类功能区，庆甸路与稻香路为4a类功能区。 项目临近庆甸路80m范围内执行4a类标准，临近稻香路50m范围内执行4a类标准，其他区域执行1类标准。 根据2019年6月17日云南精科环境监测有限公司出具的《凤庆县城市规划区声环境功能区划分声环境质量现状检测报告》，项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类及4a类标准要求，项目所在区域声环境质量现状较好。 3.1.4生态环境 项目所在区域为城市开发建设区，区域有部分原生植被，大部分道路两侧种植的行道树及其周边居民区内种植的绿化植被等。用地为规划医疗用地，项目运营不改变用地功能。 3.2环境保护目标 3.2.1项目外环境关系 根据现场调查，项目外环境关系如下： 东面：距离项目区20米为滇红国际小区。 南面：距离项目18m为凤山镇卫生院。 西面：距离项目5m为稻香小区。 北面：距离象塘村15m。 项目环境周边关系示意图见附图4。 3.2.2污染控制目标 1、根据建设项目的性质，满足“清洁生产、总量控制、达标排放”的污染控制方针，项目建成后满足当地环境质量要求。 2、确保各类污染物的处理方案满足国家有关规定和当地环境管理要求，不能因工程运行而改变当地地表水的水质。 3、不因项目的运行，而改变项目所在区域的环境功能，确保工程所在区域的环境质量，满足所执行的环境质量标准要求。 3.2.3环境保护目标 根据现场踏勘和调查，确定了本次评价的生态环境、大气环境、声环境、地表水环境及景观影响保护目标。 1、生态环境保护目标：项目影响范围内无自然保护区、风景名胜区、水源保护地等特殊环境敏感区。 2、地表水环境保护目标：项目区地表水体为迎春河，位于项目东北面928m。 3、空气、声环境保护目标：声环境和大气环境为项目区周边小区及学校。主要环境保护目标见下表： 表3-1 主要环境保护目标 类别 环境保护目标 方位 距离 户数 人 保护级 空气与声环境 稻香小区 西侧 5m 220 770 《环境空气质量》（GB3095-2012）二级标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准 象塘村 北侧 15m 639 2658 凤山镇卫生院 东南侧 18m / / 凤庆县总工会 东北侧 188m 凤山镇派出所 东北侧 58m 滇红完小 西南侧 262m / 20 0 《环境空气质量》（GB3095-2012）二级标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 滇红国际小区 东侧 20m 1000 3500 凤庆县第二幼儿园 南侧 281m / 300 大水井村 东南侧 278m 120 480 地表水 迎春河 东北面 928m / 《地表水环境质量》（GB3838-2002）IV类标准

# 表四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 4.1环境空气 项目区环境空气质量现状执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。标准限值详见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 单位: µg/m3 标准名称 污染物名称 取值时间 浓度限值（标准状态） 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） SO2 年平均 60 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 CO（mg/m3） 24小时平均 4 1小时平均 10 O3 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 4.2地表水 项目地处澜沧江水系，主要地表水体为迎春河（源头~入罗闸河）。根据《云南省地表水环境功能区划（2010～2020》，迎春河水环境功能为农业用水、工业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准。具体指标见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：pH无量纲，其他mg/L 项目 标准 pH COD BOD5 溶解氧 总氮 总磷 NH3-N Ⅳ类 6～9 30 6 3 1.5 0.3 1.5 4.3声环境 本项目位于凤庆县庆甸路与稻香路交岔路口，项目临近庆甸路80m范围内及临近稻香路50m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其他区域执行1类标准。 表4-3 《声环境质量标准》 单位：dB(A) 声功能区划 昼间 夜间 1类 55 45 4a类 70 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 4.4废气 运营期污水处理站废气排放执行GB 18466-2005《医疗机构水污染排放标准》废气排放要求，详见表4-4。 表4-4 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 控制项目 标准值 氨（mg/m3） 1.0 硫化氢（mg/m3） 0.03 臭气浓度（无量纲） 10 氯气（mg/m3） 0.1 甲烷（处理中心内最高积百分数%） 1% 4.5废水 本项目产生污、废水依托原有化粪池、医院污水处理站处理后由总排污口经市政污水管网进入凤庆县污水处理厂处理，最终进入迎春河。运营期排放的医疗废水执行GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表2预处理标准限值及GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》B等级标准，详见表4-5。 表4-5 医疗机构水污染物排放限值 序号 控制项目 预处理标准 1 粪大肠菌群数（MPN/L） 5000 2 肠道致病菌 — 3 肠道病毒 — 4 pH 6~9 5 化学需氧量（COD） 浓度（mg/L） 250 最高允许排放负荷（g/床位·d） 250 6 生化需氧量（BOD5） 浓度（mg/L） 100 最高允许排放负荷（g/床位·d） 100 7 悬浮物（SS） 浓度（mg/L） 60 最高允许排放负荷（g/床位·d） 60 8 氨氮（mg/L）GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》B等级标准 45 9 动植物油（mg/L） 20 10 石油类（mg/L） 20 11 阴离子表面活性剂（mg/L） 10 12 色度（稀释倍数） — 13 挥发分（mg/L） 1.0 14 总氰化物（mg/L） 0.5 15 总汞（mg/L） 0.05 16 总镉（mg/L） 0.1 17 总铬（mg/L） 1.5 18 六价铬（mg/L） 0.5 19 总砷（mg/L） 0.5 20 总铅（mg/L） 1.0 21 总银（mg/L） 0.5 22 总α（Bq/L） 1 23 总β（Bq/L） 10 24 总余氯（1）（2）（mg/L） — 注：（1）采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为： 排放标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出水总余氯3-10 mg/L； 预处理标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出水总余氯2-8 mg/L。 （2）采用其他消毒剂对总余氯不作要求。 4.6噪声 本项目运营期噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》1类及4类，详见表4-6。 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 序号 声环境功能区类别 昼间 夜间 1 1类 50 45 2 4a类 70 55 4.7固体废物 一般固体废弃物排放执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）相应标准和关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告（环境保护部公告2013年第36号）。 医疗固废按照《医疗废弃物管理条例》要求进行处置，院内临时贮存执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目污水依托现有污水处理系统处理达标后排入市政污水管网，经凤庆县城市污水处理厂处理后排放，因此不设置总量控制指标。 固废处置率100%。 |

# 表五、建设项目工程分析

5.1 施工期工程分析 项目土地已落实位于城区，外部水、电、交通等基础设施条件较为完善，施工场地宽阔，可组织机械化操作，进度安排如下： 前期工作：2个月，2020年3月～4月； 施工图设计、招投标：2个月，2020年5月～6月； 建筑施工：4个月，2020年7月～2020年11月； 装饰装修：2个月，2020年11月～2020年12月； 附属设施：1个月，2021年12月～1月； 施工验收：1个月，2021年2月。 5.1.1施工期工艺流程 项目施工期工艺及产污流程见图5-1。 5.1.2施工期污染源分析 （1）施工期废水 施工期废水主要为工地施工人员产生的生活污水和施工废水。 1）生活污水 项目为六层框架结构建筑，由于项目不大，施工人员较少。按平均每天30人，每人每天生活用水量50L计，施工人员生活用水量为1.5 m3/d，排水按用水量的90%计算，则污水排放总量为1.35 m3/d。生活污水中主要含有BOD5、COD、动植物油等污染物，BOD5浓度为120~150mg/L，COD浓度为250~300mg/L，NH3-N浓度为25~30mg/L，动植物油类20~30mg/L。项目位于县城，周边环保基础设施完善，施工场地不搭建旱厕，工人的生活污水依托医院现有环保基础设施处理。 2）施工废水、基坑水 施工废水主要来源于基坑水、修建基础设施时地基的开挖，砂石料冲洗、混凝土拌和及养护等施工过程。施工废水经沉淀后，回用于混凝土拌和等对水质要求不高的工序及场地喷洒降尘，不外排。基坑水利用污水泵进行收集后，建设临时沉淀池进行处理、储存，并回用于混凝土养护过程和工地降尘。 （2）、施工期废气 1）扬尘 施工期间产生的扬尘主来源于建筑材料的搬运、堆放，新建建（构）筑物的施工，施工垃圾的清理及堆放，运输车辆的装卸等。施工期扬尘的污染，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；动力起尘，主要是建材的装卸过程中，由于外力而产生的尘粒悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。施工产生的扬尘的主要污染因子为TSP，属于无组织排放，施工扬尘的大小与施工现场条件，施工管理水平，施工机械化程度及施工季节，建设地区土质及天气等诸多因素有关。 2）施工机械燃油尾气 施工机械废气集中产生于项目施工的初期阶段，施工机械废气主要是CO、碳氢化合物等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气属于低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点。 3）装修废气 项目主体建筑建成后对建筑内部进行装修，装修阶段对环境空气的污染主要来自装修中粉尘及装修材料的有机废气（油漆、各种胶合板和贴合剂产生的甲醛、喷漆有机挥发气（含苯、甲苯、二甲苯））。在装修施工中，施工期产生的装修废气属无组织排放。 （3）、施工期噪声 工程施工时主要施工机械有：挖掘机、推土机、装载机及运输车辆等。施工机械产生的噪声都较大，虽然是短期行为，但对周围环境影响是较严重的。主要施工机械的声级值范围见表5-1。 表5-1 主要施工机械声级值范围一览表 施工阶段 设备名称 噪声强度[dB(A)] （距声源1m处噪声级） 土石方及基础阶段 静压打桩机 85～90 挖土机 78～96 大型载重车 80～90 翻斗机 80～90 平地机 85～95 底板与结构阶段 振捣器 90～105 电锯 90～105 电焊机 85～95 空压机 75～85 中型载重车 75～85 装修、安装阶段 电钻 90～110 无齿锯 80～95 多功能木工刨 75～85 轻型载重车 65～80 （4）、施工期固体废物 施工期固废主要有建筑垃圾、土石方、施工人员生活垃圾等固体废物。 1）建筑垃圾 建筑垃圾主要包括废木料、废金属、废钢筋等杂物，收集后堆放于指定地点，由施工方统一清运。此次拟建建筑面积3265.98m2，施工过程中产生的建筑及装修垃圾按2t/100m2建筑面积计算，产生量约为65.3t。 建筑垃圾中不可回收利用部分按凤庆县综合执法部门规定外运处理。 2）土石方 根据设计单位及业主提供数据。施工期地基开挖深度预计平均为1.0～2.0m，以建筑基地面积478.35m2为开挖面积计算，项目挖方约956.7m3。由于项目建筑性质决定，虽然开挖土石方较多，但地基为混凝土浇灌而成，土石方的回用量很小。根据设计方提供数据，回填方约826m3，弃方约130.7m3，弃方按凤庆县综合执法部门规定外运处理。 3）施工人员的生活垃圾 施工人员的生活垃圾按每人每天产生0.5kg计，施工人员30人计，施工期间施工人员产生垃圾量为15kg/d。收集后委托环卫部门定期清运处理。 （5）、“三场”选址合理性分析 本项目建筑为混凝土框架结构，泥土用量较小，土石方开挖后部分用于回填，不另设独立的取土场。此外施工期采用外购方式解决工程所需块石料、砂石骨料及反滤料，不在项目区及周边建设料场。项目区周围砂石料厂较多，质量较好，可以作为建筑用料。减少了对地表植被和地质环境的破坏，避免了景观影响和引发水土流失，同时由于没有砂石料冲洗废水，减少了废水排放。石料、砂、砾料、石灰等材料，临沧市有多家水泥厂，可满足本项目建设的选购，可从市场内购买或直接从生产厂家调运，供应方便。 项目弃方由施工方统一清运，弃方按凤庆县综合执法部门指定地点处置，本项目没有专门设置弃土场。 （6）、施工期对生态环境的影响分析 施工期间的主要生态影响来自于水土流失和施工扬尘、噪声的影响。 施工期间对地基挖土方的时候，会使项目区地表裸露，从而使局部生态结构发生一定的变化，施工期在开挖后将会使场地地表松散，在大雨或暴雨天气下受地表径流的冲刷作用而发生水土流失，影响周边城市道路。需要加强管理和采取一定的水土保持措施。 5.2运营期工程分析 5.2.1工艺流程简述 运营期项目基本流程及污染环节见图5-3所示。 图5-3 营运期妇幼保健院基本流程及污染环节图 项目建成后主要是为病人提供询医治病的服务，无药物熬制室等。本医院提供医疗服务中主要产生医院污水、生活垃圾、医疗固废、噪声等。这些污染物均会对区域环境构成一定影响，其影响将会持续产生。 （1）废气：由于本项目新建一个污水处理池，因此本项目需考虑由于污水处理池产生的臭气对周围环境的影响。因此，项目产生的废气污染物主要是臭气、汽车尾气等。 （2）废水：主要包括治疗、化验、手术等医疗各部门的医院污水主要包括住院病人及陪护人员生活污水、门诊病人生活污水、医务工作人员办公生活废水、婴儿洗澡、洗衣用水。 （3）噪声：主要来自辅助动力设施如水泵房运转过程中产生的噪声。此外，医院内停车场将产生汽车噪声和就诊病人等产生的社会噪声。 （4）固体废物：主要来自医疗垃圾，包括手术产生的人体组织、注射器、口罩、手套、试剂瓶及病人产生的废弃物等，以及办公生活垃圾等。 5.2.2营运期污染源分析 （1）废气 主要是污水处理臭气、汽车尾气。 1）污水处理臭气 恶臭是大气、水、固体废物中的异味通过空气介质，作用于人的嗅觉思维被感知的一种感觉污染。污水处理站的恶臭来源于污水、污泥中有机物的分解、发酵过程中散发的化学物质，主要种类有：硫化物、氨等。根据建设单位提供的建设项目平面布置图，项目污水处理站设于项目北面，采用地埋式，可尽量把污水处理站项目及周围环境的影响降低到最少。 恶臭气体污染的排放方式为无组织排放的面源污染。在没有采取任何防臭措施情况下，一般小型污水处理厂，50m外其影响明显减弱，距恶臭源200m基本无影响，通过类比调查昆明市第一人民医院北市区医院项目，恶臭污染物源强NH3小于0.03kg/h，H2S小于0.001kg/h，NH3、H2S的排放浓度远小于GB 18466-2005《医疗机构水污染排放标准》表3 要求，且产生的少量异味可经绿化吸收、大气自然扩散稀释，可避免异味对住院楼的影响。 另外项目在运行及污泥清掏、外运的过程中，会有一定的臭气产生，因此项目方运营中，应注意污泥的搬运时间与方式，最大限度减轻污泥臭气对区内空气环境的影响。 由于污水处理系统处理过程中仅产生少量甲烷、恶臭气体等，不会造成重大危险源，无需进行风险评价。 2）汽车尾气 本次新增车位48个。项目涉及的车辆多为家庭小型车辆，参照《环境保护实用数据手册》中汽车排放物的测定结果和大气污染物排放系数计算得出项目汽车尾气中污染物CO：0.2660kg/d、HC：0.0336kg/d、NO2：0.0310kg/d。项目所在地较为空旷，汽车尾气通过自然扩散后，不会对项目周围环境产生明显影响。 （2）废水 本项目新增床位40床，日门诊量不变为100人次/日，有职工人数不变为78人。项目用水量详见表5-5。 表5-5 项目用水量统计表 序号 用水部位 用水标准 数量 最高日m³/d 产生废水类型 1 住院部 150L/（床•d） 40床 6 医疗废水 8 绿化 3L /（m2•次） 2046.67m2 6.14 绿化损耗 9 小计 - 12.14 表5-6 本项目废水排放情况表 序号 用水部位 用水量(m3/d) 损耗量 (m3/d) 废水量 (m3/d) 备注 1 住院部 6 1.2 4.8 依托现有污水处理系统处理 2 绿化用水 6.14 6.14 0 绿化损耗 合计 — 12.14 4.8 根据以上分析，本项目水平衡图详见如下： 图5-4 项目水平衡图 单位m3/d 本项目污水产生浓度类比同类项目，与本项目采用相同工艺的污水处理站CODcr去除率约为88%，BOD5去除率88%，SS去除率89.6%，氨氮82%，其污水及污染物排放情况见下表5-7： 表5-7 项目建成后水污染物产生及排放情况一览表 项目 废水量 COD BOD5 SS NH3-N 产生浓度(mg/L) — 375 150 125 50 产生量 kg/d 4.8m3/d / / / / t/a 1752 0.66 0.26 0.22 0.088 排放浓度(mg/L) 45 18 13 9 排放量 kg/d 4.8m3/d / / / / t/a 1752 0.079 0.032 0.023 0.016 （3）噪声源 本项目作为妇女儿童医院项目，其在日常运行过程中噪声主要来源于各类设备产生的噪声和婴儿哭声以及门诊病人就医等过程中产生的社会噪声。 设备噪声 本项目营运期主要的设备噪声为机动车噪声源强如表5-8所示。 表5-8 机动车噪声源强 声源 运行状态 声级dB（A） 汽车 怠速行驶 55~70 正常行驶 55~65 鸣笛 100 ②社会噪声 社会噪声主要来源于婴儿哭声、病人在看病就医过程中产生的交谈等产生噪声，其噪声值在75dB(A)左右。 ③降噪措施 为做到厂界噪声达标，本项目拟采取以下措施对噪声进行治理： a.医院产房、手术室等产生噪声的科室均安装隔声门窗； b.本项目外来人员车辆和医院车辆均停放在项目建设的停车场内。停车场等噪声应加强管理，项目内禁止鸣笛。项目涉及车辆均为小型车辆，加强管理后不会对周边环境产生影响。 通过以上治理措施，项目噪声可降低至50~55dB(A)，项目主要噪声设备治理措施及处理效果见表5-9。 表5-9 主要噪声治理措施及处理效果一览表 序号 主要产噪设备 源强dB(A) 治理措施 治理效果dB(A) 1 车辆噪声 80 加强管理、禁止鸣笛 ＜55 2 社会噪声（门诊部、住院部等） 75 产房、产科住院部均安装隔声门窗；合理布局；加强管理 ＜55 ④ 小结 通过以上降噪措施处理后，可使噪声对环境的影响降至最低，并控制在《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中规定的1类及4类标准限值内。 （4）固体废物 项目建成营运后，固体废物主要为一般固废、危险废物。 1）一般固废 一般固废主要包括住院病人及陪护人员、门诊病人、医院职工产生的生活垃圾等。具体产生情况如下： a.项目内共有病床数为40床，住院病人按每病床每日产生生活垃圾按1kg计，则住院病人生活垃圾产生量为40kg/d，即住院部分生活垃圾产生量为40kg/d，14.6t/a。 b.本次扩建项目门诊接待人次不变，任为100人次/d，门诊部产生的生活垃圾量不变。 c.本次扩建，医院医护人员不新增，故医护人员产生的生活垃圾量不变。 2）危险废物 根据《国家危险废物名录》，医疗废物属于危险废物。《医疗废物分类目录》对医疗废物进行了分类，本项目主要医疗废物如下表所示。 表5-10 项目主要医疗废物分类 类别 特征 项目医疗废物组分或者废物名称 本项目处置措施 感染性废物 携带病原微生 具有 发感染性疾病传播危险的医疗废物。 1、被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括： —棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料； —一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械； —废弃的被服； —其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。 采用双层塑料袋包装后收集至危废暂存间 2、病原体的培养基、标本和菌种保存液。 采用双层塑料袋包装后收集至危废暂存间 3、废弃的血液、血清。 采用双层塑料袋包装后收集至危废暂存间 4、使用后的一次性使用医疗用品及一医疗器械视为感染性废物。 采用双层塑料袋包装后收集至危废暂存间 病理性废物 诊疗过程中产生的人体废弃物等。 1、手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等。 采用单层碎料带包装后收集至危废暂存间 2、病理切片后废弃的人体组织、病理腊块等。 采用单层碎料带包装后收集至危废暂存间 损伤性废物 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器。 1、医用针头、缝合针。 采用利器盒包装后收集至危废暂存间 2、各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等。 采用利器盒包装后收集至危废暂存间 3、载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。 采用利器盒包装后收集至危废暂存间 药物性废物 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品。 1、废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等。 采用单层碎料带包装后收集至危废暂存间 2、废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，包括： —致癌性药物，如硫唑嘌呤、三苯氧氨、硫替派等； —可疑致癌性药物，如：顺铂、丝裂霉素、阿霉素、苯巴比妥等； —免疫抑制剂。 采用单层碎料带包装后收集至危废暂存间 3、废弃的疫苗、血液制品等。 采用单层碎料带包装后收集至危废暂存间 化学性废物 具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品。 1、实验室废弃的化学试剂。 采用单层碎料带包装后收集至危废暂存间 2、废弃的过氧乙酸等化学消毒剂。 采用单层碎料带包装后收集至危废暂存间 3、废弃的汞血压计、汞温度计。 采用单层碎料带包装后收集至危废暂存间 故危险废物主要包括项目产生的医疗固废及污水处理系统的污泥。 a. 根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》中的相关规定对医疗废物产生情况进行核算，住院部医疗废物产生系数按0.42kg/床·人计。项目内共有病床数为40床，按负荷量为100%计，则医疗废物产生量为16.8kg/d，6.13t/a。 门诊部日均人次不变任为100人次/d，本次扩建不新增门诊部医疗废物。 b.污水处理系统污泥 医院污水处理过程产生泥量，污水处理站污泥量估算根据已建污水处理厂污泥平均产生量进行核算，即每处理10000m3污水，将产生绝干污泥量1t，按照含水率10%计算，本项目中水处理站年处理废水量新增1752t/a，则污泥产生量为0.19t/a。 （3）综上，项目固体废弃物具体产生情况如表5-11所示。 表5-11 项目固废产生量估算 名称 固废产生定额 医院实际情况 日固废产生量（kg/d） 合计（kg/d） 年固废产生量（t/a） 合计（t/a） 一般固废 住院部 1kg/（床·d） 40床 40 99 14.6 14.6 危险废物 住院部 0.42kg/(床·人) 40床 16.8 21.8 6.13 6.32 污水处理设施污泥 1.1t/万m3废水 1752t/a - - 0.19 5.2.3 “以新带老”措施及“三本帐”核算 项目建设前后污染物排放量变化情况，详见下表。 表5-12 项目建设前后污染物 “三本账”汇总表 单位：t/a 类别 污染物 原有项目 本项目 “以新带老”消减量 扩建完成后总排放量 排放增减量 产生量 排放量 产生量 排放量 废气 —— —— —— —— —— —— —— —— 废水 综合污水 2016.26 2016.26 1752 1752 0 3768.26 +1752 固废 一般固废 住院部生活垃圾 21.9 0 14.6 0 0 0 0 门诊生活垃圾 7.3 0 0 0 0 0 0 医护人员生活垃圾 14.24 0 0 0 0 0 0 危险废物 污水处理设施污泥 0.22 0 0.19 0 0 0 0 住院部医疗固废 9.20 0 6.13 0 0 0 0 门诊部医疗固废 1.83 0 0 0 0 0 0

# 表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工场地 | 扬尘 | 量小 | 影响不明显 |
|  |  | 施工机械、车辆 | 汽车尾气 | CO：7.405kg/km•d；NOX：2.699kg/km•d；烃类物质：1.585kg/km•d。 | 影响不明显 |
|  |  | 室内装修 | 装修废气 | 量小 | 影响不明显 |
|  | 营运期 | 污水处理系统 | 臭气 | 量小 | 影响不明显 |
|  |  | 停车场 | CO | 0.2660kg/d | 汽车尾气通过自然扩散后，不会对项目周围环境产生明显影响 |
|  |  |  | HC | 0.0336kg/d |  |
|  |  |  | NO2 | 0.0310kg/d |  |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 生活废水 | SS、COD、NH3-N等 | 1.35 m3/d | 1.35 m3/d |
|  |  | 施工废水 | SS、石油类 | 量少 | 临时沉淀池沉淀后回用洒水降尘 |
|  | 营运期 | 项目区 | 污水量 | 4.8m3/d，1752t/a | 4.8m3/d，1752t/a |
|  |  |  | CODCr | 375mg/L | 0.66t/a | 45mg/L | 0.079t/a |
|  |  |  | BOD5 | 150mg/L | 0.26t/a | 18mg/L | 0.032/a |
|  |  |  | SS | 125mg/L | 0.22t/a | 13mg/L | 0.023t/a |
|  |  |  | NH3-N | 50mg/L | 0.088t/a | 9mg/L | 0.016t/a |
| 固 体 废 物 | 营运期 | 住院部 | 生活垃圾 | 40kg/d，14.6t/a | 委托环卫部门清运 |
|  |  | 门诊部 |  | 0 t/a |  |
|  |  | 职工 |  | 0t/a |  |
|  |  | 住院部 | 危险废物 | 21.8kg/d，6.13t/a | 委托有资质单位定期清运 |
|  |  | 门诊部 |  | 0t/a |  |
|  |  | 污水处理设施污泥 |  | 0.19t/a |  |
| 噪 声 | 营运期 | 项目区 | 车辆噪声 | 80dB(A) | 经隔音、吸声；距离衰减后，对关心点影响小 |
|  |  |  | 社会噪声 | 75dB(A) |  |
| 主要生态影响：项目所在区域为城市建成区，无天然植被。项目用地为医疗用地，项目运营未改变用地功能。 |

# 表七、环境影响分析及减缓措施

7.1施工期环境影响分析 7.1.1施工期水环境影响分析 项目在施工期产生的废水主要为地基开挖的基坑水、施工中产生的施工废水和施工人员及管理人员的生活废水。 由于项目区位于县城，施工人员日常生活依靠周边区域的环保设施，故在工地产生的生活废水量较小，施工区未设置临时旱厕。生活污水依托医院现有环保基础设施处理。 施工废水主要是混凝土养护废水、工具清洗废水，此外，项目地基开挖时产生了少量的基坑涌水，此类废水主要污染物为SS。利用污水泵进行收集后，建设临时沉淀池进行处理、储存，并回用于混凝土养护过程和工地降尘，排放合理。地基开挖涌水随着地基施工的结束而结束。 综上，采取上述措施后，项目施工期废水对项目所在地表水环境影响较小。 7.1.2施工期噪声影响分析 （1）噪声源分析 施工期噪声主要分为施工机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。 施工机械噪声主要由施工机械造成，如基础施工阶段主要使用推土机、挖掘机、装载机等；主体建筑施工阶段主要使用吊车、电焊机、振捣机等；初装修阶段主要使用切割机、电钻等。施工机械噪声产生的随机性、无组织性，属不连续产生，噪声多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声。各施工机械噪声源详见表5-1。 （2）噪声预测模式 本环评采用点源衰减模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测公式如下： Lr=Lr0-20lg(r／ro) 式中：Lr---距声源r处的A声压级，dB(A)； LrO---距声源r0处的A声压级，dB(A)； r一预测点与声源的距离，m； ro--监测设备噪声时的距离，m。 （3）施工机械噪声随距离衰减预测 首先预测主要施工机械在不同距离贡献值，预测结果见表7-1。 表7-1 各主要施工机械在不同距离处的贡献值 施工 阶段 序 号 机械 名称 不同距离处的噪声预测dB(A) 10m 15m 20m 30m 40m 50m 60m 100m 200m 土石方及基础阶段 1 静压打桩机 67.00 63.48 60.98 57.46 54.96 53.02 51.44 47.00 40.98 2 挖土机 67.00 63.48 60.98 57.46 54.96 53.02 51.44 47.00 40.98 3 大型载重车 65.00 61.48 58.98 55.46 52.96 51.02 49.44 45.00 38.98 4 翻斗机 65.00 61.48 58.98 55.46 52.96 51.02 49.44 45.00 38.98 5 平地机 70.00 66.48 63.98 60.46 57.96 56.02 54.44 50.00 43.98 建筑施工场界噪声排放标准 昼间≤70dB（A），夜间≤55 dB（A） 底板与结构阶段 1 振捣器 77.00 73.48 70.98 67.46 64.96 63.02 61.44 57.00 50.98 2 电锯 77.00 73.48 70.98 67.46 64.96 63.02 61.44 57.00 50.98 3 电焊机 70.00 66.48 63.98 60.46 57.96 56.02 54.44 50.00 43.98 4 空压机 60.00 56.48 53.98 50.46 47.96 46.02 44.44 40.00 33.98 5 中型载重车 60.00 56.48 53.98 50.46 47.96 46.02 44.44 40.00 33.98 建筑施工场界噪声排放标准 昼间≤70dB（A），夜间≤55 dB（A） 装修安装阶段 1 电钻 80.00 76.48 73.98 70.46 67.96 66.02 64.44 60.00 53.98 2 无齿锯 67.00 63.48 60.98 57.46 54.96 53.02 51.44 47.00 40.98 3 多功能木工刨 60.00 56.48 53.98 50.46 47.96 46.02 44.44 40.00 33.98 4 轻型载重车 52.00 48.48 45.98 42.46 40 38.02 36.44 32.00 25.98 建筑施工场界噪声排放标准 昼间≤70dB（A），夜间≤55 dB（A） 由表7-1可知，项目施工期中底板与结构阶段和装修安装阶段部分单台设备噪声值较大。在不考虑声屏障、空气吸收等衰减情况下，施工期间噪声昼间在40m处，夜间在200m处才能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的标准要求，本项目施工期间，主要影响范围为医院内部，原项目仍然运营，尤其对运营中的综合楼影响较大，在不采取措施的情况辖施工会对原有项目产生较大影响。 为最大限度减缓噪声对周边环境的影响，建设方应在施工过程中做到： ①在项目厂界四周设置隔声屏障。 ②采用噪声声级相对较小的工艺进行地基建设，选用低声级的机械设备，并且对施工期施工机械产噪设备进行固定、安装混凝土降噪底座等； ③对于产生高声级的施工机械，应设法安装隔声装置，例如建立隔声隔板、消声屏障等，经常检查设备的运行性能，做好设备保养工作，以最大限度的减轻高噪声施工机械对周围环境的影响。 ④严格遵守《中华人民共和国噪声污染防治法》中有关规定，合理安排施工时间；施工机械应保持良好的工作状况，合理安排施工人员，防止人为制造高噪声活动，除抢险、混凝土浇灌以外，禁止夜间（22:00～06:00）施工，午间休息时间（12:00～14:00）不可进行高噪声作业，需夜间施工时，应提前向环保部门申报，并公告附近居民，获得批准后方可施工。 ⑤建设与施工单位还应与施工场地周围居民建立良好的关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。 ⑥施工场地的施工车辆出入现场时应低速、禁鸣。 ⑦建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，合理安排工期，减短施工的施工时间；加强对施工人员的管理，做到文明施工，避免人为噪声的产生文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 综上所述，采取相应措施后，施工期噪声对周边环境的影响较小。且施工期噪声随施工结束而结束，不会造成持久的影响。 7.1.3施工期大气环境影响分析 （1）施工扬尘 施工期扬尘呈无组织排放，施工作业方式、材料的堆放及风力等因素为扬尘产生量大小的直接影响因素，其中受风力因素的影响最大。施工期所产生的扬尘粒径较大，一般超过100µm，在无风时其沉降速度较大，很快就落至地面，影响范围比较小，仅局限在施工现场及附近，但在有风时，施工附近地面空气中的悬浮颗粒物的浓度将比平时高出几倍或几十倍，因而将大大超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准的要求。 类比其他建筑工地扬尘污染情况见表7-2。 表7-2 类比其它建筑施工工地扬尘污染情况 单位（mg/m3） 检测位置 工地上风向50m 工地内 工地下风向 备注 50m 100m 150m 范围值 0.303~0.328 0.409~0.759 0.434~0.538 0.356~0.465 0.309~0.336 平均风速3.5m/s 均值 0.317 0.596 0.487 0.390 0.322 项目区域施工影响范围一般在150m范围内。本项目施工扬尘影响的情况与上述测定结果类比影响范围相似，因此施工期大气主要影响周边在150m范围以内的保护目标，尤其在下风向影响较大，在施工期间原有项目还处于运营中，紧临项目拟建附属用房南侧的综合楼影响较大，且处于下风向。 由于施工期的扬尘较大，在施工时若不采取措施，施工扬尘将对周边道路等和周边环境产生较大影响。为减轻施工扬尘对外环境影响，项目拟采取以下防治措施： ①施工方在施工期间要加强管理，安排专门员工对施工场地进行洒水降尘，尤其靠近2号住院楼和门诊楼，洒水次数一般每天不少于2次，若遇到大风或干燥天气要适当增加洒水次数。 ②因项目施工期间原有项目处于运营中，必须实行围挡封闭施工。围挡高度不低于2.5m，围挡要坚固、稳定、整洁、规范，并定期清洗保洁。 ③对临时表土堆场设计临时编织袋挡土墙挡护和彩条布覆盖，挡土墙采用装土编织袋码砌。 ④项目使用预拌商品混凝土，禁止现场搅拌混凝土。 ⑤建筑废物集中堆放并及时清运，水泥、沙土等施工材料应堆放在指定的地点，并在干旱季用土工布等覆盖。 ⑥施工车辆在进出施工场地需进行清洗，并定期对施工运输道路进行清洁措施。 ⑦控制施工时段，禁止夜间施工，避免在风速较大的情况下进行施工作业，减小扬尘对周围环境的影响。 另外依据《云南省建筑施工现场管理规定》：“第十四条 施工企业应当遵守下列规定：（一）不得在建筑施工现场熔融沥青或者焚烧油毡、油漆等易产生有毒、有害烟尘和气体的物质”。 施工机械燃油尾气 施工机械废气集中产生于项目施工的初期阶段，施工机械废气主要是CO、碳氢化合物等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气属于低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点。加之项目区施工范围相对较大，施工场地周围较空旷、地面风速也较大，大气扩散条件相对较好，故一般情况下，施工机械和运输车辆所产生的废气污染在空气中经自然扩散和稀释后，对评价区域的空气环境质量影响较小。 （3）装修废气 室内装修阶段对环境产生污染的材料主要是人造板、油漆等有机溶剂。其主要污染因子为甲醛、二甲苯和甲苯。因此，在装修期间，装修材料的选取应严格按照国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》的规定进行，严格控制室内甲醛、苯系物等挥发性有机物及放射性元素氡，使各项污染物质达到《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）。项目在装修期间需加强管理和防治措施，加强室内的通风换气，以使废气能及时扩散，避免短时间产生高浓度排放现象。同时在装修中采用符合国家标准的室内装饰和装修材料，并尽量采用环保材料。一般在装修结束五个月后室内空气即可恢复到正常水平，影响主要集中在室内，对外部环境的影响较小，因此项目装修废气对四周居民点的影响较小。 施工期扬尘影响是暂时性的，在采取上述相应的控制、管理措施，做到文明施工后可使其影响减至最低，项目需定期对场地进行洒水做到扬尘不大量外扬。当施工期结束后其影响也随之消失。 7.1.4施工期固体废弃物影响分析 本项目施工期产生的固体废物主要来源于施工人员日常生活产生的生活垃圾、施工固体废弃物。施工固体废弃物主要来源于施工弃土、石、骨料、废木料、废金属、废钢筋等，这部分废弃物特别是弃方，若处置不当，遇到降水则会造成水土流失。 本项目对施工人员产生的生活垃圾采取集中收集后，委托环卫部门统一清运处理。 石、角料、废木料、废金属、废钢筋等，在施工过程中设置了固定的临时堆放地点，对于废木料、废金属、废钢筋等做到及时回收外卖，石、角料等不能回收外卖的根据凤庆县综合执法部门的要求运至指定地点处置。 建筑垃圾和弃土（渣土）的运输需要采取了有效措施，防止撒漏。渣土的装载高度绝不超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖严实，保证渣土不露出，渣土运输按照批准的路线和时间进行运输，以尽量避免渣土运输撒漏、扬尘对环境的影响。 通过采取以上措施，施工期产生的固体废弃物均得到合理处置，影响不大。 7.1.5施工期生态环境影响分析 项目施工期产生土石方部分回填，其他按照凤庆县综合执法部门规定外运处置。由于项目施工期较长，在施工期产生一定的新增水土流失，项目施工期做到强化雨季水土流失的防治措施，边界设置挡墙、截洪沟、沉沙池等措施，减小土石方堆放造成的水土流失影响。 7.1.6施工期文明施工 项目拟选场址平面呈矩形，总用地面积约6110.57m2，拟建业务用房建筑面积2474.36m2，建筑与已建妇幼保健计划生育服务中心综合用房相邻，背面是凤山镇稻香路。 建设单位在施工过程中做到文明施工。主要表现为： ①建筑工程施工现场设置围栏，围栏高度不低于1.5米；围栏牢固、整洁、美观。临街立面用硬质材料封闭，并与作业面同步。封闭面保持整齐、牢固、无破损。 ②施行钻孔灌注桩工艺施工的桩基工程，采取硬地坪覆盖等防止泥浆漫溢的有效措施。施工中冲洗的泥浆，未直接排入城市排水系统。未将有害废弃物作为土方回填。 ③施工产生的建筑垃圾、生活垃圾，做到及时清运。运输流体、沙石等容易飞扬的建筑材料和建筑垃圾，做到密封、遮盖，基本无沿途抛洒、遗漏。运输车辆驶出施工现场前，做到冲洗干净，不带泥出场，污染路面。 ④处理施工渣土，施工单位事先按照有关规定到凤庆县综合执法部门办理有关审批手续，并按照规定的数量、运输路线、时间、倾倒地点进行处置。 7.2运营期环境影响分析 7.2.1环境空气影响及减缓措施 （1）异味 本项目依托原有位于项目东北侧的一座地埋式污水处理站，地埋式污水处理站会产生恶臭气体，排气孔共设置两个，位于一体化处理设备上方。项目污水处理站的污泥和污水中有机物的分解、发酵过程将产生异味，主要种类有：硫化物、氨、硫醇、甲基硫、粪臭素、酪酸、丙酸等，由于设置为地埋式，密闭性较好，医院污水的处理量不大，臭气产生量较小。 （2）汽车尾气 汽车尾气主要来源于通过尾气管排出的内燃机废气、曲轴箱泄漏气体以及汽化器蒸发出的气体。汽车尾气所含的有机化合物种类很多，但一般以NOX、CO、碳氢化合物等为主。本次新增48个停车位，停车场均设置在室外绿化带中，便于汽车尾气扩散，对环境影响不大。 综合分析，项目营运期所产生的大气对环境影响较小。 7.2.2地表水环境影响及减缓措施 1、正常情况废水排放特征 本项目废水主要包括生活污水、医疗废水。根据工程分析，项目每天废水产生量为4.8m3，年污水产生量为1752m3。综合废水中主要污染物为COD、SS、NH3-N、粪大肠菌群等。本项目废水经污水管网收集至已建污水处理系统，经处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准及GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》B等级标准，污水处理工艺主要选用“水解酸化+消毒”，经项目内部污水处理系统处理后进入凤庆县污水处理厂处理。 凤庆县污水处理厂位于凤庆县城南郊迎春河下游5公里瓦罐窑，占地面积45亩。工程设计系数为：日处理污水能力1.5万立方米，本项目建设区域属于其纳污范围，且本项目日产生废水量较小，凤庆县污水处理厂可以接纳本项目废水。 2、污水处理站设计方案 本项目废水主要包括生活污水和医疗废水，生活污水经化粪池处理后与医疗废水进入项目污水处理系统处理。 项目东侧北面建有一个70m3/d的地埋式污水处理站，该污水处理站委托了有资质单位进行设计和施工。污水处理工艺主要选用“ICEAS”工艺：化粪水解+接触氧化+消毒，处理后的废水最后进入污水处理厂。污水处理工艺流程见下图： 图7-1 污水处理工艺流程图 3、评价等级 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），确定本项目属于水污染影响型建设项目，水污染影响型建设项目评价等级判定依据见表7-3。 表7-3 水污染影响型建设项目评价等级判定表 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（量纲一） 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q＜200且W＜6000 三级B 间接排放 -- 本项目废水经处理达达到(GB18466-2005)《医疗机构水污染物排放标准》表2中预处理标准和（GB/T 31962-2015）《污水排入城市下水道水质标准》B等级标准后排入市政污水管网，进入污水处理厂处理，属于间接排放。根据表7-3可判定出本项目评价等级为三级B。 4、地表水影响预测 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）“7 地表水环境影响预测—7.1 总体要求：水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测”。本项目对地表水环境的影响从污水处理设施环境可行性进行分析。 5、本项目废水依托现有污水处理系统可行性分析 本项目废水依托原有项目建于院内东北侧的污水处理系统处理达标后，外排至市政污水管网。 现有污水处理站建于2016年，设计处理规模为70m3/d，目前处理规模为7.124 m3/d，本项目污水产生量为4.8 m3/d，能满足新增污水量的处理。现有污水处理站运行正常，详见附件7。因此，本项目废水依托现有污水处理系统处理达标外排是可行的。 根据以上分析，项目运营期废水经项目内污水处理站处理后满足(GB18466-2005)《医疗机构水污染物排放标准》表2中预处理标准及GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》B等级标准后排入凤庆县污水处理厂处理。因此，本项目外排废水水质达标，能够进入城市污水处理厂处理，对评价区域地表水环境的影响不大。 6、对地下水环境影响分析 由项目工程分析可知，项目废水不外排，对于项目区污水管道、化粪池等设施，建设单位应做好防渗、防漏处理，并且加强管理，防止发生污水渗漏对区域地下水的影响。项目内设置的地下层要求采用防渗混凝土浇筑，项目内产生的废水不会流至地下层，对地下水的影响较小。 7.2.3固体废物影响及减缓措施 项目建成营运后，固体废物主要为一般固废、危险废物。 1、一般固废 本项目一般固体废物经项目区内垃圾收集装置收集后委托环卫部门定期清运。 2、危险废物 （1）危险废物分类 根据工程分析结果可知，全院产生危险废物约6.13kg/d，污水处理站污泥0.19t/a。医疗废物危险废物包括感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物。 医疗废物的危害表现在它所含的病菌是普通生活垃圾的几十倍甚至上千倍，最显而易见的危害性就是它的传染性。医疗废物的物理化学性能数据分别见表7-4和表7-5。 表7-4 医疗废物物理组成 物理组成 序号 废物种类 比例（％） 可燃物 1 纸类 14.22 2 纤维布类 14.18 3 木竹、稻草、落叶类 13 4 厨余类 14.61 5 塑料类 20.78 6 皮革、橡胶类 180 7 其它 0.94 合计 83.76 不可燃物 1 金属类 1.36 2 玻璃类 14.88 合计 16.24 表7-5 医疗废物化学组成（湿） 化学组成 序号 废物种类 比例（％） 不燃物 1 水分 36.31 2 灰分 50 3 合计 41.31 可燃物 1 碳 34.15 2 氢 5.85 3 氧 6.29 4 氮 6.16 5 硫 0.94 6 氯 5.30 合计 58.69 总热值 3500～4000（Kcal/kg） （2）医疗废物处置要求 根据《国家危险废弃物名录》，医疗废物和医疗机构废水处理产生的污泥属于危险废物，医疗废物处理和处置措施应满足如下要求： 1）医疗废物管理 a.医院对产生的固体废物从收集、运输、贮存到交接（交接给有资质单位处置）的全过程进行管理，制定并落实相应的规章制度、工作程序和要求、以及有关人员的工作职责及发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故的应急方案。 b.设置负责医疗废物管理的监控部门或者专职人员，负责检查、督促、落实本院医疗废物的管理工作，建立医疗废物管理责任制。 c.专职负责人对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方式、最终去向一级经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。 d.医院对从事医疗废物收集、运送、贮存等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。 e.医院采取有效的职业卫生防护措施，为从事医疗废物收集、运送、贮存等工作的人员和管理人员，配备必要的防护用品，定期进行健康检查，必要时，对有关人员进行免疫接种，防止其受到健康损害。 2）医疗废物收集 a.根据《医疗废物分类名录》，医疗废物分为感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物和化学性废物五类，要求项目对医疗废物实施分类收集。 b.根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标志的规定》的包装物或者容器内，感染性废物采用双层塑料袋包装，病理性废物、药理性废物和化学性废物采用单层碎料带包装，损伤性废物采用利器盒包装。 c.医疗废物应及时收集，并日产日清。 3）医疗废物消毒 医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，在交有资质单位处置前应当就地消毒。 4）医疗废物贮存 a.医院监理医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物。该项目已新建医疗废物暂存间。 b.医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标志和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。建设项目医疗废物暂存间远离医疗区人员活动区，与其他用房不相通，设置单独的出入口和通道，并设置相应的警示标志。 c.应防止医疗废物在暂时贮存间腐败发臭，做到日出日清。 d.医疗废物转交出去后，每天及时对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。项目每天在医疗废物清运后，对医疗废物暂存间清洗后喷洒消毒杀菌剂。 e.医疗废物暂存间满足下述要求： ①医疗废物暂存间必须与生活垃圾存放处分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡。本医院在医院西南面建医疗废物暂存间，可避免雨淋产生的二次污染，且与生活垃圾存放处分开设置。 ②医疗废物暂存间必须与医疗区、人员活动密集区隔离，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入。本医院医疗废物设置单独的污物流线通道，与其不相通。 ③医疗废物暂存间应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员出入，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。本医院医疗废物暂存间设专人管理。 ④医疗废物暂存间内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标志，暂存间的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标志。本医院医疗废物暂存间设置相应的警示标志。 5）医疗废物交接 医院医疗废物委托有资质单位处置，医疗废物交接按照《危险废物转移联单管理办法》的相关规定，执行危险废物转移联单管理制度。 污水处理站污泥清掏后交有资质单位处置。 医疗废物依托原有环保设施可行性分析 本项目产生的医疗废物采用专用收集桶收集后，暂存于院内已建的医废暂存间内。 现有医疗废物暂存间占地面积约20m2，里面收集桶约占10m2，本次扩建后医疗废物增加约6.32t/a，增加约67%，根据现场调查，现有医疗废物暂存间完全能接纳新增的医疗废物。 现有项目医疗固废暂存间设置规范、严格执行《医疗废物管理条例》相关规定，本项目依托原有医疗固废暂存间，项目医疗固废中，做到分类收集，分类处置，其中感染性固废和损伤性固废分类收集，暂存于已建的医废暂存间后委临沧市金盛医疗废物处置有限公司统一处置。医疗废物依托原有环保设施处置是可行的。 综上所述，项目医疗废物处置设施设置合理，运营期间在采取本环评提出的措施、加强医疗废物收集、暂存等过程管理的情况下，项目医疗废物对周围环境影响不大。 7.2.4声环境影响及减缓措施 本项目作为妇女儿童医院项目，其在日常运行过程中噪声主要来源于各类设备产生的噪声和婴儿哭声以及门诊病人就医等过程中产生的社会噪声。 项目噪声主要来自于汽车产生的声音及社会噪声。社会噪声主要来源于婴儿哭声、病人在看病就医过程中产生的交谈等产生噪声，其噪声值在75dB(A)左右。 主要控制措施为： a.选择低噪声设备；合理布置声源。风机排气口安装消声器； b.医院产房、手术室等产生噪声的科室均安装隔声门窗； c.本项目外来人员车辆和医院车辆均停放在项目建设的停车场内。停车场等噪声应加强管理，项目内禁止鸣笛。项目涉及车辆均为小型车辆，加强管理后不会对周边环境产生影响。 在采取相应的治理措施，根据噪声衰减公式进行计算，结果见表7-3。 表7-3 污水泵噪声衰减情况 单位：dB(A) 噪声源 噪声 降噪后 室外声级 距 离 10m 20m 30m 40m 50m 社会噪声 75 50 47.5 41.5 37.9 35.4 33.5 由上表可见，噪声（室外声级50dB）经过约15m的衰减后，噪声级可降至45dB以下。由于项目敏感点距离本项目较远均大于30m，因此在设隔声门，经消声、减震和吸声处理后，可使环境噪声达到控制标准要求，不会对周围环境造成影响。 7.3土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》HJ 964—2018，附录A，本项目行业类别为社会事业与服务业，项目类别为Ⅳ类，故不开展土壤环境影响评价。 7.4外环境对本项目影响分析 目前项目周边多为居民区及道路，外环境对项目的影响主要表现为道路交通影响。 本项目南侧为庆甸路，东侧为稻香路，虽然车速受城市交通管理限制，但随着社会经济的发展周围道路的车流量会逐渐增大，交通噪声的影响会加大。 项目在设计布局时已充分考虑了交通噪声对项目区域的影响，设计时考虑在临路一侧退让不小于8m，且有绿化带等阻隔，建筑和道路之间采取大面积绿化降噪的方式来减小交通噪声对住院楼病人的影响；同时项目靠近道路一侧应采取减噪效果较好的窗户减少鸣声对病人的影响，进入项目区的主要道路设禁鸣、限速标志，在采取上述措施后，噪声可以达标。 道路汽车行驶将产生一定的汽车尾气，主要污染因素为CO和NO2，设计过程中进行了交通退让，且项目边界处将设置绿化带，汽车尾气通过大气扩散、绿化带隔离后，CO及NO2对本项目的影响不大。 7.5环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险，建设项目建设和运行期间发生的突发性事件，有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响，提出合理可行的防范、应急措施，以使事故率、损失达到最低可接受的水平。 环境风险评价应把事故引起场界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。本章节主要通过对主要风险源识别，分析可能造成的影响程度，提出应急与缓解措施，使项目的风险事故影响达到可接受水平。 1、风险识别 本项目属于医疗服务行业，日常运行期间需使用各类消毒剂等，大部分属于危险化学品，因此，项目运行期间产生的风险主要来自于运行期间使用的危化品等泄漏事故排放。 2、化学品风险 根据《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-92）内容，危险化学品包括8 类：爆炸品，压缩气体和液化气体，易燃液体，易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品、辐射性物品和腐蚀品。按照危险化学品鉴别方法，医院危险化学品品种非常多，且医院还属于经常使用剧毒化学品的单位之列，医院危险化学品除消毒治疗用的乙醇外，医学检验使用的化学试剂种类繁多，包括有甲醛、丙酮、氯仿、乙醚、一氧化二氮、次氯酸钠、硫磺、酚类、苯类、高锰酸盐、各种酸碱等。医院治疗使用的精神药品、麻醉药品中均有大量危险化学品。如精神药品是指直接作用于中枢神经系统，使之兴奋或抑制，连续使用能产生依赖性的药品，包括有咖啡因、二甲氧基溴代安非他明、六氢大麻酚、四氢大麻、司可巴比妥等上百种药品。麻醉药品包括有阿片类、可卡因类、麻类、合成麻醉药类及其他易成瘾癖的药品等，人连续使用麻醉药品后易产生身体依赖性、能成瘾癖。其药品具体有杜冷丁、吗啡、阿耳法美沙醇、氰苯咪胍啶、古柯叶、海洛因等上百种。 建设单位于2020年6月10日签署发布了《凤庆县妇幼保健计划生育服务中心（凤庆县妇幼保健院）突发环境事件应急预案》，并于2020年6月24日报临沧市生态环境局凤庆分局完成备案，备案编号为530921-2020-041-L。环评要求建设单位严格按照备案的应急预案要求执行。 7.6产业政策相符性 本项目为妇幼保健院，根据国家发展和改革委员会员会公布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目属于鼓励类第三十七大条“卫生健康”中的1、预防保健、卫生应急、卫生监督服务设施建设及5、医疗卫生服务设施建设项目。 本项目于2020年3月27日取得了凤庆县发展和改革局出具的《关于凤庆县妇幼保健计划生育服务中心妇幼保健业务综合楼附属用房建设项目可行性研究报告的批复》凤发改投资发[2020]2号，项目符合国家政策。 综上所述，项目符合国家产业政策。 7.7选址合理性 1、项目建设地交通、供电、通讯及排水设施已经完善，为项目的建设提供了方便。同时，快捷、便利的交通公路对于该区内居民的就医提供了极大的便利。 2、项目占用土地为城市规划用地，通过现场的踏勘与调查，项目所选场址及周围无自然保护区、风景名胜区、生态保护区，水源保护地等敏感保护目标。现场调查期间，未发现国家及省级保护的珍稀动植物。 3、本项目于2020年取得了凤庆县自然资源局出具的《建设用地规划许可证》，项目用地经审核后符合城乡规划要求；项目建设用地性质为医疗卫生，符合国家相关要求。 综上所述，本项目选址符合国家当前的相关要求，选址是合理的。 7.8“三线一单”符合性分析 本项目与“三线一单”符合性分析表见表7-4。 表7-4 “三线一单”符合性分析一览表 “三线一单” 项目情况及符合性 生态保护红线 本项目建设于凤庆县凤山镇象塘村稻香小区庆甸路与稻香路交叉口凤庆县妇幼保健院内业务综合楼西北侧，项目用地已取得凤庆县自然资源局出具的用地预审的初审意见（凤自然资字【2020】6号）及建设用地规划许可证（地字第20200002号），项目周边无特殊及重要生态功能区，不在《云南省生态红线》保护范围内，符合生态保护红线相关规定。 环境质量底线 根据调查分析，本项目所在区域环境质量较好，且本项目运行过程产生的废水、废气及噪声污染物均可达标排放，对周边地表水、声环境影响较小；不会改变项目所在区域环境质量功能区，能够满足环境质量底线要求。 资源利用上线 本项目为妇幼保健院业务综合楼附属用房建设项目，项目运行过程中耗水量及耗电量较少，不触及资源利用上线。 负面清单 本项目为Q8433妇幼保健院（所、站）、Q8436计划生育技术服务活动业，依据国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》分析，属于第一类鼓励类—三十七、卫生健康—1、预防保健、卫生应急、卫生监督服务设施建设及5、医疗卫生服务设施建设项目，项目的建设符合国家现行的产业政策，不属于环境准入负面清单之列。 根据上表分析，本项目建设与“三线一单”相符合。

# 表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工期 | 施工场地 | 扬尘 | 量小 | 影响不明显 |
|  |  |  | 汽车尾气 | CO：7.405kg/km•d；NOX：2.699kg/km•d；烃类物质：1.585kg/km•d。 | 影响不明显 |
|  |  |  | 室内装修废气 | 按《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）控制 | 环境影响小 |
|  | 营运期 | 项目区 | 异味 | 地埋式 | 达到GB 18466-2005《医疗机构水污染排放标准》废气排放要求 |
|  |  |  | 汽车尾气 | 绿化、自然扩散 | 对周边环境影响较小 |
| 水污 染物 | 施工期 | 施工场地 | 生活污水 | 施工期生活污水经依托、已建的污水处理系统处理达标后排入市政污水管网。 | GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表2预处理标准限值及GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》B等级标准后排入市政污水管网。 |
|  |  |  | 施工废水 | 经临时沉淀池沉淀后回用 | 不外排 |
|  | 营运期 | 项目区 | 医疗废水 | 项目废水依托已建的化粪池（30m3）及污水处理站处理后处理后排入市政污水管网 | 达到GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表2预处理标准限值及GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》B等级标准后排入市政污水管网。 |
| 固体 废物 | 施工期 | 施工场地 | 建筑垃圾 | 能回收的回收利用，不能回收的运当相关部门制定地点处置。 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 依托现有垃圾桶统一收集后，由环卫部门定期清理处理 | 无害化处理 |
|  | 营运期 | 项目区 | 生活垃圾 | 经项目区内垃圾桶收集后，由环卫部门定期清理处理 | 无害化处理 |
|  |  |  | 医疗固废 | 集中收集至危废暂存间暂存后委托有资质单位处置 | 无害化处理 |
| 噪声 | 施工期 | 施工场地 | 噪声源主要是施工机械等固定声源噪声以及施工运输车辆的流动声源噪声，通过修建临时隔离围墙、封闭式施工、合理布置设备位置、严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）要求控制施工机械噪声，可将施工期噪声影响控制在最低水平。 |
|  | 营运期 | 项目区 | 采用隔音材料装修，采用低噪声设备 | 符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》1类及4类标准 |
| 生态保护措施及预期效果 项目所在区域为城市开发建设区，区域有部分原生植被，大部分道路两侧种植的行道树及其周边居民区内种植的绿化植被等。用地为规划医疗用地，项目运营不改变用地功能。 |

# 表九、结论与建议

9.1结论 9.1.1项目概况 新建业务综合楼附属用房1栋，六层框架结构，建筑面积2545.98平方米，设置床位40张，建设立体车库720平方米及其他附属工程。项目总投资为1690.59万元，其中环保投资为9万元，占比0.53%。 9.1.2环境质量现状结论 项目所在区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准进行保护；项目区附近水体为迎春河，水质类别Ⅳ类，达到水质保护目标；项目区噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 9.1.3影响分析结论 （1）施工期环境影响分析结论 项目在施工期间会对环境产生了一定的影响，但施工方严格按照建筑施工有关规定进行，做到文明施工、清洁施工以及采取了本环评在施工期影响分析中所列措施后，将环境影响减少到最低程度，且该影响属于可逆影响，随着施工期的结束而结束。 （2）运营期环境影响分析结论 1）运营期大气环境影响结论 本项目产生的废气主要为异味。经分析，废气的产生排放对周围环境影响较小。 2）运营期水环境影响结论 本项目产生的废水依托现有污水处理站和已建的化粪池预处理后，最后进入市政污水管道进入凤庆县污水处理厂进行处理。 综上所述，项目废水可做到达标排放，对周围地表水环境产生的影响较小。 3）运营期噪声环境影响结论 项目设备噪声主要来自于汽车产生的声音及社会噪声。社会噪声主要来源于婴儿哭声、病人在看病就医过程中产生的交谈等产生噪声。 根据噪声环境影响分析，项目区通过安装隔音材料的方式进行装修；噪声通过双层夹胶玻璃、墙体阻隔、距离衰减后，项目厂界可以达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中1类及4类标准，对环境的影响不大。 4）运营期固体废物环境影响结论 项目产生的固体废弃物生活垃圾、可回收垃圾及化粪池污泥，等均能得到妥善处理。产生的医疗废物交由有资质的单位集中处理。固废处置率达100%。 9.1.4相关符合性结论 1）产业政策相符性 本项目符合国家产业政策要求。 2）选址符合性结论 1、项目建设地交通、供电、通讯及排水设施已经完善，为项目的建设提供了方便。同时，快捷、便利的交通公路对于该区内居民的就医提供了极大的便利。 2、项目占用土地为城市规划用地，通过现场的踏勘与调查，项目所选场址及周围无自然保护区、风景名胜区、生态保护区，水源保护地等敏感保护目标。现场调查期间，未发现国家及省级保护的珍稀动植物。 3、本项目于2020年取得了凤庆县自然资源将出具的《建设用地规划许可证》，项目用地经审核后符合城乡规划要求；项目建设用地性质为医疗卫生，符合国家相关要求。 综上所述，本项目选址符合国家当前的相关要求，选址是合理的。 9.1.5总结论 本项目的建设符合国家及云南省相关产业政策要求，选址合理，符合达标排放、总量控制原则，在落实本报告提出的各项环保措施的前提下，项目各项污染物均能得到妥善处置，项目的建设不会改变其所在区域的环境功能，对相关环境保护目标的影响小。因此，本项目的建设从环境保护的角度是可行的。 9.2建议 1．加强环保管理建议在日常管理制度中加强环保管理的内容，包括：对有关人员进行有关的环境保护、节能减排的宣传教育工作。 2．加强用水管理，提高公众的节水意识，提倡经济用水，减少浪费水资源。 3．加强设备、管道、各项治污措施的定期检修和维护工作，并加强对员工的环保意识育。 4．项目建成后，应及时展开自主验收工作。 项目环境监测计划见表9-1： 表9-1 项目环境监测计划表 监测时段 监测 项目 点位/断面 监测参数 监测频率 监测方法 营运期 废水 废水总排口 pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 验收时监测一次，验收后按环保部门要求执行要求 按国家标准进行 噪声 项目地块厂界四周 等效声级、低频与震动的昼夜监测 验收时监测一次，验收后按环保部门要求执行要求 按国家标准进行 废气 污水处理站上风向1个点、下风向3个点 臭气浓度、硫化氢、氨 验收时监测一次，验收后按环保部门要求执行要求 按国家标准进行 竣工验收内容参考表9-2： 表9-2 竣工验收环境保护设施一览表 序号 分类 处理对象 污染物 处理设施及设施规模 处理效果 验收要求 1 废水 生活污水 pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等 依托现有污水处理系统处理后外排至市政污水管网 达GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表2预处理标准限值及GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》B等级标准 GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表2预处理标准限值及GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》B等级标准 医疗废水 2 噪声 设备噪声 噪声 选用低噪设备。 厂界噪声达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》1类及4类 厂界达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》1类及4类。 3 固废 生活垃圾 生活垃圾 项目区生活垃圾经垃圾桶收集后委托环卫部门定期清理 无害化处理。 委托环卫部门定期清运处置。 危险废物 医疗废物 集中收集至现有暂存间暂存后交由有资质的单位集中处理 委托有资质的定期清运处置。

# Text boxes

基础开挖

建设、水泥浇灌

房屋装修

噪声、粉尘

噪声、粉尘

噪声、粉尘

废土石方

建筑垃圾、施工废水

装饰废料

图5-1 施工期产污流程图

建筑拆除

噪声、粉尘

建筑垃圾、施工废水

土石方、建筑垃圾共956.7m3

回填方826 m3

弃方130.7m3，按凤庆县综合执法部门规定外运

图5-2  项目建筑垃圾土石方平衡、流向图

住院部

绿  化

1.2

6.14

6

6.14

现有污水处理系统

市政污水管网

4.8

12.14