# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

（报批稿）

项目名称：临沧市云县茂兰林业光伏发电项目220kV送出线路工程

建设单位：云县乾润新能源有限公司

编制日期：            2023年12月

# 中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况-----------------------------------------------------------------------1

二、建设内容-----------------------------------------------------------------------------------14

三、生态环境现状、保护目标及评价标准-----------------------------------------------29

四、生态环境影响分析-----------------------------------------------------------------------44

五、主要生态环境保护措施-----------------------------------------------------------------56

六、生态环境保护措施监督检查清单-----------------------------------------------------68

七、结论-----------------------------------------------------------------------------------------73

专题列表：

临沧市云县茂兰林业光伏发电项目220kV送出线路工程电磁环境影响专题评价报告

附图列表：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目区水系图

附图3：项目外环境关系示意图

附图4：项目线路走向示意图

附图5：杆塔型式一览图

附图6：土地利用现状图

附图7：电磁环境影响评价范围示意图

附图8：典型生态保护措施图

附图9：监测点位图

附件列表：

附件1：委托书

附件2：营业执照

附件3：核准批复（临发改复[2023]553号）

附件4：线路路线征求意见情况反馈（云县爱华镇人民政府）

附件5：线路路径查询意见复函（云县自然资源局）

附件6：线路路径意见复函（临沧市生态环境局云县分局）

附件7：线路路径意见（云县林业和草原局）

附件8：线路路径意见复函（云县水务局）

附件9：线路路径意见（云县交通运输局）

附件10：线路路径选址意见复函（云南省云县人民武装部）

附件11：环境质量现状监测报告

附件12：引用类比监测报告

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 临沧市云县茂兰林业光伏发电项目220kV送出线路工程 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2311-530900-04-01-453914 |
| 建设单位联系人 | 王茂禹 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 架空线路起于茂兰林业光伏220kV升压站出线构架，迄于爱华镇复合光伏升压站220kV变构架，送出线路途 经云县茂兰镇、爱华镇。 |
| 地理坐标 | 线路起点：东经100°19′22.595″，北纬24°35′1.704″； 线路终点：东经100°10′20.838″，北纬24°26′59.296″。 |
| 建设项目 行业类别 | 五十五、核与辐射，161输变电工程 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 线路长度：22.5km |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 临沧市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 临发改复〔2023〕553号 |
| 总投资（万元） | 4252.0 | 环保投资（万元） | 77.0 |
| 环保投资占比（%） | 1.81% | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： |
| 专项评价设置情况 | 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）“B.2.1专题评价”，本项目应设电磁环境影响专题评价。 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 本工程为220kV输变电工程，属《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会令第29号）中的第一类鼓励类（电力—电网改造与建设，增量配电网建设）项目，符合国家现行产业政策。 2、路径意见 本工程在选线过程中，征求了工程所在地云县爱华镇人民政府、云县自然资源局、临沧市生态环境局云县分局、云县林业和草原局、云县水务局、云县交通运输局、云南省云县人民武装部，路径走向方案意见详见下表及附件4~10。 表1-1本工程路径意见一览表 征求意见单位 主要意见 备注 云县爱华镇人民政府 关于《临沧市云县茂兰林业光伏发电项目220kV送出线路路径》(征求意见稿)，爱华镇人民政府已经收悉，经爱华镇人民政府相关领导认真阅研，爱华镇无意见建议。 工程目前正在积极办理林业、国土、环保、水保等相关工作。 目前已取得云县自然资源局线路路径查询意见复函和云县林业和草原局线路路径意见。 原则上同意该路径方案。 云县自然资源局 根据提供的矢量数据叠加“三线三区”中的永久基本农田、生态保护红线数据分析，路径塔位不压占生态保护红线、不压占永久基本农田。拟同意路径方案。 原则上同意该路径方案。 临沧市生态环境局云县分局 经我局相关技术人员核实，该项目所涉及区域未占我县饮用水水源保护区，同意该项目选址。建议项目开工建设前按有关要求办理环评及相关审批手续，项目建设不得占用水源保护范围，落实好环境保护主体责任。 原则上同意该路径方案。 云县林业和草原局 根据云县乾润新能源有限公司提供的用地矢量与林地“一张图”叠加分析，云县茂兰林业光伏发电项目220KV送出线路路径未涉及占用公益林地、风景名胜区等自然保护地，我局同意该项目线路路径走向。 原则上同意该路径方案。 项目目前正在办理其他林业相关手续。 云县水务局 经我局规划计划股、水保办、河长办、水资源管理及水旱灾害防御股相关技术人员核实，现将意见复函如下： 项目建设不得涉及现有水库和规划水库，意见如下： 一、项目建设前按规定报批水土保持方案报告书。取得水土保持方案行政许可决定书后可开工建设。 二、项目建设不能占用河湖管理范围 三、项目建设不得影响水源保护地，涉及跨河占用河道阻碍行洪的必须依法编制洪水影响报告。 满足以上条件，同意选址。 原则上同意该路径方案。 云县交通运输局 贵单位所发的《临沧市云县茂兰林业光伏发电项目220kV送出线路路径建议意见的函》已收悉，根据所提供的矢量数据核对，对该线路无意见建议。 原则上同意该路径方案。 云南省云县人民武装部 你单位发来的《关于征求临沧市云县茂兰镇林业光伏发电项目220kv送出线路路径意见建议的函》已收悉，经实地调查，云县茂兰镇林业光伏发电项目220kv送出线路路径不涉及国防工程及军事设施。 原则上同意该路径方案。 3、与“三线一单”相符性分析 根据临沧市人民政府《关于印发临沧市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（临政发[2021]24号）可知，临沧市共划分70个生态环境管控单元，分为优先保护、重点管控和一般管控3类。 优先保护单元。共24个，包含生态保护红线和一般生态空间，主要分布在临翔大雪山、云县大朝山、永德大雪山、邦骂雪山、澜沧江、南滚河、南汀河、南捧河、小湾水库、饮用水水源保护区等重点生态功能区域。 重点管控单元。共38个，包含开发强度高、污染物排放强度大、生态环境问题相对集中的区域以及大气环境布局敏感、弱扩散区、矿产资源开发区域等，主要分布在澜沧江流域、各类开发区和工业集中区、城镇规划区及环境质量改善压力较大的区域。 一般管控单元。共8个，为优先保护、重点管控单元之外的区域。 （1）生态保护红线 云南省陆域生态保护红线包括生物多样性维护、水源涵养、水土保持三大红线类型。全省共划定生态保护红线总面积11.84万平方千米，占国土面积的30.90%。从空间分布来看，主要分布在青藏高原南缘滇西北高山峡谷区、哀牢山—无量山山地、南部边境热带森林区等生物多样性富集及水源涵养重要区域，以及金沙江、澜沧江、红河干热河谷地带和东南部喀斯特地带水土保持重要区域，构成了云南省“三屏两带”的生态保护红线空间分布格局。按照生态系统服务功能，生态保护红线分为三大类型，11个分区。分别是生物多样性维护、水源涵养、水土保持三大红线类型及滇西北高山峡谷生物多样性维护与水源涵养、哀牢山—无量山山地生物多样性维护与水土保持、南部边境热带森林生物多样性维护、大盈江—瑞丽江水源涵养、高原湖泊及牛栏江上游水源涵养、珠江上游及滇东南喀斯特地带水土保持、怒江下游水土保持、澜沧江中山峡谷水土保持、金沙江干热河谷及山原水土保持、金沙江下游—小江流域水土流失控制、红河（元江）干热河谷及山原水土保持等11个生态保护红线区。 “生态保护红线”是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 根据临沧市云县自然资源局关于临沧市云县茂兰林业光伏发电项目220kV送出线路路径意见复函，根据提供的矢量数据叠加“三线三区”中的永久基本农田、生态保护红线数据分析，路径塔位不压占生态保护红线、不压占永久基本农田。 （2）环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。本项目大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准；声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准；电磁环境执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）。 ①水环境质量底线 到2025年，全市水环境质量明显改善，地表水体水质优良率保持稳定，重点区域、流域水环境质量进一步改善，饮用水安全保障水平持续提升，怒江、澜沧江流域水生态系统功能持续恢复。到2035年，全市水环境质量全面改善，水生态恢复取得明显成效。 线路施工期生产废水主要是混凝土搅拌冲洗所产生的废水，线路分段施工，每段所产生的生产废水很少，经简单沉淀处理后用于施工防尘，对沿线附近地表水体水质无影响。本工程施工量小、施工时间短，施工时各施工点人数较少，线路施工人员租住在附近村庄中，产生的生活污水经化粪池处理后用于农肥。废水不外排，不会改变区域地表水环境功能。 ②大气环境质量底线 到2025年，全市环境空气质量继续保持优良，县级城市环境空气质量稳定达到国家二级标准。到2035年，全市环境空气质量稳定提升，各县（区）细颗粒物年均浓度低于25μg/m3，优良率进一步提升。 根据《2022年临沧市环境状况公报》，2022年，云县环境空气质量总体保持良好，环境空气质量达到二级标准。根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中所述，项目所在区域为达标区。本项目施工期采取洒水降尘的措施降低粉尘对周围环境的影响，运营过程中无废气产生，对大气环境质量影响较小，不会突破当地大气环境质量底线。 ③土壤环境风险防控底线。 到2025年，全市土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到进一步保障，土壤环境风险得到有效管控，污染地块安全利用率达到95%以上。到2035年，全市土壤环境质量持续改善，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。 本项目为输变电线路工程，运营期不产生废水、废气，不属于污染类项目，工程建成运营后的主要环境影响为工频电场、工频磁场、噪声影响，根据预测及类比分析，工程建成后沿线工频电场、工频磁场、噪声均满足相应标准要求。 综上，项目的建设，未突破环境质量底线，符合环境质量底线的控制要求。 （3）资源利用上线 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到或优于云南省下达的总量和强度控制目标。 本工程为输变电工程，项目运营主要为调配电能，项目运营期间不涉及使用煤炭、天然气等自然资源。本项目建设及运营满足资源利用上线的要求，主要是占用土地资源，本工程永久占地为0.38公顷，未占用永久基本农田，项目已取得当地政府用地范围查询意见，因此，本项目满足资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 根据国家发展改革委商务部关于印发《市场准入负面清单（2022年版）》的通知（发改体改规〔2022〕397号），本项目不在《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止事项。 根据临沧市人民政府关于印发临沧市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知中关于生态环境准入清单，项目所在区域属于一般管控单元，管控要求如下： 表1-2 项目与“临沧市生态环境准入清单（一般管控单元）”符合性分析 序号 管控要求 本项目情况 符合性 一 空间布局约束 1 执行《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》和《临沧市生态环境管控总体要求》相关要求。 本工程已于2023年11月8日取得了临沧市云县自然资源局关于临沧市云县茂兰林业光伏发电项目220kV送出线路路径意见复函，根据提供的矢量数据叠加“三线三区”中的永久基本农田、生态保护红线数据分析，路径塔位不压占生态保护红线、不压占永久基本农田。 符合 2 除消耗大、能耗高、污染重和矿产品加工项目、限制产品和原料中涉及有毒有害、强酸强碱以及重金属的项目外，其它新建企业原则上应入工业园区。 本项目为线性基础设施建设项目，不属于消耗大、能耗高、污染重的项目。 符合 3 禁止在基本农田内从事非农业生产的活动。任何单位和个人不得改变或者占用基本农田保护区。 本工程已于2023年11月8日取得了临沧市云县自然资源局关于临沧市云县茂兰林业光伏发电项目220kV送出线路路径意见复函，根据提供的矢量数据叠加“三线三区”中的永久基本农田、生态保护红线数据分析，路径塔位不压占生态保护红线、不压占永久基本农田。 符合 4 执行区域生态环境保护的基本要求。 本项目运营后无废气、废水外排，满足区域生态环境保护的基本要求。 符合 二 污染物排放管控 1 执行《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》和《临沧市生态环境管控总体要求》相关要求。 本项目为线性基础设施建设项目，无废水、废气排放。 符合 三 环境风险防控 1 执行《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》和《临沧市生态环境管控总体要求》相关要求。 本项目不使用高毒、高残留农药。 符合 2 禁止高毒、高风险、高残留农药使用。规范、限制使用抗生素等化学药品。 本项目不使用高毒、高残留农药和抗生素等化学药品。 符合 四 资源开发效率要求 1 执行《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》和《临沧市生态环境管控总体要求》相关要求。 本项目符合环境质量底线、资源利用上线和生态红线要求。本项目不涉及占用基本农田。 符合 本项目符合《临沧市人民政府关于印发临沧市“三线一单”生态环境分区管控的实施方案的通知》（临政发[2021]24号）相关要求。 综上，本项目不涉及占用生态保护红线、符合环境质量底线要求、满足资源利用要求，满足环境准入负面清单要求。 4、项目与云南省和临沧市环境保护“十四五”规划的符合性 根据《云南省生态环境厅关于印发云南省“十四五”生态环境保护规划的通知》(2022年4月8日)，在“十四五”时期，锚定云南生态文明建设排头兵取得新进展的目标要求，推动实现以下生态环境保护主要目标： （1）绿色低碳发展水平进一步提升。工业、建筑、交通、公共机构等重点领域节能降碳取得明显成效，重点行业单位能耗、物耗及污染物排放达到国内先进水平，资源利用效率大幅提高，碳排放强度进一步降低，低碳试点示范取得显著进展，绿色低碳的生产生活方式加快形成。 （2）生态环境质量持续改善。完成国家下达的主要污染物排放总量控制指标。水生态环境质量得到全面提升，九大高原湖泊水质稳中向好，饮用水源得到有效保护，优良水体断面比例明显上升，水生态保护修复取得成效，基本消除劣Ⅴ类水体和城市黑臭水体。环境空气质量稳居全国前列，城市环境空气质量稳定达标。土壤和地下水环境质量总体保持稳定，安全利用水平巩固提升。农村生态环境明显改善。 （3）生态安全不断夯实。自然生态监管制度进一步健全，生物多样性保护水平巩固提升，典型生态系统和重要物种得到有效保护，生态系统质量和稳定性进一步提升，西南生态安全屏障更加巩固。 （4）生态环境风险有效防范。涉危、涉重和医疗废物环境风险防控能力明显增强，核与辐射监管能力持续加强，核安全和公众健康得到有效保障。 （5）生态环境治理体系和治理能力现代化取得重大进展。生态环境治理能力突出短板加快补齐，生态文明示范创建取得新突破，智慧化环境监管能力全面提升，全面建成现代生态环境监测网络，生态环境治理效能得到新提升。 本项目为输电线路工程，电能为清洁能源，对降碳具有促进作用，项目建设符合云南省“十四五”生态环境保护规划。 5、与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）相符性分析 表1-3 与《输变电建设项目环境保护技术要求》相符性分析 要求 项目情况 相符性 基本规定 输变电建设项目环境保护应坚持保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责的原则，对可能产生的电磁、声、生态、水、大气等不利环境影响和环境风险进行防治，在确保满足各项环境标准的基础上持续不断改善环境质量。 本工程正在开展环境影响评价，审批阶段将依法依规进行信息公开。落实本报告表提出的措施，对可能产生的电磁、声、生态、水、大气等不利环境影响和环境风险能起到防治作用。 符合 输变电建设项目在开工建设前应依法依规进行建设项目环境影响评价。 本工程正在开展环境影响评价。 符合 加强建设项目及其环境保护工作的公开、透明，依法依规进行信息公开。 审批阶段将依法依规进行信息公开。 符合 选址选线 工程选址选线应符合规划环境影响评价文件的要求。 本项目为临沧市云县茂兰林业光伏发电项目220kV送出线路工程，全线位于云县茂兰镇、爱华镇境内。项目不涉及占用永久基本农田和生态保护红线。 符合 输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区。 本项目不涉及自然保护区、饮用水水源保护区。 符合 户外变电工程及规划架空进出线选址选线时，应关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境影响。 本工程选址选线时尽量避让了以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域。输电线路采用架空、电缆相结合的方式，尽量远离居民区，减少对居民区的电磁和声环境影响。 符合 原则上避免在0类声环境功能区建设变电工程。 项目建设用地不属于0类声环境功能区。 符合 变电工程选址时，应综合考虑减少土地占用、植被砍伐和弃土弃渣等，以减少对生态环境的不利影响。 本项目输电线路新建塔基、新建线路中以耕地、林地和其他土地为主，已减少土地占用及植被砍伐，工程结束后，进行植被恢复、弃土回填。 符合 输电线路宜避让集中林区，以减少林木砍伐，保护生态环境。 本项目输电线路尽量避让了集中林区，采取高跨林区等方式，尽可能减少了林木砍伐，新增塔基位置以山地为主，以减少植被、林木砍伐。 符合 进入自然保护区的输电线路，应按照HJ19的要求开展生态现状调查，避让保护对象的集中分布区。 本项目输电线路不涉及自然保护区。 符合 电磁环境保护要求 （1）工程设计应对产生的工频电场、工频磁场、直流合成电场等电磁环境影响因子进行验算，采取相应防护措施，确保电磁环境影响满足国家标准要求。 （2）输电线路设计应因地制宜选择线路型式、架设高度、杆塔塔型、导线参数、相序布置等，减少电磁环境影响。 （3）架空输电线路经过电磁环境敏感目标时，应采取避让或增加导线对地高度等措施，减少电磁环境影响。 （4）新建城市电力线路在市中心地区、高层建筑群区、市区主干路、人口密集区、繁华街道等区域应采用地下电缆，减少电磁环境影响。 （5）变电工程的布置设计应考虑进出线对周围电磁环境的影响。 （1）设计时已进行电磁环境影响因子进行验算。 （2）输电线路设计时因地制宜选择了线路型式、架设高度、杆塔塔型、导线参数、相序布置等，有效减少了电磁环境影响。 （3）本项目线路路径选择时已避让集中居民区；经过电磁环境敏感目标时线路架设高度满足《110~750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）中相规定；经预测，线路对电磁环境敏感目标的电磁环境影响较小。 （4）本工程输电线路位于山林地和农村地区。 （5）进出线已避让集中居民区，因地制宜选择了线路型式、架设高度、杆塔塔型、导线参数、相序布置等，有效减少了电磁环境影响。 符合 生态 环境保护要求 （1）输变电建设项目在设计过程中应按照避让、减缓、恢复的次序提出生态影响防护与恢复的措施。 （2）输电线路应因地制宜合理选择塔基基础，在山丘区应采用全方位长短腿与不等高基础设计，以减少土石方开挖。输电线路无法避让集中林区时，应采取控制导线高度设计，以减少林木砍伐，保护生态环境。 （3）输变电建设项目临时占地，应因地制宜进行土地功能恢复设计。 （4）进入自然保护区的输电线路，应根据生态现状调查结果，制定相应的保护方案。塔基定位应避让珍稀濒危物种、保护植物和保护动物的栖息地，根据保护对象 的特性设计相应的生态环境保护措施、设施等。 本次环评已按照避让、减缓、恢复的次序提出生态影响防护与恢复的措施，详见第五章主要生态环境保护措施。 线路合理选择塔基基础，采用全方位长短腿、不等高基础设计，以减少土石方开挖。线路无法避让集中林区时，采取了高塔跨越林区，不砍伐线路通道，以减少林木砍伐，保护生态环境；项目建成后对临时占地因地制宜进行土地功能恢复。 符合 运营 运营期做好环境保护设施的维护和运营管理，加强巡查和检查，保障发挥环境保护作用。定期开展环境监测，确保电磁、噪声、废水排放符合GB8702、GB12348、GB8978等国家标准要求，并及时解决公众合理的环境保护诉求。 本环评要求建设单位在工程投入调试运营后进行环境监测，确保电磁、噪声满足评价标准要求。 符合 主要声源设备大修前后，应对变电工程厂界排放噪声和周围声环境敏感目标环 境噪声进行监测，监测结果向社会公开。 严格执行监测计划，项目地声环境涉及的敏感目标，进行监测，并做好信息公开。 符合 根据上表，本工程符合《输变电工程项目环境保护技术要求》 相关技术要求。 6、与《长江经济发展负面清单指南（试行）》（2022年版）的符合性分析 表1-4 项目与长江经济带发展负面清单符合性 要求 情况 符合性 ①禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。 本工程不属于港口、码头建设项目。 符合 ②禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 本工程选址选线不涉及自然保护区、风景名胜区。 符合 ③禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 本工程选址不涉及饮用水水源保护区。 符合 ④禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 本工程不涉及水产种质资源保护区、国家湿地公园，项目建设不涉及围湖造田、围海造地或围填海、挖沙、采矿。 符合 ⑤禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 本工程不涉及利用、占用河湖岸线；不涉及在重要江河湖泊水功能区内建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 符合 ⑥禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 不涉及 符合 ⑦禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。 不涉及 符合 ⑧禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的改建除外。 不涉及 符合 ⑨禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 不涉及 符合 ⑩禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 不涉及 符合 ⑪禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 本工程不属于、落后产能项目、过剩产能行业的项目、高耗能高排放项目。 符合 综上，本工程不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行）》 （2022年版）名列的负面清单建设项目，工程建设符合《长江经 济带发展负面清单指南（试行）》（2022年版）的相关要求。 7、与《国家基本农田保护条例》符合性分析 基本农田保护条例2022修订版（1998年12月27日中华人民共和国 国务院令第257号发布，根据2011年1月8日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》修订）。根据《条例》： 第三条，基本农田保护实行全面规划、合理利用、用养结合、严格保护的方针。 第十五条，基本农田保护区经依法划定后，任何单位和个人不得改变或者占用。国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实无法避开基本农田保护区，需要占用基本农田，涉及农用地转用或者征收土地的，必须经国务院批准。 第十七条 禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。 本项目线路位于临沧市云县茂兰镇、爱华镇境内，线路区域基本农田分布范围大，线路已经完全避让或跨越，塔位都完全避让。项目各塔基不涉及占用永久基本农田，部分线路实行无害化穿越（架空线路无害化穿越约2.0km，详见附图4），项目建设运营不会破坏基本农田及其生态环境，因此项目建设符合《国家基本农田保护条例》。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 临沧市云县茂兰林业光伏发电项目220kV送出线路工程架空线路起于茂兰林业光伏220kV升压站出线构架，迄于爱华镇复合光伏升压站220kV变构架，送出线路途 经云县茂兰镇、爱华镇。起点坐标：东经100°19′22.595″，北纬24°35′1.704″；终点坐标：东经100°10′20.838″，北纬24°26′59.296″。 路线路径：线路从茂兰林业光伏升压站间隔向南出线，右转向西南方向避让光伏板阵走线到西南侧小山顶，左转向南稍偏西到芹菜塘村内侧山脊。左转行南偏西方向走线经四金田村西北侧、三颗桩村东南侧、分水岭村东南侧、茶树洼东南侧、老君地东南侧、蛇洞山村西北侧、自寨东南侧、石崖寨东南侧、上半坡东南侧到梁子田村西侧山脊，左转向南到牛圈箐村西北山脊，右转向西南方向到长田坝村东侧山脊，左转到邵家地村东侧山脊，左转到邵家地村南侧，稍右转向西南走线，经邑里箐村西北侧、上橄榄村西北侧，到平地村西侧山脊，左转向南稍偏西到梁子田村西侧山脊，左转向南跨过罗闸河、G357东泸线，经红豆箐村西侧，在红豆箐村南侧山坡，跨1回35kV线路和2回110kV线路，下穿2回220kV线路至小慢共北侧山坡后右转向西南方向到朝爱华镇复合光伏220kV升压站东北侧，接入爱华镇复合光伏220kV升压站。 项目所在地理位置详见附图1。 |
| --- | --- |
| 项组成及规模 | （一）项目由来 “十四五”期间随着云南高载能用户的大量投产，电力市场需求大幅增加。临沧市主要以水电发展为主，但“十四五”期间基本无规划新增大型水电，同时受环保因素限制中小水电开发阻力较大。因此总体来说，“十四五”期间新增电源相对不足，临沧地区供需矛盾逐渐突出。 电源和负荷发展的不匹配造成500kV及220kV变电站下网压力逐年增大。从缓解现有500kV及220kV变电站供电压力、快速响应负荷发展的角度来看，投产新能源对电网是有必要的。 本项目线路位于临沧市云县境内，为满足临沧市云县茂兰林业光伏发电项目电能送出需求，需新建茂兰林业光伏220kV升压站至爱华镇复合光伏升压站电网的220kV线路。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）、《中华人民共和国环境影响评价法（2018年修正）》等相关法律法规要求，该工程需编制环境影响评价文件。2023年10月，云县乾润新能源有限公司委托贵州智天星工程设计有限公司对临沧市云县茂兰林业光伏发电项目220kV送出线路工程进行环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织人员通过现场踏勘、资料收集，按照环境影响评价技术导则的要求，根据工程的污染因子、污染特征及程度，按照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（2021年01月01日实施）的要求，编制《临沧市云县茂兰林业光伏发电项目220kV送出线路工程环境影响报告表》，供建设单位上报审批。 （二）确定编制环境影响评价文件类别的依据 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）、《中华人民共和国环境影响评价法（2018年修正）》）2016年12月29日施行)、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国 国务院令第628号，2017年10月1日施行）、《输变电建设项目环境保护技术要求》(HJ1113-2020）等相关法律法规要求，建设方须对该工程进行环境影响评价，编制环境影响评价文件。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（2021年01月01日实施）中项目类别“五十五、核与辐射——161输变电工程（见表2-1）”，临沧市云县茂兰林业光伏发电项目220kV送出线路工程属于其他（110千伏以下除外）类，应当编制环境影响报告表。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版） 环评类 项目类别 报告书 报告表 登记表 五十五、核与辐射 161 输变电工程 500千伏及以上的；涉及环境敏感区的330千伏及以上的 其他（100千伏以下除外） / （三）项目组成及规模 新建1回220kV线路接入爱华镇复合光伏升压站220kV变构架，架空线路全长约22.5km，采用单回架设，线路导线截面选择300mm2。全线共设自立式铁塔52基，新建塔基50基，沿用铁塔2基，新建塔基中直线塔27基，耐张塔23基，耐张比例46%。本项目出线 线路为临沧市云县茂兰林业光伏发电项目拟建的220kV升压站，接入线路为爱华镇复合光伏升压站220kV变构架，升压站另行单独进行环境影响评价，本次评价不包括升压站。 表2-2 项目组成 工程类别 项目名称 工程建设内容及规模 主体工程 线路长度 22.5km 架线形式 单回路架设。 导线型号 导线采用JL/LB20A-300/40型铝包钢芯铝绞线；地线采用2根24芯OPGW-24B1-100光缆。 基础型式 采用掏挖基础、人工挖孔桩基础，铁塔与基础的连接采用地脚螺栓连接。 铁塔数量 50基，其中直线塔27基，耐张塔23基。 环保工程 生态 ①优化了施工布局，施工期间物料堆放、开挖土石方等临时占地利用硬化道路布置。②塔基处施工完成后及时进行植被恢复。③塔基施工场地、牵张场均利用已有道路进行设置，不随意覆压绿化植被。④修建护坡、挡土墙、排水沟等措施，防止水土流失。 污水 施工期：①生产废水主要是混凝土搅拌冲洗所产生的废水，线路分段施工，每段所产生的生产废水很少，经简单沉淀处理后用于施工防尘。②施工人员施工期间租用周边民房，产生的生活污水经化粪池处理后用于农肥。 运营期：本工程运营期无废水产生。 噪声 施工期：①要求施工车辆经过居民区时减缓行驶速度，不准鸣笛；②加强了高噪声设备的管理，夜间和午休时间禁止高噪声设备施工。 运营期：一般在晴天时，线下人耳基本感觉不到线路运营噪声，测量值基本和环境背景值相当；即使在阴雨天时，由于输电线经居民区时架设高度较高，产生的噪声对环境影响也很小。 固体废物 施工期：①施工人员施工期间租用周边民房生活垃圾与当地居民生活垃圾一并处置，不随意丢弃；②施工开挖产生的土石方量较少，塔基开挖回填后的剩余土石方临时堆放于塔基永久占地范围内，待塔基修建后就地摊平，不外运。 运营期：运营过程中一般情况下不产生固体废弃物，在常规检修过程中可能产生废旧绝缘子、金具等固体废物，产生量较少，由建设单位收集后回收，并按国家有关规定管理和处置。 大气 施工期：①施工单位对临时堆砌的土石方进行合理遮盖，施工完毕后及时进行回填压实；②粉尘性施工材料堆放在料棚内，并加强责任管理。 运营期：无废气产生。 电磁环境 施工期：①选址选线合理，进行线路路径协调工作，避开城镇规划区、开发区、居民区、军事设施、厂矿、大型采石场，将区域环境影响控制在最低程度。 ②严格按照相关规范进行设计、施工。线路经过农田时，适当增加导线对地距离，以保证农田等环境中工频电场强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的限值要求；在经过有林地段时抬高导线对地高度，以减少电磁场的影响。 ③线路经过敏感点附近时，提高杆塔和导线高度，减轻工频电磁场强度对敏感点的影响。 ④采用更为先进的导线，减轻工频电磁场强度，架设导线时清理导线表面的毛刺，减轻因此而引起的工频电磁场畸变等。 ⑤架设线路时，应在杆塔及线路周边设置警告牌和标语。 ⑥线路架设时，对邻近的通信线路采取适当有效的保护措施，如线路与通信线路之间的距离应满足《110-750kV架空送电线路设计技术规程》（GB 50545-2010）的相关要求。 运营期：①运营期应加强对周边居民的安全意识宣传，避免意外事故的发生。 ②线路验收时，对线路断面、敏感目标进行工频电磁场进行监测，确保其符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的限值要求。 ③对沿线附近居民定期进行电磁影响培训及宣传活动，让周边居民对电磁辐射影响有正确的认知。 ④设置电磁环境保护专人，定期巡检、维护本工程电磁环境保护设施，对沿线可能存在的电磁环境隐患进行处理。 ⑤设置警示标志，划定禁止建设居民区的控制范围地带，避免将来居民将房屋建在线路正下方或控制范围。 ⑥向相关部门报告输电线路电磁环境控制要求，避免将来新的规划与本项目控制要求相冲突。 警示牌 塔基安全警示牌50个、电力设施保护标识牌50个。 临时工程 施工营地、材料站 项目不设置单独的施工营地，施工人员住宿租用周边民房。设置1处材料站，租赁附件村庄居民房。 塔基施工场地、牵张场 项目设置塔基施工场地、牵张场。本工程线路共设置塔基施工场地50处，占地面积约0.50hm2；牵张场地6处（N1左侧、N14左侧、N22左侧、N29左侧、N41右侧、N51左侧），占地面积约0.18hm2。 （四）主要工程参数 （1）导线及地线 本项目导线采用JL/LB20A-300/40铝包钢芯铝绞线，地线采用2根OPGW-24B1-100光缆。 （2）杆塔及基础 全线采用自立式角钢铁塔架设。正常架设段采用南网标准设计V2.1的2C1Z5模块。本工程全线新建自立式角钢铁塔50基，其中直线塔27基，耐张塔23基。基础采用掏挖基础、人工挖孔桩基础，铁塔与基础的连接采用地脚螺栓连接。 表2-3 本项目使用的杆塔情况一览表 序号 杆塔型号 塔型名称 呼高范围（m） 1 2C1Z5-Z2 直线塔 18～48 2 2C1Z5-Z4 直线塔 18～48 3 2D1Z5-J1 耐张塔 12～30 4 2D1Z5-J2 耐张塔 12～42 5 2D1Z5-J4（终端） 耐张塔 12～30 （五）项目占地和土石方工程量 （1）项目占地 项目总占地面积约1.06hm²（其中永久占地约0.38hm²，临时占地约0.68hm²）。 ①永久占地 永久占地为输电线路塔基用地；总占地面积0.38hm2。占地类型为耕地、园地、林地及其它土地。其中耕地0.16hm2，园地0.10hm2，林地0.08hm2，其它土地0.04hm2。 ②临时占地 临时占地为塔基处施工临时用地、牵张场等；总占地面积0.68hm2。占地类型为耕地、园地、林地及其它土地。其中耕地0.36hm2，园地0.12hm2，林地0.06hm2，其它土地0.14hm2。 （2）土石方工程量 本项目施工土石方挖方总量约13000m3，回填总量约10500m3，余方约2500m3。塔基开挖回填后的剩余土石方临时堆放于塔基永久占地范围内，待塔基修建后就地摊平，不外运。 本工程土石方平衡详见表2-4。 表2-4 输电线路土石方平衡表 工程划分 开挖（m3） 回填利用方（m3） 废弃（m3） 土方开挖 剥离表土 小计 回填利用 表土回填 塔基修建后就地摊平 小计 数量 去向 塔基 12600 400 13000 10100 400 2500 13000 0.00 / |
| 总平面及现场布置 | （一）总平面布置 路线路径：线路从茂兰林业光伏升压站间隔向南出线，右转向西南方向避让光伏板阵走线到西南侧小山顶，左转向南稍偏西到芹菜塘村内侧山脊。左转行南偏西方向走线经四金田村西北侧、三颗桩村东南侧、分水岭村东南侧、茶树洼东南侧、老君地东南侧、蛇洞山村西北侧、自寨东南侧、石崖寨东南侧、上半坡东南侧到梁子田村西侧山脊，左转向南到牛圈箐村西北山脊，右转向西南方向到长田坝村东侧山脊，左转到邵家地村东侧山脊，左转到邵家地村南侧，稍右转向西南走线，经邑里箐村西北侧、上橄榄村西北侧，到平地村西侧山脊，左转向南稍偏西到梁子田村西侧山脊，左转向南跨过罗闸河、G357东泸线，经红豆箐村西侧，在红豆箐村南侧山坡，跨1回35kV线路和2回110kV线路，下穿2回220kV线路至小慢共北侧山坡后右转向西南方向到朝爱华镇复合光伏220kV升压站东北侧，接入爱华镇复合光伏220kV升压站。 线路路径全长约22.5km，全线采用单回路架空线路架设。线路全线位于云县境内，途 经茂兰镇和爱华镇。 起点：茂兰林业光伏220kV升压站出线构架，地理坐标为东经100°19′22.595″，北纬24°35′1.704″。 终点：爱华镇复合光伏升压站220kV变构架，地理坐标为东经100°10′20.838″，北纬24°26′59.296″。 （二）线路交叉跨越要求 根据现场调查、收集资料统计，本工程新建线路路径主要交叉跨越详见下表： 表2-5 本项目主要交叉跨越情况 序号 交叉跨越物 次数 备注 1 220kV 2 穿越 2 110kV 2 跨越 3 35kV 1 跨越 4 通讯线 9 跨越 5 国道 1 跨越 6 土路 20 跨越 7 河流 2 跨越 线路对地及交叉跨越物的最小距离按《110kV~750kV架空输电线路设计规范》(GB50545-2010)规定考虑，与公路、弱电线路、电力线路设置施交叉跨越间距详见表2-6、2-7。 表2-6 220kV架空输电线路导线对地面及交叉跨越物之间的最小要求距离 序号 线路经过地区 最小间距（m） 计算条件 1 居民区 7.5 导线最大弧垂 2 非居民区 6.5 导线最大弧垂 3 交通困难地区 5.5 导线最大弧垂 4 步行可以达到的山坡 5.5 导线最大风偏 5 步行不能到达的山坡、峭壁和岩石 4.0 导线最大风偏 6 对建筑物的垂直距离 6.0 导线最大弧垂 7 对建筑物的净空距离 5.0 导线最大风偏 8 边导线与建筑物的水平距离 2.5 无风 9 与树木间的垂直距离（自然生长高度） 4.5 导线最大弧垂 10 与树木间净空距离 4.0 导线最大风偏 11 与果树、经济作物的垂直距离 3.5 导线最大弧垂 表2-7 220kV架空输电线路导线对公路、弱电及电力设施最小要求距离 序号 线路经过设施 最小间距（m） 1 公路 8.0 2 弱电线路 4.0 3 电力线路 4.0 4 河道(不通航河道百年一遇洪水位) 4.0 根据建设单位提供的设计资料，拟建线路与交叉跨越物间的最小设计距离符合《110kV～750kV 架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）的规定要求。本项目在线路路径拟定时，已尽可能避让民房，线路沿线不跨越民房。 （三）施工现场布置 施工总布置主要考虑有利于施工作业，易于管理，方便施工人员生活，少占地，安全可靠，经济合理的原则进行。结合现场实际，本项目临时施工场地主要集中在新建塔基位置及输电线路两侧，设有塔基施工临时场地、牵张场等，并做好运营标志，如杆塔编号、相位标志、警告标志、安全标志等。 本项目线路施工临时场地主要为塔基施工临时场地、牵张场。施工场地的布置遵循“统筹规划、科学布局”的原则，就近租赁当地现有民房或公房作为项目部、材料站和施工住地，仅塔基施工场地、牵张场需临时占用土地，最大限度地减小了土地占用面积和植被破坏，保护生态环境。 （1）交通运输 项目线路所在区域有G357国道、乡村道路、机耕道分布，基本上能满足运输需求。 （2）塔基施工临时场地 为满足施工期间施工机具、材料及开挖土石方等临时堆放，需在每个塔基周围设置一定面积的施工临时用地。根据类似线路施工的现场调查，塔基基础施工临时场地以单个塔基为单位零星布置，塔基区仅限于塔基基础施工以及铁塔架设的临时堆放场地和施工场地占地范围内，施工过程中需在塔基处设置混凝土拌和场。 塔基施工临时占地约为塔基征地线外3~5m范围，具体范围根据塔基区地形特征和植被分布进行优化布置。施工场地会占压和扰动原有地貌，施工结束后应清理场地，以利于尽快恢复原有地貌。本项目线路直线塔塔基每处施工场地临时占地约50~100m2、耐张塔塔基每处施工场地临时占地约100~150m2，输电线路新建铁塔50基，需布置塔基施工场地50处，占地面积约0.50hm2。 （3）牵张场地 为满足施工放线需要，输电线路沿线需设置牵张场地，牵张场地应地形平坦，满足牵引机和张力机能直接运达到位、布置牵张设备和导线及施工操作等要求。牵张场地包括施工通道、机械布置区、导线集放区、锚线区等区域，各区域四周采用硬围栏封闭，区域之间用彩条旗隔开。 为方便机械设备、导线运输与吊装，在场地内规划出施工通道，通道宽度在3.0m左右，可以满足一辆大卡车通行，通道做适当平整后铺设彩条布。机械设备主要布置原则为所有机械布置在施工通道同一侧，且在吊机吊管作业半径以内。大张力机应在线路中心线下、中牵引机布置在中间、小牵引机适当靠边布置。牵引场的中张力机布置在中间，两边分别是小牵引机、大牵引机。为保证指挥台与牵张机间良好通视，牵张机械位置应适当前后错开，横向之间应保护适当距离，以方便操作人员站位。张力机前方留有足够的压接和锚线场地。线盘布置时采取前后错位，布置成大弧形，以减小占地面积。 根据实际情况以及同类输变电工程，本工程线路共设置6处牵张场地（N1左侧、N14左侧、N22左侧、N29左侧、N41右侧、N51左侧），每处临时占地面积约300m2，牵张场共计占地约0.18hm2，占地类型为草地、耕地和其它土地。牵张场应选择在宽敞平坦区域，以减少场地平整引起的土石方开挖；牵张场选址应尽量避开植被密集区，选择植被低矮、稀疏的灌草地或无植被区域，以减少植被破坏。 （4）材料站 为了使工程便于调度和施工用材料保管，本项目需设置材料站1处，考虑在附近村庄租赁居民房屋，不另设临时场地。 （5）施工生产生活区 本项目工程量小，施工周期短，施工人员较少，项目附近分布有村庄和集镇，施工生活用房就近租用当地民房，不另设施工营地。 （四）拆迁及安置 本工程新建输电线路拟定线路选线时已按规范避让民房，新建工程不涉及拆迁及安置。 |
| 施工方案 | （一）施工工艺 本项目输电线路施工工艺及主要产污环节见图2-1。 图2-1 本项目输电线路施工流程及主要产污环节图 本工程施工主要有施工准备、基础施工、组装铁塔、架线施工等阶段，对环境影响较大的是基础施工阶段。 （1）施工准备 施工准备阶段涉及水土保持的是建筑材料堆放处，生产生活场地等。建筑材料来源及水土保持防治责任：每基塔基施工中所使用的砂、石量不大，线路施工沿线有开采许可证的采砂、采石场很多，买卖和运输均很方便，工程所用砂、石考虑就近在有开采许可证的采砂、采石场购买。对于交通条件较好的塔位，可直接将基础所需的混凝土砂石料运输到指定塔位堆放。在运输车辆难以到达的塔位，基础混凝土砂石料由运输车运送到塔位附近，再由人抬道路运送到每处塔位，现场搅拌后进行浇筑。 （2）基础施工 根据工程实际地形地貌，土方采用机械开挖和人工挖土修边相结合方式，石方采用使用普通风钻打眼，装载机和挖土机挖方。基础施工主要工艺流程如下： 1）一般区域塔腿小平台开挖：设置挡土墙、排水沟时包括挡土墙基面、排水沟开挖；位于斜坡的塔基表面应回填成斜面，恢复自然排水，对可能出现较大汇水面且土层较厚的塔位，要求开挖排水沟，并接入原地形自然排水系统。 2）砌筑挡土墙。 3）开挖塔腿基础坑。凡能开挖成形的基坑，均采用以“坑壁”代替基础底模板方式开挖，尽可能减少开挖量。对位于陡峭山崖、高边坡的塔位，不允许爆破施工，采用人工开挖。基础施工遇到泥水坑时，采用钢梁及钢模板组合挡土板配合抽水机抽水进行开挖施工；或采用单个基坑开挖后先浇筑混凝土基础以及基坑周围采用明沟排水法或井点降水法进行开挖施工；在交通条件许可的塔位采用挖掘机突击挖掘的方式，以缩短挖坑的时间，避免坑壁坍塌。基坑开挖尽量保持坑壁成型完好，并做好临时堆土处理，避免坑内积水以及影响周围环境和破坏植被，基础坑开挖好后应尽快浇筑混凝土。 在铁塔基础基面土方开挖时，根据铁塔不等高腿的配置情况，结合现场实际地形慎重进行挖方作业；挖方时，上坡边坡一次按规定放足，避免立塔完成后进行二次放坡;基础高差超过3m时，注意内边坡保护，尽量少挖土方，当内边坡放坡不足时，砌挡土墙；对降基较大的塔位，在坡脚修筑排水沟，在坡顶修筑截水沟，有效地疏导坡上的水流，防止雨水对已开挖坡面和基面的冲刷；施工中保护边坡稳定和尽量不破坏自然植被。 4）开挖接地槽，接地沟开挖可不形成封闭环形（允许开断一点），以避免沿垂直方向开挖接地沟从而形成冲沟危及塔位边坡的安全。 5）绑扎钢筋、浇注塔腿基础混凝土，埋接地线材。 6）基坑回填，余土处置。基坑回填时采取“先粗后细”方式，方便地表迹地恢复。降基面及基坑开挖的弃土置于塔位范围内并修筑挡土墙，以防止弃土滑移破坏塔位下坡方向自然地貌，危及塔基安全。塔基开挖回填后的剩余土石方临时堆放于塔基永久占地范围内，待塔基修建后就地摊平，不外运。 基础施工时，尽量缩短基坑暴露时间，做到随挖随浇制基础，同时做好基面及基坑的排水工作；基坑开挖时，尽量较少对基底土层的扰动。 （3）组装铁塔 铁塔安装施工采用分解组塔的施工方法。在实际施工过程中，根据铁塔的形式、高度、重量以及施工场地、施工设备等施工现场情况，确定正装分解组塔或倒装分解组塔。利用支立抱杆，吊装铁塔构件，抱杆通过牵引绳的连接拉动，随铁塔高度的增高而上升，各个构件顶端和底部支脚采用螺栓连接。 （4）架线施工 线路架线采用张力放线的方法施工，张力架线施工方法为：架空地线展放及收紧、展放导引绳、牵放牵引绳、牵放导线、锚固导线、紧线临锚、附件安装、压接升空、间隔棒安装、耐张塔平衡挂线和跳线安装等。线路沿线设置牵张场，采用张力机紧线，一般以张力放线施工段作为紧线段，以直线塔作为紧线操作塔。紧线完毕后进行附件、线夹、防振金具、间隔棒等安装。架线施工中对交叉跨越情况一般采用占地和扰动均较小的搭建塔架的方法，在需跨越的线路两侧搭建塔架，塔架高度以不影响其运营为准。 （5）跨越河流施工 跨越河流施工应避开河流雨季，采用迪尼玛绳封网跨越技术，由于迪尼玛牵引绳的轻便且耐磨，极大地提高了跨越河流等的施工效率，极大地降低了施工作业的风险。 迪尼玛绳封网跨越技术主要是通过在新建线路跨越塔间搭设绝缘网，来屏蔽被跨越线路的一种施工方法。首先安装固定横担，悬挂承力滑车，绝缘蚕丝绳人工翻越带电线路，其次导引迪尼玛绳组建循环网，安装并开放在地面已组装好的绝缘屏蔽网至跨越河流上方，最后全体锚固。拆除倒序进行。 （6）林木砍伐 输电线路经过林地时，采用高塔跨越，线路均在林木上方，塔基尽量避让树木，仅对塔基占地内无法避让的林木进行砍伐。工程林木砍伐原则是：①对林木较多的区域尽量避让，不能避让的尽量加高铁塔，并采用张力放线方式以减少树木砍伐；②对地势低处考虑树木自然生长高度后净空距离大于4.0m的树木，不影响施工放线时可不砍伐，灌木一般不砍伐；③保证导线对树木的垂直净空距离和风偏后的净空距离。 项目建设使用林地严格按照《建设项目使用林地审核审批管理办法》有关规定，正在办理使用林地相关手续。 （二）施工组织 1、施工人员安排 本工程架空线路沿线拟布设施工人员50人，除技术人员外招收当地劳动力。由于施工点较为分散，输电线路施工均不设置施工营地，施工人员食宿租用线路周围村庄民房（当地劳动力回家食宿）。 2、施工人员培训和管理 项目施工前，做好施工人员环境保护培训工作，提高施工人员环境保护意识。加强施工人员管理，杜绝施工人员随意砍伐树木、捕猎野生动物、随意排放废污水和弃置垃圾的行为。 3、塔基施工临时场地 在满足施工要求的前提下，尽量减小施工范围，杜绝进入施工用地以外的区域对植被造成影响。 在项目施工区域，应该根据地形划定最小的施工作业区域，严禁施工人员和器械超出施工区域对工地周边的植被造成破坏。在施工区域应严控施工活动，设置施工界线并设置警示标牌，任何施工人员不得越过此红线施工或任意活动，将施工活动尽量控制在最小施工范围内，以减小施工活动对项目区周围植被的直接影响范围。 4、余土处置 根据相关线路工程建设经验，塔基区余方可摊于塔基区内作为回填方处置。线路工程所经区域土地性质为耕地和林地，线路工程产生的余土主要来源于塔基基础及基面开挖，共产生余土2500m3。 塔基开挖回填后的剩余土石方临时堆放于塔基永久占地范围内，待塔基修建后就地摊平，不外运。平摊厚度确保塔基立柱保护帽的露出，边坡放坡至自然稳定并夯实。主体工程已在塔基区设计了护坡、排水沟等工程措施，施工完毕后经夯实方可达到稳定状态。 5、施工废污水、固体废物处置 加强施工管理，规范施工活动。施工人员生活污水排入当地农户生活污水系统处置；施工废水在施工场地附近设置施工废水沉淀池，将施工过程中产生的废水经沉淀处理后用于洒水降尘。生活垃圾、建筑垃圾分类、分开堆放，经收集后交由当地环卫部门统一清运。 6、植被恢复 施工期对生态环境的影响主要为线路建设导致植被破坏及水土流失的影响。施工开挖、平整、土方临时堆放等将造成植被面积减少，对原地貌的扰动、损坏有可能引起水土流失。施工结束后及时对临时占地（包含塔基施工临时场地、牵张场）进行土地整治和植被恢复，并加强后期管理维护。 （三）施工时序 （1）制定合理的施工工期，避开雨季施工时大挖大填。所有废水、雨水有组织的排放以减少水土流失。对土建施工场地采取围挡、苫盖的措施，避免由于风、雨天气可能造成的风蚀和水蚀； （2）合理组织施工，尽量减少占用临时施工用地；电缆开挖过程中，尽量缩小施工作业范围，材料堆放有序，注意保护周围的植被；尽量减小开挖范围，避免不必要的开挖和过多的原状土破坏； （3）施工临时道路和材料堆放场地应以尽量少占地为原则，道路临时固化措施应在施工结束后清理干净，进行翻松征地，恢复其原有土地用途。 （四）建设周期 本工程计划于2023年12月开工，于2024年5月建成试运营，建设周期6个月。 |
| 其他 | （一）线路选线方案 临沧市云县茂兰林业光伏发电项目220kV送出线路工程架空线路起于茂兰林业光伏220kV升压站出线构架，迄于爱华镇复合光伏升压站220kV变构架，送出线路途 经云县茂兰镇、爱华镇。线路全长22.5km。 根据茂兰林业光伏220kV升压站、爱华镇复合光伏220kV升压站的位置，考虑两站之间的障限制因素及爱华镇复合光伏220kV升压站220kV线路出线情况，本工程线路路径按南、北两个方案进行比较。 1、比较方案（北方案） 线路从茂兰林业光伏升压站间隔出线后向西走线，绕开光伏板区域后向西南方向走线。分别经老君地、自寨、石崖寨、上半坡西侧，至上半坡东侧后左转，向小忙卓和邵家地方向，从小忙卓和邵家地方向中间通道沿着邑里南侧山脉走线，再左转，沿上橄榄和中橄榄中间通道至平地村北侧山脉，再右转至沙坝田北侧山脉，左转沿沙坝田西侧，跨过罗闸河、G357东泸线，朝爱华镇复合光伏220kV升压站方向，至爱华镇复合光伏220kV升压站东北侧山梁上，避开光伏厂区，右转接入爱华镇复合光伏220kV升压站。线路全长约24.7km。 2、推荐方案（南方案） 线路从茂兰林业光伏升压站间隔出线后向东走线，出现后右转向南，绕开光伏板区域后向西南方向走线。分别经三棵桩、茶树洼、老君地、自寨、石崖寨、上半坡东侧，向小忙卓和邵家地方向中间通道山脉走线，至岔河西北侧山上左转，沿邑里箐东侧山脉走线，至小罗札西侧山脉，左转一直沿罗闸河西侧山脉走线，至月牙村西侧山上后，左转跨过罗闸河、G357东泸线，至小慢共东北侧山上后右转朝爱华镇复合光伏220kV升压站方向，至爱华镇复合光伏220kV升压站东北侧山梁上，避开光伏厂区，接入爱华镇复合光伏220kV升压站。线路全长约22.5km。 表2-8 路径方案比较表 方案 项目 北方案 南方案 线路长度km 24.7 22.5 海拔高程（m） 800～2500 800～2500 地形划分百分数 高山 20 15 山地 65 70 丘陵 15 15 地质情况 紫红色和黄绿色泥岩、紫红色粉砂岩，细砂岩，上覆第四系黏性土 地震烈度 Ⅷ Ⅷ 交通情况 可利用的公路有：G357国道、多条乡村公路及便道，交通条件一般。 可利用的公路有：G357国道、多条乡村公路及便道，交通条件一般。 沿线矿产情况 线路对沿线附近具有矿产权的区域进行了优化避让，沿线未经过具有矿产权的区域。 森林分布情况 沿线林木多以杂木、灌木为主，部分为松树，高5-15m。该方案线路经过林区长度约11km，占线路长度约45%。 沿线林木多以杂木、灌木为主，部分为松树，高5-15m。该方案线路线路经过林区长度约10km，占线路长度约42%。 主要交叉跨越 跨越国道1次；跨越110kV线路2次、跨越35kV线2次、跨越河流2次。 跨越国道1次；穿越220kV线路2次、跨越110kV线路2次、跨越35kV线1次、跨越河流2次。 规划区情况 不占规划 不占规划 生态红线情况 跨越 跨越 当地政府意见 同意 同意 设计意见 不推荐 推荐 经上表比较，两个方案的海拔、冰区、地质、交通等情况基本一致。路径长度上，北方案路径长度比南方案长约2.2km。线路经过林区北方案比南方案长约1km。主要交叉跨越上，南方案和北方案交叉次数差不多。从线路投资上看，南方案因线路短2.2km，投资比北方案少102万元。推荐采用南方案路径。 （二）需避让敏感因素 本工程线路路径区域需避让的敏感因素主要如下： 1、基本农田情况 线路区域基本农田分布范围大，线路已经完全避让或跨越，塔位都完全避让。 2、生态红线 已经全部避让。 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 一、主体功能区划 2014年1月6日云南省人民政府发布了《云南省人民政府关于印发云南省主体功能区规划的通知》（云政发〔2014〕1号），云南省主体功能区规划是根据不同区域的资源环境承载力、现有开发密度和未来发展潜力，划分主体功能区，逐步形成人口、经济、资源环境相协调的空间开发布局，云南省国土空间按开发方式分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域3类主体功能区。其中禁止开发区包括自然保护区、世界遗产、风景名胜区、森林公园、地质公园、城市饮用水源保护区、湿地公园、水产种质资源保护区、牛栏江流域上游保护区水源保护核心区等。 根据《云南省主体功能区规划》，工程所在地云县位于云南省主体功能区规划中的国家农产品主产区，属于限制开发区，其功能定位和发展方向如下表所示： 表3-1 工程所在区域主体功能区划情况 级别 名录 主体功能区类型 功能定位 发展方向和开发原则 国家级 云县 农产品主产区 农产品主产区是保障粮食产品和主要农产品供给安全的基地，全省农业产业化的重要地区，现代农业的示范基地，农村居民安居乐业的美好家园，社会主义新农村建设的示范区。 农产品主产区要以大力发展高原特色农业为重点，切实保护耕地，稳定粮食生产，发展现代农业，增强农业综合生产能力.增加农民收入，加快建设社会主义新农村，有效增强农产品供给保障能力，确保国家粮食安全和食品安全。 ——打破行政区划，推进优势农产品向优势产区集中，建设一批特色产业的规模化、集约化基地，尽快形成一批优质特色农产品产业群、产业带，加快特色产业发展，推进现代农业建设。 ——稳定粮食种植面积，努力提高粮食单产，加大对粮食生产的扶持力度，建设一批基础条件好、生产水平高的粮食生产基地。 ——加快无公害蔬菜、高档花卉、优质烟叶、优质稻米、优质畜产品和优质水产品等高原特色农业发展，建设规模化、标准化、集约化原料基地，提高农产品质量。 ——以转变生产经营方式、提高生产水平为重点，加大“五小”水利基础设施建设，积极开拓市场，推进农林牧结合，大力发展优质草食畜牧、优势特色经济林、优质蚕桑、道地中药材等产业。 ——发挥光热水土资源富集的优势，以甘蔗、茶叶、橡胶、热带水果、冬早蔬菜、咖啡、观赏绿化植物等为重点，加大开发力度，扩大冬季农业开发规模、稳步发展生物质能原料产业，积极发展精深加工，促进热区优势特色产业发展。 ——大力实施退耕还林、绿化荒山荒地，恢复林草植被。发展生态农业，生产适销对路的新、优、特农产品、发展无公害产品、绿色食品和有机食品，实现经济效益、生态效益和社会效益相统 ——切实加强农业基础设施、装备建设。以农田水利基础设施建设为主，突出抓好以水浇地、坡改梯和中低产田改造为重点的高稳产农田建设，加强大中型灌区续建配套和节水改造，提高人工增雨抗旱和防雹减灾作业能力。以提高农业生产装备保障能力为目标，切实加快农业机械化步伐。 ——合理确定适宜渔业养殖的水域、滩涂，大力发展水库、坝塘、稻田水产养殖业。在南部和低热河谷地区重点扶持发展罗非鱼养殖加工。在天然湖泊、重要江河积极开展渔业资源人工增殖放流，全面实施捕捞许可证制度。 ——加强农村劳动力培训，开展多种形式就业培训，拓宽转移就业渠道，努力扩大培训规模。加强就业服务机构建设，完善就业服务体系，为农民提供就业信息 ——农村居民点以及农村基础设施和公共服务设施的建设，要统筹考虑人口迁移等因素，适度集中、集约布局。 ——农垦区要继续巩固提高橡胶、茶叶等传统优势农业，发展畜牧、蔬菜、经济林木(果)、花卉等特色农业，发挥各地自身优势，突出特色，宜果则果，宜菜则菜，宜花则花，建设现代化种养殖基地和加工基地，大力发展适合当地特点、具有市场竞争优势的各类特色农业，促进农业产业结构调整和升级 ——加快农业走出去步伐，推进国际化合作，扩大农业对内对外开放。 本项目属于电网基础设施建设项目，其主要作用是保障区域经济建设的电力供应，对当地经济和发展有一定促进作用。项目位于临沧市云县，不属于禁止开发区，项目建设符合《云南省主体功能区规划》。 二、生态功能区划 根据《云南省生态功能区划》，生态功能分区是依据区域生态环境敏感性、生态服务功能重要性、生态环境特征的相似性和差异性而进行的地理空间分区。根据“生态功能区划的技术规范”要求，结合云南省的实际情况，生态功能区划分区命名的主要依据是： 一级区（生态区）：反映云南省生物地理气候带，并与国家和相邻省区的一级区接轨，命名方式由大地理方位＋植被型＋生态区构成。 二级区（生态亚区）：体现分区的生态系统类型组合、优势生态系统类型和地貌特征，由地名＋地形组合特征＋优势生态系统类型＋生态亚区构成。 三级区（生态功能区）：体现分区的生态服务功能的重要性和生态环境敏感性特点，由地名＋地形＋主要生态服务功能（或生态环境敏感性）＋生态功能区构成。 云南省生态功能区共分一级区（生态区）5个，二级区（生态亚区）19个，三级区（生态功能区）65个。 根据云南省生态功能区划，本工程所在地为Ⅱ3-1澜沧江干流中山峡谷水土保持生态功能区，具体如下： 表3-2 工程所在区域生态功能区划一览表 生态功能分区单元 所在区域面积 主要生态特征 主要生态环境问题 生态环境敏感性 主要生态系统服务功能 保护措施与发展方向 生态区 生态亚区 生态功能区 Ⅱ高原亚热带南部常绿阔叶林生态区 Ⅱ3澜沧江、把边江中游中山山原季风常绿阔叶林、暖性针叶林生态亚区 Ⅱ3-1澜沧江干流中山峡谷水土保持生态功能区 翠云区、澜沧、景谷、双江、临沧、云县、景东、镇沅等县的交错地带，面积12072.20平方公里 以中山河谷地貌为主，大部分地区的年降雨量在1200毫米以上。东部地区的主要植被为思茅松林，西部地区类型组成较为复杂，而且大部分已开垦为农地。土壤以赤红壤和酸性紫色土为主 水电开发带来的土壤侵蚀和生态破坏 土壤侵蚀高度敏感 澜沧江中游干流地区的水土保持 调整产业结构、合理利用水土资源、防止水土流失，建立相应的生态补偿机制，发展以澜沧江梯级电站景观为主的生态旅游 根据调查，本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、森林公园、世界自然遗产地等环境敏感区，不占用生态保护红线、生态公益林及基本农田。项目严格执行本环评提出的相关措施后，对区域的整体生态服务功能影响较小。项目符合《云南省生态功能区划》。 三、环境质量现状 1、自然环境现状 （1）地形、地貌 本线路工程位于临沧市云县西北部，该段线路经过区域主要为山地地貌。大部分地段地形起伏较大，地形坡度多在10°~20°之间，局部地段坡度在30°以上。最高点位于拟建线路茂兰林业光伏220kV升压站南侧的山上，海拔约2450m，最低点位于线路西南的爱华镇复合光伏220kV升压站附近，海拔约800m。线路沿线植被较发育，主要为林地、旱地。 （2）水文、水系 临沧市河流分属怒江、澜沧江2大水系，集水面积大于1000km2的河流有7条，即罗闸河、小黑江、南汀河、南捧河、永康河、勐勐河和南滚河。云县较大河流有38条，分别属澜沧江水系和怒江水系。澜沧江水系总径流面积2976平方千米，主要包括12个乡镇，占全县总面积的79%；怒江水系总面积784平方千米，主要包括幸福镇和头道水乡（石房村公所除外），占全县总面积的21%。澜沧江从北部入境，县境流程176.5千米，主要有罗闸河、拿鱼河、勐麻河等河流入。境内属于怒江水系的主要河流有南汀河、头道水河、盘河、勐回河。 本工程线路沿线拟选塔位均位于较高的山脊上，远高于附近的河流、水库等大型水体，故不受二十年一遇洪水位影响。线路沿线均位于山顶上或山脊斜坡上，地下水类型主要为基岩裂隙水为主。在山顶地段或山前斜坡地段，地下水埋藏较深，远大于基础埋置深度，可不考虑其对基础的影响。 （3）气候 云县气候属低纬高原亚热带季风气候和暖温带季风气候，气候炎热，年平均气温在18—20℃，为较少降雨区，年降雨量920毫米—1600毫米，年平均降水量为1367.2毫米。云县澜沧江、高山、河谷、热坝形成了十分独特的立体气候和神奇美丽的自然风光，大雪山、大丙山原始森林遮天蔽日，拿戈河、温竹河、拿鱼河凛冽清沏，河谷温泉星落棋布。 2、生态环境现状 （1）土地利用现状 项目总占地面积约1.06hm²。永久占地占地面积0.38hm2，占地类型为耕地、园地、林地及其它土地，其中耕地0.16hm2，园地0.10hm2，林地0.08hm2，其它土地0.04hm2。临时占地占地面积0.68hm2，占地类型为耕地、园地、林地及其它土地。其中耕地0.36hm2，园地0.12hm2，林地0.06hm2，其它土地0.14hm2。项目占地不涉及占用基本农田和生态保护红线。 （2）植被现状 根据调查，项目区域内有针叶林、常绿阔叶林、灌木林、稀树灌草丛、农耕地5种植被类型。由于区内人口激增，人类活动频繁，对自然资源的压力增大，物种破坏较为严重。保护区内尚未发现国家级及省级公布的珍稀濒危植物。 针叶林：乔木层主要由云南松（Pinusyunnanensis）、散生高山栲(Castanopsisdelavayi)、滇油杉(Keteleeriaevelyniana)等组成。灌木主要由大白花杜鹃(Rhododendrondecorum)、碎米花杜鹃(Rh.delavayi)等组成。下层主要由白健杆(Eulalia-pallens)、旱茅(Eremopogondelavayi)、荩草(Arthraxonhispidus)、蕨菜(Pteridiumaquilinumv-ar.latiusculum)等组成，群落盖度70%左右。 常绿阔叶林：分布在背阴箐北坡，乔木层主要由高山栲、滇合欢(Albiziamollis)、栓皮栎(Quercusvaliabilis)、滇石栎(Lithocarpusdealbafus)、旱冬瓜(Alnusnepalensis)、滇青冈(Cyclobalanopsisglaucoides)、滇山楂(Crataegusscabrifolka)等组成。灌木层主要由滇含笑(Micheliayunnanensis)、水红木(Viburnumcylindricum)等组成。草本主要由白健杆、春兰(Cymbidiumvirescens)、云南香青(Anaphalisyunnanensis)、野姜(Zingiberstriolatum)、旱茅等组成。藤本主要有大菝葜(Smilaxferox)等，群落盖度80%以上。 灌木林：组成成分与常绿阔叶林差不多，主要由高山栲、栓皮栎、滇石栎、滇青冈、麻栎(Quercusacufissima)、槲栎(Q.aliena)、滇油杉、清香木(Pistaciaweinmannifolia)、余甘子(Phyllanthusemnlica)、绒毛算盘子(Glichidionvelutina)、大白花杜鹃、珍珠花(Lyoniaovalifolia)、白健杆、旱茅、刺芒野古草(Arundinellasetosa)、细柄草(Capillipediumparviflirum)、蕨菜等组成。由于人为樵砍破坏，原来的常绿阔叶林呈萌生状态，盖度60%左右。 云南松稀树灌草丛：稀树主要由云南松、滇油杉、槲栎、麻栎、栓皮栎、大叶栎、马桑(Coriarianepalensis)等组成；禾草主要由刺芒野古草、白健杆、旱茅、细柄草、四脉金茅(Eulaliaquadrinervis)、云南知风草(Eragrostisferrugineavar.yunnanensis)等组成。非禾草类有香青属(Anaphalis)、火绒草属(Leontopodium)、飞蓬属(Erigeron)等等，盖度70%左右。 农耕作物：种植玉米、稻谷、小麦、蚕豆、烤烟、豌豆、荞麦等农作物。 （3）动物现状 1）评价区陆生脊椎动物 评价区动物种类相对贫乏。可供直接经济利用的动物资源较少，且绝大多数物种的种群大小低下。野外调查表明，雀形目鸟类和鼠类等少数动物的种群数量较多。 ①两栖类 在评价区的农田和村落，属无尾目Anura，分属盘舌蟾科Discoglossidae、角蟾科Megophryidea、蟾蜍科Bufonidae、蛙科Ranidae、树蛙科Rhacophridae和姬蛙科Microhylidae，其中，蛙科Ranidae有4种，角蟾科Megophryidea，树蛙科Rhacophridae，盘舌蟾科Discoglossidae和姬蛙科Microhylidae。其他的种类较少见。 ②爬行类 项目区沿线分布有爬行类壁虎科Gekkonidae、鬣蜥科Agamidae、石龙子科Scincidae、游蛇科Colubridae、蝰科Viperidae和眼镜蛇科Elapidae，其中壁虎科Gekkonidae有1种、鬣蜥科Agamidae有1种、石龙子科Scincidae有2种、游蛇科Colubridae有5种、蝰科Viperidae有2种、眼镜蛇科Elapidae有1种，评价区内又以壁虎科Gekkonidae的原尾蜥虎Hemidactylusbowringii较为常见，此外石龙子科Scincidae的铜蜓蜥Sphenomorphusindicum和石龙子Eumeceschinensis也有一定数量。 ③鸟类 评价区沿线以小鹀Emberizapusilla、黄臀鹎Pycnonotusxanthorrhous、八声杜鹃Cuculusmerulinus等灌丛鸟类最为常见，评价区上空偶尔出现红隼Falcotinnunculus、普通鵟Buteobuteo、雀鹰Accipiternisus、鹊鹞Circusmelanoleucos等猛禽。 ④兽类 评价区农耕地和村落周边活动的鼩鼱科、鼠科，以及在云南松等次生林地活动的云南兔、树鼩和松鼠科的种类较常见。其余在评价区均属少见物种。 2）评价区保护动物 评价区的两栖类、爬行类及兽类动物中，没有记录和访问到国家重点保护野生动物，也没有记录到云南省重点保护的野生动物。鸟类记录到国家二级保护种类4种。 评价范围内有记录到国家二级保护鸟类，主要是因为其活动范围较大，它们在云南大部分地区均有分布，现场调查过程中没有发现其栖息地，根据访问调查及相关资料记载，评价区有这些物种活动，但评价区不属于其主要栖息地。（项目区未涉及国家二级保护鸟类的重要生境。） （4）生态敏感区 本项目工程区域内不涉及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》“第五十五类、核与辐射”中规定的第三条（一）中的国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等生态敏感区。 3、大气环境质量现状 本项目属于线性工程，涉及云县茂兰镇和爱华镇，所在区域均属于山区及乡村区域，属环境空气质量二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，“项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”。 根据临沧市生态环境局云县分局公布的《云县2020年环境空气质量信息》，2020年云县环境空气质量监测结果见下表。 表3-3 环境空气质量现状评价表 污染物 评价指标 现状浓度（µg/m3） 标准值（µg/m3） 占标率（%） 达标情况 SO2 年平均质量浓度 25 60 41.67 达标 NO2 年平均质量浓度 15 40 37.50 达标 PM10 年平均质量浓度 39 70 55.71 达标 PM2.5 年平均质量浓度 18 35 51.43 达标 CO 第95百分位数24小时平均质量浓度 1100 4000 27.50 达标 O3 第90百分位数日最大8小时平均质量浓度 121 160 75.63 达标 由表可知，云县2020年环境空气质量各污染物年均值均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，区域环境空气质量良好，项目所在区域为达标区。 另外，根据临沧市生态环境局公开的《2022年临沧市环境状况公报》，7县城环境空气质量有效监测345～364天，优261～313天，良32～82天，轻度及以上污染天数0～14天，优良天数比例96.0～100%。云县环境空气质量有效监测363天，优良天气99.7%，出现轻度及以上污染天气0.3%。根据年均浓度评价，细颗粒物13～22微克/立方米、可吸入颗粒物22～35微克/立方米、二氧化硫7～26微克/立方米、二氧化氮8～14微克/立方米、一氧化碳日均值第95百分位数1.0～1.2毫克/立方米、臭氧日最大8小时平均第90百分位数96～117微克/立方米，均符合国家空气质量二级标准（GB3095-2012）。 本项目位于云县境内农村区域，周边无工业企业分布，环境空气较城区更优，因此，项目区域大气环境质量现状较好，环境空气可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求。 4、地表水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）水环境质量现状调查，应根据不同评价等级对应的评价时期要求开展水环境质量现状调查，应优先采用国务院生态环境主管部门统一发布的水环境状况信息。 工程涉及的地表水有茂兰河、罗闸河，茂兰河汇入罗闸河，罗闸河由西向东汇入澜沧江。根据《临沧市水功能区划（2015年修订）》，罗闸河云县保留区：云县丫口至澜江汇口，河长41.4km，现状水质为Ⅲ类，规划水平年目标管理水质为Ⅲ类。 根据《2022年临沧市环境状况公报》中罗闸河2022年水质符合Ⅱ类水标准，水质状况为优，满足水环境功能区划Ⅲ类水质的要求，因此评价认为项目区地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。 5、声环境质量现状 根据现场勘查，本项目属于线性工程，均属于山区及乡村区域，声环境功能区划为1类区。项目所在区域声环境质量现状较好，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 为了解项目区的声环境环境状况，本次评价委托云南升环检测技术有限公司于2023年11月11日对输电线路路径环境敏感目标的声环境进行了现状监测，具体声环境监测结果详见下表： 表3-4 声环境监测结果 监测点位 监测日期 监测时段 Leq(dB(A)) 标准值（1类） 达标情况 分水岭散户 2023年11月11日 昼间 10:12-10:22 49 55 达标 夜间 22:03-22:13 42 45 达标 上半坡散户 昼间 10:48-10:58 50 55 达标 夜间 22:35-22:45 43 45 达标 邵家地散户 昼间 11:30-11:40 49 55 达标 夜间 23:11-23:21 42 45 达标 梁子田 昼间 12:05-12:15 51 55 达标 夜间 23:43-23:53 44 45 达标 由监测结果可知，输电线路沿线环境敏感目标各监测点的噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。 6、电磁环境质量现状 为了解项目区的电磁环境状况，本次评价委托云南升环检测技术有限公司于2023年11月11日对输电线路路径环境敏感目标的电磁环境进行了现状监测，具体电磁环境监测结果详见下表： 表3-5 电磁环境监测结果 监测内容 监测点位置 监测日期 监测结果（昼间平均值） 工频电场（V/m） 工频磁场（μT） 工频电场/工频磁场 分水岭散户 2023年11月11日 1L 0.066 上半坡散户 1L 0.068 邵家地散户 1L 0.045 梁子田 1L 0.077 由监测结果可知，输电线路沿线环境敏感目标各监测点的工频电场强度满足工频电场强度公众曝露控制限值（4000V/m）要求；工频磁感应强度满足工频磁感应强度公众曝露控制限值（100μT）要求。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为临沧市云县茂兰林业光伏发电项目220kV送出线路工程，云县茂兰林业光伏发电项目已编制了《云县茂兰林业光伏发电项目环境影响报告表》，并取得了《临沧市生态环境局关于云县茂兰林业光伏发电项目环境影响报告表的批复》。本项目线路为新建，无与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | 1、项目区外环境关系 表3-6 项目区外环境关系一览表 序号 周边居民 与输电线路相对位置及距离 1 芹菜塘散户 东侧最近距离58m 2 四金田散户 东侧最近距离55m 3 三颗桩 西侧最近距离125m 4 分水岭散户 西侧最近距离21m 5 小坡头散户 东侧最近距离220m 6 茶树洼 西侧最近距离80m 7 老君地散户 西侧最近距离58m 8 蛇洞山散户 东侧最近距离255m 9 大坡路散户 东侧最近距离375m 10 打架村散户 东侧最近距离395m 11 自寨 西侧最近距离240m 12 石崖寨 西侧最近距离215m 13 上半坡散户 西侧最近距离25m 14 梁子田 东侧最近距离245m 15 大字皮散户 东侧最近距离475m 16 邵家地散户 西侧最近距离24m 17 邑里散户 西侧最近距离175m 18 小忙卓散户 东侧最近距离285m 19 岔河散户 东侧最近距离257m 20 邑里箐 东侧最近距离56m 21 中橄榄散户 东侧最近距离90m 22 上橄榄散户 东侧最近距离90m 23 梁子田 东侧最近距离30m 24 红豆箐散户 东侧最近距离53m 25 沙坝田散户 西侧最近距离120m 26 小慢共散户 南侧最近距离285m 27 瓦房箐散户 西南侧最近距离280m 28 茂兰河 N28~29跨越 29 罗闸河 N41~N42跨越 2、生态环境敏感目标 根据收资及现场踏勘调查，本项目区域内不涉及《建设项目环境影响评价分类管理名录》“第五十五类、核与辐射”中规定第三条（一）中的国家公园、 自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等生态环境敏感区。 3、环境空气保护目标 项目线路边导线地面投影外两侧各500m内的带状区域分布有芹菜塘、四金田、三颗桩、分水岭、小坡头、茶树洼、老君地、蛇洞山、大坡路、打架村、自寨、石崖寨、上半坡、梁子田、大字皮、邵家地、邑里、小忙卓、岔河、邑里箐、中橄榄、上橄榄、红豆箐、沙坝田、小慢共、瓦房箐等居民点保护目标。 4、电磁环境、声环境敏感目标 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），确定本项目电磁环境评价范围为架空线路边导线地面投影外两侧各40m。 经现场踏勘，输电线路沿线有4处环境敏感目标。本项目电磁环境及声环境保护目标详见下表。 表3-7 本项目电磁环境及声环境保护目标 序号 敏感点名称 功能 敏感目标规模（数量） 最近建筑物楼层 方位及最近距离 影响因子 保护级别 1 分水岭散户 居民点 4户 1~2层坡顶/平顶，高约3~7m N7-N8线路边导线西侧最近21m E、B、N 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众暴露控制限值4000V/m和100μT的限值要求；《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值。 2 上半坡散户 居民点 3户 1~2层坡顶/平顶，高约3~7m N15-N16线路边导线西侧最近25m E、B、N 3 邵家地散户 居民点 2户 1~2层坡顶/平顶，高约3~7m N28-N29线路边导线西侧最近24m E、B、N 4 梁子田 居民点 40户 1~2层坡顶/平顶，高约3~7m N41-N42线路边导线东侧最近30m E、B、N 注：①输电线路与周围环境敏感目标的相对位置根据目前设计阶段站址位置及居民住宅分布情况得出，最终距离以实际建设情况为准； ①E—工频电场、B—工频磁场、N—噪声。 5、水环境保护目标 根据设计资料和现场调查，水环境保护目标具体情况详见下表。 表3-8 本项目水环境保护目标一览表 序号 保护目标名称 类型 方位及最近距离 是否通航 水环境功能 保护级别 是否为饮用水源保护区 1 茂兰河 河流 N28~29跨越 否 茂兰河云县农业、工业用水区 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 否 2 罗闸河 河流 N41~N42跨越 否 罗闸河云县保留区 否 |
| 评价标准 | 一、环境质量标准 1、环境空气质量标准 项目区属环境空气质量二类功能区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求，具体标准值见下表所示。 表3-9 环境空气质量标准限值 污染物名称 取值时间 浓度限值 单位 二氧化硫（SO2） 年平均 60 μg/m³ 24小时平均 150 μg/m³ 1小时平均 500 μg/m³ 二氧化氮（NO2） 年平均 40 μg/m³ 24小时平均 80 μg/m³ 1小时平均 200 μg/m³ 一氧化碳（CO） 24小时平均 4 mg/m³ 1小时平均 10 mg/m³ 臭氧（O3） 日最大8小时平均 160 μg/m³ 1小时平均 200 μg/m³ 颗粒物（粒径小于等于10μm）（PM10） 年平均 70 μg/m³ 24小时平均 150 μg/m³ 颗粒物（粒径小于等于2.5μm）（PM2.5） 年平均 35 μg/m³ 24小时平均 75 μg/m³ 2、地表水环境质量标准 工程涉及的地表水有茂兰河、罗闸河，茂兰河汇入罗闸河，罗闸河由西向东汇入澜沧江。该河段位于罗闸河云县保留区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 表3-10 地表水环境质量标准单位：mg/L 序号 项目 标准值 单位 1 水温 / ℃ 2 pH值 6-9 无量纲 3 溶解氧 ≥5 无量纲 4 高锰酸盐指数 ≤6 mg/L 5 化学需氧量（COD） ≤20 mg/L 6 五日生化需氧量（BOD5） ≤4 mg/L 7 氨氮（NH3-N） ≤1.0 mg/L 8 总磷 ≤0.2 mg/L 9 总氮（湖、库、以N计） ≤1.0 mg/L 10 铜 ≤1.0 mg/L 11 锌 ≤1.0 mg/L 12 氟化物（以F-计） ≤1.0 mg/L 13 硒 ≤0.01 mg/L 14 砷 ≤0.05 mg/L 15 汞 ≤0.0001 mg/L 16 镉 ≤0.005 mg/L 17 铬（六价） ≤0.05 mg/L 18 铅 ≤0.05 mg/L 19 氰化物 ≤0.2 mg/L 20 挥发酚 ≤0.005 mg/L 21 石油类 ≤0.05 mg/L 22 阴离子表面活性剂（LAS） ≤0.2 mg/L 23 硫化物 ≤0.2 mg/L 24 粪大肠菌群 ≤10000 个/L 3、声环境 项目沿线声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，标准值见下表。 表3-11 本项目所在区域执行的声环境评级标准 污染物名称 评价标准 区域 标准限值 噪声 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 输电线路沿线 1类：昼间55dB(A) 夜间45dB(A) 4、工频电场、工频磁场 项目输电线路的频率为50Hz，根据《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）表1公众暴露控制限值（居民区），0.025kHz～1.2kHz频率范围内，电场强度E（V/m）为200/f，磁感应强度B（μT）为5/f，其中f为频率；本项目的频率为50Hz（0.05kHz）。 表3-12 电磁环境公众曝露控制限值 频率范围 电场强度E（V/m） 磁感应强度B（μT） 0.025kHz~1.2kHz 200/f 5/f 输电线路工作频率（0.05kHz） 4000V/m（4kV/m） 100μT（0.1mT） 注：1、频率f的取值为0.05kHz。 2、架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10000V/m，且应给出警示和防护指示标志。 本工程工频电场、工频磁场执行标准如下： （1）工频电场强度限值：以4000V/m作为居民区工频电场强度公众曝露控制限值；以10000V/m作为非居民区工频电场强度公众曝露控制限值。 （2）工频磁感应强度限值：以100μT作为工频磁感应强度公众曝露控制限值。 二、污染物排放标准 1、大气污染物排放标准 项目施工期扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）无组织排放监控浓度限值，即周界外浓度最高点颗粒物≤1.0mg/m3。运营期输电线路不产生废气，因此运营期不设大气污染物排放标准。 表格3-13 废气污染物排放标准限值（单位：mg/m3） 污染物 标准限值 标准来源 TSP 1.0 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 2、废水污染物排放标准 项目废水不外排，因此不设废水污染物排放标准。 3、噪声排放标准 施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中建筑施工场界噪声排放标准限值；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准，具体限值见表3-14和表3-15。 表3-14 建筑施工场界环境噪声排放标准限值 单位：dB(A) 标准 等效声级（Leq） 昼间 夜间 （GB12523-2011）排放标准限值 70 55 表3-15 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别 等效声级（Leq） 昼间 夜间 （GB12348-2008）1类标准 55 45 4、电磁环境 项目输电线路的频率为50Hz，根据《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）表1公众暴露控制限值（居民区），0.025kHz～1.2kHz频率范围内，电场强度E（V/m）为200/f，磁感应强度B（μT）为5/f，其中f为频率；本项目的频率为50Hz（0.05kHz）。 表3-16 电磁环境公众曝露控制限值 频率范围 电场强度E（V/m） 磁感应强度B（μT） 0.025kHz~1.2kHz 200/f 5/f 输电线路工作频率（0.05kHz） 4000V/m（4kV/m） 100μT（0.1mT） 注：1、频率f的取值为0.05kHz。 2、架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10000V/m，且应给出警示和防护指示标志。 本工程工频电场、工频磁场执行标准如下： （1）工频电场强度限值：以4000V/m作为居民区工频电场强度公众曝露控制限值；以10000V/m作为非居民区工频电场强度公众曝露控制限值。 （2）工频磁感应强度限值：以100μT作为工频磁感应强度公众曝露控制限值。 5、固体废物控制标准 本项目产生生活垃圾等一般固废参照执行《一般工业固废贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）。在常规检修过程中产生的废旧绝缘子、金具等固体废物，由建设单位收集后回收，并按国家有关规定管理和处置。 |
| 其他 | 本工程为输变电项目，工程建成运营后其特征污染物主要为工频电场、工频磁场及噪声，均不属于总量控制指标。因此，无需设置总量控制指标。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本工程为新建输变电工程，根据工程的性质及其所处地区环境特征分析，施工期的主要污染因子有：施工扬尘、施工噪声、施工废水、施工固废、水土流失、生态环境影响等。 1、生态影响分析 （1）占地对土地利用的影响 本项目占地分为永久占地和临时占地，永久占地为架空线路塔基占地，临时占地包括牵张场地、塔基施工临时占地等。项目永久占地将改变现有土地的性质和功能，永久占地和临时占地将破坏地表植被，干扰野生动物的栖息。由于本项目新建输电线路具有占地面积小、较为分散的特点，工程建设不会引起区域土地利用的结构性变化，施工结束后及时清理现场，尽可能恢复原状地貌，不会带来明显的土地利用结构与功能变化。 （2）施工场地设置影响分析 本项目基础开挖量较小且相对分散，项目不设置取土场和弃渣场。根据本工程所在区域地形条件、类似工程设置经验，牵张场具体位置在施工阶段根据现场实际地形条件确定。本评价特提出牵张场设置主要原则：位于塔基附近，便于放紧线施工；临近既有道路，便于材料运输；场址场地宽敞平坦，便于操作，利于减少场地平整的地面扰动和水土流失；选址应尽量避让植被密集区、避让耕地，以占用较低矮、稀疏的灌丛、草丛为主，以减少对当地植被和农作物的破坏；牵张场选址应尽可能远离居民区。 施工开挖产生的土石方量较少，塔基开挖回填后的剩余土石方临时堆放于塔基永久占地范围内，待塔基修建后就地摊平，不外运。 综上所述，项目施工期施工场地的设置产生的环境影响是短暂的、可逆的，其影响也随着施工期的结束而消失，施工单位应严格按照有关规定采取环境保护措施，并加强监管，以使本项目施工对周围环境的不利影响降至最低。 （3）对植被的影响 项目施工期对植被的影响主要表现塔基永久占地及临时占地对地表植被的破坏，施工期建设会导致占地范围内植被的减少。 线路路径选择时已尽量避让林木密集区，塔基尽量选择在林木较稀疏地带，在保证线路技术安全的前提下，通过提升导线架设高度和增大档距，减少位于林木区铁塔数量，减少对林木的削枝和砍伐。在采取上述措施的基础上，仅对无法避让位于塔基处的树木进行砍伐。项目占地呈点状分散布置，不会造成大面积林地植被破坏。线路全线按照高跨设计，线路全部采用跨树设计，跨树高度按树木自然生长高度确定。由于耐张塔高度较低，因此，为减少其周围树木砍伐量，在林木密集地区尽量不设置耐张塔，尽可能的借助山势跨越树木。 通过现场调查及相关资料查找，本项目沿线未发现国家及云南省保护野生植物、珍惜古树名木、特有植被等稀有植被分布，因此工程建设不会对其造成影响。 同时，施工临时占地时间短，施工前采取表土剥离措施，施工结束后采取植被恢复措施，能有效降低生态影响程度。综上，本工程建设对区域植被类型、植被面积、植物种类、数量影响较小。 （4）对动物的影响（鸟类及其他陆生动物） 本项目建设占用林地面积小，受影响的主要是评价区广泛分布的啮齿目鼠科小型兽类，但由于线路塔基占地面积小且分散，上述小型兽类都具有较强的适应能力、繁殖快，因此施工活动不会对其种类和分布格局造成较大的影响，也不会使它们的种群数量发生明显波动。 本项目建设对鸟类产生的影响主要表现在施工区的灌草丛将少量遭到破坏，减少鸟类活动地和栖息地面积，同时施工活动影响鸟类在施工区周边的觅食、求偶等活动。本项目塔基施工点分散，各塔基点占地面积很小，施工结束后对临时占地采取植被恢复等措施能逐步恢复原土地利用功能，不会对鸟类生境产生明显影响，且鸟类具有较强的迁移能力和躲避干扰的能力，工程建设对鸟类影响小。 施工活动（噪声、粉尘等）将影响哺乳类、鸟类、爬行类和两栖类原有的栖息环境、取食地等。因此，施工期对动物有一定的影响。但大多数动物具有趋避的本能，只要项目区以外的环境不遭破坏，且施工人员不对它们直接捕杀，对动物种群不会有太大的影响，它们会选择适宜的生境继续生存和生活。施工期采取禁止越界施工、禁止滥砍滥伐、禁止捕猎野生动物等方式减少对野生动物的影响。 综上，施工活动对动物的影响小。 （5）水土流失 本项目水土流失主要由塔基施工建设而产生。由于土石方的开挖、填筑、临时堆放等活动将扰动、损坏地貌，破坏原有植被，导致涉及区域的水土流失。 水土流失可能产生的危害有以下几个方面： ①对土地资源和土地生产力的影响分析 线路工程除了塔基立柱外，其余占地施工结束后均可恢复原状，恢复原有土地生产力。施工过程中若不注意规范施工，乱堆弃渣，也会造成土地资源的浪费，因此应加强施工建设管理。 ②对河流行洪、防洪影响分析 本工程线路跨越了部分河流，工程在跨越河流时虽未占用河流的行洪断面，但施工时需提前做好防护措施，避免工程建设产生的临时开挖土、弃土进入河流内，导致河流泥沙含量增加，造成洪涝灾害。 ③对周边环境可能造成的影响分析 建设中若不做好水土保持工作将不可避免的破坏地表植被，影响周边景观。 ④对工程本身可能造成的危害 项目的土石方工程开挖回填，机械碾压等施工行为将影响这些单元土层的稳定性，为水土流失的加剧创造了条件。如果不及时做好相应治理，极易对工程周边植被产生影响，造成原地表形态的改变，对工程的正常运营造成影响。 同时，工程建成后线路塔基及临时用地进行植被恢复，由于工程建设而造成的水土流失影响将逐渐减少。 2、声环境影响分析 （1）噪声源强 本工程输电线路在施工期噪声主要来自基础施工，塔基开挖、线路架设等，主要噪声源有汽车、电动卷扬机等，噪声源强为70~100dB(A)。另外，在架线施工过程中，各牵张场内的牵张机、绞磨机等设备也产生一定的机械噪声，其噪声源强为70~90dB(A)。 （2）噪声影响分析 本项目夜间不进行施工，对居民的夜间休息基本不产生影响。根据工程分析可知，输电线路施工中产生的噪声主要是塔基开挖过程中的噪声，及车辆运输、各类施工机械作业产生的施工噪声，具有间断性和暂时性的特点。 线路工程各施工点分布较为分散，施工量很小，施工时间短，施工对沿线的环境保护目标影响较小。施工单位可以灵活合理安排施工时间，施工车辆在途 经沿途居民点时，应采取限时、限速行驶、禁止高音鸣号等措施，确保施工噪声影响降至最低。 综上所述，本项目在施工过程中，施工噪声对线路周边的声环境影响不大。 3、大气环境影响分析 （1）施工废气源强 施工粉尘主要来源于土建施工场地回填，基础开挖等土石方工程、物料（包括土石方）的运输装卸和使用、施工现场内车流行驶时道路扬尘等。由于扬尘源多且分散，源高一般在1.5m一下，属无组织排放，受施工方式、设备、天气等因素制约，产生的随机性和波动性较大，一般影响范围在150m左右。施工阶段，尤其是施工初期，土石方的开挖和道路运输都会产生扬尘污染，特别是若遇久旱无雨的大风天气，扬尘污染更为突出。施工开挖、车辆运输、临时堆场等产生的粉尘短期内将使局部区域内空气中的TSP明显增加。 另外，项目施工期运输砂石、水泥、电气设备等的运输车辆在土路或泥石路上行驶时会引起道路扬尘污染，其中大部分扬尘颗粒较大，形成降尘，主要影响近距离50m范围。在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。 输电线路施工扬尘主要来源于线路塔基土石方开挖、杆塔架设；线路塔基施工扬尘影响主要集中在塔基施工区，塔基施工除特殊地质区域外均采用人工进行开挖，施工强度小，因此产生的地面扬尘量小。 机械燃油烟气主要由输电线路运输车辆和施工机械产生，产生量较小，所含污染物主要为CO、NO2、HC等，呈无组织排放。 （2）施工废气影响分析 本项目建设期环境空气污染主要为施工扬尘。输电线路施工扬尘主要来自于土建施工的场地回填、基础开挖等土石方工程、物料的运输装卸和使用、施工现场车辆行驶时道路扬尘等。施工开挖、车辆运输、临时堆场等产生的粉尘短期内将使局部区域内空气中的TSP明显增加。 架空输电线路属线性工程，但基本上是点式施工，施工活动主要集中在杆塔处，施工点分散，每基杆塔基础工程量较小，施工规模很小，持续时间仅20天左右，对周围环境影响只是短期的、小范围的。 施工时通过合理控制施工作业面积；对运输车辆进行限速，运输材料采用密封、遮盖等防尘措施；对施工场地和进出道路定时洒水、喷淋，避免尘土飞扬。输电线路施工点分散且各施工点产生扬尘量很小，且随着施工活动的结束而消失，不会对区域大气环境产生明显影响。 4、地表水环境影响分析 本项目输电线路施工阶段产生的施工废水、施工生活污水以及临时堆土等处置不当可能会污染输电线路所跨越的河流的水体环境。 （1）生活污水 工程施工期施工人员不在场地内食宿，施工人员回家食宿或租用民房。输电线路平均每天配置施工人员约50人（沿线路分散分布在各施工点位），人均用水量为50L/d，排水系数按0.8计，施工期施工人员日均产生生活污水约2.0m3/d。由于施工期短，施工期不单独安装污水处理设施，施工人员生活污水利用租住地既有生活污水处理设施进行处置。因此，施工生活污水不会对工程区水环境产生影响。 （2）施工废水 输电线路施工过程中产生的施工废水简易废水沉淀池处理后用于洒水降尘；施工期间禁止施工废污水排入水体，通过加强施工管理，严禁在水域内清洗机具、捕鱼等破坏水资源的行为，本项目建设不会影响被跨越处的水体功能。施工现场使用带油料的施工车辆、施工器械等，采取措施防止油料跑、冒、滴、漏，防止对土壤和水体造成污染。 （3）地表径流 暴雨后的地表径流冲刷浮土、堆土砂石、垃圾等形成的泥浆水，会携带大量泥沙、土壤养分、水泥、油类及其它地表固体污染物，进入水体后会造成水体的富营养化和其他污染，致使水体水质下降。为避免雨季径流对地表水体产生不利影响，项目应采取以下措施：①施工场地周边应设置排水沟，并在排水沟末端设置沉淀池对地表径流进行沉淀处理；②合理安排工期，避免在雨天进行土方作业；③雨天对物料堆放场所进行必要的遮蔽，减少雨水冲刷。采取以上措施后，雨季径流中的SS浓度可得到较大程度的降低，不会对地表水体造成大的不利影响。 （4）架空线路跨越地表水影响分析 建设项目生态评价范围内有地表水体，在线路跨越河流处，均设计为一档跨越，不在河道中立塔，且线路跨越河流时塔位均远离河道，落塔位置均在洪水线以外，施工活动不会影响河岸稳定，也不会产生施工渣土掉落影响河流水质的问题。架线时采用渡船或无人机牵引，铁塔基础施工时均采取有效的水保措施，多余土方用于塔基平整、护坡、保坎，不产生弃渣，只要加强管理，不随意倾倒建筑垃圾和生活垃圾，则不会对沿线水域的水质造成影响。 在采取上述措施后，施工期间生活污水及施工废水不会对当地水环境产生影响。 5、固废环境影响分析 施工期产生的固体废弃物主要建设过程中产生的临时废弃土方、建筑垃圾（废料）、生活垃圾。 生活垃圾：本工程施工现场不设置生活营地，施工现场少量生活垃圾收集后送附近村庄/集镇生活垃圾堆放点，由当地环卫部门清运处置，对环境影响较小。 土石方：本项目施工土石方挖方总量约13000m3，回填总量约10500m3，余方约2500m3。塔基开挖回填后的剩余土石方临时堆放于塔基永久占地范围内，待塔基修建后就地摊平，不外运。 建筑垃圾（废料）：建筑垃圾（废料）主要来自于施工作业中产生的废弃混凝土、砂石以及废弃导线、包装材料等，施工期共产生建筑垃圾（废料）约200kg/d。其中废弃水泥袋、砂、石、器材设备外包装等，均分类收集，可回收利用的回收利用，不能利用的由施工人员车辆在下班撤离时携带出施工场地，送至指定的建筑材料处置场所处置，不得随意丢弃于施工场地。 施工产生的弃土弃渣、建筑垃圾若不妥善处置则会产生水土流失等环境影响，产生的生活垃圾若不妥善处置会污染环境，工程施工期应采取如下措施： （1）为避免建筑垃圾及生活垃圾对环境造成影响，在项目施工前应做好施工单位及施工人员的环保培训。明确要求施工过程中的建筑垃圾及生活垃圾分类集中收集，并采取必要的防护措施（防雨、防飞扬等），及时清运至环卫部门指定的地点处置，施工完成后及时做好迹地清理工作，使工程建设产生的垃圾处于可控状态。 （2）施工单位临时土石方应集中堆放、及时回填，以减少弃土弃渣的产生。本项目剥离的表土全部回覆项目区表层用于植被恢复或复耕。 （3）施工现场不设置施工营地，施工人员的生活垃圾由施工人员自行收集后带回租住地，统一交由当地环卫部门清运，禁止在施工现场随意丢弃。 （4）输电线路施工中临时堆土点应远离水体，及时采取挡护措施；严禁向附近水体排放工程弃土、废泥浆、废弃的混凝土、生活垃圾等施工废物。 （5）施工临时占地采取隔离保护措施，如铺设彩条布、草垫，防止施工活动破坏地表植被；施工结束后将多余砂石料、混凝土残渣等及时清除，以免影响后期土地功能和植被恢复，做到“工完、料尽、场地清”。 （6）施工结束后及时拆除施工项目部等临时建筑物，并做好建筑垃圾清运、场地清理和迹地恢复。 在采取了上述环保措施后，本项目施工期产生的固体废物对环境的影响可以接受。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、电磁环境 电磁环境影响分析详见电磁环境影响专项评价。 根据类比分析，本项目建设完成后其产生的工频电场强度、工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露控制限值要求。 因此，本工程运营期间电磁环境影响不大，满足相关限值要求，从环保角度而言是可行的。 根据类比和预测结果，本项目敏感点处工频电场强度预测值为109.8~398.2V/m、工频磁感应强度预测值在0.2467~0.3608μT之间，工频电场强度、工频磁感应强度均分别满足4000V/m和100μT的公众曝露控制限值要求。 2、声环境 输电线路运营期，由于电晕放电会产生一定的可听噪声。输电线路噪声与电力负载和气象条件有着十分密切的关系，电力负载较大时，发出声音也就越大，反之声音减小。在晴天干燥天气条件下，导线通常在起晕水平以下运营，很少有电晕放电现象，因而噪声很小；在湿度较高或雨天条件下，由于水滴导致输电线局部电场强度的增加，从而产生频繁的电晕放电现象。 根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ 24-2020），本项目架空输电线路噪声影响可采取类比监测的方法确定，采用类比评价。 （1）类比条件分析 本项目选择锡林浩特南郊变至塔拉变至巴彦乌拉变线路为类比线路。 相关参数的比较见表4-1。 表4-1 项目与类比线路相关参数 项目 本项目 类比线路 电压等级 220kV 220kV 架线方式 单回 单回 相序排列 三角排列 三角排列 导线高度（m） 根据设计资料，最低呼高为12m 根据设计资料，最低呼高为12m 周边环境 村庄、山地、耕地、林地 村庄、耕地、林地 背景状况 附近无其他噪声源 附近无其他噪声源 本项目220kV输电线路和类比线路在电压等级、架线形式和导线排列方式等方面均一致。因此，项目类比锡林浩特南郊变至塔拉变至巴彦乌拉变线路是可行的。 （2）类比结果 锡林浩特南郊变至塔拉变至巴彦乌拉变线路噪声监测结果见表4-2。 表4-2 类比线路噪声监测结果 单位：dB（A） 监测点位 测点位置 昼间 夜间 是否达标 1 334-335号塔线下0m处 （N44°9'7.57"；E116°22'48.39"） 44.7 41.2 达标 2 塔巴线79#-80#塔线下36m处居民点（N44°13'42.53"；E116°32'30.37"） 44.1 39.3 达标 3 塔巴线81#-82#塔线下25m处居民点（N44°13'59.68"；E116°32'49.02"） 44.7 39.5 达标 4 塔锡Ⅰ回线60#-61#塔线下32m处居民点（N43°54'59.83";E116°7'18.32"） 43.5 39.6 达标 由表4-2可知，类比线路单回三角排列段投运后产生的昼间噪声值为43.5~44.7dB(A)，夜间噪声值为39.3~41.2dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类排放标准要求（昼间55dB(A)，夜间45dB(A)）。 （3）对周围敏感点的影响分析 距离项目线路最近的关心点主要包括N7-N8线路边导线西侧最近21m处的分水岭散户、N15-N16线路边导线西侧最近25m处的上半坡散户、N28-N29线路边导线西侧最近24m处的邵家地散户和N41-N42线路边导线东侧最近30m处的梁子田，根据类比的噪声监测结果，线路边导线投影点处的昼间噪声值为43.5~44.7dB(A)，夜间噪声值为39.3~41.2dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类排放标准要求，项目各关心点均在线路塔线下0m处以外，因此，项目运营期噪声对周围关心点的影响较小。 （4）综合分析 从上述分析可知，本项目线路按设计规程要求进行架线，投运后产生的噪声小于相应评价标准限值，均满足环评要求。 3、生态影响 本工程架空输电线路沿线以农业生产和林地为主，区域内未发现珍稀野生动植物。运营期间，运营维护人员将定期对输电线路进行巡查、设备维修和更换，运营维护人员的进入会对输电线路沿线的农作物和林木造成一定破坏。工程运营期间，对220kV架空线路导线下方高度较高的林木需要修砍，由此将对其产生一定影响。根据相关规定，线路运营过程中，要对导线下方与树木垂直距离小于4m树木的树冠进行定期修剪，保证输电导线与林区树木之间的垂直距离足够大，以满足线路正常运营的需要。评价区内的线路沿线主要为以农作物为主，部分涉及云南松林、华山松林、黄毛青冈林等乔木。根据现场情况这些区域树木高度一般低于9m，因此可以预测本工程运营期对森林植物群落组成和结构造成影响弱，对植物生态环境无影响。运营维护人员会对线路沿线的农作物造成一定破坏，应对运营维护人员加强宣传教育，严禁踩踏塔基周围农作物及严禁随意砍伐线路走廊附近的林木，如对农作物产生破坏，应对农作物所有者给予赔偿。区域内没有发现受国家和地方保护的珍稀植物，工程的建设对区域植被种类、丰度、多样性不会产生影响。 4、水环境影响 输电线路运营期无废污水产生，不会对附近水环境产生影响。 5、大气环境影响 输电线路运营期无废气产生，不会对附近大气环境产生影响。 6、固体废物影响 输电线路在运营过程中一般情况下不产生固体废弃物，在常规检修过程中可能产生废旧绝缘子、金具等固体废物，产生量较少，由建设单位收集后回收，并按国家有关规定管理和处置，因此产生的固体废物对周围环境无影响。 7、环境风险分析 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），环境风险分析主要为：对变压器、高压电抗器、换流器等设备在突发性事故情况下漏油产生的环境风险进行简要分析，主要分析事故油坑、油池设置要求，事故油污水的处置要求。本工程不涉及以上内容，故本次不进行分析。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、线路路径合理性分析 对照《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020），本项目不涉及占用生态保护红线，本项目线路周围没有集中林区，未进入自然保护区，已避开了0类声环境功能区，同一走廊内的多回线路已采用单回架设方式减少新开辟走廊，优化了走廊间距，降低环境影响，符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）中的相关要求，具备选址选线合理性。 2、施工场地选址合理性分析 （1）牵张场 本工程线路拟设置牵张场6处，占地约0.18hm2；牵张场只是在线路导线架设过程中使用，使用时间在6个月以内。根据本工程所在区域地形条件、类似工程设置经验，牵张场具体位置在施工阶段根据现场实际地形条件确定。本评价特提出牵张场设置主要原则：牵张场选址应满足牵引设备能直接运达到位，且道路修补量不大；地形应平坦，能满足布置牵张设备、布置导线及便于施工操作等要求。牵张场的布设在满足施工需求的情况下，尽量布置在荒草地或坡耕地处，避开密林区；牵张场选址不能占用基本农田和生态红线保护区。牵张场会占压和扰动原有地表，施工完成后应清理场地，清除混凝土残留等建筑垃圾，并进行原地貌和植被恢复。 项目牵张场临时占地面积小、使用时间短，且施工结束后进行原地貌和植被恢复；因此项目牵张场地表扰动较小，对环境影响在可接受范围内。 2、堆料场 本项目输电线路施工点分散，每个施工点需要堆放的材料不多，因此，本项目输电线路施工不设堆料场，项目塔基所需的砂石、混凝土等施工用料和铁塔组件堆放在塔基施工区一角，不得乱堆乱放；导线、牵引设备等材料堆放在牵张场。施工材料堆放时间不长，尽量做到当日安装，若遇需隔天安装的，对施工材料进行篷布覆盖，因此本项目不单独另设堆料场。 3、弃渣场 本项目为输电线路建设，开挖区主要是杆塔基础，开挖区呈点状分布，开挖面积较小，产生的开挖土石方量较小，因此，项目施工期不设弃渣场，开挖土石方临时堆存在塔基开挖处，等塔基浇筑结束后及时填筑在塔基周围低洼处，或用作塔基护坡。本项目无永久弃渣产生，不布设弃渣场。 本项目不设置堆料场、弃渣场，单个塔基施工用料量小，堆放在塔基施工期一角，并尽量当天施工、当天料尽；单个塔基挖方量小，临时堆存在塔基施工区一角，后及时回填；项目施工结束后，及时对塔基裸露地表、临时施工区和牵张场进行植被绿化。因此，项目施工“三场”的设置基本合理。 本项目规划路径已避让险恶地形、洪水淹没区及不良地质地段；已避开生态敏感区、珍稀树种地区，减少森林砍伐，保护自然生态环境；已避让军事设施、开采的矿产及石场、油库及重要通信设施；已避让严重覆冰地段及减小重冰区长度，以提高线路可靠性；已避免跨越民房并综合协调本线路路径与沿线已建线路（包括规划路径）及其它设施的矛盾。 综上所述，项目施工期施工场地设置产生的环境影响是短暂的、可逆的，其影响也随着施工期的结束而消失，施工单位应严格按照有关规定采取环境保护措施，并加强监管，以使本项目施工对周围环境的不利影响降至最低。通过采取上述措施后，临时施工场地选址合理。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、生态环境保护措施 （1）避让措施 ①设计期 A、优化塔基选址，尽量不占用公益林。 B、合理选择牵张场地，尽量避免占用耕地及林地，尤其是基本农田以及公益林。 C、优化施工组织设计，减少征占地。 D、设计采用高塔穿越的方式以减少林木砍伐。 E、塔基位于坡地区域，采用全方位高低腿铁塔、改良塔型基础设计，尽量少占土地，减少植被破坏。 ②施工期 A、严格控制施工范围，按照划定范围施工，禁止越界施工，禁止滥砍滥伐。 B、施工过程中禁止向用地范围外的耕地倾倒弃土以及生活垃圾。 C、提高施工人员的保护意识，严禁在施工区及其周围捕猎野生动物。 D、加强用火管理，严禁由于用火不当引发森林火灾。 E、禁止施工人员在施工过程中带入外来物种。 （2）减缓措施 ①在施工范围内尽量保留乔木、灌木等植株，减小生物量损失。 ②保存占用土地表层熟化土，为植被恢复或复耕提供良好的土壤。 ③塔材、金具等材料运输到施工现场后应尽快进行组装，减少施工材料临时堆放点对植被的占压。 ④按照林地管理相关规定办理林地使用许可证、林木采伐证等相关手续。严格按照林业主管部门下发的林地使用许可证规定的占地范围和林木采伐证规定的林木采伐数量进行采伐作业。 ⑤施工结束后，应及时清理施工现场，对施工过程中产生的固体废物应集中收集装袋，并在结束施工时带出施工区域，不得随意丢弃。 ⑥水土保持措施：施工结束后对塔基区临时占地范围先进行土地翻松，其后在整平的土面上撒播草籽；临时施工区使用完成后对占用的林地进行灌草结合的方式进行恢复。 （3）基本农田附近塔基施工环境保护措施 ①项目部分线路以无害化方式跨越基本农田，不在基本农田内设立塔基，架空线路跨越（架空线路无害化穿越约2.0km，详见附图4）。 ②输电线路架线施工采取张力放紧线的方式，放紧线时间宜安排在农作物收获以后，减少农作物的损失，牵张场选择尽量选择荒地，减少植被破坏。 ③禁止在基本农田范围内设置牵张场、弃土弃渣场、拌合站、施工营地等临时设施，施工临时道路尽量利用现有道路。 ④在塔基施工区的施工过程中严格限制施工活动区域，设置醒目的标示牌、边界线，以保持与其他未扰动区域的有效隔离。 ⑤禁止在基本农田范围内堆放弃土弃渣、生活垃圾和施工余料等固废，固废及时运出处置。 ⑥开展环保培训，严禁施工人员破坏基本农田。 （4）补偿措施 工程建设要永久性的和临时性占用一部分旱地、果园、其它草地、乔木林地、灌木林地等，使这些资源受到损失，因此必须按照国家相关土地补偿标准予以补偿。应根据国家关于林地补偿相关规定，向地方缴纳森林植被恢复费，补偿占地造成的损失，专款用于林地恢复和养护。 （5）管理措施 ①做好施工期间的环境管理，严格控制施工占地区域，做好施工期间的生态环境宣传警示教育，严禁随意砍伐林木，禁止捕杀野生动物。 ②施工应加强施工期的环境监理工作，定期编制环境监理报送相关部门。 ③工程施工单位应加强与当地林业管理部门的联系，做好护林防火的宣传工作，强化火源管理，降低火灾隐患。 ④工程开工前，建设前应当对工程最终设计方案与环评方案进行梳理对比，构成重大变动的应当对变动内容进行环境影响评价并重新报批，构成一般变动的应当向有审批权限的生态环境主管部门进行备案。 ⑤植被恢复区应注意加强管理巡查，做好浇水、施肥保障措施，若发现种植的植物死亡，应查明死亡原因，并进行补种和加强管理。 以上生态影响保护措施技术可行，经济合理，便于实施，在采取上述措施后，可有效控制水土流失，保护区域生态环境，使本工程的建设对生态环境的影响在环境可接受的范围内。 2、大气环境保护措施 （1）在施工期间应对施工区域进行洒水降尘，在大风和干燥天气条件下增加洒水次数。 （2）施工开挖土方及施工材料应分开堆放在固定地点，为防止风蚀起尘，表土堆场应设置临时拦挡，并采用彩条布进行临时苫盖，堆土场表土装卸作业过程中进行洒水降尘，施工结束后及时清理场地，并进行植被恢复，避免造成二次扬尘。采取以上措施后，项目临时表土堆场产生的扬尘对周边环境影响较小。 （3）项目运输车辆应采用篷布遮盖、严禁超载，防止砂石、水泥等散体材料洒落，产生二次扬尘，同时经过村庄路段应减速行驶，并安排专人定期对运输道路进行维护清扫、洒水降尘等，通过采取以上措施本项目运输车辆产生的扬尘对周围村庄影响较小。 3、声环境保护措施 （1）施工单位文明施工，加强施工期的环境管理和环境监控工作，做到预防为主，文明施工，并接受生态环境主管部门的监督管理。 （2）施工单位应合理布置各高噪声施工机械，采用噪声水平满足国家相应标准的施工机械设备或带隔声、消声的设备，控制设备噪声源强。 （3）优化施工方案，合理安排工期，对位于环境保护目标附近的塔基应限制夜间施工，位于一般地区的塔基施工应尽量安排在白天进行。 （4）运输材料的车辆进入施工现场严禁鸣笛，装卸材料时应做到轻拿轻放。 （5）加强施工车辆在施工区附近的交通管理，当车辆途 经附近居民点时，限速行驶、不高音鸣号，以减少施工车辆行驶对沿途居民点的噪声影响。 4、水环境保护措施 （1）输电线路施工人员临时租用沿线民房或工棚，生活污水利用当地的污水处理设施（如化粪池、厕所等）进行处理，严禁漫排。 （2）施工单位要落实文明施工原则，不漫排施工生产废水，特别要禁止施工废水直接排入附近水体。 （3）集中进行混凝土搅拌、砂石料加工，在混凝土搅拌、砂石料加工的施工区域，施工单位设置简易排水系统，并设置简易沉砂池，使产生的砂石料加工废水、施工车辆清洗废水、建筑结构养护废水经收集、沉砂、澄清处理后回用，不外排。 （4）对于混凝土养护所需用水采用罐车运送，养护方法为先用吸水材料覆盖混凝土，再在吸水材料上洒水，根据吸收和蒸发情况，适时补充。在养护过程中，大部分养护水被混凝土吸收或被蒸发，不会因养护水漫流而污染周围环境。 （5）施工期应尽量避开雨季，最大限度地减少雨季水力侵蚀；如无法完全避开雨季，则采取临时挡护和覆盖的措施。施工工序要安排科学、合理，土建施工一次到位，避免重复开挖。 （6）采用苫布对开挖的土方及沙石料等施工材料进行覆盖，避免水蚀和风蚀的发生，堆料场等按照水土保持要求采取拦挡、护坡、截排水、沉淀池等措施。 （7）跨越河流段线路施工期间施工场地和施工临时堆土点应尽量远离水体，并划定明确的施工范围，不得随意扩大，禁止将输电线路塔基施工时产生的废渣和建筑垃圾弃入附近水体。 （8）加强对施工现场使用带油的机械器具的检修和维护，采取措施防止跑、冒、滴、漏油；设立施工机械漏油事故应急预案，配备必要的器材和设备，施工过程中如发生漏油事故时应立即启动应急预案，及时收集后妥善处置。 5、固体废弃物污染防治措施 （1）为避免建筑垃圾及生活垃圾对环境造成影响，在项目施工前应做好施工单位及施工人员的环保培训。明确要求施工过程中的建筑垃圾及生活垃圾分类集中收集，并采取必要的防护措施（防雨、防飞扬等），安排专人专车及时清运或定期运至环卫部门指定的地点处置，施工完成后及时做好迹地清理工作，使工程建设产生的垃圾处于可控状态。 （2）本项目施工土石方挖方总量约13000m3，回填总量约10500m3，余方约2500m3。剩余挖方临时堆放于塔基征地范围内，待塔基建成后就地摊平，施工结束后进行土地整治或复耕，严禁就地倾倒压占塔基征地范围外植被或顺坡溜弃。 （3）施工现场不设置施工营地，施工人员的生活垃圾由施工人员自行收集后带回租住地，统一交由当地环卫部门清运，禁止在施工现场随意丢弃。 （4）施工临时占地采取隔离保护措施，如铺设彩条布、草垫或棕垫，防止施工活动破坏地表植被；施工结束后将多余砂石料、混凝土残渣等及时清除，以免影响后期土地功能和植被恢复，做到“工完、料尽、场地清”。 （5）施工结束后及时拆除施工项目部等临时建筑物，并做好建筑垃圾清运、场地清理和迹地恢复。 （6）施工结束后再次全面清理可能残留的建筑垃圾和生活垃圾，全面做好迹地清理和恢复。 在采取了上述环保措施后，本项目施工期产生的固体废物对环境的影响可以接受。 6、电磁环境保护措施 （1）选址选线合理，进行线路路径协调工作，避开城镇规划区、开发区、居民区、军事设施、厂矿、大型采石场，将区域环境影响控制在最低程度。 （2）严格按照相关规范进行设计、施工。线路经过农田时，适当增加导线对地距离，以保证农田等环境中工频电场强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的限值要求；在经过有林地段时抬高导线对地高度，以减少电磁场的影响。 （3）线路经过敏感点附近时，提高杆塔和导线高度，减轻工频电磁场强度对敏感点的影响。 （4）采用更为先进的导线，减轻工频电磁场强度，架设导线时清理导线表面的毛刺，减轻因此而引起的工频电磁场畸变等。 （5）架设线路时，应在杆塔及线路周边设置警告牌和标语。 （6）线路架设时，对邻近的通信线路采取适当有效的保护措施，如线路与通信线路之间的距离应满足《110-750kV 架空送电线路设计技术规程》（GB 50545-2010）的相关要求。 7、预防水土流失措施 本项目水土流失主要由塔基施工建设而产生。由于土石方的开挖、填筑、临时堆放等活动将扰动、损坏地貌，破坏原有植被，导致涉及区域的水土流失。 （1）施工时需提前做好防护措施，避免工程建设产生的临时开挖土、弃土进入河流内。 （2）塔基开挖回填后的剩余土石方临时堆放于塔基永久占地范围内，待塔基修建后就地摊平，不外运。 （3）项目内产生的剥离表土不随意堆放，并对项目内的表土临时堆场进行采取土工布遮盖、设置临时拦挡措施后，可有效防止临时表土堆场内的表土流失，对环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、生态环境保护措施 （1）对线路塔基处的永久占地和临时占地，加强植被的抚育和管护。 （2）对运营维护人员加强宣传教育：严禁踩踏塔基周围农作物及严禁随意砍伐线路走廊附近的林木；严禁随意破坏周边生态环境；严禁捕杀区域内野生动物。 （2）在线路维护和检修中仅对影响安全运营的树木进行削枝，不进行砍伐。 （3）制定和实施各项环境管理计划，检查治理设施运营情况，及时处理出现的问题，保证治理设施的正常运营。 （4）不定期地巡查线路，特别是各环境保护对象，保护生态环境不被破坏，保证保护生态与工程运营相协调。 2、电磁环境保护措施 （1）运营期应加强对周边居民的安全意识宣传，避免意外事故的发生。 （2）线路验收时，对线路断面、敏感目标进行工频电磁场进行监测，确保其符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的限值要求。 （3）对沿线附近居民定期进行电磁影响培训及宣传活动，让周边居民对电磁辐射影响有正确的认知。 （4）设置电磁环境保护专人，定期巡检、维护本工程电磁环境保护设施，对沿线可能存在的电磁环境隐患进行处理。 （5）设置警示标志，划定禁止建设居民区的控制范围地带，避免将来居民将房屋建在线路正下方或控制范围。 （6）向相关部门报告输电线路电磁环境控制要求，避免将来新的规划与本项目控制要求相冲突。 3、声环境保护措施 输电线路正常运营时基本无噪声，仅在下雨或大雾时会产生连续性电磁性噪声，但其噪声以中低频为主，其源强较小，可以忽略不计，对环境背景噪声影响不大。根据以往监测资料分析，输电线路正式运营后，在晴好天气情况下人耳在220kV线路下听不出输电线路的运营噪声，线路运营噪声贡献值很小，环境噪声基本与背景噪声相同。 工程建成投运后，应及时开展竣工环境保护验收调查及噪声监测工作，确保输电线路敏感目标处噪声值应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类排放标准要求。 4、固体废物防治措施 运营过程中一般情况下不产生固体废弃物，在常规检修过程中可能产生废旧绝缘子、金具等固体废物，产生量较少，由建设单位收集后回收，并按国家有关规定管理和处置。 5、水环境保护措施 工程运营期无废水产生，工程运营期对水环境无影响。 6、大气环境保护措施 工程运营期无废气产生，工程运营期对大气环境无影响。 |
| 其他 | 1、环境管理 根据本项目建设特点，建设单位应建立完整的环境保护管理体系，实行分级负责制度，根据需要配备专（兼）职管理人员，管理工作做到制度化，其具体职能为： （1）制定和实施各项环境监督管理计划； （2）检查各环保设施及措施的落实情况，及时处理出现的问题； （3）协调配合上级主管部门和生态环境部门所进行的环境调查等活动，并接受监督。 表5-1 环境管理计划 环境要素 环境保护措施与对策 执行单位 监管部门 施工扬尘 施工场地实施洒水抑尘，临时堆料需加盖苫布或洒水 施工单位 当地环保部门 生态环境 不破坏征地范围外的植物，保护当地的生态环境。施工结束后，恢复当地的生态环境。 噪声 ①严禁夜间施工。 ②加强施工机械设备的管理和维护。 固体废物 ①土石方全部回填。 ②生活垃圾集中收集后放置在村垃圾收集桶内，最终运至周围村庄垃圾集中处置点。 ③在常规检修过程中可能产生废旧绝缘子、金具等固体废物，产生量较少，由建设单位收集后回收，并按国家有关规定管理和处置，不外排。 电磁环境 加强巡查，保证电气设备正常运营。 运营单位 2、环境监测 本工程的环境监测主要是竣工环境保护验收监测，工程竣工验收时对正常运营工况下产生的工频电场、工频磁场和噪声进行监测，按《建设项目技竣工环境保护验收技术规范输变电》（HJ705-2020）有关规定开展监测工作；运营期监测按行政管理部门要求或存在投诉或主要设备大修后进行。 表5-2 本项目环境监测计划一览表 监测因子 工频电场、工频磁场 噪声（等效连续A声级） 监测点位 ①架空线路断面监测：应选择在以导线档距中央弧垂最低位置的横截面方向上，单回线路应以弧垂最低位置处中相导线对地投影点为起点，双回线路应以弧垂最低位置处档距对应两杆塔中央连线对地投影为起点，监测点应均匀分布在边相导线两侧的横断面方向上，垂直于线路方向进行，测点间距5m，测至背景值止；每回线路各设1处断面进行监测； ②线路起点、终点各监测1个点位； ③环境敏感目标：220kV输电线路两侧40m范围内居民保护目标处。 ①线路起点、终点各监测1个点位； ②线路噪声：电磁环境监测断面起点处（线路中相导线下或线路走廊中心处）。 ③环境敏感目标：220kV输电线路两侧40m范围内居民保护目标处。 监测频率 ①工程建成正式投产后第一年结合竣工环境保护验收监测一次； ②运营期间存在投诉或纠纷时进行监测； ③例行环境监测计划或生态环境主管部门要求时进行监测。 ④主变压器、母线设备等维修后，进行监测。 ①工程建成正式投产后第一年结合竣工环境保护验收监测一次； ②运营期间存在投诉或纠纷时进行监测； ③例行环境监测计划或生态环境主管部门要求时进行监测。 ④主要噪声源设备维修后，进行监测。 监测要求 按照竣工验收的要求进行监测。 按照竣工验收的要求进行监测。 监测方法 根据HJ681-2013《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 监测依据 《建设项目竣工环境保护验收技术规范输变电》（HJ705-2020） 应记录的工作条件 （1）时间、天气状况、温度和湿度 （2）设备名称、型号、工作状况 （3）监测时变电站和输电线路工况情况，如监测时主变、输电线路电流、电压大小等 3、竣工环保验收 本项目建成后，建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）、《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范输变电》（HJ705-2020）等相关要求，自主组织开展本项目竣工环境保护验收工作。 表5-3 工程竣工环境保护验收内容一览表 序号 验收对象 验收内容 施工期 运营期 1 相关资料、手续 项目是否经核准，环评批复文件是否齐备，项目是否具备开工条件，环境保护档案是否齐全。 2 实际工程内容及方案设计情况 核查实际工程内容及方案设计变更情况，以及由此造成的环境影响变化情况。 3 环保相关评价制度及规章制度 核查环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况。 4 杆塔架设高度是否满足要求 根据电磁环境监测结果及环评报告要求，验证线路对地高度是否符合要求。 5 监测计划 测试、收集环境状况基本资料，电磁、声环境影响监测 6 电磁环境 / 线路沿线工频电场强度＜4000V/m，工频磁感应强度＜100μT。 7 水环境 施工期生产废水是否回用，施工期生活污水按照环评要求落实，有无乱排现象。 / 8 声环境 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。施工期间文明施工，有无夜间扰民现象，施工车辆经过居民区时是否采取减速禁鸣措施。 输电线路沿线执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类排放标准。 9 固体废物 施工期的生活垃圾有无乱丢乱弃现象，废弃导线等是否有按要求位回收。 在常规检修过程中可能产生废旧绝缘子、金具等固体废物，是否收集回收，并按国家有关规定管理和处置。 10 生态环境保护措施 是否落实表土防护、破坏区域植被恢复、施工过程中垃圾妥善处理、跨越林木植被是否采取高塔跨越等生态保护措施。 建设单位应当根据调查结果，逐一检查是否存在验收不合格的情形，提出验收意见。如存在问题，建设单位应当进行整改，整改完成后方可提出验收意见。对建设单位的其他要求如下： （1）为提高验收的有效性，在提出验收意见的过程中，建设单位可以组织成立验收工作组，采取现场检查、资料查阅、召开验收会议等方式，协助开展验收工作。验收工作组可以由设计单位、施工单位、环境影响报告表编制机构、验收调查报告表编制机构等单位代表以及专业技术专家等组成，代表范围和人数自定。 （2）建设单位在“其他需要说明的事项”中应当如实记载环境保护设施设计、施工和验收过程简况、环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护对策措施的实施情况，以及整改工作情况等。 （3）相关地方政府或者政府部门承诺负责实施与环境保护对策措施，建设单位应当积极配合地方政府或部门在所承诺的时限内完成，并在“其他需要说明的事项”中如实记载前述环境保护对策措施的实施情况。 （4）除按照国家需要保密的情形外，建设单位应当通过其网站或其他便于公众知晓的方式，向社会公开下列信息： ①建设项目配套建设的环境保护设施竣工后，公开竣工日期； ②对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试前，公开调试的起止日期； ③验收报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日。 建设单位公开上述信息的同时，应当向所在地大通县环境保护主管部门报送相关信息，并接受监督检查。 验收期限是指自建设项目环境保护设施竣工之日起至建设单位向社会公开验收报告 之日止的时间。 （5）验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录“全国建设项目竣工环境保护验收信息平台”（“全国建设项目竣工环境保护验收信息平台”已于2017年12月1日上线试运营，网址为http://47.94.79.251），填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息，环境保护主管部门对上述信息予以公开。 |
| 环保投资 | 本项目总投资为4252.0万元，其中环保投资共计77.0万元，占项目总投资的1.81%。本项目环保投资情况见下表。 表5-4 本项目环保措施投资一览表 序号 项目 费用（万元） 具体内容 责任主体 1 水污染防治费用 6.0 施工期设置简易沉淀池等。 建设单位、施工单位 2 固体废物处置费用 10.0 施工期生活垃圾、建筑垃圾运输处置；在常规检修过程中可能产生废旧绝缘子、金具等固体废物，由建设单位收集后回收，并按国家有关规定管理和处置。 3 大气污染防治费用 6.0 运输道路、施工场地、临时堆土洒水及苫布覆盖。 4 生态环境保护措施费用 施工临时占地生态保护及植被恢复 5.0 塔基施工、牵张场等临时占地水土流失防治和植被恢复 塔基区生态保护及植被恢复 25.0 塔基区水土流失防治和植被恢复或复耕 5 环评及环保验收费用 15.0 / 建设单位 6 其他费用 10.0 相关警示标语建设费、线路加高建设费用、宣传教育费用、环保工作人员费等 环保投资费用合计 77.0 项目总投资 4252.0 环保投资占总投资比例 1.81% |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | （1）限定施工作业范围，不得随意扩大扰动范围。 （2）充分利用现有道路运输，临时材料堆放做好铺垫、遮盖等临时防护措施。 （3）优化施工场地布置，牵张场尽量避让植被密集区。 （4）塔基施工临时占地应选择在塔基附近平坦、植被稀疏地带，施工前做好铺垫等临时防护措施。 （5）在基面土石方开挖时，施工单位要注意全方位高低腿铁塔和加高主柱的配置情况，结合现场实际地形慎重进行，不可贸然大开挖；当高度差超过3m时，注意内边坡保护，尽量少挖土石方，当内边坡放坡不足时，需砌挡土墙。 （6）尽量缩短基坑暴露时间，同时做好基面及基坑排水工作。 （7）严格按设计文件控制开挖量及开挖范围，尽量做到土石方平衡，对塔基挖方等临时堆土采用苫布遮盖、采取编织袋装土堆砌成护坡等方式减少水土流失。 （8）输电线路经过林区时应采取砍伐量和林地破坏相对较小的架线工艺；输电线路经过农田区域时，采取高跨的方式通过，减少对耕地的占用。 （9）项目部、施工用房等应租用现有当地村民民房，减少施工临时占地和植被破坏。 （10）施工后及时清理弃渣等固体废物，并进行土地整治及植被恢复。 （11）占用林地、草地应进行表土剥离，施工后回覆表土，并采取土地整治及植被恢复。 （12）施工后及时进行植被恢复，应选择当地乡土植物进行恢复。 （13）在水体附近施工时严禁向水中排放施工废水；机械和车辆定点清洗，减少洗车废水；严控泄漏事故对当地环境造成污染。 （14）工程施工应尽可能避开野生动物繁殖期，选用低噪声施工设备，严格控制施工时间和施工范围，严禁施工人员捕食动物。 （15）加强施工环境管理工作。 | 施工期的各项陆生生态环境保护措施应按照环境影响评价文件及批复要求落实到位。 | （1）对线路塔基处的永久占地和临时占地，加强植被的抚育和管护。 （2）在线路维护和检修中仅对影响安全运营的树木进行削枝，不进行砍伐。 （3）制定和实施各项环境管理计划，检查治理设施运营情况，及时处理出现的问题，保证治理设施的正常运营。 （4）不定期地巡查线路，特别是各环境保护对象，保护生态环境不被破坏，保证保护生态与工程运营相协调。 | 运营期的各项陆生生态环境保护措施应按照环境影响评价文件及批复要求落实到位。项目施工临时占地恢复原有生态功能。 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | （1）一档跨越水体，不在水中立塔。 （2）施工废水在施工场地附近设置简易沉砂池，将施工废水回用。 （3）避免雨季开挖作业。 （4）生活污水利用附近既有生活污水系统处置，不对当地地表水环境造成影响。 （5）基础混凝土浇筑应优先采用商品混凝土，优化混凝土运输方式。 | 不在水中立塔、生活污水、施工废水不外排。 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | （1）加强施工期的操作规范，避免人为造成诸如高空抛丢重物砸下造成的突发性噪声影响周围环境的情况发生。 （2）加强管理，夜间禁止施工。 （3）施工单位使用的主要机械设备应为低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护。 （4）运输车辆经过村庄时减速慢行，减少鸣笛、路面加强维护，禁止夜间运输，加强与村民沟通，积极听取村民的合理意见。 （5）居民点附近场界应适当加高加厚围挡，该区域施工同一时间仅使用单一机械，减少噪声叠加影响。 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。 | / | 环境敏感目标声环境满足噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类排放标准。 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | （1）应安排专职员工对施工场地进行洒水，保持一定湿度，最大限度减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天早、午、晚各洒水1次，若遇大风或干燥天气可适当增加洒水次数。 （2）在施工场地设置专人监管施工材料、垃圾的堆放、清运和处置，必要时加盖苫布或洒水，防止二次扬尘污染。 （3）对施工垃圾及时处理、清运，以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。 （4）要求施工单位文明施工，如及时清运垃圾，土方和物料堆应采取苫布覆盖、表面洒水抑尘、表面夯实处理等措施抑尘。 （5）运输过程中采取对道路路面洒水降尘、硬化路面、运输车辆加盖篷布，加强管理、运输路面加强维护，施工期运输车辆经过村庄时减速行驶。 （6）项目施工场界应设置围挡。与居民点较近施工场界应加高围挡，并在该区域施工时应增加洒水频次，以减少项目施工扬尘对附近居民点的影响。 （7）禁止对可燃固体废弃物焚烧处理。 | 落实本环评提出的相应措施，对周围大气环境影响较小。 | / | / |
| 固体废物 | （1）施工前做好环保培训工作。 （2）输电线路塔基开挖回填后的剩余土石方临时堆放于塔基永久占地范围内，待塔基修建后就地摊平，同时在表面进行绿化恢复。 （3）生活垃圾在租住地交由环卫部门清运，禁止随意丢弃。 （4）施工后做到“工完、料尽、场地清”。 | 施工固体废物分类收集并妥善处理，不造成环境污染。 | 运营过程中一般情况下不产生固体废弃物，在常规检修过程中可能产生废旧绝缘子、金具等固体废物，由建设单位收集后回收，并按国家有关规定管理和处置。 | 符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 电磁环境 | （1）选址选线合理，进行线路路径协调工作，避开城镇规划区、开发区、居民区、军事设施、 厂矿、大型采石场，将区域环境影响控制在最低程度。 （2）严格按照相关规范进行设计、施工。线路经过农田时，适当增加导线对地距离，以保证农田等环境中工频电场强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的限值要求；在经过有林地段时抬高导线对地高度，以减少电磁场的影响。 （3）线路经过敏感点附近时，提高杆塔和导线高度，减轻工频电磁场强度对敏感点的影响。 （4）采用更为先进的导线，减轻工频电磁场强度，架设导线时清理导线表面的毛刺，减轻因此而引起的工频电磁场畸变等。 （5）架设线路时，应在杆塔及线路周边设置警告牌和标语。 （6）线路架设时，对邻近的通信线路采取适当有效的保护措施，如线路与通信线路之间的距离应满足《110-750kV 架空送电线路设计技术规程》（GB 50545-2010）的相关要求。 | 落实本环评提出的相应措施。 | （1）运营期应加强对周边居民的安全意识宣传，避免意外事故的发生。 （2）线路验收时，对线路断面、敏感目标进行工频电磁场进行监测，确保其符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的限值要求。 （3）对沿线附近居民定期进行电磁影响培训及宣传活动，让周边居民对电磁辐射影响有正确的认知。 （4）设置电磁环境保护专人，定期巡检、维护本工程电磁环境保护设施，对沿线可能存在的电磁环境隐患进行处理。 （5）增加警示标志，划定禁止建设居民区的控制范围地带，避免将来居民将房屋建在线路正下方或控制范围。 （6）向相关部门报告输电线路电磁环境控制要求，避免将来新的规划与本项目控制要求相冲突。 | 符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的限值要求。 |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | 及时开展竣工环境保护验收监测。 | 按《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范输变电》（HJ705-2020）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12308-2008）等相关要求执行。 |
| 其他 | 生态保护红线：（1）尽量避免在生态保护红线内设置牵张场、施工营地等临时设施，施工临时道路尽量利用现有道路。 （2）合理规划临时占地。 （3）禁止在生态保护红线范围内堆放弃土弃渣、生活垃圾和施工余料等固废。 （4）按照“适树则树，适草则草”原则进行塔基区、临时占地区及其附近植被的恢复。 （5）开展环保培训，严禁施工人员破坏施工区域外的生态保护红线区域内植被，禁止捕猎野生动物。 | 落实本环评提出的相应措施。 | / | / |

# 七、结论

临沧市云县茂兰林业光伏发电项目220kV送出线路工程符合国家的法律法规，符合区域总体发展规划，项目在设计、施工、运营过程中拟采取的生态环境保护措施切实有效可行，可将工程施工和运营对环境带来的负面影响减轻到可以满足国家和地方有关要求和环境可以接受的程度；工程运营期产生的工频电场、工频磁场、噪声较小，符合国家针对电磁辐射的有关环境保护法规、环境保护标准的要求。 本项目建设后对于当地电力供应及对社会经济发展具有较大的促进作用，其经济效益、社会效益和环境效益明显。本项目的实施对环境造成的影响较小，通过严格执行环保“三同时”制度，落实相应的污染防治措施，可以把不利的环境影响降到最小。从环保角度分析，本项目的建设可行。