目录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设项目工程分析	- 11 -

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	- 23 -

四、主要环境影响和保护措施	- 31 -

五、环境保护措施监督检查清单	- 66 -

六、结论	- 70 -

建设项目污染物排放量汇总表	- 71 -

# 附件：

# 附件1 委托书

# 附件2 投资项目备案证

# 附件3 建设单位营业执照

# 附件4 不占用生态红线说明

# 附件5 土地租用协议及情况说明

# 附件6 现状监测报告

# 附件7 临沧市生态环境局镇康分局审查表

# 附件8 工作进度管理表

# 附件9 内部审核记录表

# 附件10 专家组修改意见

# 附件11 修改对照表

# 附件12 技术审查意见

# 附件13 技术咨询合同书

附图：

# 附图1 项目地理位置图

# 附图2 项目区水系图

# 附图3 环境保护目标分布图

# 附图4 项目总平面布置及环保设施分布图

附图5 现状监测布点图

附图6 项目分区防渗图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 镇康县勐堆绍海竹木加工厂 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2311-530924-04-01-918745 |
| 建设单位联系人 | 李绍海 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 云南省临沧市镇康县勐堆乡大岔河 |
| 地理坐标 | （99度53分51.343秒，23度55分15.802秒） |
| 国民经济 行业类别 | 非金属废料和碎屑加工处理 （C4220） | 建设项目 行业类别 | 废弃资源综合利用业-非金属废料和碎屑加工处理422 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 □扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 镇康县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2311-530924-04-01-918745 |
| 总投资（万元） | 600 | 环保投资（万元） | 53.04 |
| 环保投资占比（%） | 8.86 | 施工工期 | 2024年1月~2024年3月，施工期为2个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 10160.05 |
| 专项评价设置情况 | 表1 专项评价设置原则表 专项评价的类别 设置原则 本项目情况 大气 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目 本项目为机制炭生产项目，运营期产生的污染物主要为SO2、氮氧化物、颗粒物，不属于纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物，因此项目不设置专项评价。 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 项目不产生生产废水，生活污水经隔油池、化粪池处理后由附近村民定期清掏用作农肥，不外排。因此项目不需设置地表水专项评价。 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目 本项目风险物质为废机油，未超过临界量，故不需设置环境风险专项评价。 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 项目用水来源为市政供水管网，不涉及取水口，故不设置专项评价 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 本项目不对海排放污染物，不需设置专项评价 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。 根据以上评价原则，本项目不需开展专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目生产规模为年产2000吨机制木炭，根据国家发改委2019年第29号令发布的《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于其中“四十三、环境保护与资源节约综合利用：废旧木材、废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、 废塑料、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废（碎）玻璃、废橡胶、废弃油脂等废旧物资等资源循环再利用技术、设备开发及应用”，为鼓励类项目，不在限制和淘汰范围内。 此外，项目于2023年11月9日取得了镇康县发展和改革局核发的云南省固定资产投资项目备案证，项目代码为：2311-530924-04-01-918745。 综上，项目符合国家及地方相关产业政策。 2、“三线一单”符合性分析 2021年11月1日，临沧市人民政府发布了《临沧市人民政府关于印发临沧市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（临政发〔2021〕24号），该意见中关于生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单及生态环境分区管控体系的基本情况及符合性分析如下。 （1）生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线 本项目与（临政发〔2021〕24 号）中生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的相符性分析见下表1-1。 表1-1 与《临沧市人民政府关于印发临沧市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》符合性 类别 内容要求 项目情况 符合性 生态保护红线和一般生态空间 执行《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发〔2018〕32号）要求，生态保护红线评估调整成果获批后，按照批准成果执行。将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、公益林、天然林等生态功能重要区域、生态环境敏感区域划为一般生态空间 本项目位于云南省临沧市镇康县勐堆乡大岔河，用地性质为建设用地，根据“三区三线”查询文件，详见附件4，项目区不在《云南省生态保护红线》功能区范围内，且项目区范围内不涉及自然保护区、饮用水源地保护区、重要湿地、基本草原、公益林、天然林等生态功能重要区域。 符合 环境质量底线 水环境质量底线。到2025年，全市水环境质量明显改善，地表水体水质优良率保持稳定，重点区域、流域水环境质量进一步改善，饮用水安全保障水平持续提升，怒江、澜沧江流域水生态系统功能持续恢复。到2035年，全市水环境质量全面改善，水生态恢复取得明显成效。 项目涉及的地表水体主要为西北侧160m的勐堆河，东北侧245m勐捧河以及勐堆河、勐捧河汇合后的轩干河。根据《2022年临沧市环境状况公报》，南捧河大岔河大桥断面水质达Ⅲ类水标准，该断面位于项目区地表水体下游22km。故项目区地表水体能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，地表水环境质量状况良好。本项目不产生生产废水，生活废水经隔油池、化粪池处理后清掏用作农肥，不外排，不会触及水环境质量底线。 符合 大气环境质量底线。到2025年，全市环境空气质量继续保持优良，县级城市环境空气质量稳定达到国家二级标准，临翔区细颗粒物年均浓度低于26μg/m3，优良率保持稳定。到2035年，全市环境空气质量稳定提升，各县（区）细颗粒物年均浓度低于25μg/m3，优良率进一步提升。 项目选址区域为环境空气二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据《2022年临沧市环境状况公报》，7县城均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，因此，项目所在区域属于达标区，项目区特征污染物为TSP，已委托贵州鼎拔检测有限公司进行了现状监测，满足质量标准，环境空气质量良好。项目产生的废气经治理后能达标排放，不会触及大气环境质量底线。 符合 土壤环境风险防控底线。到2025年，全市土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到进一步保障，土壤环境风险得到有效管控，污染地块安全利用率达到95%以上。到2035年，全市土壤环境质量持续改善，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。 项目建成运营后，对土壤可能造成影响的污染源为废机油，污染途经表现为：危废暂存间发生渗漏，导致污染物进入土壤，从而造成土壤污染。本项目危废暂存间按照要求做好重点防渗，能有效避免有毒有害污染物渗入土壤；该项目对区域土壤影响较小。不会触及土壤风险防控底线。 符合 资源利用上线 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到或优于云南省下达的总量和强度控制目标。 本项目运营期间消耗一定的电能、水资源，能源消耗量相对区域资源利用总量较少，项目运营期通过内部管理、设备选择、工艺选择、污染治理等多方面采取合理可行的清洁生产措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染，项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线因此，本项目的建设符合资源利用上线要求。 符合 （2）生态环境准入清单 本项目与（临政发〔2021〕24号）中生态环境准入清单的相符性分析如下： 全市共划分70个生态环境管控单元，分为优先保护、重点管控和一般管控 3类。 1．优先保护单元。共24个，包含生态保护红线和一般生态空间，主要分布在临翔大雪山、云县大朝山、永德大雪山、邦骂雪山、澜沧江、南滚河、南汀河、南捧河、小湾水库、饮用水水源保护区等重点生态功能区域。 2．重点管控单元。共38个，包含开发强度高、污染物排放强度大、生态环境问题相对集中的区域以及大气环境布局敏感、弱扩散区、矿产资源开发区域等，主要分布在澜沧江流域、各类开发区和工业集中区、城镇规划区及环境质量改善压力较大的区域。 3．一般管控单元。共8个，为优先保护、重点管控单元之外的区域。 本项目所在厂区位于云南省临沧市镇康县勐堆乡大岔河，属于一般管控单元。本项目与临沧市一般管控单元生态环境准入清单的相符性见下表。 表1-2 项目与临沧市一般管控单元生态环境准入清单相符性分析 项目 管控要求 本项目情况 相符性 镇康县一般管控单元 空间布局约束 1．执行《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》和《临沧市生态环境管控总体要求》相关要求。2．除消耗大、能耗高、污染重和矿产品加工项目、限制产品和原料中涉及有毒有害、强酸强碱以及重金属的项目外，其它新建企业原则上应入工业园区。3．禁止在基本农田内从事非农业生产的活动。任何单位和个人不得改变或者占用基本农田保护区。4．执行区域生态环境保护的基本要求。5．合理开展小水电的开发利用。 1.本项目为机制炭生产项目，根据项目选址查询意见套合国家下发的“三区三线”成果数据可知，项目不占用生态红线，项目选址符合国土空间规划和用途管制要求，项目各污染物经环评提出的治理设施后均能达标排放，符合《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》和《临沧市生态环境管控总体要求》相关要求。2.本项目不属于消耗大、能耗高、污染重和矿产品加工项目、限制产品和原料中涉及有毒有害、强酸强碱以及重金属的项目。3.本项目选址符合国土空间规划和用途管制要求，不占用基本农田和农田保护区。4.本项目符合区域生态环境保护的基本要求。5.项目不属于小水电的开发利用。 相符 污染物 排放管控 1．执行《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》和《临沧市生态环境管控总体要求》相关要求。2．严禁污水灌溉，灌溉用水应满足灌溉水水质标准。3．现有工业企业应达标排放，逐步提升清洁生产水平，减少污染物排放量。 1.项目符合《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》和《临沧市生态环境管控总体要求》相关要求。2.本项目为机制炭生产项目，不涉及污水灌溉；3.本项目各污染物经环评提出的治理设施后均能达标排放。 相符 环境风险 防控 1．执行《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》和《临沧市生态环境管控总体要求》相关要求。2．禁止高毒、高风险、高残留农药使用。规范、限制使用抗生素等化学药品。 1.项目的环境风险防控措施满足《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》和《临沧市生态环境管控总体要求》相关要求。2.本项目不涉及高毒、高风险、高残留的农药使用及抗生素的使用。 相符 资源开发效率要求 1．执行《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》和《临沧市生态环境管控总体要求》相关要求 项目满足《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》和《临沧市生态环境管控总体要求》相关要求。项目不产生生产废水，生活污水等经隔油池、化粪池处理后委托当地村民定期清掏用作农肥。废水不外排。 相符 综上所述，本项目的建设符合《临沧市人民政府关于临沧市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（临政发〔2021〕24号）的相关要求。 3、临沧市打赢蓝天保卫战三年行动任务责任清单分析 表1-3 与临沧市打赢蓝天保卫战三年行动任务责任清单符合性分析对照表 序号 责任清单内容 项目情况 符合性 1 强化工业企业无组织排放管控。开展建材、有色等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查，建立管理台账，对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理。 生产车间、堆料车间设置为封闭车间，车间配套安装抽排风装置，原料、物料运输传送带设置为全封闭传送带，运行过程产生无组织颗粒物能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准中无组织排放浓度监控限值。 符合 2 严格执行水泥等行业产能置换实施办法。加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，落实国家《产业结构调整指导目录》。 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（发改令第29号），本项目属于鼓励类。 符合 3 继续实施能源消耗总量和强度双控行动。健全节能标准体系，大力开发、推广节能高效技术和产品，实现重点用能行业、设备节能标准全覆盖。因地制宜提高建筑节能标准，加大绿色建筑推广力度，引导有条件地区新建建筑全面执行绿色建筑标准。 本项目不属于高耗能和资源消耗型企业。 符合 根据表1-3，项目符合临沧市打赢蓝天保卫战三年行动任务责任清单相关内容。 4、行业相关规范符合性分析 （1）与《关于印发<工业炉窑大气污染物综合治理方案>的通知》（环大气【2019】56号）符合性分析 对照《关于印发<工业炉窑大气污染物综合治理方案>的通知》（环大气【2019】56号），本项目与其相符性分析见表1-4； 表1-4 与《工业炉窑大气污染物综合治理方案》相符性分析一览表 序号 《工业炉窑大气污染物综合治理方案》相关要求 本项目相关内容 符合性 1 加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度。分行业清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。天津、河北、山西、江苏、山东等地要按时完成各地已出台的钢铁、焦化、化工等行业产业结构调整任务。鼓励各地制定更加严格的环保标准，进一步促进产业结构调整。对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭。 本项目使用的设备不属于《产业结构调整指导目录（2021年版）》中所涉及的淘汰类设备；本项目位于云南省临沧市镇康县勐堆乡大岔河，虽然未在工业园区，但对炭化废气采用燃烧+旋风除尘+脉冲布袋除尘处理后共同由1根15m排气筒DA001外排，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，废气处理措施为可行技术，废气经处理后能满足相应的排放标准要求，制棒工序在密闭的全自动设备内进行，炭化窑工作时完全密闭，尽可能减少大气污染物无组织排放。 符合 2 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。 项目不在集中供热管网覆盖范围内，项目运行烘干机所需热量分别由炭化窑尾气在火道、燃烧室内燃烧提供，使用的燃料不属于《高污染燃料目录》内明确的燃料 符合 3 实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。暂未制订行业排放标准的工业炉窑，包括铸造，日用玻璃，玻璃纤维、耐火材料、石灰、矿物棉等建材行业，钨、工业硅、金属冶炼废渣（灰）二次提取等有色金属行业，氮肥、电石、无机磷、活性炭等化工行业，应参照相关行业已出台的标准，全面加大污染治理力度，铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造。 本项目生产过程中产生的废气配套有相关的废气处理措施，燃烧产生的废气中的氮氧化物、二氧化硫、颗粒物满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078- 1996）标准限值。 符合 4 全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施（见附件5），有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。 本项目使用的原料均在车间内堆放，制棒工序在密闭的全自动设备内进行，炭化窑工作时完全密闭，尽可能减少大气污染物无组织排放。 符合 综上所述，本项目建设符合《关于印发<工业炉窑大气污染物综合治理方案>的通知》（环大气【2019】56号）中的相关要求。 5、选址合理性分析 本项目位于云南省临沧市镇康县勐堆乡大岔河，根据“三区三线”查询文件，项目区不在《云南省生态保护红线》功能区范围内，且项目区范围内不涉及自然保护区、饮用水源地保护区、重要湿地、基本草原、公益林、天然林等生态功能重要区域。 根据现场踏勘调查，项目距离喀东线直线距离77m，交通运输条件较好，项目周边最近的敏感目标为厂界东侧200m的镇康县勐堆中学，该学校位于项目区的侧风向，项目区产生的污染源在落实环评所提出的各类污染防治措施后，可实现污染物达标排放，且建设项目与学校之间有厂界围墙及植被阻隔，项目建设对周边敏感目标影响不大。本项目周边不存在其他工业企业，对本项目的发展无较大影响；本项目主要产污工序（机制炭生产）布置于项目区南侧，办公生活区位于项目区西侧，为项目区侧风向，排气筒布设于生产车间的东侧，办公生活区位于其侧上风向，排气筒达标排放的污染物对周边环境的影响也不大。项目生产过程中不产生生产废水，食堂废水经隔油池处理后与其余生活污水一同进入化粪池处理后委托当地村民定期清掏用作农肥，本项目针对产生的每种污染物都有相应的治理措施，使其能达标外排，对环境的负面影响较小。因此，项目选址无环境制约性因素。 综上所述，项目选址合理。 6、总平面布置及合理性分析 项目区呈不规则的多边形，项目主要设置堆场车间（内设原料堆存区、成品堆存区）、生产车间（内部设有筛分粉碎区、烘干区、炭化区），项目区西侧办公生活区及其他辅助设施区等。2个车间占据了项目区大多数地块，为封闭钢结构，采取多面围挡+顶棚，留有进、出口，堆场车间布设在项目区东侧，便于车辆运输，生产车间位于项目区南侧地势较高处，从北向南按照生产流程依次布设原料临时堆存区、筛分粉碎区、烘干区、制棒区、炭化区，火炉位于炭化区西部，方便将炭化烟气用管道引至火炉燃烧，危险废物暂存间位于生产车间西北部，项目区风向为西南风，办公生活区位于生产区侧上风向，污染物对办公生活区的影响小。办公生活区位于项目区西部，隔油池位于生活区食堂西侧，化粪池位于生活区北侧。 项目堆场车间与生产车间分区布设，能够有效预防火灾、粉尘爆炸等事故，平面布置总体上满足生产系统对外运输要求，满足工艺流程，使工艺路线短捷畅通，并满足消防、安全等有关规范、规定。车间内布置了各个功能区，生产工序衔接有序，综合考虑了物料输送的便捷性，故项目的平面总布置是可行的。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 机制木炭是一种可再生清洁新能源，主要由木材废料作为原材料经过加工组成，是一种高热量、低能耗、环保型的燃料。机制木炭是替代燃油、煤等高成本燃料的理想选择，其密度是传统木炭的3倍以上，燃料无烟，它的密度与煤相近，热值为5500-7000kcal/kg。与普通树炭相比，其密度大，热值高，无烟、无味、不爆炸、易燃、灰分少、不跳火星火花、耐烧时间长，是绿色环保产品。机质木炭具有广泛的用途，生产项目前景非常广阔。 在此背景下，镇康县勐堆绍海竹木加工厂于2023年10月租用勐堆乡村民的部分建设用地用于建设镇康县勐堆绍海竹木加工厂项目，该场地已有部分建成厂房，原为勐堆大岔河选矿厂，目前已荒废多年，处于闲置状态，项目总占地面积10160.05m2。项目建设性质为新建，建设内容主要包括生产车间（布置有烘干机、制棒机，粉碎机、火炉、传送带等生产设施）、炭化区（4排，80个炭化窑）、1个原料堆存区、1个成品区、办公生活区及相关配套环保设施，项目建成后年产机制木炭2000t。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》2021年版，项目主要建设内容为利用锯末、刨花等废弃木材作为原料进行烘干、制棒、炭化后生产机制木炭的项目可参照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》“三十九、废弃资源综合利用业 42”类别进行管理，编制环境影响评价报告表。项目主要建设内容为利用锯末、刨花等废弃木材作为原料进行烘干、制棒、炭化后生产机制木炭，属于“三十九、废弃资源综合利用业中：非金属废料和碎屑加工处理422”，故项目应编制环境影响报告表。据此，建设单位委托云南璟恒生态环境工程有限公司（以下简称我单位）对“镇康县勐堆绍海竹木加工厂环境影响评价报告表”进行编制。经过有关技术人员现场踏勘和资料收集，编制完成了《镇康县勐堆绍海竹木加工厂环境影响报告表》，供建设单位上报审查。 2、工程建设内容 项目名称：镇康县勐堆绍海竹木加工厂 建设单位：镇康县勐堆绍海竹木加工厂 建设地点：云南省临沧市镇康县勐堆乡大岔河 建设性质：新建 投资金额：600万元 建设内容：主要包括生产车间（布置有烘干机、制棒机，粉碎机、火炉、传送带等生产设施）、炭化区（4排，80个炭化窑）、1个原料堆存区、1个成品区、办公生活区及相关配套环保设施，项目建成后年产机制木炭2000t。拟建内容主要由主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程组成，具体见表2-1。 表2-1 项目建设内容一览表 工程内容 规模 备注 主体工程 生产车间，为不规则的多边形封闭钢结构，仅留有进、出口，建筑面积2200m2，高6m，最长处76m，最宽处37m 原料临时堆存区 原料经小型运输车从原料堆存区运送至生产区，运输距离约200m，运输后临时堆存于生产车间北侧入口处厂房内，临时堆存区占地面积约200m2。 新建 生产加工区 位于项目区南侧，占地面积为1000m2，用来进行烘干、制棒等工序，设有1台筛分机、1台粉碎机、2套上料绞龙、1套分料绞龙、1个干料仓、6台制棒机、1套烘干机、1套火炉设备、2套旋风除尘、1套脉冲布袋除尘，设有风扇进行通风换气。 新建 炭化区 位于生产厂房南部，占地面积1000m2，布置有4排炭化窑，共80个，炭化窑规格均一致，为：长2.3m，宽1.8m，高2m，每个炭化窑烟气出口设有排气管，烟气经统一收集后进入火炉燃烧，设有风扇进行通风换气。 新建 辅助工程 办公生活区 位于项目区西侧，一层三栋砖土结构，占地面积2000m2。其中停车区占地600m2，设有办公室、宿舍、厨房等。 利用原有勐堆大岔河选矿厂遗留办公生活区 储运工程 堆场车间，为不规则的多边形封闭钢结构，仅留有进、出口，占地面积2000m2，高6m，最长处47m，最宽处42m 原料堆存区 位于项目区东侧，为封闭钢结构，占地面积为1000m2，设计储存量为1500m3，用来对项目生产原料中的锯末、刨花进行堆放，锯末、刨花散装堆放，堆高约1.5m，最大储存量约为900m3。 新建 成品堆存区 位于项目区东侧，为封闭钢结构，占地面积为1000m2，设计储存量为600m3，用来对项目生产的袋装成品进行堆放，堆高约1.5m，最大储存量约为500m3。 新建 公用工程 供水系统 由乡镇自来水管网供给。 / 供电系统 由当地供电管网供电。 / 排水系统 项目区实行雨污分流，雨水经初期雨水收集池收集后回用于项目区洒水降尘，项目不产生生产废水，生活区废水主要为食堂废水及其余生活污水，食堂废水经隔油池预处理后与其余生活污水一同进入化粪池，最终委托周边农户定期清掏用作农肥，不外排。 环评提出 环保工程 废气治理 原料进出料、堆存粉尘治理措施 洒水降尘、生产车间全封闭。 环评提出 炭化、制棒废气处理措施 炭化废气及制棒烟气由管道收集进入火炉进行燃烧处理，经燃烧后给烘干机提供热能，最终经旋风除尘+脉冲袋式除尘处理后通过15m高排气筒DA001外排。 环评提出 燃烧废气治理措施 炭化烟气及制棒烟气分别经风机风量为18000m3/h、7000m3/h的两台引风机引至火炉燃烧，经燃烧后由引风机（风量7000m3/h）引入烘干机烘干物料再与剩余部分废气经旋风除尘+脉冲袋式除尘处理后通过15m高排气筒DA001外排，排气筒内径为0.4m。在DA001排气筒处设置监测采样口安装在线监测系统并与生态环境部门联网，对DA001排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物进行在线监测。 环评提出 输送废气治理措施 上料绞龙运输机均全封闭。 环评提出 污水治理设施 隔油池 布置于办公生活区北侧，容积为1m3，主要用于处理食堂污水。 环评提出 化粪池 布置于办公生活区北侧，容积为5m3，用于处理食堂污水及其余生活污水。 利用勐堆大岔河选矿厂原有 初期雨水收集池 于项目区地势较低处，设置1个容积为5m3的初期雨水收集池，用于收集雨天产生的初期雨水。 环评提出 噪声治理设施 设置低噪声设备、减振、厂房隔声。 环评提出 固体废物处理设施 垃圾收集桶 2个，容积为200L，带盖，用于收集工作人员产生的生活垃圾。 环评提出 泔水桶 2个，容积均为50L，用于收集食堂产生的泔水。 环评提出 隔油池油渣收集桶 2个，容积均为50L，用于收集隔油池产生的油渣。 环评提出 危废暂存间 位于办公生活区南侧，设置1间5m2危废暂存间，内设2个容积均为50L的密闭收集桶，用于暂存项目产生废机油。危废暂存间设置相关危废标志、收集容器，地面按重点防渗要求建设，水泥+2mm厚HDPE+环氧树脂。或采用等效粘土防渗层厚度mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-10cm/s的其他防渗措施。 环评提出 风险防范应急措施 消防水池 于危废暂存间旁设置1个容积为10m3的带盖消防水池，当发生火灾时，以达到灭火的需求作业。 环评提出 事故应急池 于消防水池旁设置1个容积为5m3的事故应急池，并设围挡，且事故应急池要保证常年无水。 环评提出 其他 标识标牌 废气排放口、危废暂存间、初期雨水收集池、消防水池、事故应急池等均要规范化设置标识标牌。 环评提出 3、产品方案及原辅料 （1）产品方案 本项目产品为机制木炭。项目产品方案见表2-2。 表2-2 项目产品方案表 产品名称 产量t/a 机制木炭 2000 （2）主要原辅料 项目主要原辅料为锯末、刨花，为周边木材厂产生的废弃木料，不涉及林产品，项目原辅料使用情况见表2-3。 表2-3 项目原辅料及燃料使用情况一览表 原辅料名称 年用量t/a 来源 备注 锯末、刨花 5968.86 周边木材厂 原料 水 1408 自来水 / 电 5万kw•h 供电电网 / 4、主要生产设备 项目主要生产设备详见表2-4。 表2-4 项目主要生产设备一览表 序号 名称 规格 型号 数量 工艺单元 1 滚筒筛 / LmX55型-30 1 套 筛分工序 2 粉碎机 / LmX55型-30 1 套 粉碎工序 3 烘干机 12m*1.5m LmX5#-5L 1 套 烘干工序 4 火炉 / / 1 套 烘干工序 5 上料绞龙 10m*1m LmX04型-04 2 套 烘干工序、制棒工序 6 分料绞龙 5m*3m LmX30型-40 1 套 制棒工序 7 干料仓 60m3 / 1 个 制棒工序 8 制棒抽烟机 3p / 1 套 制棒工序 9 捡棒生产线 10m*1m / 1 套 制棒工序 10 制棒机 10m*1m LmX70-22 6 台 制棒工序 11 炭化窑 2.3m*1.8m*2m / 80套 炭化工序 5、劳动定员及工作制度 （1）劳动定员 项目建成后，劳动定员为20人，均在厂区内食宿。 （2）工作进度 本项目年工作时间为320天，每天运营24小时，实行3班制，每班8小时。 6、项目投资及环保投资 本项目施工期涉及环保设施的建设，这些工程在施工过程中会有粉尘、施工污水及固废产生，故本次环评将施工期污染防治措施投资纳入项目环保投资。经统计，项目总投资600万元，其中环保投资53.04万元，占工程投资的8.86%，项目具体环保投资见表2-5。 表2-5 项目环保投资一览表 期间 内容 防治措施 环评补充环保投资(万元) 施工期 废气 覆盖篷布 0.3 洒水降尘活动软管（后期继续利用） 0.2 污水 临时沉淀池（1个，容积为3m3） 0.2 运营期 废气 火炉+收集管道，对木焦油、木醋液及木煤气进行燃烧处理 5.0 旋风除尘+脉冲布袋除尘器 25.0 在线监测系统，对项目DA001废气（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物）进行在线监测并与生态环境部门联网 3.0 油烟净化器，1个 0.2 皮带输送机封闭 1.0 废水 隔油池(1个，容积为1m3) 0.2 化粪池(1个，容积为5m3)，利用原有 0 截排水沟（200m） 1.0 初期雨水收集池（1个，容积为5m3） 1.0 噪声 减震垫 0.3 固废 垃圾收集桶2个，容积为200L，带盖 0.05 泔水桶（2个，容积均为50L） 0.02 隔油池油渣收集桶（2个，容积均为50L） 0.02 危废暂存间（1个，占地面积为5m2） 1.5 废机油桶（2个，容积均为50L） 0.02 标识牌，在DA001排放口及危险废物暂存间、初期雨水收集池设置相应规范的标识牌 0.03 应急管理 消防水池（1个，容积为10m3） 2.0 事故应急池（1个，容积为5m3） 1.0 环境管理 项目竣工环境保护验收监测费 3.0 环境管理及监测费 8.0 合计 / 53.04 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程及产污环节 本工程为新建项目，施工主要涉及拆除阶段及施工阶段。拆除阶段主要是拆除勐堆大岔河选矿厂原有厂房，约1500m2，施工阶段主要分为堆场车间、生产车间及其他配套基础设施等的建设。施工期工艺流程及产污节点图见图2-1。 图2-1 施工期工艺流程图及产污节点图 施工工序及产污环节： 1）土石方工程：前期主要为清除拆除产生的建筑垃圾、场地平整、土石方开挖工序，产生的污染物主要为开挖土石方、扬尘、建筑垃圾、机械设备燃油废气。 2）基础工程施工：包括打桩、基础开挖、浇筑砼垫层、承台模板及梁底侧板安装、浇筑基础砼、基础砖砌筑和回填土等工序，主要用到挖掘机、推土机等施工机械，产生的污染物主要为噪声、扬尘、机械设备燃油废气和废水。 3）主体工程施工：主要包括模板安装、钢筋安装、混凝土工程、模板拆除、填充墙工程、门窗安装等工序，主要用到切割机等机械设备，产生的污染物主要为噪声、扬尘、废水和建筑垃圾。标准化厂房主要为钢架结构，在安装过程还会有焊接烟尘产生。 4）设备安装：设备安装阶段主要以人工安装、调试为主，主要为设备产生的噪声、废气和包装固废。 从上述施工工艺流程简述可知，项目施工期环境污染问题主要是：扬尘、噪声、废水及固体废弃物等。这些污染几乎发生于整个施工过程，但不同的污染因子在不同的施工阶段产生的污染强度不同。因本项目选址于原有闲置选矿厂，减少了三通一平工程，施工工程量相对较小，施工期扬尘、噪声、固废产生较小。 2、运营期工艺流程及产污环节 机制炭生产工艺流程及产污环节见图2-2。 图2-2 机制炭加工工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： ①原料回收 项目原料采购于周边木材加工厂已简单破碎后的锯末、刨花，由运输车辆运至厂区，运输车辆加盖毡布，卸载到原料堆放区，此过程会产生少量粉尘和汽车尾气。原料堆场采取封闭式钢结构进行建设，地面采取混凝土硬化，物料含水率40%，无渗出水分。 ②筛分 将原料堆放区的原料由小型运输车运送至生产区，小型运输车加盖毡布，此过程会产生少量粉尘和汽车尾气，原料进入滚筒筛进行筛分，此过程会产生少量粉尘及噪声。 ③粉碎 项目生产所需原料筛分后，约有20%的刨花需要再次粉碎，由人工送料到粉碎机，将原料粉碎后进入烘干机烘干。由于原料含水量较高，粉尘产生量较低，且粉碎机至于密闭加工厂房中，故此过程有少量粉碎粉尘和噪声产生。 ④烘干 进厂原料含水率约为40%，工艺要求含水率10%左右，因此需要对原料进行烘干处理。项目烘干系统主要由火炉、推动筛、大型滚筒烘干机、大型气流烘干机、出料装置、引风机组成，采用的烘干机为滚筒式烘干机，内层为物料烘干层，外层为高温气流加热层。原料通过进料输送机输送至滚筒式烘干机内层中，火炉燃料主要为炭化窑运作时产生的可燃气体（气体产物），燃烧烟气经过风机引入到烘干机外围加热层，高温燃烧烟气与物料进行热交换，烘干温度为140℃，从而得到干燥原料。 炭化窑与火炉采用管道相连接，炭化产生的可燃气体引至火炉后点燃，产生高温气流。高温气流与原料热交换过程中，将原料中水分蒸发，烘干后的物料在风机作用下通过管道进入两道旋风分离器，进入旋风分离器的物料经收集后，进入制棒工序，物料中的烟气经旋风分离器处理后再通过脉冲式布袋除尘处理后排放，此生产过程中还会产生一定的噪声。 ⑤制棒 干燥后的原材料加入至制棒成型机的料斗内，制棒成型为薪棒，制棒机热源为电源；原料中含有大量的木素和纤维素，木素没有熔点但有软化点。当温度为160℃时，木素中的热水可溶物即开始溶化，木素在180℃时即会软化和塑化，通过螺杆的压力将高温软化的生物质材料，在高温高压下，木制原料中木质素纤维塑化使纤维相结合，形成中心带孔的半成品。项目通过制棒成型机将原材料制成所需的形状，成型后的薪棒已成为半成品。压制过程主要是机械过程，能源采用电能，此过程中会产生噪声及少量制棒烟气，以及部分灰渣，制棒烟气通过管道由风机（风量7000m3/h）回收统一接入火炉内燃烧。 ⑥炭化 将装好成型的半成品碳棒吊入炭化窑内点燃，成型碳棒在炭化窑内通过自身缺氧燃烧产生热量，在高温环境下进行干馏炭化。干馏是一个较为复杂的过程，包括脱水、热解、脱氢、热缩合、炭化，炭化窑内反应从开始到完全炭化分为三个阶段：干燥阶段、炭化初阶段、全面炭化。项目设有80座炭化窑，炭化窑上方设有一个15mm*15mm的出气口，炉窑尺寸：2.3m*1.8m*2m，每座炭化窑可炭化1.5吨机制炭，每次炭化时间为144h、冷却时间为96h。项目半成品分批进行炭化，每8个窑一批，共10批，每天一批，第一批半成品开始炭化后第二天装第二批半成品，待上批炭化完全并冷却后放入下一批，如此循环。 A、干燥阶段：通过直接点燃部分半成品碳棒，从而使所有半成品碳棒在炉内燃烧，从开始到炉温上升至100- 160℃，机制成型棒所含的水分主要依靠本身燃烧所产生的热量进行蒸发，棒体本身化学组织未发生改变，将水分基本全部蒸发。 B、炭化初阶段：此阶段主要靠机制棒本身燃烧使炉内温度上升至约160-280℃， 此时机制棒会产生热分解反应，化学组织发生变化，半纤维素发生分解生成木煤气（主要包括：一氧化碳、烃类、粗甲醇、氮气等，可燃性气体约占40%）和少量木醋液等物质，同时火炉内产生的木煤气部分燃烧产生热量。 C、全面炭化：在这个阶段，窑内温度一般在300℃-650℃，木材材料会急速升温分解，同时产生木醋液、甲醇、木焦油等液体产物，此外还产生甲烷，乙烯等可燃性气体；这些可燃性气体燃烧和机制棒自身热分解产生了大量的热量，使炉温升高，木质材料在高温缺氧下形成干馏炭。炭化过程中会产生木煤气、木焦油、木醋液、颗粒物、SO2及NOX，木煤气和木焦油、木醋液在高温状态下均呈气态。这些物质部分在炭化窑内燃烧为炭化过程供热，剩余的混合气体通过与窑体连接的管道引至烘干炉完全富氧燃烧，为烘干阶段提供热量，燃烧产物为二氧化碳、水蒸气、烟尘、SO2及NOX ，经燃烧后进入旋风除尘+脉冲布袋除尘器处理后经1根15m高排气筒达标排放。 所有炭化阶段产生的烟气均由经引风机（风机风量18000m3/h）引入到火炉燃烧，最终进入烘干机对原料进行烘干，经旋风除尘+脉冲布袋除尘器处理后经排气筒DA001排放。 ⑦火炉燃烧处理 炭化过程产生的木煤气、木焦油、木醋液及制棒过程产生的木煤气分别经一台风机风量为18000m3/h及一台风机风量为7000m3/h的引风机引至火炉中燃烧，为烘干阶段提供热量，最终引入旋风除尘+脉冲布袋除尘器处理后经排气筒DA001排放。 ⑧冷却 碳棒完全炭化后，关闭炭化窑进出气口。木炭在炭化室自然冷却后出窑，冷却时间为96h，待出窑后放入下一批半成品炭化。 ⑨包装 成品机制木炭冷却后转入到成品堆存区，通过人工方式封装，将封装好的成品码放贮存后外售。 3、物料平衡 项目物料平衡表见表2-7，物料平衡图见图2-3。 表2-7 项目物料平衡表 工序 项目投入量 项目产出量 原料 数量（t/a） 产品 数量（t/a） 项目生产 不需破碎锯末、刨花 4468.86 机制木炭 2000 需要破碎锯末、刨花 1500 水分 2089.1 木焦油 400 木醋液 232 木煤气 632 颗粒物 6.547 NOX 4.8888 SO2 17.816 除尘器收集粉尘 586.5082 合计 5968.86 5968.86 图2-3 产品物料平衡图 单位：t/a |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 根据调查，该项目场地已有部分建成厂房，原为勐堆大岔河选矿厂，经与业主对接，该厂主要从事铅，锌的采选，经与业主核实，该厂已停产十年之久，项目停产后矿产、矿渣、尾矿均已进行清运，租地合同到期后该选矿厂将用地归还给本项目租地方，根据本项目业主与租地方核实情况，选矿厂建设期间项目不存在用地纠纷与选矿造成的土壤污染问题，根据现场勘查，本项目截排水沟由混凝土浇筑，现状良好，无地表水环境污染问题；项目停产至今未接到环保投诉，因此项目用地不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）区域环境空气质量达标区判定 项目所在区域未进行环境空气功能区划，根据《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）判断，项目区域为农村地区，为环境空气功能区划二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 根据临沧市镇康县县城2022年1月-9月空气自动站监测数据，监测结果见表3-1。 表3-1 镇康县县城2022年1月-9月空气自动站监测数据一览表 污染物 年评价指标 现状浓度ug/m³ SO2 年均值 27.99 NO2 年均值 8.41 Pm10 年均值 28.31 Pm2.5 年均值 14.02 CO 日均值第95百分位数 0.77 O3 日最大8小时平均第90百分位 74.96 根据临沧市镇康县县城空气自动站监测数据，项目区区域环境空气可达到《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准的要求。标准值详见下表3-2。 表3-2 环境空气质量标准 单位：μg/Nm3，CO单位mg/m3 污染物名称 1小时平均 24小时平均 年平均 TSP —— 300 200 Pm10 —— 150 70 Pm2.5 —— 75 35 SO2 500 150 60 NO2 200 80 40 CO 10 4 —— O3 200 160（日最大8小时平均） —— （2）特征污染物补充监测 本项目特征污染物为TSP，为了解项目周边大气环境质量，建设单位委托贵州鼎拔检测有限公司对项目所在地大气环境质量现状进行监测，贵州鼎拔检测有限公司接受委托后于2023年10月18日～2023年10月21日对项目区下风向50m处进行现状监测，监测数据见表3-3。 表3-3 环境空气检测结果一览表 单位mg/m3 检测点位、 检测时间、检测时间段 及样品编号 检测时间、测点位、 检测时间段及样品编号 气压、气温、风速及检测因子 气压 kPa 气温 ℃ 风速 m/s 总悬浮颗粒物（mg/m3） A1：项目区下风向50m处98°53′52.243″E23°55′18.276″N 2023.10.18-2023.10.19 08:00-08:00（次日） 99.7 14-20 0.8-1.2 0.102 2023.10.19-2023.10.20 08:10-08:10（次日） 99.9 15-20 1.0-2.2 0.114 2023.10.20-2023.10.21 08:20-08:20（次日） 99.8 14-19 1.3-2.0 0.108 备注 1、2023.10.18、2023.10.21采样基本状况：天气：阴；风向：西南风。 根据上表分析，项目所在区域TSP日均值达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准要求（即TSP≤0.3mg/m3）。 2、地表水环境质量现状 项目区最近地表水为西北侧160m的勐堆河，东北侧245m勐捧河以及勐堆河、勐捧河汇合后的轩干河，均属怒江水系，根据《临沧市水功能区划》（2015年修订），项目区段勐堆河、勐捧河属于勐堆河镇康开发利用区: 中山河水库坝址至勐捧河汇口，河长19.2km，规划2030年目标管理水质为Ⅲ类。轩干河位于轩干河镇康开发利用区：勐捧至南捧河汇口，河长32.1km，2030年水质目标为Ⅲ类，因此勐堆河、勐捧河、轩干河均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，标准值见表3-4； 表3-4 地表水环境质量标准 单位：mg/L，pH为无量纲 项目 pH 总磷 总氮 COD BOD5 氨氮 石油类 阴离子表面活性剂 粪大肠菌群（个/L） Ⅲ类 6~9 ≤0.2 ≤1.0 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.05 ≤0.2 ≤10000 勐捧河与勐堆河汇合后成为轩干河，然后流入南捧河，最后在大湾江附近汇入南汀河。根据2023年6月临沧市生态环境局发布的《2022年临沧市环境状况公报》，南捧河大岔河大桥断面：2022年水质达Ⅲ类水标准，水质状况为优，满足水环境功能类别Ⅲ类水质的要求，该断面位于项目区地表水体（勐堆河、勐捧河交汇口）下游22km。故项目区地表水体能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，地表水环境质量状况良好。 3、声环境质量现状 项目位于云南省临沧市镇康县勐堆乡大岔河，项目所在区域属于声环境二类功能区，项目所在区域执行2类标准，标准值见下表3-5； 表3-5 声环境质量标准 单位：dB（A） 项目区 昼间 夜间 2类 60 50 根据现场调查，项目所在区域50m范围内不存在声环境保护目标。根据2023年6月临沧市生态环境局发布的《2022年临沧市环境状况公报》，临沧市8县区城市功能区声环境质量昼间平均等效声级范围为49.7-54.2dB，夜间平均等效声级范围为40.3-47.9dB，故项目区域声环境质量良好。 4、生态环境质量现状 项目用地为建设用地，根据现场踏勘，项目所在区域受人为活动影响较为明显，区域内无野生动物栖息生存场所，野生动物的种类和数量均不丰富，多为常见种。评价区未见有国家和省级重点保护野生动物分布，也未发现有狭域特有种分布。 5、电磁辐射 本项目为机制木炭生产建设项目，不涉及电磁辐射影响，故不开展电磁辐射现状监测与评价。 6、地下水、土壤环境质量现状调查 根据《建设项目环境影响报告表（污染影响类）（试行）》，建设项目存在地下水、土壤环境环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查。本项目将在危废暂存间内废机油暂存区域设置长1m，宽1m，高0.3m的围堰，围堰形成区域的容积约为0.3m3，用于收集、暂存事故情况下产生的废机油，并且危废暂存间地面及围堰采用“水泥+2mm厚HDPE+环氧树脂。或采用等效粘土防渗层厚度mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-10cm/s的其他防渗措施”，并设明显标识。运营期不会对地下水、土壤造成污染风险。故不存在土壤、地下水污染途径，原则上不开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据《关于印发<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南的通知》（环办环评〔2020〕33号）内容，建设项目大气环境保护目标范围为厂界外500米范围内，保护对象为自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等；声环境保护目标范围为厂界外50米范围内；地下水环境保护目标范围为厂界外500m内。 大气环境：以项目厂界外500m区域确定大气保护目标，本项目大气环境保护目标见表3-6和附图3。 声环境：以项目厂界外50m区域确定噪声保护目标，本项目不存在声环境保护目标。 地下水环境：以项目厂界外500m范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源确定地下水保护目标。本项目不涉及地下水保护目标。 生态环境：产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标。本项目不涉及生态环境保护目标。 综上所述，本项目主要环境保护目标详见表3-6和附图3。 表3-6 项目保护目标一览表 环境要素 坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 相对场址方位 相对厂界距离/m 经度 纬度 大气环境 声环境 98.532755 23.551063 勐堆乡 约21842人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类功能区 西北侧 340 98.540320 23.551839 镇康县勐堆中学 约1000人 东侧 200 98.541000 23.551650 勐堆中心完小 约1500人 东侧 375 98.534880 23.545626 上寨 约500人 南侧 367 98.534136 25.545570 下寨 约400人 西南侧 470 98.534049 23.552021 镇康县人民医院勐堆分院 约800人 西北侧 270 地表水 勐堆河 地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准 西北侧 160 勐捧河 东北侧 245 轩干河 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、废气 （1）施工期 项目施工期无组织颗粒物排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中大气污染物排放限值标准，标准值见表3-7。 表3-7 大气污染物综合排放标准 单位：mg/m3 污染物 无组织排放度限制 颗粒物 1.0 （2）运营期 1）无组织废气 根据《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078- 1996）中的表3，其他炉窑（有车间厂房），无组织排放烟（粉）尘最高允许排放浓度为5mg/m3，项目原料进料、出料、储存、筛分、粉碎粉尘呈无组织排放，厂界无组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2限值，本次项目无组织粉尘排放从严，由于《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078- 1996）干燥窑炉和其他窑炉没有SO2、NOX的相关标准限值，故本项目无组织排放的SO2、NOX按《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2中无组织监控浓度限值，汇总见下表3-8。 表3-8 项目无组织废气排放标准 污染源 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/m3） 厂界 颗粒物 1.0 二氧化硫 0.4 氮氧化物 0.12 有组织废气 ①炭化、制棒、火炉废气排气口（DA001） 制棒、炭化窑产生的废气统一引入火炉燃烧处理，火炉燃烧废气引至烘干机对原料进行间接烘干后在进入旋风除尘+脉冲布袋除尘处理后排放，项目燃烧废气排放口（DA001）执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078- 1996）。火炉、炭化窑、烘干机属于《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078- 1996）中的干燥窑炉和其他窑炉，由于《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078- 1996）干燥窑炉和其他窑炉没有SO2、NOX的相关标准限值，因此项目火炉废气中的SO2、NOX执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2中二级标准，详见下表 3-9、3-10、3-11。 表3-9 本项目所涉及污染物大气污染物排放标准 废气 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 排气筒高度 氮氧化物 240 0.77 15m 二氧化硫 550 2.6 表3-10 项目所涉及污染物工业炉窑大气污染物排放标准 污染物 排放限值 烟尘浓度mg/m3 200 烟气黑度（林格曼级） 1 表3-11 项目燃烧废气排放浓度标准（汇总） 污染源 废气 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 排气筒高度 标准名称 氮氧化物 240 0.77 15m 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 二氧化硫 550 2.6 颗粒物 200 3.5 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078- 1996） 烟气黑度（林格曼级） 1 ③食堂油烟（DA002） 项目区设有厨房，厨房内设置1个灶头，规模属“小型”，厨房油烟采用油烟净化器处理后经高于厨房所在建筑楼顶1.5m的排气筒外排，厨房油烟排放执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB1843-2001）中的小型规模标准，油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率见表3-12。 表3-12 饮食业油烟排放标准 规模 小型 最高允许排放浓度（mg/m3） 2.0 净化设施最低去除效率（%） 60 二、污水 （1）施工期 项目施工废水主要为施工车辆及机械设备的冲洗污水及施工人员生活污水，施工人员均不在项目区食宿，生活污水主要为洗手废水，施工废水及洗手废水经临时沉淀池沉淀处理后回用于项目施工期洒水降尘，不外排，不设污水排放标准。 （2）运营期 项目运营期不产生生产废水，食堂废水经隔油池处理后与其余生活污水一同进入化粪池处理，最终定期清掏提供给周边农户作为农肥使用，不外排，不设污水排放标准。 三、噪声 （1）施工期 项目施工期场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），噪声排放限值见表3-13。 表3-13 建筑施工场界环境噪声排放标准限值 单位：dB(A) 昼间 夜间 70 55 （2）运营期 项目运营期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，标准值见表3-14。 表3-14 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位： dB（A） 声环境功能区类别 昼间 夜间 2类 60 50 四、固体废物 项目产生的一般工业固废的贮存和处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）；危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家“十四五”规划，国家现行的污染物总量控制为VOCs、NOX、COD、NH3-N、重度污染天数5个指标，结合国家污染物排放总量控制要求，本次环评建议项目执行的总量控制指标如下： 1、废气 项目运营期有组织废气主要为火炉燃烧、炭化产生的有组织SO2、NOX、颗粒物，无组织废气主要为原料堆场、筛分粉碎产生的无组织粉尘。因此，项目废气总量控制指标如下：SO2:17.816t/a，NOX：4.8888t/a。 2、废水 项目排水实行雨污分流制度，项目不产生生产用水，食堂废水经隔油池处理后与其余生活污水一同进入化粪池处理，最终由周边农户定期清掏用作农肥，不外排；初期雨水经初期雨水收集池沉淀后回用于项目区洒水降尘，不外排，故不设总量控制指标。 3、固体废物 项目产生的固体废物得到合理处置，处置率达100%。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 项目用地范围内现存有部分构筑物，本次对原有生产厂房进行拆除后重建原料堆场及成品堆场，沿用原有办公生活区、截排水沟、化粪池等，于项目区南侧新建生产厂房，本次施工主要涉及拆除阶段及施工阶段。拆除阶段主要是拆除用地范围内的原有生产厂房，拆除面积约1500m2，施工阶段主要为原料堆场、成品堆场、生产车间及其他配套基础设施等的建设。 1、施工期大气环境影响和保护措施 （1）废气 本项目施工所需混凝土均为外购商品混凝土，施工现场不进行混凝土拌合。施工期废气主要是土石方开挖回填、建筑物建设、建筑材料装卸运输等作业过程产生的施工扬尘，以及运输车辆及燃油机械设备产生的燃油废气。 由于项目区东侧200m为镇康县勐堆中学，为了减缓施工扬尘对周边环境空气的影响，本次评价提出建设单位在本工程的施工过程中须采取以下措施，将施工扬尘对周围环境的影响程度降到最低。 ①施工扬尘 施工过程中，厂房拆除、土石方开挖回填、建筑物建设、建筑材料装卸运输、设备安装等作业过程会产生扬尘；此外，施工材料运输过程中，运输车辆行驶形成动力起尘，施工运输车辆如未封闭遮盖，或进出施工场地时携带大量泥土，在运输过程中受颠簸影响还易抛洒形成扬尘，对施工场地及运输道路周边环境空气质量产生影响。 ②燃油废气 项目施工过程中施工机械运行产生的燃油废气、运输车辆运输产生的尾气均是由柴油和汽油燃烧后所产生，为影响空气环境的主要污染物之一，主要污染成份是烯烃类、CO和NOX，属无组织排放。 施工期大气污染物影响减缓措施： ①施工过程需采取洒水降尘措施，对施工场地进行洒水降尘。大风季节建议增加洒水频次，最大限度缓解项目施工对敏感保护目标的影响； ②施工过程产生的垃圾及时清运，无法及时清运的需要采取覆盖防尘布，喷洒抑尘剂或洒水等措施； ③施工期进出口道路两侧尽量实行蓝色彩钢板围挡封闭施工，围挡高度不低于2.5m，围挡下方设置不低于20cm高的防溢座以防止粉尘流失。围挡采用硬质材料制作，如彩钢围挡、PVC围挡、混凝土砖墙围挡等。任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞； ④施工阶段对汽车行驶路面派专人进行打扫，并对运输车辆进行管理，车辆必须全面进行覆盖，不得超量装载和超速行驶； ⑤使用商品混凝土。禁止施工现场搅拌混凝土； ⑥运输车辆及机械驶出施工场地前应尽可能清除表面粘附的泥土等。 ⑦项目在施工过程中施工单位应采用达到国家环保要求的机械设备及车辆，并确保施工机械及车辆运行状态良好；定期对机械设备进行维护保养，及时对问题设备进行修理； 综上所述，施工期产生的粉尘污染是暂时的，随着施工活动的结束，施工扬尘对环境空气的影响也就随之消失。本项目施工作业量相对较小，在采取了上述措施后，施工对环境空气的影响可以接受。 2、施工期水环境影响和保护措施 项目所需的混凝土全部采用外购商品混凝土供给，施工现场不设混凝土拌合站，施工生产污水的产生量很少，主要是施工车辆及机械设备的冲洗污水、施工人员产生的生活污水。 ①生活污水 项目施工人员均为附近村民，均不在厂区内食宿，施工期的生活污水主要是洗手污水等。 项目施工期施工人员高峰期约有15人，施工人员用水量按10L/人·d计，则施工期生活用水量为0.15m3/d，污水产生系数按80%计，则施工期生活污水产生量为0.12m3/d。整个施工期（60天）产生的生活污水为7.2 m3。本次环评建议，建设单位优先建设1个容积为3m3的临时污水收集池。项目施工期生活污水经污水收集池处理后，全部回用于施工场地洒水降尘。 ②施工废水 本项目施工期产生的施工废水很少，约为1.0m2/d，施工废水主要含有泥沙等污染物，与生活污水一起进入容积为3m3的临时污水收集池收集沉淀处理后全部回用于施工场地洒水降尘。 3、噪声 项目施工过程中施工机械及噪声类比《社会区域类环境影响评价》（环境影响评价工程师职业资格登记培训教材中国环境科学出版社）中社会区域类项目施工过程内容，施工各阶段的噪声设备及源强见表4-1。施工期施工机械噪声源强为65-90dB（A）。 表4-1 施工机械及噪声强度表 单位：dB（A） 施工阶段 施工机械 噪声源强 土石方阶段 推土机 90 装载机 90 基础阶段 挖掘机 90 装载机 85 结构阶段 电锯 90 电焊机 90 装修、安装阶段 电钻 90 无齿锯 80 电锯 90 根据现场踏勘，项目周边敏感目标主要为东侧200m为镇康县勐堆中学，为降低施工噪声对所在区域环境的影响，环评建议采取适当的措施来减轻其噪声的影响。 施工期污染防治措施如下： 施工期间，施工单位应选用低噪声的施工设备，固定设备安装减震装置，从源头上控制噪声排放；加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的良好工作状态； 合理安排高噪声设备的使用时间，同时要选择设备放置的位置，注意使用自然条件减噪，以把施工期的噪声影响减至最低。施工现场尽量避免产生可控制的噪声，严禁车辆进出工地时鸣笛等； 科学合理地安排施工步骤，合理安排施工工序，优化施工方式，避免在同一时间集中使用大量的施工机械设备；施工场地四周设置2.5m高围挡，对施工噪声进行阻隔，减小噪声对附近学校的影响。在靠近关心点一侧施工时，尽量将设备设置在远离保护目标一侧，并积极与附近受影响对象进行沟通和协调，杜绝噪声扰民事件的发生； 合理安排施工时间，午间12:00-14:00及夜间22:00-6:00禁止施工，若确需这两个时间段施工的，应到相应主管部门办理相关手续，且要事先公告周围居民；张贴安民告示，告知施工作业时间，以便取得周围居民的谅解； 物料运输安排在白天，途径村庄和居民区时减速慢行，禁止鸣笛； 施工车辆在运输前需对路线进行勘测，需要加固整修的道路应及时处理，对路径的沟坡和坑挖路面等，应在出车前向押运人员交底，重车在泥泞、弯路等地段需减速缓慢通过； （7）提倡文明施工，加强管理，增强全体施工人员防噪声扰民的意识。 根据对其他工程施工现场调查，采取措施后，项目施工时的厂界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的规定，采取的措施简单有效，对周边声环境影响轻微。 根据资料查阅及类比同类工程建设，本项目主要施工机械在距离衰减后的预测值（预测值见表4-2），对勐堆中学不产生影响；但因为项目建设，区域短期内增加了车流量，增加了交通噪声的产生量，因此，环评提出要求业主加强施工期环境管理，运输车辆进出村庄及学校区域，减速慢行，并禁止鸣笛。 表4-2 施工机械噪声距离衰减预测结果表 单位：dB（A） 设备名称 距离(m) 50 100 150 200 250 300 400 推土机 56 50 46 44 42 40 38 装载机 56 50 46 44 42 40 38 挖掘机 56 50 46 44 42 40 38 装载机 51 45 42 39 37 35 33 电锯 56 50 46 44 42 40 38 电焊机 56 50 46 44 42 40 38 电钻 56 50 46 44 42 40 38 无齿锯 46 40 36 34 32 30 28 电锯 56 50 46 44 42 40 38 4、固体废物 施工期固体废物主要有开挖土石方、拆除厂房及施工过程中产生的建筑垃圾以及施工人员生活垃圾等。 ①土石方 根据业主估算，项目施工期产生的土石方主要源于厂区沉淀池、循环水池等开挖过程，开挖土石方较少，越500m3，后期全部回用于项目区场地平整及部分绿化，不会产生废弃土石方，且开挖过程设置临时截排水沟及临时污水沉淀池。雨季不施工，可降低开挖土方对周边河流水质的影响。 ②建筑垃圾 施工期产生的建筑垃圾主要为拆除厂房阶段及设备安装过程产生的废弃物。建筑垃圾可利用部分经收集后外售，其余委托有资质单位清运至政府指定的建筑垃圾堆放场，禁止随意处置和堆放。 ③施工人员生活垃圾 项目施工期施工人员约15人，生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计，即生活垃圾产生量为7.5kg/d，施工期为2个月（按60天计），则施工期共产生的生活垃圾约0.45t/a。施工人员生活垃圾经垃圾桶收集后，运至附近垃圾收集点，由环卫部门统一清运处置。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、水环境影响和保护措施 （1）用水及污水产生情况 项目区实行雨污分流，雨水经初期雨水收集池收集后回用于项目区洒水降尘，不外排；生活区废水主要为食堂废水及其余生活污水，食堂废水经隔油池预处理后与其余生活污水一同进入化粪池，最终委托周边农户定期清掏用作农肥，不外排。 ①降尘用水 本项目运输道路需进行洒水降尘，总面积约为1200m2，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），道路浇洒定额按2L/（m2•次）计，项目生产过程中晴天按240天计算，则该项目晴天降尘用水量约为2.4m3/d、576m3/a。道路降尘用水全部经蒸发损耗，无污水产生。 ②生活用水 项目劳动定员为20人，均在厂区内食宿，食堂污水经隔油池处理后与其他生活污水一同进入化粪池处置，最终由周边农户定期清掏用于施肥。根据《云南省地方标准-用水定额标准》（DB53/T 168-2019）的相关规定，食宿员工生活用水定额按130L/(人·d)来计，其中食堂用水量为30L/（人•d），其余生活用水为洗漱用水及冲厕用水等。故而该项目员工生活用水量为2.6m3/d（832m3/a），其中食堂用水为0.6m3/d（192m3/a），其余生活用水量为2m3/d（640m3/a）。污水产生系数按用水量的80%计，则食堂废水产生量为0.48m3/d（153.6m3/a），其他生活污水产生量为1.6m3/d（512m3/a）。 ③初期雨水 项目厂区初期雨水会携带大量的SS，如果不进行收集处理，直接外排进入周边水体会造成一定程度的水体污染。本评价考虑对15min内降雨进行收集，15min后雨水中的SS大幅度降低，可直接外排。暴雨强度按下面公示估算： 雨水流量按下式计算： Q＝ψqF ψ—地面综合径流系数，根据《室外排水设计标准》（GB50014-2021），“表 4.1.8-1 径流系数”中“非铺砌土路面径流系数0.25-0.35”。本项目径流系数取0.35； F—汇水面积（公顷），本项目取0.4公顷； q—设计暴雨强度（升/秒·公顷）； p—暴雨重现期（年），采用2年； t—降雨历时（h），15min； 根据计算，暴雨强度q为11.18（L/s·hm2）。 项目区汇水面积约4000m2，经计算，暴雨强度q=11.18升/秒·公顷，雨水流量Q=1.57L/s，则初期雨水产生量为1.4m3/次，初期雨水收集池容积按1.2安全系数考虑，初期雨水收集池容积应为1.68m3，本项目在地势较低处设置1个容积为5m3的初期雨水收集池，收集沉淀后的初期雨水可回用于项目区洒水降尘及循环用水。 本项目用排水量核算一览表4-3，项目用水平衡图见图4-1。 表4-3 项目用排水核算一览表 用水环节 日用水量（m3/d） 新鲜用水量（m3/d） 年用水量（m3/a） 日产生量（m3/d） 日回用水量（m3/d） 日排水量（m3/d） 年排水量（m3/a） 降尘用水 2.4 晴天2.4m3，雨天0m3 晴天576m3，雨天0 0 0 0 0 食堂用水 0.6 0.6 192 0.48 0 0 不外排 其余生活用水 2 2 640 1.6 0 0 不外排 初期雨水 0 0 0 雨天1.4 晴天回用1.4 0 不外排 图4-1 项目水平衡图 单位：m3/d （2）污水排水情况 项目无生产废水产生，食堂废水经隔油池预处理后与其余生活污水一同进入化粪池处置，最终定期清掏提供给周边农户作为农肥使用，不外排。 （3）污水处理设施的可行性分析 ①隔油池 根据工程分析，项目食堂污水产生量为0.48m3/d，考虑食堂运行时间为3h，则食堂污水产生量为0.09m3/h，隔油池污水停留时间约为30min考虑，且预留25%的存油空间，则隔油池理论容积应不小于0.2m3。因此，本项目设置一座1m3的隔油池，即可满足食堂污水的处理需求，该措施合理可行。 ②化粪池 根据工程分析，员工生活污水产生量为2.08m3/d、（665.6m3/a），其主要污染物为COD、BOD5、NH3-N和SS。化粪池有效停留时间取12～24h。污水的排放量变化大会影响化粪池的污水处理效果，预留污水有效停留时间有利于保证化粪池污水处理效果。因此，本项目化粪池污水有效停留时间应不小于24h。化粪池处理规模以项目运营期的废水产生量为基数并考虑20%的余量取定。化粪池有效容积应不小于2.5m3，项目现有一个5m3的化粪池，可满足污染物防治要求，防止污水外溢对周围环境影响。 此外根据现场踏勘，项目所利用的化粪池为混凝土浇筑构筑物，并采用水泥抹面进行防渗处理，未出现破损、渗漏等现象。项目废水的产生量较小，排入化粪池时的冲击量小，能有效延长化粪池的使用时间，故本项目依托原有化粪池处理生活污水是合理可行的。 |

表4-4  本项目污水污染源产生及排放情况汇总一览表

| 序号 | 产排污环节 | 类别 | 污染物种类 | 治理设施 | 处理能力 | 治理工艺 | 治理效率 | 是否为可行技术 | 排放方式 | 排放去向 | 排放规律 | 排放口基本情况 | 监测要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 | 类型 | 地理坐标 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |
| 1 | 员工生活 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、动植物油 | 隔油池、化粪池 | / | / | / | 是 | 不排放 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 2 | 初期雨水 | 地表径流 | SS | 初期雨水收集池沉降 | 容积为5m3 | 沉降 | / | 是 | 不排放 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

|  | 二、大气环境影响和保护措施 项目产生的废气污染物包括有组织废气及无组织废气，有组织废气主要为烘干和炭化过程中产生的含SO2、烟尘、NOX；无组织废气主要为原料堆场进料、出料、储存产生的粉尘、筛分粉碎阶段产生的粉尘、原料输送粉尘等。 （1）无组织废气 ①原料的进料、出料、储存粉尘 本项目生产所需的原料由周边木材加工厂提供，购回的原料堆存于项目原料堆放区内，在堆放过程中会产生扬尘，本次环评主要考虑原料中锯末、刨花进、出料、堆放过程产生的粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》中“第十七章 木材加工”：锯末、刨花的进料、出料、储存逸散损失粉尘产生量为0.5kg/t-贮存废木屑，项目锯末、刨花量为5968.86t，故粉尘产生量为2.98t/a，产生效率0.39kg/h，项目区厂房为全封闭结构，约有10%粉尘逸散出，故粉尘排放量为0.298t/a，0.039kg/h，故无组织成逸散排放。 ②原料输送粉尘 项目原料经小型运输机密闭运输至生产车间，运输粉尘可忽略不计。原料输送过程主要有烘干机进料、制棒机进料及半成品碳棒运输，烘干机进料采用闭封上料绞龙输送，此过程不会产生粉尘；制棒机进料通过闭风绞龙输送，为封闭结构，此过程不会产生粉尘；半成品碳棒通过人工推车运至炭化区，由于半成品碳棒均已成型，运输过程中产生粉尘较少可忽略不计。 ③筛分粉尘 原料锯末在筛分过程中会产生粉尘，由于锯末粒径较大，含水率较高，因此在筛分过程中产生的粉尘量较小，且产生粉尘主要沉降在生产车间内，由无组织扩散到室外量较少，影响范围主要在厂区内，本环评不做定量分析。 ④破碎粉尘 根据建设单位提供资料，原材料锯末、刨花中有1500t粒径较大，需要由粉碎机进行粉碎，每天粉碎时间为8h，此过程会产生粉尘，根据参考第二次全国污染源普查《工业源产排污核算方法和系数手册》中“42 废弃资源综合利用行业系数手册”中4220 非金属废料和碎屑加工处理行业系数表：木材边角料破碎，废气量的产污系数为600Nm3/m3-产品，颗粒物的产污系数为243g/m3-产品，项目所需破碎锯末、刨花量为1500t/a，密度为600kg/m3，锯末、刨花总量为2500m3，故项目破碎过程中产生的废气量为150万m3/a，585.93m3/h，粉尘量为0.61t/a，由于原料含水量高，项目区厂房为全封闭结构，约有10%粉尘逸散出，则粉碎工序粉尘排放量为0.061t/a，排放速率为0.025kg/h，可以达标排放。 ⑤运输车辆汽车尾气 本项目运营期间，原料运输、装卸及产品转运过程机动车来往频繁。车辆尾气中主要污染物为CO、NOX和THC。本项目选址区域相对空旷，本项目选用尾气达标的机动车，其机动车尾气通过大气稀释扩散后污染物排放浓度较小，对周边环境的影响不大。 （2）有组织废气（DA001尾气） 项目运营期火炉尾气由四部分组成：一是制棒过程产生的少量制棒烟气、二是炭化窑内产生的废气、三是火炉燃烧产生的废气、四是烘干过程中产生的水蒸气及燃烧废气的混合物。根据项目运营方式，项目燃烧、烘干、制棒、炭化均为320天，每天24小时运行。 1）烘干废气 火炉燃烧后的尾气引风机（风机风量7000m3/h）引入烘干机对物料进行间接烘干，烘干尾气包括两部分，一部分是经过热交换后的火炉尾气（污染物为：烟尘、NOx 及SO2；一部分是原料烘干产生的废气，项目烘干温度为140℃，未达到碳棒着火点，故产生污染物为水蒸气。烘干过程中将原料的含水率从40%降至5%，根据物料平衡可知，项目原料总量为5968.86t/a，故烘干过程产生的水蒸气为2089.1m3/a。 2）制棒烟气 制棒是利用原料在制棒机螺旋推进器与加热圈的作用下形成高温高压区将松散的原料压制成紧密的棒体。棒体表面因加热产生的少量烟气，其中主要成分是含有少量的木煤气，根据建设单位提供信息，本项目制棒机位于生产区内整齐布置，每台制棒烟气均经制棒机出口由集气管统一收集后再由风量为7000m3/h的风机引入火炉燃烧处理，完全燃烧后生成CO2、NOx、水蒸气，最终与火炉燃烧废气经“旋风除尘+脉冲袋式除尘器”处理后共同由1根15m排气筒DA001外排。 3）炭化窑废气 此部分废气主要为炭化窑中裂解产生的木煤气（主要包括：一氧化碳、烃类、粗甲醇、甲醛、氮气等）、木焦油、木醋液、颗粒物、SO2、NOx，本项目于炭化窑末端设有管道，收集炭化过程中产生的烟气，引至火炉内进行燃烧处理。 本项目物料平衡参考相关文献，同时类比同类型企业实际生产额定产品生产过程中的主要参数，以此确定生产的物料平衡。根据《美国环保局污染物控制和排放手册》 （美国环境保护局编）木炭生产过程中产生木焦油量为200kg/t产品、木醋液为116kg/t产品，木煤气量为316kg/t产品。本项目年产机制炭2000t。根据《排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业》（HJ1103-2020）中“木炭、竹炭”炭化过程中还会产生颗粒物、SO2、NOx。颗粒物、SO2产生量参考第二次全国污染源普查《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 2663林产化学品制造行业系数手册》中“活性炭 炭化+化学活化”产生系数，NOx参考第二次全国污染源普查《工业源产排污核算方法和系数手册》中4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）行业系数手册——生物质燃料（生物质散烧），项目炭化过程废气产生情况如下： 表4-5 炭化废气生情况 工艺名称 污染物指标 单位 产污系数 产生量t/a 木炭炭化 木焦油 kg/t产品 200 400 木醋液 kg/t产品 116 232 木煤气 kg/t产品 316 632 二氧化硫 kg/t-产品 8.8 17.6 氮氧化物 kg/t-原料 1.02 3.96 颗粒物 kg/t-产品 295 590 本项目不对木醋液/焦油进行冷凝处理，其产生后一部分在炭化窑内燃烧，为炭化过程供热；一部分与炭化窑炭化过程中产生的烟气一并经管道引至焚烧炉作为热源燃烧，提供热量，项目炭化废气产排情况见下表： 表4-6 项目炭化废气产排情况 污染物 产生量t/a 产生速率kg/h 产生浓度mg/m3 处理措施 处理效率 排放量t/a 排放速率kg/h 排放浓度mg/m3 木焦油 400 52.08 2893.52 完全燃烧 100 0 0 0 木醋液 232 30.2 1678.24 0 0 0 木煤气 632 82.29 4571.76 0 0 0 颗粒物 590 76.8 4267.94 旋风+脉冲布袋除尘 99% 5.9 0.77 42.68 二氧化硫 17.6 2.29 127.3 / 0 17.6 2.29 127.3 氮氧化物 3.96 0.52 28.64 / 0 3.96 0.52 28.64 项目焚烧炉使用制棒烟气、炭化窑废气作燃料。参照文献资料《利用生活垃圾生产木炭焦油和木煤气》(黄兆龙）中表明，每1000kg干植物（水分小于10%）产出可燃气200~250m3，本项目取值225m3。则可燃气体量约为108万m3。炭化窑烟气中的烟尘（约590t/a）与焚烧炉废气、烘干粉尘一起经旋风分离+脉冲袋式除尘（综合处理效率99%）处理后，通过排气筒DA001排放，排放量为5.9t/a，排放浓度42.68mg/m3，排放速率0.768kg/h； 4）火炉废气 本次焚烧炉燃烧炭化窑产生的可燃气体废气量均根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》(2010修订）中“4430工业锅炉(热力生产和供应行业）”“常压工业锅炉”-煤气产污系数计算，SO2产污系数为0.02Skg/万立方米-原料，NOX产污系数为8.6kg/万立方米-原料（注：二氧化硫的产污系数是以含硫量（Smg/m3）的形式表示的，其中含硫量是指生物质收到基硫分含量，以质量浓度的形式表示,炭化窑废气成分类似于煤气，但其中的硫含量低，取100mg/m3，本次取S=100）。排气筒炭化窑废气排放情况如下表所示： 表4-7 排气筒炭化烟气烟尘排放情况一览表 排气筒编号 污染物 处理前产生情况 处理设施 处理后排放情况 产生量t/a 产生浓度 mg/m3 速率kg/h 处理设施 处理效率 排放量t/a 排放浓度 mg/m3 速率kg/h DA001 烟尘 2.88 46.875 0.375 旋风除尘+脉冲袋式除尘 99% 0.0288 0.47 0.004 SO2 0.216 3.52 0.03 0 0.216 3.52 0.03 NOX 0.9288 15.12 0.12 0 0.9288 15.12 0.12 5）有组织废气 DA001废气包括炭化废气（18000m3/h）、火炉燃烧废气（7000m3/h）、制棒烟气（7000m3/h）及烘干尾气（为火炉燃烧废气及制棒烟气）由引风机引入（8000m3/h）旋风除尘+脉冲袋式除尘处理达标后，通过15m高排气筒DA001排放。污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，项目有组织废气排放情况见下表： 表4-8 项目有组织废气排放情况一览表 排放 源 污染物名称 处理前产生情况 处理设施 处理后排放情况 产生量t/a 产生浓度 mg/m3 速率kg/h 设施名称 处理效率 排放量t/a 排放浓度 mg/m3 速率kg/h DA001 烟尘 592.88 9649.74 77.2 旋风除尘+脉冲袋式除尘 99% 5.93 96.5 0.77 二氧化硫 17.816 289.97 2.32 0 17.816 289.97 2.32 氮氧化物 4.8888 79.57 0.64 0 4.8888 79.57 0.64 6）非正常排放情况分析 本项目非正常排放主要考虑脉冲布袋除尘器发生故障发生故障停止运行，粉尘处理效率由90%降至50%时，一般应急响应时间按照30分钟考虑，每年发生频次按照3次计算，因旋风除尘及脉冲布袋除尘对二氧化硫及氮氧化物无去除作用，且均达标排放，故本项目不考虑二氧化硫、氮氧化物非正常排放，非正常排放情况具体见表4-9。 表4-9 布袋除尘器非正常情况下废气产排情况一览表 项目 污染物名称 产生浓度mg/m3 产生量t/a 产生速率kg/h 治理措施故障后降尘效率 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 排放量kg/a 火炉燃烧尾气DA001有组织烟尘 颗粒物 9649.74 592.88 77.2 50% 4340.8 34.73 266.7 非正常排放时火炉燃烧尾气DA001有组织烟尘排放速率不满足《大气污染物综合排放标准》表2中二级标准限值，即最高允许排放速率≤3.5kg/h，排放浓度不满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078- 1996）烟尘最高允许排放浓度≤200mg/m3，故环评提出建设单位因对布袋除尘定时检修，杜绝非正常排放情况的发生。 同时为减少和避免事故工况发生，运营期应加强管理，严格控制炭化时间和火炉燃烧时间，确保炭化废气能够在火炉富氧充分燃烧处理；加强设备维护，合理安排停炉检修，避免因设备事故造成停火引发事故排放；选用优质管道和接头，加强管道检修维护，降低管道泄漏的可能性。 （3）厂界达标判定 污染物评价标准：污染物评价标准和来源见下表4-10。 表4-10 污染物评价标准 污染物名称 功能区 取值时间 标准值(μg/m3) 标准来源 TSP 二类区 24h平均 300 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) SO2 150 氮氧化物 100 估算模型所用参数： 表4-11 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市人口数） / 最高环境温度 36.6℃ 最低环境温度 -3.2℃ 土地利用类型 阔叶林 区域湿度条件 潮湿 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/m / 岸线方向/° / 1）有组织排放预测结果 ①污染源参数：有组织排放源强参数见表4-12。 表4-11 有组织排放源强参数一览表 污染源 坐标 海拔高度/m 点源 污染物 排放速率 单位 X Y 内径 流量 有效高度 排气管DA001 98°53′51.124″ 23°55′12.603″ 975m 0.4m 32000m3/h 15m 烟尘 0.77 kg/h SO2 2.32 kg/h NOX 0.64 kg/h ②预测结果： 表4-13 排气管最大Pmax和D10%预测结果表 下风向距离 排气管DA001 TSP浓度(mg/m³) TSP占标率(%) SO2浓度(mg/m³) SO2占标率(%) NOX浓度(mg/m³) NOX占标率(%) 10m 0.02 1.88 0.03 6.06 0.02 5.63 下风向最大浓度 1.70E-02 1.88 3.03E-02 6.06 1.82E-02 5.63 下风向最大浓度出现距离 93 93 93 93 93 93 D10%最远距离 / / / / / / 2）无组织预测结果 ①污染源参数 表4-14 主要废气污染源参数一览表 污染源名称 矩形面源 污染物排放量(t/a) 长度(m) 宽度(m) 有效高度(m) TSP 矩形面源 122 40 6 0.359 ②本项目主要污染物估算模型计算结果见表4-15。 表4-15 无组织面源主要污染源估算模型计算结果表 项目 堆场车间 颗粒物 最大落地浓度/（mg/m3） 0.36 最大落地浓度距离/m 62 排放标准 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 标准限值（mg/m3） 1.0 达标分析 达标 根据预测结果，项目排放的颗粒物、SO2、氮氧化物最大落地浓度均低于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的浓度限值，即颗粒物≤0.3mg/m3，SO2≤0.15mg/m3，氮氧化物≤0.1mg/m3；无组织排放最大落地浓度为0.36mg/m3，项目粉尘最大落地浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中厂界无组织粉尘标准要求，即：最高允许排放浓度≤1.0mg/m3。 3）大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)要求，“厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。” 根据预测结果，项目外排无组织废气污染物厂界无超标点，即本项目排放的废气对项目周边的保护目标的影响较小，故本项目无须设置大气防护距离。 4）卫生防护距离 项目卫生防护距离主要针对项目区内无组织粉尘的防治进行设定。卫生防护距离的计算根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GBT 39499-2020）中的相关规定进行，计算式如下： 式中：Qc—大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时（kg/h）； Cm—大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方米（mg/m3）； L—大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米（m）； r—大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为米（m）； B、C、D——卫生防护距离初值计算系数，无因次。根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别查取。 项目卫生防护距离计算结果见下表4-16。 表4-16 卫生防护距离计算系数以及计算结果 污染物 位置 A B C D 卫生防护距离计算值（m） 颗粒物 项目区 470 0.021 1.85 0.84 1.388 经计算，项目卫生防护距离初值为1.388m。 据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）6.1中要求：“6.1.1卫生防护距离初值小于50m时，级差为50m。如计算初值小于50m，卫生防护距离终值取50m”。确定项目卫生防护距离设置为项目厂界外50m范围。 根据现场踏勘情况，项目周边50m范围内不存在居民、学校、医院等，最近学校为东侧200m的镇康县勐堆中学。本次环评建议建设单位应该正式行文至当地政府部门，在项目区卫生防护距离范围内不得建设居民点、学校、医院等设施，不引进医药、食品等企业。 （4）食堂油烟 项目设有食堂，每天提供三餐，食堂就餐人数20人。按平衡膳食推荐的以每人每天食用30g食用油计算，则用油量为0.6kg/d。 据类比调查，不同的烧炸工况，油烟气中烟气浓度及挥发量均有所不同，油的平均挥发量为总耗油量的2.83%，经计算，项目食堂产生油烟产生量约为0.017kg/d，5.43kg/a，食堂按1个灶头，每天加工4小时，食堂厨房油烟废气应采用油烟净化器净化，油烟净化器风机风量为2000m3/h，去除率为60%，则项目油烟产生浓度为2.125mg/m3，产生速率0.0014kg/h，排放浓度0.85mg/m3，排放速率0.00057kg/h。达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3的要求后通过高于食堂所在建筑物楼顶1.5m的排气筒外排。 （5）运行期项目废气处理设施及处理措施可行性分析 1）废气治理措施 ①炭化及制棒废气 项目炭化及制棒废气进入焚烧炉燃烧后与焚烧炉废气、烘干粉尘一起经旋风分离器+脉冲袋式除尘处理后，烟尘满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078- 1996）中的干燥窑炉和其他窑炉烟尘浓度限值要求，二氧化硫、氮氧化物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2中二级标准要求后的烟气通过排气筒DA001向高空排放。 ②油烟 项目食堂厨房油烟废气应采用抽油烟机净化后达《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3的要求后由排气筒排放。 2）废气治理措施有效性分析 项目废气治理措施为：针对焚烧炉废气、烘干粉尘一起经旋风分离器+脉冲袋式除尘处理的治理措施；根据经查阅项目废气治理措施属于《排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业》表10中推荐的废气废气污染防治措施。且根据报告表工程分析，项目颗粒物、二氧化硫、氮氧化物经废气治理措施治理后均可达标排放，因此项目烘干粉尘、焚烧炉燃烧废气、制棒废气治理措施是可行的，可行性分析详见下表。 表4-17 本项目与可行技术的对照分析 产品 生产单元 生产工艺 生产工序 产排污环节 排放方式 排放口类型 可行技术 本项目 是否属于可行技术 木炭、竹炭 原料预处理/制备单元 干馏 破碎、烘 干 破碎机、干燥器 有组织 一般排放口 袋式除尘；旋风除尘；湿法除尘；活性炭吸附；冷凝；其他 本项目采取脉冲袋式除尘 是 生产/反应单元 炭化 炭化炉（窑） 有组织 主要排放口 湿法除尘、电除尘、袋式除尘、脉冲除尘、湿法脱硫、半干法脱硫、干法脱硫、活性炭吸附；冷凝； 其他 本项目采取脉冲袋式除尘 是 厂界 无组织 / 加强装卸料和输送设备密闭；车间加强通风；其他 本项目厂房采取密闭，输送绞龙采取密闭，运输车辆遮盖 是 油烟废气经处理后达《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3的要求；项目原料进、出料储存产生的粉尘量较少，且项目区所在区域地势平坦，大气扩散条件相对较好，故一般情况下，粉尘在空气中经自然扩散和稀释后，对项目周围空气环境质量影响不大。故项目的废气处理措施可行。 （6）自行监测 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，项目属于“二十一、化学原料和化学制品制造业”中“专用化学产品制造 2662”属于重点管理，根据《排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业》要求专用化学产品制造工业排重点管理排污单位的主要排放口污染物项目中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物采用自动监测，故本次环评要求建设单位须在DA001排放口处安装在线监测系统并与生态环境部门联网。 |
| --- | --- |

表4-18  本项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 污染源名称 | 排放源 （编号） | 废气量（m3/h） | 污染物 名称 | 产生情况 | 治理措施 | 排放情况 | 标准限值 | 达标判定 | 排放源参数 | 排放时间 h/a | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生浓度 （mg/m3） | 产生速率（kg/h） | 产生量 （t/a） | 措施 | 是否为可行技术 | 效率（%） | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） | 浓度mg/m3 |  | 坐标 | 高度m | 直径m | 温度℃ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |
| 火炉燃烧尾气排气筒 | DA001 | 32000 | 烟尘 | 9649.74 | 77.2 | 592.88 | 旋风除尘+脉冲布袋除尘（99%） | 是 | 99% | 96.5 | 0.77 | 5.93 | 200 | 达标 | 98.535206 | 23.551255 | 15 | 0.4 | 40 | 7680 | 自动监测（安装在线监测系统，并与生态环境部门联网） |
|  |  |  | SO2 | 289.97 | 2.32 | 17.816 | - |  | 0 | 289.97 | 2.32 | 17.816 | 550 | 达标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | NOX | 79.57 | 0.64 | 4.8888 | - |  | 0 | 79.57 | 0.64 | 4.8888 | 240 | 达标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 油烟排气筒 | DA002 | 2000 | 油烟 | 2.125 | 0.0014 | 0.0054 | 抽油烟机+排气筒 | 是 | 60 | 0.85 | 0.00057 | 0.0022 | 1.602 | 达标 | 98.534927 | 23.551654 | 4.5 | 0.3 | 25 | 1120 | / |
| 生产车间 | 厂界 | 无组织 | 粉尘 | / | 1.4 | 3.59 | 车间封闭 | / | 90 | / | 0.14 | 0.359 | 1.0 | 达标 | / | / | 6 | / | / | 2560 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的标准限值 |

|  | （7）大气环境影响分析结论 在采取本次评价提出的环保措施后，项目排放的大气污染物能够达标排放，对周边环境的影响较小。 三、声环境影响和保护措施 1、声环境保护目标调查 经调查，本项目不存在声环境保护目标。 2、声环境质量现状调查与评价 2.1预测模式 根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021），室内噪声源预测：如图4-1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： Lp2＝Lp1－(TL+6) B.1 式中： Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙或窗户倍频带或A声级的隔音量；根据导则，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。 图4-2 室内声源等效为室外声源图例 也可按照（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或 A 声级： B.2 式中： Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频率），dB； Q——指向性因素；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数；R＝S/(1-α)；S为房间内表面积；α为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按照式B.3计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声级； B.3 式中： Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数； 在室内近似为扩散声场时，按式（B.4）计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i(T)=Lp1i(T)－(TLi+6) B.4 式中： Lp2i(T)—靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T)—靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构 i 倍频带的隔声量； 然后按式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw=Lp2（T）＋10LgS B.5 式中： Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2； 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 最终噪声预测值计算：设第 i 个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T 时间内该声源工作时间为t j，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： B.6 式中： Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源的工作时间，s； m—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源的工作时间，s； 2.2预测参数 2.2.1噪声源强 项目营运期噪声主要来源于粉碎机、滚筒筛、烘干机、制棒机、上料绞龙、分料绞龙等生产设备。其噪声源强值在80-90dB（A）之间，项目对高噪声设备如制棒机、风机等采取隔声，并在其机座和地面接触点设置橡胶减震垫等降噪减震措施，各设备产生的噪声源强情况见表4-19。 表4-19 主要设备噪声源强及运行情况 序号 名称 型号 数量 噪声源强（dB(A)） 1 制棒机 LmX70-22 6 85 2 粉碎机 LmX55型-30 1 80 3 上料绞笼 LmX04型-04 2 75 4 滚筒筛 LmX55型-30 1 80 5 风机 / 1 85 6 烘干机 LmX5#-5L 1 75 |
| --- | --- |

2.2.2基础数据

表4-20 工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 型号 | 声源源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置/m | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/dB(A) | 运行时段 | 建筑物插入损失 / dB(A) | 建筑物外噪声声压级/dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 声功率级/dB(A) |  | X | Y | Z | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 |  | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 建筑物外距离 |
| 1 | 勐堆绍海竹木加工厂 | 滚筒筛 | LmX55型-30 | 80 | 基础减震，合理布置噪声源 | 0 | -22.1 | 1.2 | 15.9 | 62.0 | 14.5 | 3.6 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.8 | 无 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.8 | 1 |
| 2 | 勐堆绍海竹木加工厂 | 粉碎机 | LmX55型-30 | 80 |  | 6.3 | -27.8 | 1.2 | 10.7 | 55.7 | 19.7 | 9.7 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 无 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 1 |
| 3 | 勐堆绍海竹木加工厂 | 上料绞龙 | LmX04型-04 | 75 |  | -1.1 | -35.8 | 1.2 | 19.3 | 48.5 | 11.0 | 17.3 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 无 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 1 |
| 4 | 勐堆绍海竹木加工厂 | 制棒机 | LmX70-22 | 85 |  | 6.6 | -43.7 | 1.2 | 13.0 | 39.9 | 17.1 | 25.6 | 72.4 | 72.4 | 72.4 | 72.4 | 无 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 1 |
| 5 | 勐堆绍海竹木加工厂 | 烘干机 | LmX5#-5L | 75 |  | 6.3 | -62 | 1.2 | 16.4 | 21.7 | 13.6 | 43.9 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 无 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 1 |
| 6 | 勐堆绍海竹木加工厂 | 风机 | / | 85 |  | 14.2 | -69.3 | 1.2 | 9.8 | 13.6 | 20.0 | 51.5 | 72.4 | 72.4 | 72.4 | 72.4 | 无 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 1 |

|  | 预测结果 通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见表4-21。 表4-21 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位 最大值点空间相对位置/m 时段 贡献值（dB(A)） 标准限值（dB(A)） 达标情况 X Y Z 东侧 24.6 -21.9 1.2 昼间 45.3 60 达标 东侧 24.6 -21.9 1.2 夜间 45.3 50 达标 南侧 27.8 -65 1.2 昼间 47.7 60 达标 南侧 27.8 -65 1.2 夜间 47.7 50 达标 西侧 -21.9 -18.7 1.2 昼间 41 60 达标 西侧 -21.9 -18.7 1.2 夜间 41 50 达标 北侧 40.1 41.2 1.2 昼间 33.7 60 达标 北侧 40.1 41.2 1.2 夜间 33.7 50 达标 根据预测结果得知，设备经过减震、距离衰减后，项目四周厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)）。 4、噪声防治措施及措施可行性分析 ①选择合格技术成熟的生产设备，从源头降低噪声源强。 ②合理布置厂房内各高噪声机械设备，尽可能布置于车间中部和南部，远离门窗，同时制定合理的生产计划，高噪声设备尽量避开午休（12：00~14：00和22：00~24：00）时间段使用。 ③生产设备采取减振、消音降噪措施；车间厂房建筑材料尽可能选择降噪好的材料。 通过采取降噪措施，本项目生产期间产生的噪声在采取各项降噪措施后，可确保厂界噪声达标；项目生产期噪声达标排放后不会对周边环境保护目标造成明显不利影响，项目生产期噪声对周边声环境造成的影响较小。从声环境影响角度分析，项目噪声防治措施是可行的。 5、监测计划 本次环评根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）提出项目运行阶段的噪声监测计划，详见下表： 表4-22 项目运营期噪声监测计划一览表 环境要素 监测点位 监测指标 监测频次 监测频次要求来源 执行排放标准 噪声 项目东、南、西、北厂界外1m 昼间的等效连续A声级Leq(A) 1次/季度 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污单位自行监测技术指南砖瓦工业》（HJ 1254-2022） 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，即昼间≤60dB；夜间≤50dB 四、固体废物环境影响和保护措施 项目营运期固废主要是员工生活垃圾、炭化初始阶段木屑燃烧产生的炉灰、车间及除尘布袋收集粉尘、隔油池废油脂，厨房泔水、化粪池污泥、初期雨水收集池污泥及维修产生的废机油等。本项目炭化窑废气中的焦油及醋液不对其进行冷凝处理，产生后一部分在炭化窑内燃烧，为炭化过程供热，一部分随烟气通过管道进入焚烧炉燃烧供热，因此，本项目没有焦油、醋液固废产生。 一般固废 ①生活垃圾 项目运营期工作人员20人，生活垃圾每人每天按0.5kg计，则项目区垃圾估算量为10kg/d（3.2t/a），生活垃圾统一收集后管家寨的村垃圾指定处理点处理。 ②炉灰 根据业主提供资料，灰渣产生量约为5t/a，经编织袋收集后，可交由当地农民作为肥料。 ③布袋及车间收集粉尘 根据上述工程分析，脉冲布袋及车间收集粉尘为586.5082t/a，经回收后回用于机制炭生产。 ④隔油池废油脂 项目设有1个1m3的隔油池，隔油池产生的废油脂约为0.02t/a，经隔油池油渣收集桶收集后委托有资质的单位清掏及处置。 ⑤厨房泔水 项目供餐人数为20人，餐饮过程中会产生食堂泔水及隔油池浮油，其中泔水产生量约为4kg/d，1.28t/a。食堂泔水经2个容积为50L的泔水桶收集，收集后委托周围农户清运。 ⑥化粪池污泥 污泥主要产生于项目化粪池；化粪池进水量约为665.6m3/a，根据化粪池对生活污水中污染物的削减量可以得出化粪池污泥产生量约为0.5t/a，由周边农户定期对化粪池污泥进行清掏后用作农肥。 ⑦初期雨水收集池污泥 项目区设置1个容积为5m3的初期雨水收集池收集前30min的雨水，经收集、沉淀后，待非雨天回用于道路洒水降尘，初期雨水收集池内会有沉渣产生，产生量约为0.5t/a，清运至城建部门指定的处置场所进行处置。 （2）危险废物 ①含油抹布及手套 项目生产设备润滑及保养过程中产生的含油抹布及手套约为0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），含油抹布属危险废物，废物类别为HW49，危废代码为900-041-49，但被列入危险废物豁免清单，含油抹布已经混入生活垃圾的可按生活垃圾来管理，最初收集时原则上按危废收集，按危废来管理处置。 ②废机油 项目生产过程中养护维修机械设备时会产生少量废机油，根据《国家危险废物名录》（2021版），废机油属危险废物，编号HW08，废物代码900-214-08，产生量约为0.1t/a。废机油经2个容积为50L的废机油桶收集后，暂存于危废暂存间内，委托有资质的单位清运处置，运营期固体废物一览表详见下表； 表4-23 工程分析中危险废物汇总表 名称 类别 危险废物代码 产生量t/a 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 危险特性 污染防治措施 废润滑油、废机油 HW08 900-214-08 0.1 机修保养 液态 润滑油、机油 润滑油、机油 T、I 专用容器密闭盛装，暂存在危废暂存间，委托相关资质单位处置 含油抹布及手套 HW49 900-041-49 0.02 机修保养 固态 / / / 已经混入生活垃圾的可按生活垃圾来管理，最初收集时原则上按危废收集，按危废来管理处置 项目运营期产生的固体废物见表4-24。 表4-24 项目运营期固体废物一览表 序号 污染物名称 固废属性 产生量（t/a） 处置利用情况 排放量（t/a） 1 灰渣 一般固体废物 5 经编织袋收集后，可交由当地农民作为肥料 0 2 布袋及车间收集粉尘 586.5082 经收集后回用于生产 0 3 生活垃圾 3.2 集中收集后运至附近垃圾收集点，由当地的环卫部门定期清理 0 4 食堂泔水 1.28 收集后委托周围农户清运 0 5 隔油池废油脂 0.02 委托有资质的单位清运、处置 0 6 化粪池污泥 0.5 由周边农户定期清掏用作农肥 0 7 初期雨水收集池污泥 0.5 清运至城建部门指定的处置场所进行处置 0 8 废机油 危险废物 0.1 经桶收集后，暂存于危废暂存间内，委托有资质的单位清运处置 0 9 含油抹布和手套 0.01 已经混入生活垃圾的可按生活垃圾来管理，最初收集时原则上按危废收集，按危废来管理处置 0 （3）危险废物管理要求 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，危险废物贮存场所设置要求如下： 1）危险废物暂存的一般要求 ①禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。 ②无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。 ③装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留 100 毫米以上的空间。 ④盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录 A 所示的标签。 ⑤不同类别的危险废物应分区存放。 2）危险废物贮存容器的要求 ①应当使用符合标准的容器盛装危险废物。 ②装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。 ③装载危险废物的容器必须完好无损。 ④盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 ⑤液体危险废物可注入开孔直径不超过70毫米并有放气孔的桶中。 3）危险废物暂存间的设计原则 ①地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； ②必须有泄漏液态收集装置； ③设施内要有安全照明设施和观察窗口； ④用于存放装载液体、半固体危险废弃物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕； ⑤应设计堵截泄漏的群脚，地面与群脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5。 4）危险废物标识规范化要求 ①危险废物识别标志的设置应具有足够的警示性，以提醒相关人员在从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动时注意防范危险废物的环境风险； ②危险废物识别标志应设置在醒目的位置，避免被其他固定物体遮挡，并与周边的环境特点相协调； ③危险废物识别标志与其他标志宜保持视觉上的分离。危险废物识别标志与其他标志相近设置时，宜确保危险废物识别标志在视觉上的识别和信息的读取不受其他标志的影响； ④同一场所内，同一种类危险废物识别标志的尺寸、设置位置、设置方式和设置高度等宜保持一致； ⑤危险废物识别标志的设置除应满足本标准的要求外，还应执行国家安全生产、消防等有关法律、法规和标准的要求，可参照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）进行制作。 5）危险废物管理要求 ①设专人负责危废的日常管理工作，产生的危废应分类收集，不得与其他垃圾相混。 ②做好危废转移联单制度，定期向危废中心移交项目所暂存的危废，并填写好转移联单。 综上，项目产生的各类固体废弃物分类收集，分类处置。通过落实环评提出的要求后，各类危险废物及一般性固废分类收集，按照规范设置收集容器及暂存设施，确保各类固体废弃物得到合理处置，不外排，对周围环境影响小。 5、地下水、土壤 项目废机油属于污染源，环评提出防渗措施有：项目将危废暂存间设置为重点防渗区：要求水泥+2mm厚HDPE+环氧树脂，渗透系数K≤1×10-10cm/s。将化粪池、初期雨水收集池、消防水池、事故应急池、隔油池设为一般防渗等效黏土防渗层厚度mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s。因此，在落实环评提出的防范措施后，废机油不存在污染地下水、土壤的途径。 6、环境风险识别及防范措施 （1）物质危险性识别 本项目原材料为锯木屑，产品为机制炭，在接近火源、高温物体或者堆积过多导致内部温度升高的情况下宜发生火灾和自燃现象，项目内储存有少量机油，如发生泄露，遇到火花，会引起火灾事故。一旦发生火灾，不仅厂区内部财产和人员收到伤害，还会涉及到周围人员，火灾发生时产生的危害主要为：一是火灾燃烧分解产物进入大气对大气环境的影响，对大气造成污染；二是事故消防废水进入水体对水环境的影响；三是火灾会造成惨重的直接财产损失，会造成工厂设备、产品以及各种设施的损失等。 1）生产系统危险性识别 ①废气泄露风险识别 在正常工况下，炭化窑内产生的废气经火道收集引入燃烧室充分燃烧后，不存在危害问题。在非正常工况下（事故性），工程存在的一氧化碳排放事故主要是指炭化窑等设施发生泄露。若某些设施质量出现问题，将造成烟气“跑、冒、泄露”时间，导致车间内及周围空气环境污染，危害人体健康。若管理不善，操作人员违反操作规程，违反安全规定导致泄露，若维护不善，设备失修，也可能导致污染事故。 在生产中存在的危害因素为炭化窑或管道内废气泄露，导致爆炸进而引发火灾，或者可能造成人员中毒。由于废气的产生、输送、使用均在生产车间内，废气发生火灾、爆炸事故主要波及厂内生产、生活设施和厂内人员。当废气泄露引发火灾事故时，消防废水若直接进入水体，需进行处理。 ②炭化过程木焦油、木醋液泄露风险识别 项目内炭化工序会产生木焦油、木醋液。炭化工序中，正常情况下木炭炭化产生的木焦油、木醋液在窑内高温下直接气化并进入燃烧室内充分燃烧。在窑内温度不足，木焦油、木醋液未完全气化，且窑内地面出现老化破损的非正常状况，木焦油、木醋液会泄露进入地下，对土壤、地下水造成影响。 ③废气事故排放风险识别 本项目生产过程中所产生的废气主要为制棒废气、炭化废气及烘干废气，主要污染物为烟尘、二氧化硫、氮氧化物等。若项目内废气处理设施出现故障，未经处理的废气直接排入大气环境，会对项目周边大气环境造成影响。 ④危险废物暂存泄露风险事故 本项目危险废物包括废机油、废油桶及染废油的抹布及劳保用品，分类收集暂存。若液体危险废物泄露，或地面防渗措施不到位，将直接进入土壤、地下水，会对项目周边土壤及地下水造成影响。 本项目环境风险识别情况见表4-25； 表4-25 建设项目环境风险识别一览表 序号 危险单元 风险源 主要危险物质 环境风险类型 环境影响途径 可能受影响的环境敏感目标 1 生产区 生产车间 原料、产品、机油 事故、泄露 发生火灾，、产生的废气影响大气环境，灭火过程产生的消防废水进入地表水环境 大气、地表水环境 2 生产车间 废气 事故、泄露 大气、地表水环境 3 炭化窑 木焦油、木醋液 泄露 窑内温度不足，木焦油、木醋液未完全气化，且窑内地面出现老化破损，导致木焦油、木醋液渗入地下。 土壤、地下水环境 4 废气处理 废气处理设施 烟尘、二氧化碳、氮氧化物 故障 污染大气 大气环境 5 危险废物暂存 危险废物暂存间 危险废物 泄露 危险废物暂存间地面出现老化破损，导致液态危险废物渗入地下 土壤、地下水环境 本项目木煤气不进行储存，产生后及时引入燃烧室充分燃烧，通过风机引至烘干机内作为烘干热源。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B确定危险物质的临界量，定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q），详见表4-26； 表4-26 企业危险物质最大储存量与临界量的比值 序号 危险物质名称 突发环境事件风险物质识别 CAS号 最大存在总量（t） 临界量（t） Q值 1 机油 HJ169附录B表1 / 0.18 2500 0.000072 3 危险废物 HJ169附录B表2 / 0.11 50 0.0022 合计 / / / / 0.002272 综上，本项目涉及的有毒有害和易燃易爆等危险物质Q值＜1，即未超过临界量，则环境风险潜势为I。 （2）环境风险分析 本项目主要环境风险识别为火灾。 1）大气环境风险分析 本项目大气环境风险主要包括：发生火灾事故时产生的各类燃烧废气；废气处理设施发生故障导致废气事故性排放。 本项目炭化过程会产生一定的木煤气，木煤气具有可燃特性，若产生的木煤气发生泄露遇见明火容易引发火灾乃至发生爆炸事故，此外本项目储存的原料为锯末，当发生火灾时，木屑等易燃物质以及机油燃烧产物主要为二氧化碳和水，同事伴有一氧化碳产生。同时火灾爆炸还可能引燃周围的各种材料，如塑胶、木材、纸张等，从而产生次生污染，因此实际发生火灾爆炸事故时，其废气成分非常复杂，产生的有害气体会对周围大气环境产生污染影响，因此建设单位因采取相应的风险防范措施，避免火灾发生。项目内产生的废气污染物主要为粉尘，以及燃烧过程产生的二氧化硫、氮氧化物、烟尘等污染物。若项目内废气处理设施发生故障，未经处理的废气将直接随排气筒排放，必然会对周边大气环境造成影响，因此建设单位必须加强项目内废气处理设施的检修维护，确保废气收集处理系统的正常运行，避免发生废气事故性排放。 2）地表水环境风险分析 本项目地表水环境风险主要为发生火灾时产生的消防废水，消防废水会与现场的各种物品混合到一起变成消防废水，尤其是对于涉及化学物品火场的消防废水，就会含有大量的化学物质，如果不进行控制，此类废水如果通过排污渠以及下水道等流入周边水体，后果将不堪设想。 3）地下水环境风险分析 炭化工序中，正常情况下木炭炭化时产生的木焦油、木醋液在窑内高温环境中直接气化并进入燃烧室内充分燃烧，如窑内温度不足，木焦油、木醋液未能完成气化，将留在炭化窑底部。当炭化窑底部地面出现老化破损的非正常状况，木焦油、木醋液会渗入地下，进而影响地下水环境。此外，危险废物泄露、或地面防渗措施不到位，也将直接进入土壤、地下水，会对项目周边土壤及地下水环境造成影响。 建设单位应根据场地污染控制难易程度、污染物类型、项目厂区场地防渗等级分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，各防渗分区均采取相应的防渗技术要求。同时炭化工序运行时建设单位将密切关注窑内状况，确保工序正常运作，因此正常情况下木焦油、木醋液不会因泄露渗入地下，对地下水环境造成影响。 4）危险废物泄露分析 本项目涉及危险废物包括废机油、废油桶及染废油的抹布及劳保用品。当物料发生泄露或废油桶残留的物料发生泄露时，会随着地表径流进入周边水体环境，对周边的水体环境造成影响。另外，废机油具有易燃特性，若发生泄露遇明火可能会引起火灾，进一步对周边的环境造成影响。 （3）环境风险防范措施及应急措施 1）废气环境风险防范措施 ①加强设备的日常管理，设置日常检查台账制度，定期检查记录情况； ②设置专职或兼职人员专门负责废气治理设施及风机的日常维护与保养，防止故障停运； ③生产运行前，应提前打开风机收集，避免废气逸出； ④若发现废气治理设施故障不能运行，立即停止产生废气的生产环节，避免废气不经处理直接排入大气中，并立即对废气治理设施进行检修。 2）废水事故环境风险防范措施 ①加强对化粪池、污水管道等排污设施的管理、巡视和检查，坚决杜绝废水“跑、冒、滴、漏”现象发生，保证污水处理设施正常运行； ②设置1个容积为10m3的消防水池，在发生火灾事故时紧急提供水源； ③设置1个容积为5m3的事故应急池，用于暂存火灾时的消防废水。 3）风险物质及危险废物泄露环境风险防范措施 ①厂区地面全部硬底化，各风险单元做好防渗措施，各液体风险物质存在区域设置围堰、漫坡等设施，防止泄露的物料污染地下水减缓造成影响； ②建立日常检修制度，定期检查风险物质储存的密闭性及确认是否存在破损；加强员工培训，防止操作失误导致风险物质泄露； ③建设单位应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）对各风险物质等原料储存区进行建设，并设置围堰防止原料泄露出厂外； ④在危险废物暂存间和原料仓库等风险物质使用较频繁的区域设置消防砂袋等惰性吸收材料，便于风险物质泄漏后第一时间处理； ⑤建设单位应在各油类风险物质储存区域设施禁止明火，避免泄露油类物资接触引发火灾。 4）火灾、爆炸事故以及次生污染物风向防范及应急措施 ①对生产和堆场做到以下要求：车间内禁止烟火，车间内严禁擅自乱拉电线源路，不得随意增设电器设备，定期检查设备是否老化、断线，时刻保持消防通到畅通； ②厂区平面布置严格执行安全和防火技术规范要求； ③生产车间与仓库内配备相应的消防设备、设施和灭火药剂（消火栓、干粉/二氧化碳灭火器等），由经过培训的兼职和专职的消防人员进行管理调配； ④建议建设单位可根据实际情况设立足够容积的事故应急池和雨水截断阀，有效防止火灾事故发生时的消防废水泄露出厂外造成二次影响； ⑤厂区发生严重火灾时，要及时向消防队报警，并安排人员电话告知镇康县勐堆中学及勐堆中心完小，指明火点的位置并安排人员疏散； ⑥与具有资质的监测单位签订合作协议，在发生事故时第一时间安排人员监测周围环境的空气质量，在两个学校安排两个监测点； ⑦发生火灾时，应紧急切断火源，转移、疏散、隔离燃油及一切易燃易爆物品，消除发生次生险情，保护事故现场，疏散现场无关人员。 6）小结 本项目要求企业在建设过程中认真落实提出的各项风险防范措施，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，特别注意加强物料储存过程，工程开停车及非正常运营过程中的各项风险事故防范，确保项目周边环境安全。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 排气筒DA001 | 颗粒物、SO2、NOX、 | 火炉燃烧+旋风除尘+脉冲布袋除尘+排气筒1根，高15m、内径0.2m。排放口处安装在线监测（监测因子：颗粒物、SO2、NOX）并与生态部门联网。 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078- 1996）颗粒物≤200mg/m3，《大气污染物综合排放标准》（GB13271-2014）表2排放浓度限值：SO2≤550mg/m3、NOX≤240mg/m3 |
|  | 原料的进料、出料、储存、筛分、粉碎粉尘、炉窑废气 | 无组织 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 厂房密闭，自然沉降 | 达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中二级标准，即颗粒物≤1.0 mg/m3，二氧化硫≤0.4 mg/m3，氮氧化物≤0.12mg/m3 |
|  | DA002 | 有组织 | 食堂油烟 | 油烟净化器1套 | GB18483-2001 《饮食行业油烟标准》，即最高允许排放浓度2.0mg/m3 |
| 地表水环境 | 工作人员 | 生活污水 | 隔油池1个，容积为1m3 | 回用，不外排 |
|  |  |  | 化粪池1个，容积为5m3 |  |
|  | 地表径流 | 初期雨水 | 初期雨水收集池1个，容积为5m3 |  |
| 声环境 | 生产车间 | 设备噪声 | 基础减震、厂房隔声 | 厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | 项目不涉及 |
| 固体废物 | 灰渣 | 经编织袋收集后，可交由当地农民作为肥料 | 零排放 |
|  | 带式除尘及厂区沉降粉尘 | 经收集后回用于生产 |  |
|  | 生活垃圾 | 集中收集后运至附近垃圾收集点，由当地的环卫部门定期清理 |  |
|  | 食堂泔水 | 收集后委托周围农户清运 |  |
|  | 隔油池废油脂 | 委托有资质的单位清运、处置 |  |
|  | 废机油 | 经桶收集后，暂存于危废暂存间内，委托有资质的单位清运处置 |  |
|  | 含油抹布和手套 | 已经混入生活垃圾的可按生活垃圾来管理，最初收集时原则上按危废收集，按危废来管理处置 |  |
|  | 化粪池污泥 | 委托有资质的单位定期清掏处理，不在危废间暂存 |  |
|  | 初期雨水收集池污泥 | 清运至城建部门指定的处置场所进行处置 |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废暂存间地面采用抗渗系数为P8的混凝土浇筑水泥+2mm厚HDPE+环氧树脂，保证地面渗透系数≤1×10-10cm/s，循环水池、沉淀池、隔油池设为一般防渗等效黏土防渗层厚度mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s。 |
| 生态保护措施 | 可对厂区空白区域进行绿化 |
| 环境风险 防范措施 | ①废机油必须按规定设置警示标志，分类管理，分类存放；配备必要的危险品事故防范和应急技术装备。 ②根据消防部门的要求配置泡沫灭火器等消防设施。 ③严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）等标准规范进行设计。 ④危废暂存间地面采用抗渗系数为P8的混凝土浇筑水泥+2mm厚HDPE+环氧树脂，保证地面渗透系数≤1×10-10cm/s，初期雨水收集池、化粪池、隔油池等设为一般防渗等效黏土防渗层厚度mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s。 ⑤危废暂存间内废机油暂存区域周围须设设置长0.6、宽0.3、高0.1m的钢筋混凝土围堰，用于收集、暂存事故情况下消防污水。 ⑥盛装废机油容器上必须贴相应的危险废物标志。危险废物贮存设施都必须按环境保护图形《固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定设置警示标志。 ⑦做好危废转移联单制度，设置危险固废管理台账，如实记载废机油的来源、数量、特性、包装容器类别、入库日期、存放库位。贮存期间，定期对存储容器进行检查，及时更换破损容器。 ⑧设专人负责危废的日常管理工作，产生的危废应分类收集，不得与其他垃圾相混。严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风，提供安全淋浴和洗眼设备。 |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境监测计划 （1）环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），企业应当在投入生产或使用并产生实际排污行为之前完成自行监测方案的编制及相关准备工作。废气采样孔应满足《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）和《污染源监测技术规范》的规定要求：采样位置应优先选择在垂直管段，应避在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径和距上述部件上游方向不小于3倍直径处。在选定的测定位置上开设采样孔，采样孔内径应不小于80mm，采样孔管长应不大于50mm。不使用时应用盖板、管堵或管鞠封闭。同时做好监测质量保证与质量控制保证与质量控制，做好与监测相关的数据记录，按照规定进行保存，并依据相关法规向社会公开监测结果。并对监测资料进行收集整理，建立污染源监测及相关环保档案。 项目运营期的环境监测计划见表5-1。 表5-1 环境监测计划一览表 要素 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 废气 排气筒DA001出口 颗粒物、SO2、NOX、林格曼黑度 安装自动监测系统并与生态环境部门联网 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的标准限值；《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078- 1996） 厂界上风向1个点，下风向3个点 颗粒物 半年1次，每次监测2天 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的标准限值 噪声 厂界四周各布设一个监测点位 LAeq 每季度1次，每次监测2天，监测时段包括昼间、夜间 厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 （2）监测数据的管理 对于项目监测结果应该按照项目有关规定及时建立档案，并抄送有关环保主管部门，对于常规监测部分应该进行公开，特别是对本项目所在区域的人员进行公开，满足法律中关于知情权的要求。此外，如发现污染或破坏环境行为要及时进行调查、处理并上报有关部门。 2、环境管理 （1）环境管理的目的 通过工程的环境管理工作实施，达到预防、消减、缓解或补偿工程建设带来的不利影响的最终目标。即在工程建设和生产过程中，通过先进的环境管理方式，指导并监督工程的环境保护工作，预防并减缓工程建设和生产过程中对周围环境的不利影响，保障各污染治理设施的正常运转，并通过生态恢复工程措施，补偿工程建设带来的不利影响。充分发挥工程建设的社会效益和生态效益。 通过环境管理的实施，明确各管理部门的职责，更好落实工程的环境管理工作。 （2）环境管理机构设置 本项目应设置环保管理机构，主要承担全厂的环保、安全管理、污染治理、对外协调等工作。由公司法人为主要负责人，下设2名管理人员。 （3）环境管理机构主要职责 为加强企业的环境保护管理工作，发挥环保人员的作用，明确其环境管理的主要职责为： 1）施工阶段环境管理职责： ①按设计文件实施施工期环境管理和监督，重点是施工噪声、粉尘和水土流失防治等。监督施工单位相关保措施的落实情况。确保项目按照环评要求进行施工期污染物防治。 ②监督施工单位相关保护设施施工情况，相关环保设备应按照环保设施设计要求进行安装。 2）运营阶段环境管理职责 ①落实项目环境监测计划，并与有关部门保持联络，通报环境监测结果； ②监察项目废水是否做到雨污分流，加强对项目内雨污管网的维护； ③维护废气收集设施、废气治理设施等其它环保设备，使之正常运转，定期进行环保设施检查，确保环保设施正常运行； ④加强日常巡查，发现问题及时停止生产并安排专业人员检查修复； ⑤组织制定公司内部环保管理规章制度，明确职责，并监督执行； ⑥做好公司环保设施运行记录的档案管理工作，定期检查环境管理计划实施情况； ⑦搞好环境保护宣传和职工环境意识教育及技术培训等工作； ⑧制定合理的绿化方案和绿地维护措施，加强生态保护； ⑨检查环境管理工作中的问题和不足，对发现的问题和不足，提出改进意见。协同当地环保部门处理与工程有关的环境问题，维护好公众的利益。 3、项目竣工环境保护验收 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院第 682 号令）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评（2017）4 号）的相关要求：项目建成后，应进行竣工环境保护验收，建设项目在试生产期间，建设单位应当依据环评文件及其审批意见，委托第三方机构或自行编制建设项目环境保护设施竣工验收报告，向社会公开并向环保部门备案。建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同步投产使用。建设单位应按照环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 4、其他环境管理建议： （1）考虑到项目周边有学校、医院等敏感保护目标，建议厂区设置一定高度的围墙，厂区及厂界周边培植一定植物，提高障碍物、植被防尘降噪的作用，将项目无组织扬尘及生产噪声影响范围尽量缩小。 （2）项目投入运行前按“排污许可证管理”要求，向管理部门办理排污许可证申请，做到合法排污。 （3）考虑到项目原厂区曾经用做选矿厂，后期建议对土壤进行监测并保留数据。 |

# 六、结论

“镇康县勐堆绍海竹木加工厂”的建设符合国家及地方产业政策，符合相关规划要求，选址合理可行。通过对项目所在地区的环境现状以及项目产生的环境影响进行分析，项目产生的环境影响包括废气、噪声、污水、固体废物等，在采取环评提出的防治措施后，生活污水和初期雨水经处理后回用不外排，废气、噪声均能达标排放，固体废物均能妥善处置，处置率达100%。在认真执行本次环评提出的污染防治措施后，项目产生的污染物对环境的影响较小，不会改变当地环境功能。从环境保护的角度分析，该项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）t/a① | 现有工程 许可排放量t/a ② | 在建工程 排放量t/a（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量t/a（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量t/a （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量t/a（固体废物产生量）⑥ | 变化量t/a ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 6.539 | / | 6.539 | / |
|  | SO2 | / | / | / | 17.816 | / | 17.816 | / |
|  | NOX | / | / | / | 4.8888 | / | 4.8888 | / |
| 污水 (回用，不外排) | COD | / | / | / | 0 | / | 0 | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0 | / | 0 | / |
|  | SS | / | / | / | 0 | / | 0 | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0 | / | 0 | / |
|  | TP | / | / | / | 0 | / | 0 | / |
|  | 动植物油 | / | / | / | 0 | / | 0 | / |
| 一般工业 固体废物 | 炉灰 | / | / | / | 5 | / | 5 | / |
|  | 除尘器及厂区收集粉尘 | / | / | / | 586.5082 | / | 586.5082 | / |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 3.2 | / | 3.2 | / |
|  | 食堂泔水 | / | / | / | 1.28 | / | 1.28 | / |
|  | 隔油池废油脂 | / | / | / | 0.02 | / | 0.02 | / |
|  | 化粪池污泥 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | / |
|  | 初期雨水收集池污泥 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | / |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | / |
|  | 含油抹布和手套 | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①