建设项目环境影响报告表

（污染影响类/报批稿）

项目名称：   临翔区宠念动物医院建设项目

建设单位（盖章）：  临翔区宠念动物医院

编制日期：        2023年12月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	12

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	23

四、主要环境影响和保护措施	31

五、环境保护措施监督检查清单	53

六、结论	56

建设项目污染物排放量汇总表	57

附件

附件1委托书

附件2投资备案证

附件3营业执照

附件4不动产权证书

附件5商铺租赁合同

附件6检测报告

附件7技术咨询合同

附件8负责人身份证

附件9现场踏勘表

附件10医废处置协议

附件11动物诊疗许可证

附件12公司质量审查表

附件13项目进度记录表

附件14专家组修改意见

附件15专家签到表

附件16修改对照清单

附件17技术审查意见

附图

附图1地理位置示意图

附图2外环境关系示意图

附图3平面布置图

附图4项目区水系图

附图5分区防渗布置图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 临翔区宠念动物医院建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2310-530902-04-01-319074 |
| 建设单位联系人 | 傅照舞 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 云南省临沧市临翔区凤翔街道办事处金旭之光 13-11402、11403号商铺 |
| 地理坐标 | 东经100°6′5.714″，北纬23°52′37.986″ |
| 国民经济 行业类别 | Q8222宠物医院服务 | 建设项目 行业类别 | 五十、社会事业与服务业123、动物医院 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 临翔区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 50 | 环保投资（万元） | 5.3 |
| 环保投资占比（%） | 10.6% | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是 | 用地（用海） 面积（m2） | 164 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），项目专项评价设置情况见下表： 表1-1 项目专项评价设置情况表 专项评价的类别 指南要求 项目情况 是否设置 大气 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。 本项目属于动物医院，不排放二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等有毒有害物。 否 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。 本项目医疗废水经过医疗废水消毒器处理达标后，与生活污水一起排入市政污水管网，最终进入临翔区污水处理厂进行处理。 否 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目 本项目储存的三氯异氰尿酸等有毒有害及易燃易爆物质不超过临界值。 否 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 本项目不涉及取水口。 否 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 本项目不涉及海域。 否 根据上表分析结果，本项目不设置专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 一、与产业政策的符合性分析 本项目为宠物医院服务项目，对照《产业结构调整指导目录》（2019年本），不属于鼓励类、限制类及淘汰类，符合国家有关法律法规和政策规定的，属于允许类项目。项目符合国家产业政策要求。同时项目经临翔区发展和改革局予以备案，项目代码为2310-530902-04-01-319074。 二、与“三线一单”符合性分析 根据《临沧市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（临政发〔2021〕24号），全市共划分70个生态环境管控单元，分为优先保护、重点管控和一般管控3类。（1）优先保护单元：共24个，包含生态保护红线和一般生态空间，主要分布在临翔大雪山、云县大朝山、永德大雪山、邦骂雪山、澜沧江、南滚河、南汀河、南捧河、小湾水库、饮用水水源保护区等重点生态功能区域。（2）重点管控单元：共38个，包含开发强度高、污染物排放强度大、生态环境问题相对集中的区域以及大气环境布局敏感、弱扩散区、矿产资源开发区域等，主要分布在澜沧江流域、各类开发区和工业集中区、城镇规划区及环境质量改善压力较大的区域。（3）一般管控单元：共8个，为优先保护、重点管控单元之外的区域。 1、生态保护红线 生态保护红线是指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，是保障和维护国家生态安全的底线和生命线，通常包括具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。 本项目位于云南省临沧市临翔区凤翔街道办事处金旭之光13-11402、11403号商铺，位于临翔区城市规划范围内，属于重点管控单元，不涉及生态保护红线。 2、环境质量底线 （1）环境质量底线要求 根据《临沧市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（临政发〔2021〕24号）： 1）水环境质量底线：到2025年，全市水环境质量明显改善，地表水体水质优良率保持稳定，重点区域、流域水环境质量进一步改善，饮用水安全保障水平持续提升，怒江、澜沧江流域水生态系统功能持续恢复。到2035年，全市水环境质量全面改善，水生态恢复取得明显成效。 2）大气环境质量底线：到2025年，全市环境空气质量继续保持优良，县级城市环境空气质量稳定达到国家二级标准，临翔区细颗粒物年均浓度低于26μg/m3，优良率保持稳定。到2035年，全市环境空气质量稳定提升，各县（自治县、区）细颗粒物年均浓度低于25μg/m3，优良率进一步提升。 3）土壤环境风险防控底线：到2025年，全市土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到进一步保障，土壤环境风险得到有效管控，污染地块安全利用率达到95%以上。到2035年，全市土壤环境质量持续改善，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。 （2）环境质量现状情况 根据《2022年临沧市环境状况公报》： 1）环境空气：临沧市中心城市临翔区环境空气质量有效监测365天，达标361天，优251天，良110天，轻度污染4天（同比减少3天），优良天数比例98.9%，同比上升0.8个百分点。根据年均浓度评价，污染物年平均浓度细颗粒物24微克/立方米、可吸入颗粒物40微克/立方米、二氧化硫7微克/立方米、二氧化氮12微克/立方米、一氧化碳日均值第95百分位数0.9毫克/立方米、臭氧日最大8小时平均第90百分位数113微克/立方米，均符合国家空气质量二级标准（GB3095-2012）。项目区及周边不存在大型废气污染工业企业，环境空气质量现状良好，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）。 2）地表水：南汀河大文断面：2022年水质达Ⅲ类水标准，水质状况为良，满足水环境功能类别Ⅲ类水质的要求。 （3）项目情况 本项目为宠物医院服务项目，产生的废水主要为医疗废水、生活污水及地面清洁废水等。医疗废水经过医疗废水消毒器处理达标后，与生活污水、地面清洁废水一起排入市政污水管网，最终进入临翔区污水处理厂处理，对地表水环境影响较小，不会突破水环境质量底线；废气主要为动物臭气、粪便臭气、消毒异味、污水处理设施异味、医废暂存间异味，通过将动物排泄物及时清理、袋装封闭后及时清运，室内勤消毒并喷洒除臭剂，安装空调、排气扇加强通风换气等方式减少臭气，医院内不设厨房，故不产生厨房油烟废气，对周围大气环境影响较小，不会突破大气环境质量底线；医院内地面采用混凝土硬化处理，铺设瓷砖，同时医废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防渗，对土壤和地下水影响较小，不会突破土壤环境风险防控底线。 总体上，本项目对周边环境的影响均能通过有效方式处理，不会对周边环境的空气、地表水、地下水、土壤环境等产生较大影响，符合环境质量底线的要求。 3、资源利用上线 根据《临沧市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（临政发〔2021〕24号）：强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到或优于云南省下达的总量和强度控制目标。 本项目为宠物医院服务项目，运营过程中会消耗一定的电能、水资源等能源、资源，但用水、用电量较小，不涉及资源利用上线，符合资源利用上线要求。 4、环境准入负面清单 本项目位于云南省临沧市临翔区凤翔街道办事处金旭之光13-11402、11403号商铺，位于临翔区城市规划范围内，根据《临沧市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（临政发〔2021〕24号），项目位于重点管控单元，单元名称为临翔区县城重点管控单元，管控类别为空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率要求。管控要求及符合性分析见下表： 表1-2 项目与生态环境准入清单管控要求符合性分析 环境管控单元 管控 类别 管控要求 符合性分析 是否 相符 临翔区县城重点管控单元 空间布局约束 1、执行《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》和《临沧市生态环境管控总体要求》相关要求。 2、在高污染燃料禁燃区，禁止新建、改建、扩建高污染燃料燃用设施。 3、严格按照城镇规划进行人口聚集区建设，合理布局生产与生活空间，控制城镇人口发展规模。 1、本项目位于云南省临沧市临翔区凤翔街道办事处金旭之光13-11402、11403号商铺，位于临翔区城市规划范围内； 2、本项目为宠物医院服务项目，不属于高污染项目； 3、本项目与三楼的居民区有强力缘宴会厅相隔，符合生活空间的布局要求。 符合 污染物排放管控 1、执行《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》和《临沧市生态环境管控总体要求》相关要求。 2、因地制宜进行现有城镇污水处理设施改造，污水处理厂排放应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级标准排放限值。3、加快推进“煤改气”“煤改电”工程建设。落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入。 1、本项目医疗废水经过医疗废水消毒器处理达标后，与生活污水、地面清洁废水一起排入市政污水管网，最终进入临翔区污水处理厂处理； 2、本项目不设厨房，故不产生厨房油烟废气。 符合 环境风险防控 1．执行《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》和《临沧市生态环境管控总体要求》相关要求。2．严格管控类农用地，不得在特定农产品禁止生产区域种植食用农产品；安全利用类农用地，应制定受污染耕地等安全利用方案，降低农产品超标风险；已污染地块，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，并符合临翔区相应规划用地土壤环境质量要求后，方可进入用地程序。 医院内地面采用混凝土硬化处理并铺设瓷砖，同时医废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防渗，对土壤和地下水影响较小。 符合 资源开发效率要求 1．执行《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》和《临沧市生态环境管控总体要求》相关要求。2．全面开展节水型社会建设，推进使用节水产品，禁止生产、销售不符合节水标准的产品、设备；公共建筑必须采用节水器具，限期淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具；鼓励居民家庭选用节水器具。3．合理限制高耗水服务业用水，对洗浴、洗车等行业实行特种用水价格。4．逐步推行“海绵城市”，推进初期雨水资源化利用，新建城区硬化地面，可渗透面积要达到40%以上。 本项目运营期加强节水、节电，用水、用电量较小。 基本 符合 根据上述分析，本项目与临翔区县城重点管控单元生态环境准入清单准入要求相符。 综上所述，本项目建设符合《临沧市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（临政发〔2021〕24号）的生态环境分区管控要求。 三、与《动物诊疗机构管理办法》（2022年第5号）符合性分析 根据《动物诊疗机构管理办法》（2022年第5号），本项目符合性分析如下： 表1-3 项目与《动物诊疗机构管理办法》符合性分析 序号 动物诊疗机构管理办法要求 本项目情况 是否 相符 1 (一)有固定的动物诊疗场所，且动物诊疗场所使用面积符合省、自治区、直辖市人民政府兽医主管部门的规定。 本项目位于云南省临沧市临翔区凤翔街道办事处金旭之光13-11402、11403号商铺，为固定的动物诊疗场所，建筑面积约为164平方米。 符合 2 (二)动物诊疗场所选址距离畜禽养殖场、屠宰加工场、动物交易场所不少于200米。 根据外环境关系情况调查，本项目200米范围内没有畜禽养殖场、屠宰加工场、动物交易场所。 符合 3 (三)动物诊疗场所设有独立的出入口，出入口不得设在居民住宅楼内或者院内，不得与同一建筑物的其他用户共用通道。 本项目设有独立出入口，不与其他用户共用通道。 符合 4 (四)具有布局合理的诊疗室、手术室、药房等设施。 本项目布局包括手术室、诊疗室、DR室、免疫室、住院室、美容室等相关设施。 符合 5 (五)具有诊断、手术、消毒、冷藏、常规 化验、污水处理等器械设备。 本项目具有诊断、手术、消毒、冷藏、常规化验、医疗废水处理器等设施设备。 符合 6 (六)具有医疗废弃物暂存处理设施，并委托专业处理机构处理。 本项目拟新建医废暂存间，位于项目东南侧，面积约为2.5m2，定期交由临沧市金盛医疗废物处置有限公司清运处置。 符合 7 (七)具有染疫或者疑似染疫动物的隔离控制措施及设施设备。 本项目未设置专门的隔离室，但设置有综合功能的中央处置室，如发现染疫宠物，立即转移至中央处置室进行隔离，同时医院暂停接待到店宠物，并对染疫宠物移动轨迹所涉及区域进行病毒消杀，立即按规定向当地兽医主管部门、动物卫生监督机构或者动物疫病预防控制机构报告，按管理部门的指令做好防疫工作。 符合 8 (八)具有完善的诊疗服务、疫情报告、卫生安全防护、消毒、隔离、诊疗废弃物暂存、兽医器械、兽医处方、药物和无害化处理等管理制度。 本项目具有完善的诊疗服务、疫情报告、卫生安全防护、消毒、隔离、诊疗废弃物暂存、兽医器械、兽医处方、药物和无害化处理等管理制度。 符合 综上所述，本项目符合《动物诊疗机构管理办法》（2022年第5号）相关要求。 四、项目选址合理性分析 1、建设场址条件 本项目位于云南省临沧市临翔区凤翔街道办事处金旭之光13-11402、11403号商铺，金旭之光属于居民住宅区，于2012年建成，已建市政基础配套设施比较完善，供水、供电有保证，接通市政污水管网，交通便利。 2、用地性质 本项目所用的金旭之光13-11402、11403号商铺均为商住性质，11402号商铺为租赁商铺，11403号商铺为建设单位所有，用地性质满足要求。 3、环境影响分析 本项目建成后的主要环境问题是医疗废水、医疗垃圾，处理不当可能对周围环境特别是水环境造成影响。 医疗废水经过医疗废水消毒器处理达标后，与生活污水、地面清洁废水一起排入市政污水管网，最终进入临翔区污水处理厂处理，对地表水环境影响较小。 废气主要为动物臭气、粪便臭气、消毒异味、污水处理设施异味、医废暂存间异味，通过将动物排泄物及时清理、袋装封闭后及时清运，室内勤消毒并喷洒除臭剂，安装空调、排气扇加强通风换气等方式减少臭气，医院内不设厨房，故不产生厨房油烟废气，对周围大气环境影响较小。 医院内地面采用混凝土硬化处理，并铺设瓷砖，同时医废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防渗，对土壤和地下水影响较小。 医疗废物进行消毒、分类收集后，定期交由临沧市金盛医疗废物处置有限公司清运处理。故本项目所产生的医疗废物不会对周围环境造成危害性影响。 4、外环境相容性分析 根据外环境关系情况调查，项目周边500m范围内包括金旭之光（项目所在楼房应包含3楼以上居民区）、临沧市第一中学、腾翔驾校、东港建材城、文化御府、阳光花园等学校、住宅区、办公区。 根据所在商铺的外环境关系，本项目与东侧的金旭之光小区有内侧车库相隔，同时与三楼及以上的居民区有强力缘宴会厅相隔，对周边居民区与商铺、强力缘宴会厅及楼上居民区环境影响较小。 整体外环境关系中，本项目西侧为主干道路团结路，项目区与东侧的金旭之光小区有内侧车库相隔，与北侧、南侧的居民楼有道路相隔，对其影响较小。 通过现场踏勘与调查，本项目200m范围内没有畜禽养殖场、屠宰加工场等动物交易场所，符合《动物诊疗机构管理办法》（2022年第5号）相关要求。本项目所在地及周围无自然保护区、风景名胜区、生态保护区、水源保护地等敏感保护目标，无环境制约因素。 根据上述分析，项目选址较为合理。 五、与《临沧市南汀河保护管理条例》（2018年1月1日实施）符合性分析 根据《临沧市南汀河保护管理条例》（2018年1月1日实施）规定，南汀河干流保护管理范围为南汀河干流水域及两岸外延2000米的区域，区域范围超过一级山脊线的，按照一级山脊线划定，具体保护管理范围由市人民政府划定并向社会公布；南汀河一级支流保护管理范围为支流水域及两岸外延1000米的区域，区域范围超过一级山脊线的，按照一级山脊线划定，具体保护管理范围由南汀河流域县（区）人民政府划定并向社会公布。条例第二十八条南汀河保护管理范围内禁止下列行为： （一）非法占用林地、草地，擅自变更林地、草地用途； （二）非法占用湿地； （三）猎捕、杀害国家和省保护的野生动物； （四）毁林开垦、盗伐、滥伐、烧炭等破坏森林资源的行为； （五）非法占用基本农田地； （六）未经批准在本条例第十六条规定范围内采石、挖砂（溜砂）、取土等露天开采矿产资源的； （七）擅自新建、改建、扩建入河排污口； （八）直接或者间接向水体排放油类、酸液、碱液和有毒废液等； （九）在河道内清洗装贮油类或者装贮有毒污染物的车辆、容器、包装物等； （十）使用国家明令禁止的农药及其他农业投入品； （十一）随地丢弃农药包装物、农药废弃物； （十二）法律法规禁止的其他行为。 本项目距离南汀河最近距离为385m，在南汀河河道保护范围内。本项目不占用林地、湿地，不占用生态红线和基本农田，不设置入河排污口，符合《临沧市南汀河保护管理条例》（2018年1月1日实施）规定要求。 六、入河排污口设置情况 项目位于云南省临沧市临翔区凤翔街道办事处金旭之光13-11402、11403号商铺，位于城市建成区，项目区接通城市污水管网，污水的最终去向为临翔区污水处理厂。根据《云南省生态环境厅关于进一步加强入河排污口环境管理工作的通知》（云环通〔2021〕98号）和《临沧市生态环境局关于深入开展入河排污口设置审核工作的通知》（临环发〔2022〕10号）的要求，不需要开展入河排污口申报、论证等相关工作。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、工程建设内容 1、项目背景 临翔区宠念动物医院成立于2017年，位于云南省临沧市临翔区凤翔街道办事处金旭之光13-11402、11403号商铺，项目原有服务内容主要为宠物健康检查、一般疾病输液、疫苗接种和宠物美容，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018版及2021版），无须开展环境影响评价。由于业务拓展，医院新增宠物手术服务，计划进行室内装修并增加手术、消毒、常规化验等设施设备，达到能进行动物颅腔、胸腔、腹腔手术的设置要求，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），设有动物颅腔、胸腔或腹腔手术设施的，需要编制环境影响报告表。 本项目已获得临翔区农业农村局出具的动物诊疗许可证，建设单位已于2023年10月31日取得云南省固定资产投资项目备案证，并于2023年10月31日委托云南君邦环保科技有限公司开展环境影响评价工作。 本项目拟投资50万元，计划于2023年12月开始装修，2024年2月投入运营。服务内容主要为宠物诊疗（包含宠物健康检查、一般疾病输液、疫苗接种，可开展动物颅腔、胸腔、腹腔手术）和宠物美容，预计年接诊3000例，开展手术900例，开展动物美容2000次。 2、项目基本情况 项目名称：临翔区宠念动物医院建设项目 建设性质：新建 建设单位：临翔区宠念动物医院 项目总投资：50万元 建设地点：云南省临沧市临翔区凤翔街道办事处金旭之光13-11402、11403号商铺 3、主要建设内容及规模 本项目位于云南省临沧市临翔区凤翔街道办事处金旭之光13-11402、11403号商铺，装修为一层，建筑面积约为164平方米，设有手术室、诊疗室、DR室、免疫室、住院室、美容室、等候室、卫生间等相关设施，同时配备有手术、常规化验、B超、X射线等医疗设备，达到能进行动物颅腔、胸腔、腹腔手术的设置要求。投入运行后，预计年接诊3000例，开展手术900例，开展动物美容2000次。项目服务范围仅为宠物正常诊疗，不涉及动物传染病、人畜共患病的治疗，在检查过程中如发现传染病或人畜共患病，医院将采取隔离措施并立即将患病动物转移至专业的动物传染病防治医院。 本次评价内容不包括辐射环境影响评价，项目有关X射线设备的辐射环境影响专题评价由建设方按有关规定另行委托其他资质单位进行编制，另行报批。 4、项目组成及主要环境问题 表2-1 项目组成及主要环境问题一览表 工程 分类 项目名称 建设内容及规模 备注 主体 工程 动物医院 本项目位于云南省临沧市临翔区凤翔街道办事处金旭之光13-11402、11403号商铺，装修为一层，建筑面积约为164平方米，设有手术室、诊疗室、DR室、免疫室、住院室、美容室、等候室、卫生间等相关设施，同时配备有手术、常规化验、B超、X射线等医疗设备，达到能进行动物颅腔、胸腔、腹腔手术的设置要求。 项目建筑依托现有商铺，仅进行简单的室内装修及购置医疗设备。 公用 工程 供水工程 采用市政供水管网供水，热水采用电热水器加热供应。 依托现有 排水工程 医疗废水经过医疗废水消毒器处理达标后，与生活废水、地面清洁废水一起排入市政污水管网，最终进入临翔区污水处理厂处理。 新增医疗废水消毒器 供电工程 采用市政电网供电。 依托现有 消防工程 本项目所在商铺具备室内消火栓系统、室外消火栓系统，同时配备建筑灭火器。 依托现有 环保 工程 废水 生活污水、医疗废水 医疗废水经过医疗废水消毒器处理达标后，与生活废水、地面清洁废水一起排入市政污水管网，最终进入临翔区污水处理厂处理。化粪池位于项目区东侧，容积为67m3，地埋式设置。本项目将设置医疗废水处理站，工艺为过滤+氯片消毒工艺，处理规模为0.2m3/d。 新增医疗废水处理器 废气 动物臭气、粪便臭气、消毒异味、污水处理设施异味、医废暂存间异味 通过将动物排泄物及时清理、袋装封闭后及时清运，室内勤消毒并喷洒除臭剂，安装空调、排气扇加强通风换气等方式减少。 新增空调 噪声 设备噪声 设备放置在室内，通过墙体隔声方式控制。 新增医疗设备 固废治理 一般固废 生活垃圾、动物粪便 在各科室设置生活垃圾收集桶，统一收集后，由环卫部门统一清运处置。 设置生活垃圾桶 危险固废 动物切除组织、尸体 密封包装后，暂存于医废暂存间内，并尽快委托有资质单位清运处理。 新建医废暂存间 医疗废物 在医废暂存间暂存后，委托有资质单位清运处理。新建医废暂存间，位于项目东南侧，面积约为2.5m2。 新建医废暂存间 检验废物 收集后暂存于医废暂存间，交由有资质单位清运处理。 新建医废暂存间 二、项目主要技术经济指标 项目主要技术经济指标见下表： 表2-2 主要技术经济指标一览表 序号 项目名称 单位 数量 备注 1 总投资 万元 50 2 占地面积 m2 174 3 建筑面积 m2 164 两间商铺合并 4 劳动定员 人 7 5 年接诊量 例 3000 6 年手术量 例 900 7 年工作天数 d/a 365 三、主要设备 项目运营期主要设备清单如下： 表2-3 主要设备清单一览表 序号 设备名称 型号 数量 备注 1 Sf501A型50MA医用诊断X射线机 SF501A 1台 新增 2 输液泵 BP-35 1台 新增 3 母亲/胎儿/病人多参数监护仪 GT6800-12 1台 新增 4 麻醉机 YY-III 1台 新增 5 全自动生化分析仪 NVAS6805 1台 新增 6 医用离心机 KJ80-2 1台 新增 7 兽用B型超声诊断仪 9618V 1台 新增 8 血液分析仪 DD-150 1台 新增 9 荧光免疫分析仪 Pointcare Reader Vetli 1台 新增 10 实时荧光定量PCR分析仪 Pointcare PCR V1 1台 新增 11 全自动动物血细胞分析仪 Celercare VH3 1台 新增 12 动物即时凝血分析仪 NX-102 1台 新增 13 实时荧光定量PCR仪 1600-P 1台 新增 14 生物显微镜 DM500 1台 新增 15 电解质及血气分析仪 E213191 1台 新增 16 IDEXX Catalyst One 分析仪 QOQWF111 1台 新增 17 便携式多参数监护仪 MEC-1000 1台 新增 18 DK-A型动物专用高频电刀 / 1台 新增 19 便携式彩色多普勒超声系统 Z6 Vet 1台 新增 20 家用制氧机 HA102W 1台 新增 21 离心机 SN-LSC-1(6孔) 1台 新增 22 手提式压力蒸汽灭菌器 YX-24LM 1台 新增 23 紫外线消毒车 ZXC-II 1台 新增 24 医疗废水消毒器 HB-50 1台 新增 25 空调 / 1台 新增 四、原辅料及能源情况 项目运营期主要原辅材料消耗量如下： 表2-4 主要原辅材料消耗情况表 序号 名称 单位 年耗量 规格 最大贮量 贮存周期 1 组织钳 个/a 16 14cm 8 半年 2 帕巾钳 个/a 12 14cm 6 半年 3 直剪 个/a 12 16cm 6 半年 4 弯剪 个/a 12 16cm 6 半年 5 直全齿止血钳 个/a 12 14cm 6 半年 6 弯全齿止血钳 个/a 8 14cm 4 半年 7 直尖钳 个/a 12 14cm 6 半年 8 拆线钳 个/a 4 10cm 2 半年 9 不锈钢镊子 个/a 8 12cm 4 半年 10 3号手术刀柄 个/a 6 14cm 3 半年 11 无菌手术刀片 片/a 600 11#、20# 100 2个月 12 可吸收性外科缝线 根/a 1200 1、0、2-0、3-0、4-0 200 2个月 13 一次性注射器 支/a 2000 1mL、5mL、10mL、20mL 300 1个月 14 持针器 个/a 6 14cm 3 半年 15 纱布块 个/a 1200 8*8cm 120 1个月 16 一次性无菌手套 双/a 400 7号、7.5号 100 3个月 17 脱脂棉 卷/a 24 250g 3 半月 18 碘附 瓶/a 36 液态，500mL/瓶，有效碘含量5g/L， 6 2个月 19 异氟烷（麻醉剂） 瓶/a 24 液态，100mL/瓶，异氟烷含量2.0%-2.5% 5 3个月 20 丙泊酚（麻醉剂） 瓶/a 500 液态，10mL/瓶，丙泊酚含量100mg 120 3个月 21 舒泰（麻醉剂） 瓶/a 6 液态，20mL/瓶，替来他明含量125mg，唑拉西泮含量125mg 2 3个月 22 多咪静（镇静剂） 瓶/a 6 液态，10mL/瓶，盐酸右美托嘧啶含量5mg 2 3个月 23 南鹰牌消毒粉 袋/a 1000 粉剂，20g/袋，有效氯含量为9.5%-11.5%（w/w） 160 2个月 24 优波宠物消毒除臭剂 瓶/a 24 液态，1000ml/瓶 12 半年 25 过氧化氢消毒液 瓶/a 30 液态，500mL/瓶 6 2个月 26 75%酒精 瓶/a 60 液态，500mL/瓶 10 2个月 27 输液袋 个/a 1600 250mL 120 1个月 28 氯片 片/a 60 200g/片 10 2个月 29 氧气 瓶/a 36 28L/瓶 2 2个月 30 紫外线灯管 根/a 2 100cm/根 1 半年 31 电 万kWh/a 0.5 市政电网 / / 32 水 m3/a 540 市政管网 / / 项目主要原辅材料及理化性质见下表： 表2-5 主要原辅材料理化特性一览表 名称 化学式 理化性质 燃烧爆炸性 毒理毒性 碘附 I2F5 碘附是单质碘与聚乙烯吡咯烷酮的不定型结合物。聚乙烯吡咯烷酮可溶解分散9%~12%的碘，此时呈现紫黑色液体。医用碘附通常浓度较低（1%或以下）。 无 大鼠经口LD50：14g/kg；吸入 乙醇 CH3CH2OH 无色透明、易燃易挥发液体。有酒的气味和刺激性辛辣味，溶于水、甲醇、乙醚和氯仿。能溶解许多有机化合物和若干无机化合物，熔点-114℃，相对密度0.789，闪点12℃。 易燃 大鼠经口LD50：7060mg/kg；吸入 异氟烷 C3H2ClF5O 无色透明液体，略带刺激性醚样臭。 易燃 轻微毒性 氯片 C3Cl3N3O3 氯片为白色粉末或颗粒，有氯刺激味、微溶于水，易溶于丙酮。 不燃 / 医用氧气 O2 医用氧的O2含量1≥99.5%，H2O含量≤0.07%，CO含量≤0.01%，无气味。 助燃 / 五、水平衡分析 1、给水 项目用水主要为职工生活用水、动物诊疗用水、美容用水和地面清洁用水。 （1）生活用水 项目职工共7人，均不在医院内食宿，生活用水主要为卫生间用水。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），职工生活用水量按50L/人·d计，项目年工作365天，共计生活用水量为127.75m3/a。 （2）诊疗用水 诊疗用水包括门诊和手术过程中诊疗设备清洗及术后清理过程产生的诊疗用水。项目预计接诊量3000例/年（包含手术900例/年），根据建设单位提供资料结合实际情况，按20L/次计，则用水量共计60m3/a（0.16m3/d）。 （3）美容用水 美容用水指动物在美容、清洗过程中产生的废水，根据建设单位提供资料结合实际情况，动物美容、清洗用水按70L/次计，美容服务量2000次/年，则美容用水量共计140m3/a（0.39m3/d）。 （4）地面清洁用水 项目地面需每天清扫，根据实际用水情况，按1.5L/m2计，项目用地面积164m2，年工作365天，则清洁用水量约为90m3/a（0.25m3/d）。 2、排水 综上，项目总用水量为417.75m3/a，即1.14m3/d。废水产生系数按0.8计，则项目废水排放量为334.20m3/a，0.92m3/d。 表2-6 给排水情况一览表 序号 用水类型 用水定额 数量 最高用水量（m3/a） 排放系数 排水量（m3/a） 备注 1 生活用水 50L/人 7人 127.75 0.80 102.20 / 2 诊疗用水 20L/次 3000例 60 0.80 48 / 3 美容用水 70L/次 2000次 140 0.80 112 / 4 地面清洁 1.5L/m2 164m2 90 0.80 72 / 总计 / / / 417.75 / 334.20 / 备注：诊疗用水已包含手术900例/年的用水。 项目运营期水平衡图详见下图： 图2-1 水平衡图（单位：m3/a） 六、工作制度及劳动定员 项目职工人数共7人，年工作365天，均不在项目区内食宿。项目建成后，预计年接诊3000例，开展手术900例，开展动物美容2000次。项目服务范围仅为宠物正常诊疗，不涉及动物传染病、人畜共患病的治疗，在检查过程中如发现传染病或人畜共患病，医院将采取隔离措施并立即将患病动物转移至专业的动物传染病防治医院。 七、项目平面布置分析 项目位于云南省临沧市临翔区凤翔街道办事处金旭之光13-11402、11403号商铺，建筑面积约为164平方米，呈东西向长方形。出入口位于西侧，为独立出入口，不与其他用户共用通道；北侧从西往东依次为等候室、洗手间、免疫室、诊室2、猫住院室、化验室（化验室内北侧为药房）、犬住院室、美容室；南侧从西向东依次为前台、诊室1、中央处置室、手术室、DR室、住院室、卫生间。各科室均为独立空间，猫、犬住院室分开，化验室与药房连接，布置合理。 项目仅有一个出口，位于西侧面向团结路，其他三侧均为封闭墙面，与金旭之光幼儿园等小区内设施有墙体、道路及绿化带相隔，不会影响小区内居住环境。 环保设施方面，项目将新建医废暂存间，位于项目东南侧，面积约为2.5m2，医废暂存间无受雨淋、雨洪冲击或浸泡的风险。医废暂存间位于项目东南侧DR室与手术室之间，与医疗区、生活区分开，避免交叉污染。 由于项目区面积较小且功能分区较多，能设置为医废暂存间的区域有限，医废暂存间设计面积较小，约为2.5m2。根据建设单位实际情况，项目规模较小，接诊病例多为输液或分娩，产生的医疗废物较少；并且根据《医疗废物管理条例》（国务院令第380号），医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天，只要按照规定及时将医疗废物交由临沧市金盛医疗废物处置有限公司清运处理，可满足医废暂存间的正常运转。 拟在犬住院室内设置医疗废水处理器，工艺为过滤+氯片消毒工艺，处理规模为0.2m3/d，及时对医疗废水进行消毒处理。同时项目设有独立出入口，不与其他用户共用通道，符合《动物诊疗机构管理办法》（2022年第5号）相关要求。 综上，项目主要科室分布集中，联系紧密便捷，便于资源共享。项目总平面布置根据总体功能要求，按照分区明确，线路清楚，紧凑合理，出入便捷，便于管理的原则布置，平面布置合理。 项目平面布置图详见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程及产污位置 本项目施工内容不新建房屋建筑，施工期仅对租赁商铺内部进行装修、设备安装以及供排水管线改造等。施工期均在室内进行施工，无废气排放，主要污染因素为施工噪声、少量的废水及固体废物。由于施工时间较短，不会对周边环境产生较大影响。 （1）施工噪声 施工期主要为室内装修、设备安装、对室内现有排水管线进行改造等，主要噪声源为电钻、电锯等设备。 施工过程可能会对周边商铺产生一定的影响，但是随着施工进展，噪声将逐步降低，且施工期较短，施工结束施工噪声将彻底消除。 （2）施工期废水 由于商铺较小且施工期短，施工人员均不在项目区食宿或上厕所，施工期废水主要为地面或设备冲洗废水，废水产生量较小，经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入污水处理厂进行集中处理。 （3）施工期固体废物 施工期间产生的固体废物为设备安装过程产生的废包装材料及施工工人产生的生活垃圾，集中收集后由环卫部门清运处理。 图2-2 施工期产污流程图 二、运营期工艺流程及产污位置 1、工艺及产污流程 （1）问诊检查：顾客将受伤或生病的动物带入医院后，动物医生对动物进行诊疗，首先对生病的动物进行一般检查，包括量体温、称体重等，必要时进行化验检查。 （2）化验、手术、住院、离场：化验是利用常规仪器直接对动物的血样、尿液、粪便等进行读数，不涉及化学试剂的使用，根据检查及化验结果，仅需服药治疗的，配药后顾客即可带动物离开；对于需要输液的，则留院输液并进一步观察；对于需要手术治疗的，则制定手术方案并进行手术，手术期间对宠物进行呼吸麻醉，术后进行住院观察，待达到出院条件后安排离场。此过程产生的污染物主要为清洁手术器械产生的废水W2，废输液瓶、废药品包装等诊疗废物S2、S7，化验室化验产生的化验废物S6，手术产生的少量动物切除组织S8，动物废毛S4，少量因治疗无效而死亡的动物尸体S8，动物住院产生的动物粪便S3及动物活动产生的少量臭气G1。 （3）洗浴、美容：顾客将动物带入医院，工作人员安排动物进行清洗，再进行吹干、整理、修剪毛发和指甲等美容工作，美容后即可离场，过程中产生美容废水W3，动物废毛S4。 （4）医院运营过程中，医院职工会产生生活垃圾S1、生活污水W1；日常清洁会产生地面清洁废水W4；污水处理设备运行过程中会产生废水处理滤渣S5；宠物在诊疗或美容过程中的偶发叫声会产生噪声N1。 （5）医院日常消毒会产生消毒异味G2，污水处理设施运行过程中会产生异味G3，医废暂存间暂存废物时会产生异味G4。 备注：动物诊疗期间需要化验，化验项目主要是血液常规检验、生化分析、血气分析和皮肤检验等，采用检测板直接检测。检测过程中仅使用细胞稀释液等普通试剂，不使用刺激性药剂，使用后的检测板作为医疗废物，收集后暂存于医废暂存间，委托具有医疗废物处理资质的单位处置。因此本项目不产生化验废水。 注：G1-动物气味；G2-消毒异味；G3-污水处理设施异味；G4-医废暂存间异味；W1-生活污水；W2-诊疗废水；W3-美容废水；W4-地面清洁废水；S1-生活垃圾；S2-废包装；S3-动物粪便；S4-动物废毛；S5-废水处理滤渣；S6-化验废物；S7-废输液瓶（袋）；S8-动物切除组织、尸体及其他医疗废物；N1-噪声 图2-3 运营期产污流程图 2、产污节点汇总 项目产污环节和主要污染因子如下表所示： 表2-7 产污节点汇总 项目 污染物 产污环节 污染因子 废气 动物臭气、粪便臭气G1 问诊检查、住院 臭气浓度 消毒异味G2 清洁消毒 污水处理设施异味G3 废水消毒器运行 医废暂存间异味G4 医废暂存 废水 生活污水W1 职工工作生活 pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、粪大肠菌群 诊疗废水W2 问诊检查、手术 美容废水W3 美容清洗 地面清洁废水W4 地面清洁 固废 生活 垃圾 生活垃圾S1 职工工作生活 生活垃圾 一般 工业 固废 废包装S2 问诊检查 废包装 动物粪便S3 住院 动物粪便 动物废毛S4 美容清洗、手术、住院 动物废毛 废水处理滤渣S5 废水消毒器运行 滤渣 医疗 废物 化验废物S6 化验 废塑料、废药品等 废输液瓶（袋）S7 手术、住院 废输液瓶（袋） 动物切除组织、尸体及其他医疗废物S8 手术 动物切除组织、尸体、废棉球、废纱布等 噪声 动物叫声N1 问诊检查、住院 噪声 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在原有环境污染问题。 本项目所在的两间商铺中的一间为租赁使用，该商铺在租赁给建设单位使用前为零售便利店，不排放污染物；项目区装修前存在少量废建材、废包装等建筑垃圾，已由房东方清扫处理，无其他原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、大气环境 本项目位于云南省临沧市临翔区凤翔街道办事处金旭之光13-11402、11403号商铺，根据环境空气功能区分类，项目区属于居住区、商业交通居民混合区，属于二类环境空气功能区，故环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 根据《2022年临沧市环境状况公报》，临沧市中心城市临翔区环境空气质量有效监测365天，达标361天，优251天，良110天，轻度污染4天，同比减少3天，优良天数比例98.9%，同比上升0.8个百分点。根据年均浓度评价，污染物年平均浓度细颗粒物24微克/立方米、可吸入颗粒物40微克/立方米、二氧化硫7微克/立方米、二氧化氮12微克/立方米、一氧化碳日均值第95百分位数0.9毫克/立方米、臭氧日最大8小时平均第90百分位数113微克/立方米，均符合国家空气质量二级标准（GB3095-2012）。项目区及周边不存在大型废气污染工业企业，环境空气质量现状良好，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 二、地表水环境 项目位于云南省临沧市临翔区凤翔街道办事处金旭之光13-11402、11403号商铺，最近的地表水体为项目西侧约385m的南汀河，属于怒江水系。 根据《临沧市水功能区划》（2015年修订），项目区段南汀河位于南汀河临翔开发利用区：博尚水库坝址至大文水文站段，河长32.6km，兼有农业、工业用水功能，规划水平年目标管理水质为Ⅲ类。因此项目区河段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。 根据《2022年临沧市环境状况公报》：南汀河大文断面2022年水质达Ⅲ类水标准，水质状况为良，满足水环境功能类别Ⅲ类水质的要求。因此项目区段南汀河满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。 三、声环境 根据《临沧市临翔区声环境功能区划分》（2019-2029），项目所在金旭之光小区为1类声环境功能区，团结路30m范围内为4a类声环境功能区。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。 项目位于团结路以东，鹤翔路以南，北侧的聚医保健、小精灵动物医院、卓乐母婴、南侧的原筑装饰等商铺、隔墙及二楼的强力缘宴会厅夜间均不营业，同时其他的周边环境敏感点均有市政道路相隔，故本次评价对较有代表性的项目所在居民楼3楼和东侧金旭之光居民区内进行声环境质量现状监测。 云南天博环境检测有限公司于2023年11月1日对2个敏感点进行声环境质量现状监测。 监测点位：2个，项目区3楼居民区、项目区东侧金旭之光小区内； 监测指标：等效连续A声级； 监测频次：检测一天，昼夜各检测一次。 监测结果见表3-1。 表3-1 环境噪声监测结果 单位：dB（A） 监测点位 监测结果/dB（A） 评价标准/dB（A） 评价结果 1#3楼居民区 昼间 53.1 55 达标 夜间 44.7 45 达标 2#东侧居民区 昼间 50.7 55 达标 夜间 40.8 45 达标 根据监测结果，项目区3楼居民区和项目区东侧居民区声环境质量现状均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准限值，区域声环境质量现状良好。 四、生态环境 项目位于云南省临沧市临翔区凤翔街道办事处金旭之光13-11402、11403号商铺，区域生态环境主要受人类活动影响，无自然植被分布。 五、地下水、土壤环境 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“V社会事业与服务业”，类别为Ⅳ类项目。按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）4.1一般性原则：Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目属于社会事业与服务业，为Ⅳ类项目。按照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）4.2评价基本任务：Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 一、项目外环境关系 项目位于云南省临沧市临翔区凤翔街道办事处金旭之光13-11402、11403号商铺，将两间商铺装修合并为一间。以下对项目外环境关系按照楼层内环境和楼层外环境分别进行描述。 1、楼层内环境 北侧隔墙为卓乐母婴，南侧隔墙及二楼为强力缘宴会厅，三楼及以上为居民住宅区。 2、楼层外环境 项目位于云南省临沧市临翔区凤翔街道办事处金旭之光13-11402、11403号商铺。楼层外环境关系如下： 东侧：东侧约25m为金旭之光小区； 南侧：南侧约68m为原筑装饰等商铺，约230m为阳光花园小区； 西侧：西侧约184m为腾翔驾校测试中心； 西南侧：西南侧约250m为文化御府； 北侧：北侧约10m为卓乐母婴等商铺，约150m为临沧市第一中学； 西北侧：西北侧约132m为东港建材城。 项目外环境关系图见附图2。 二、环境保护目标 1、大气环境 根据调查，项目厂界外500m范围内大气环境保护目标包括金旭之光（项目所在楼房包含3楼以上居民区）、临沧市第一中学、腾翔驾校、东港建材城、文化御府、阳光花园等学校、住宅区、办公区。 2、声环境 根据调查，项目厂界外50m范围内声环境保护目标主要为金旭之光居民住宅区（项目所在楼房包含3楼以上居民区）。 3、地下水 根据调查，项目厂界外500m范围内无热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、地表水 项目西侧约385m为南汀河，地表水功能为Ⅲ类。 表3-2 项目环境保护目标一览表 名称 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离（m） 大气环境 金旭之光 居民，影响范围内约80户 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 东侧及 楼上 25 临沧市 第一中学 学生约6000人 北侧 150 腾翔驾校 教练及学员约200人 西侧 184 东港建材城 商铺及居民，影响范围内约30户 西北侧 132 文化御府 居民，影响范围内约30户 西南侧 250 阳光花园 居民，影响范围内约30户 南侧 230 声环境 3楼及以上住宅区 居民，影响范围内约20户 团结路《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类、金旭之光1类 楼上 10 金旭之光 居民，影响范围内约50户 东侧 25 地表水 南汀河 河道 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准 西侧 385 地下水 地下水 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） III类标准 项目区 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、施工期 本项目施工内容不新建房屋建筑，施工期仅对租赁商铺内部进行装修、设备安装以及供排水管线改造等。施工期均在室内进行施工，无废气排放，主要污染因素为施工噪声、少量的废水及固体废物。由于施工时间较短，不会对周边环境产生较大影响。 （1）施工噪声 施工期项目噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 表3-3 建筑施工场界环境噪声排放标准 时间 昼间 夜间 标准限值 70dB(A) 55dB(A) （2）施工期废水 施工期废水主要为地面冲洗废水和厕所废水，废水产生量较小，经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入污水处理厂进行集中处理。 施工期产生的废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的A级标准。 （3）施工期固体废物 施工期间产生的固体废物为设备安装过程产生的废包装材料及施工工人产生的生活垃圾，集中收集后由环卫部门清运处理。一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 二、运营期 1、废气 运营期厂界臭气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1“恶臭污染物厂界标准值”，医疗废水消毒器周边执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3要求的臭气最高允许排放浓度。 表3-3 废气污染物排放限值 污染物名称 标准值 标准来源 氨 1.5mg/m3 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 硫化氢 0.06mg/m3 臭气浓度 20（无量纲） 表3-4 医疗废水消毒器周边大气污染物最高允许浓度 污染物名称 标准值 标准来源 氨 1.0mg/m3 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3要求的臭气最高允许排放浓度 硫化氢 0.03mg/m3 臭气浓度 10（无量纲） 氯气 0.1mg/m3 甲烷 1%（指处理站内最高体积百分数） 2、废水 项目产生的医疗废水经过医疗废水消毒器处理达标后，与生活废水、地面清洁废水一起排入市政污水管网，最终进入临翔区污水处理厂，执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放限值中的预处理标准。《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准中未作规定的氨氮、总磷、总氮、色度等，执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的A级标准。 表3-5 医疗机构水污染物排放标准 单位：mg/L 项目 执行标准 标准限值 GB18466-2005表2预处理标准 pH值 BOD5 CODCr SS 6-9 100 250 60 粪大肠菌群数（MPN/L） 动植物油 阴离子表面活性剂 总余氯 5000 20 10 / 石油类 挥发酚 总氰化物 总汞 20 1.0 0.5 0.05 注：用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求：消毒接触池的接触时间≥1h，接触池出口总余氯2~8mg/L。 表3-6 污水排入城镇下水道水质标准 单位：mg/L 项目 执行标准 标准限值；浓度（mg/L） GB/T 31962-2015表1中A级标准 NH3-N 总磷 总氮 色度 45 8 70 64 3、噪声 项目位于团结路以东，鹤翔路以南，根据《临沧市临翔区声环境功能区划分》（2019-2029），项目所在金旭之光小区为1类声环境功能区，团结路30m范围内为4a类声环境功能区。 运营期项目西侧噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，东侧、北侧、南侧噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。 表3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别 昼间 夜间 4类 70dB(A) 55dB(A) 1类 55dB(A) 45dB(A) 4、固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 危险废物执行《医疗废物管理条例》（国务院380号令）、《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据“十四五”主要污染物总量控制规划，“十四五”期间国家将氨氮（NH3-N）、氮氧化物（NOX）和有机废气纳入总量控制指标体系，则“十四五”期间国家对化学需氧量、二氧化硫、氨氮和氮氧化物四种主要污染物实行排放总量控制计划管理。全面推进二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）、挥发性有机物（VOCs）等多种污染物的协同控制。根据本项目的排污特征，结合国家污染物排放总量控制原则，列出本项目建议执行的总量控制指标： 1、废气 本项目运营期废气主要涉及氨气、硫化氢和臭气等无组织气体，不涉及SO2和NOx的排放，不设总量控制指标。 2、废水 本项目周边配套污水管网建成并通达，污水进入小区化粪池后排入周边市政污水管网，废水污染物总量控制指标计入临翔区污水处理厂的总量控制指标。本项目污水排放量为334.2m3/a，污水中的CODCr和氨氮纳入污染物总量控制要求。年排放水污染物总量控制值为CODCr：0.0836t/a、NH3-N：0.015t/a，纳入临翔区污水处理厂统一考核。 3、固体废物 固废处置率100%。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目施工内容不新建房屋建筑，施工期仅对租赁商铺内部进行装修、设备安装以及供排水管线改造等。施工期均在室内进行施工，无废气排放，主要污染因素为施工噪声、少量的废水及固体废物。由于施工时间较短，不会对周边环境产生较大影响。 （1）施工噪声 施工期主要为室内装修、设备安装、对室内现有用排水管线进行改造等，主要噪声源为电钻、电锯等设备；室内装修以粉刷、装饰为主，电钻电锯等设备的使用较少，对周边环境影响较小，可通过控制噪声设备的使用时间减少对周边环境的影响。随着施工进展，噪声将逐步降低，且施工期较短，施工结束后噪声将彻底消除。 （2）施工期扬尘 施工期间进行墙面粉刷及设备安装等工作时会产生一定的粉尘，对项目区周边的大气环境产生影响，可通过洒水降尘等方式减少扬尘对周边环境的影响。随着施工进展，项目产生的粉尘会逐渐减少，待施工结束后将不再影响周边大气环境。 （3）施工期废水 由于商铺较小且施工期短，施工人员均不在项目区食宿或上厕所，施工期废水主要为地面或设备冲洗废水，废水产生量较小，经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入污水处理厂进行集中处理。 （4）施工期固体废物 施工期间产生的固体废物为设备安装过程产生的废包装材料及施工工人产生的生活垃圾，集中收集后由环卫部门清运处理。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、地表水环境影响及保护措施 1、废水产生量核算 （1）用水情况 项目用水主要为职工生活用水、动物诊疗用水、美容用水和地面清洁用水。 ①生活用水 项目职工共7人，均不在医院内食宿，生活用水主要为卫生间用水。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），职工生活用水量按50L/人·d计，项目年工作365天，共计生活用水量为127.75m3/a。 ②诊疗用水 诊疗用水包括门诊和手术过程中诊疗设备清洗及术后清理过程产生的诊疗用水。项目预计接诊量3000例/年（包含手术900例/年），根据建设单位提供资料结合实际情况，按20L/次计，则用水量共计60m3/a（0.16m3/d）。 ③美容用水 美容用水指动物在美容、清洗过程中产生的废水，根据建设单位提供资料结合实际情况，动物美容、清洗用水按70L/次计，美容服务量2000次/年，则美容用水量共计140m3/a（0.39m3/d）。 ④地面清洁用水 项目地面需每天清扫，根据实际用水情况，按1.5L/m2计，项目用地面积164m2，年工作365天，则清洁用水量约为90m3/a（0.25m3/d）。 （2）排水情况 综上，项目总用水量为417.75m3/a，即1.14m3/d。废水产生系数按0.8计，则项目废水排放量为334.20m3/a，0.92m3/d。 表4-1 项目用水、排水情况一览表 序号 用水类型 用水定额 数量 最高用水量（m3/a） 排放系数 排水量（m3/a） 备注 1 生活用水 50L/人 7人 127.75 0.80 102.20 / 2 诊疗用水 20L/次 3000例 60 0.80 48 / 3 美容用水 70L/次 2000次 140 0.80 112 / 4 地面清洁 1.5L/m2 164m2 90 0.80 72 / 总计 / / / 417.75 / 334.20 / 备注：诊疗用水已包含手术900例/年的用水。 2、废水源强核算 项目废水排放量为334.20m3/a，排放源强中的pH、CODCr、BOD5、SS、总余氯、粪大肠菌群数等污染物排放量按《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准计算，《医疗机构水污染物排放标准》中未作规定的氨氮、总磷、总氮排放量按《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的A级标准计算。 表4-2 废水污染物排放情况一览表 水质指标 污染物排放浓度（mg/L） 总排放量（t/a） pH（无量纲） 6~9 / SS 60 0.0201 BOD5 100 0.0334 CODCr 250 0.0836 LAS 10 0.0033 粪大肠菌群（MPN/L） 5000 / 总余氯 0.5 0.0002 氨氮 45 0.0150 总氮 70 0.0234 总磷 8 0.0027 3、污水处理方案及可行性分析 （1）废水处理设备可行性分析 项目拟设置医疗废水消毒器，根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）、《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）、《医院污水处理技术指南》（环发〔2003〕197号）、《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）等相关规范要求，医疗污水排入城镇污水处理厂中的可行消毒工艺为：加氯消毒，臭氧法消毒，次氯酸钠法、二氧化氯法消毒、紫外线消毒等。 本医院医疗废水的处理工艺为消毒，废水处理设备的处理工艺为过滤+氯片消毒工艺，属于上述规范及标准中所列可行技术。根据建设单位提供资料，废水处理规模为0.2m3/d，大于诊疗废水产生量0.16m3/d，废水排放不会超过该设备的负荷能力。医疗废水消毒器所占空间较小，建设单位拟在犬住院室内安装设备，通过管道将出水排入化粪池，建设空间合理可行。 废水处理设备采用过滤+投加含氯消毒片的消毒工艺，含氯消毒剂对细胞壁有较强的吸附穿透能力，可有效地氧化细胞内含硫基的酶，通过快速抑制微生物蛋白质的合成来破坏微生物。含氯消毒剂可以杀灭一切微生物，包括细菌繁殖体、细胞芽孢、真菌、分枝杆菌、肝炎病毒及各种传染病毒，且具有无毒无害的优点。本医院使用的消毒剂为消毒氯片，每片重量约200g，投药方式为人工投加，药片中的有效成分浓度大于等于10%，投加一次可用15~20天左右，废水停留45~60分钟后排放，消毒剂与污水充分接触从而达到消毒杀菌作用。废水处理设备进口滤网处定期清理，产生的滤渣用1‰苯扎溴铵消毒。 （2）化粪池依托可行性分析 项目位于云南省临沧市临翔区凤翔街道办事处金旭之光13-11402、11403号商铺，位于城市建成区，项目区接通城市污水管网，产生的污水排入市政污水管网，最终去向为临翔区污水处理厂。 根据水平衡分析，项目废水总产生量为334.20m3/a，0.92m3/d，全部进入化粪池处理，考虑1.2的安全系数，水力停留时间按24h计算，化粪池有效总容积不应低于1.1m3。据调查，项目所在居民楼整栋住户约72户，按每户5人计算共360人左右；根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），中小城市居民生活用水定额为110L/人·d，则项目所在居民楼每天生活用水量为39.6m3/d，全部进入化粪池处理，考虑1.2的安全系数，水力停留时间按24h计算，化粪池有效总容积不应低于47.52m3。 根据建设单位提供的资料并向金旭之光物业核实，项目所在居民楼已建化粪池容积为67m3，化粪池容积在容纳居民用水的情况下仍满足要求，化粪池依托可行。 4、纳管可行性分析 项目位于云南省临沧市临翔区凤翔街道办事处金旭之光13-11402、11403号商铺，位于城市建成区，项目区接通城市污水管网，污水的最终去向为临翔区污水处理厂。 根据《临翔区第一污水处理厂入河排污口设置简要分析材料》，临翔区第一污水处理厂提标改造及二期扩建项目主体工程和设备安装已完成，采用SBR（序列间歇式活性污泥法）工艺，排放标准提升至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准要求，处理规模由2.5万m3/d增加至5万m3/d，废水处理达标后排入南汀河。 本项目废水排放量合计0.92m3/d，项目产生的医疗废水经过预处理，达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 A等级标准后排至市政污水管网。临翔区污水处理厂有能力接收本项目废水，且项目废水水质简单，不会影响污水处理厂的正常运行和处理效果，不会对污水处理厂工艺效率造成冲击。 综上，项目污水处理达标后，经市政污水管网排入临翔区污水处理厂处理是可行的。 5、排污口规范化设置 项目拟设置医疗废水消毒器，该设备排放口应满足以下要求： （1）污染物排放口应按照《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995）的规定，设置国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌，并进行专人管理； （2）标志的设置应完全执行《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）中有关规定。 二、环境空气影响及保护措施 1、废气产生情况及措施 项目产生废气主要为动物臭气、粪便臭气、消毒异味、污水处理设施异味、医废暂存间异味。 （1）动物臭气、粪便臭气 项目运营过程中会产生一定量的动物臭气、粪便臭气，因接诊量较小，产生的臭气量较少，对环境空气影响较小。通过将动物排泄物及时清理、袋装封闭后及时清运，室内勤消毒并喷洒除臭剂等方式减少臭气，并安装空调、排气扇等设施加强通风换气，环保措施有效可行。 （2）消毒异味 为降低医院空气中的含菌量，医院内经常使用含氯消毒片兑水对走廊、卫生间等进行消毒处理，此过程中会有少量异味产生。此外，对医疗设施设备进行洗涤消毒的过程中使用的含氯消毒剂，也会产生少量的异味，消毒异味主要为消毒剂挥发物，产生量不大，且主要产生在室内，为无组织排放。 （3）污水处理设施异味 项目拟设置医疗废水消毒器，由于设备较小，且每次诊疗产生的废水都会进行及时消毒后排入化粪池，无任何存积废水，逸散到大气中的臭气浓度很低，再经喷洒除臭剂等除臭处理后，臭气浓度可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3要求的臭气最高允许排放浓度。 （4）医疗废物暂存间异味 项目医疗废物暂存间用于临时存储诊疗过程中产生的医疗废物。医疗废物袋装收集后放在密闭容器中，贮存时间不会太长，并时常对医废暂存间和运输车辆进行消毒处理。医疗废物在储存过程中会产生少量异味，经大气扩散后对周围环境影响不大。 2、废气治理可行性分析 本项目废气污染防治措施与《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）中废气治理可行技术对比情况见下表。 表4-3 废气治理可行性分析 污染物 可行技术 本项目情况 是否可行 氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷、氯气 产生恶臭区域加罩或加盖，投放除臭剂 密闭式一体化污水处理设备，并定期喷洒除臭剂 是 综上，本项目采取的废气治理措施可行。 三、声环境影响及保护措施 1、噪声源及排放强度 项目在运营过程中诊疗设备基本不产生噪声，主要噪声源为动物美容过程中的吹风机噪声及动物偶发叫声，通过墙体隔声等方式控制。 表4-4 项目噪声情况表 单位：dB（A） 噪声源 噪声源强 治理措施 降噪效果 治理后噪声 吹风机 65 墙体隔声 15 50 动物叫声 65 50 2、预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）对运营期设备噪声的环境影响进行分析。 本次噪声预测选用点源衰减模式。 噪声衰减模式： Lr = L0—20 lg（r / r0） 式中：Lr——距噪声源距离为r处声级值，[dB(A)]； L0——距噪声源距离为r0处声级值，[dB(A)]； r——关心点距噪声源距离，m； r0——距噪声源距离，r0取1m。 3、预测分析 各噪声源与预测点之间的距离见下表。 表4-5 各噪声源与预测点距离 单位：m 预测点 噪声源 厂界东 厂界南 厂界西 厂界北 金旭之光小区内 3楼及以上住宅区 吹风机 2 6 13 2 25 10 动物叫声 4 4 9 4 25 10 项目厂界噪声预测值见下表。 表4-6 项目厂界噪声预测值 单位：dB（A） 噪声源 噪声源强 厂界东 厂界南 厂界西 厂界北 金旭之光小区内 3楼及以上住宅区 吹风机 50 43.98 34.44 27.72 43.98 22.04 30 动物叫声 50 37.96 37.96 30.92 37.96 22.04 30 背景值昼间 / / / / / 50.7 53.1 背景值夜间 40.8 44.7 叠加值昼间 53.01 44.95 39.56 32.62 44.95 50.7 53.14 叠加值夜间 40.91 44.98 由预测结果可以看出，本项目产生的噪声经过叠加后，厂界西侧叠加值为32.62dB（A），小于昼间标准70dB（A）、夜间标准55dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求；厂界东侧、北侧、南侧叠加值均小于昼间标准55dB（A）、夜间标准45dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。 项目区3楼居民区昼间叠加值为53.14dB（A），小于55dB（A），夜间叠加值为44.98dB（A），小于45dB（A）；项目区东侧金旭之光小区昼间叠加值为50.7dB（A），小于55dB（A），夜间叠加值为40.91dB（A），小于45dB（A），达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准限值，因此项目产生的噪声对区域环境及环境保护目标影响较小。 四、固体废物影响及保护措施 1、生活垃圾 本项目劳动定员7人，每人每日排放的生活垃圾按1.0kg计，则垃圾产生量约为2.56t/a，集中收集后交由环卫部门统一清运。 2、一般工业固废 （1）废包装 在售商品、药品都会产生废包装，根据建设单位提供资料，产生量约为0.25t/a，收集后由城市环卫部门统一清运回收。 （2）动物粪便 动物在住院与隔离过程中会产生日常排泄物，动物粪便产生量按照0.05kg/只宠物进行计算，项目预计年接诊量为3000例，住院与隔离动物按照1500例计算，则动物粪便产生量约为0.08t/a，收集密封后交由环卫部门统一清运。 （3）动物废毛 项目进行美容服务、清洗动物笼的过程中会产生动物废毛。根据建设单位提供资料结合实际情况，产生量约为0.02t/a，集中收集后交由环卫部门统一清运。 （4）废水处理滤渣 项目拟设置医疗废水消毒器，根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）、《医院污水处理技术指南》（环发〔2003〕197号）、《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）等相关规范要求，本医院医疗废水的处理工艺应为消毒，废水处理设备的处理工艺为过滤+氯片消毒工艺。 废水处理设备在使用过程中会有滤渣产生。根据建设单位提供资料，滤渣约半年清理一次，滤渣产生量约为0.005t/a，集中收集后用1‰苯扎溴铵消毒，交由环卫部门统一清运。 3、医疗废物 （1）化验废物 对动物确诊后需在化验室进行化验，会产生化验废物，主要为废试纸条、废化验药品等，根据建设单位提供资料结合实际情况，化验废物产生量约为0.01t/a，集中收集后暂存于医废暂存间，定期交由临沧市金盛医疗废物处置有限公司清运处置。 （2）废输液瓶（袋） 动物诊疗过程中会产生一定量的废输液瓶（袋），根据建设单位提供资料，本项目废输液瓶（袋）的产生量约为0.05t/a，集中收集后暂存于医废暂存间，定期交由临沧市金盛医疗废物处置有限公司清运处置。 （3）动物切除组织、尸体及其他医疗废物 诊疗过程中产生的医疗废物来源广泛、成分复杂，对照《国家危险废物名录》（2021年版），废物类别为HW01，废物代码是841-001-01~841-005-01，属于危险废物。主要为废棉球、废纱布、废注射器、输液管以及过期变质废药品等感染性、损伤性、药物性废物。根据建设单位提供资料结合实际情况，动物切除组织、尸体及其他医疗废物的月产生量约为4.7kg，则年产生量约为0.06t/a，收集消毒后暂存于医废暂存间，定期交由临沧市金盛医疗废物处置有限公司清运处置。 4、环境保护措施 （1）生活垃圾通过垃圾桶收集后，交由环卫部门处理，环保措施可行。 （2）动物粪便和动物皮毛通过喷洒消毒剂后袋装收集，交由环卫部门统一清运，环保措施可行。 （3）项目拟新建医废暂存间，位于项目东南侧DR室与手术室之间，面积约为2.5m2，医废暂存间无受雨淋、雨洪冲击或浸泡的风险，与医疗区、生活区分开，避免交叉污染。 由于项目区面积较小且功能分区较多，能设置为医废暂存间的区域有限，医废暂存间设计面积较小，约为2.5m2。根据建设单位实际情况，项目规模较小，接诊病例多为输液或分娩，产生的医疗废物较少，定期交由临沧市金盛医疗废物处置有限公司清运处置。根据《医疗废物管理条例》（国务院令第380号），医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天，建设单位须按照规定于2天内清运医疗废物。处置去向合理，环保措施可行。 建设单位应加强对医疗废物的管理，对医疗废物的产生、利用、收集、运输、贮存、处置等环节都要有清晰的台账和手续，由有资质单位进行处置；在医疗废物的暂存过程中应严格做好消毒措施，同时医废暂存间应避免高温、火源、雨淋、浸泡等风险，使本项目的医疗废物从产生至无害化处理的整个过程都在控制之中，保证每个环节均不对环境产生污染和危害。 5、医废暂存间建设方案 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），医废暂存间按以下要求设置： （1）基础必须防渗，防渗层为至少1m厚的黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。环评建议医废暂存间地面采用防渗等级为P8的C30混凝土+2mm厚的高密度聚乙烯膜，医废暂存间裙脚采用2mm厚的高密度聚乙烯膜，确保防渗系数K≤10-10cm/s。 （2）医废暂存间内要有安全照明设施和观察窗口。 （3）存放液体、半固体危险废物容器的区域，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 （4）应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 （5）不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔断。 （6）根据《医疗废物集中处置技术规范（试行）》，医疗废物的暂时贮存场所应设置医疗废物警示性标牌： ①材料：坚固、耐用、抗风化、淋蚀。 ②颜色：背景色：黄色； 文字和字母：黑色。 ③尺寸：警示牌 等边三角型 边长≥400mm 主标识 高≥150mm 中文文字 高≥40mm 英文文字 高≥40mm 图4-1 医疗废物警示性标牌 6、医废（危废）管理要求 （1）医疗废物的收集 医疗废物的收集主要指在医疗废物产生节点将医疗废物集中收集。根据《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），项目应采取以下措施： ①危险废物的收集根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。 ②危险废物的收集制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 ③危险废物收集和转运作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。 ④危险废物收集时根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式。 ⑤根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。 （2）医疗废物的贮存 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定妥善储存，定期交由有资质单位处理。贮存点环境管理要求主要包括： ①建立危险废物单独贮存场所，且贮存容器应耐腐蚀、耐压、密封，禁止混放不相容固体废物，禁止危险废物混入非危险废物中储存。 ②危险废物贮存场所要做到防风、防雨、防晒，并针对危险废物设置环境保护图形标志和警示标志。 ③危险废物贮存场所内地面已做表面硬化和基础防渗处理，且表面无裂隙，不兼容的危险废物分开存放。 ④贮存危险废物时按照危险废物的种类和特性进行分区贮存，并防雨、防火、防雷、防扬尘。 ⑤危险废物贮存设施配备照明设施和消防设施等。 ⑥建立危险废物贮存台账制度，做好危险废物出入库交接记录。 （3）医疗废物的运输 根据《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）的要求采取如下措施： ①危险废物内部转运综合危废暂存间的位置，确定转运路线。 ②危险废物内部转运参照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）做好危险废物转运记录。 ③危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上等。在采取上述措施的情况下预计危险废物在转运时不会对周围环境造成不利影响。产生的危险废物在对外转移过程中，严格执行《危险废物转移管理办法》的相关规定。 五、土壤、地下水环境影响分析及保护措施 1、污染源及污染途径 项目可能对地下水造成污染的主要是风险物质或医疗废水发生泄漏导致污水下渗污染地下水。 对医废暂存间进行防渗处理，医废（危废）分类包装、分隔放置，在做好防渗处理的情况下，正常工况下不会对地下水造成污染。 2、分区防控要求 为了最大限度地减少项目对地下水及土壤环境产生影响，环评要求项目采取分区防渗措施，将项目区分为重点防渗区和简单防渗区。其中重点防渗区不低于等效6m厚渗透系数≤1.0×10-7的黏土防渗性能；简单防渗区进行一般混凝土硬化。 项目分区防渗方案详见下表。 表4-7 项目分区防渗方案一览表 污染防渗类别 防渗性能要求 装置、单元名称 潜在污染源 污染防渗区域及具体措施 重点防渗区 满足等效黏土防渗层Mb≧6.0m，K≤1×10-7cm/s的防渗性能 医废暂存间 医废（危废）渗漏 地面及裙角，等效2mm厚的高密度聚乙烯膜 简单防渗区 一般地面硬化 医院其他区域 / 地面结构采用C30混凝土 六、环境风险 1、评价等级 本项目生产过程中涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中重点关注的危险物质，主要是消毒剂（主要成分为二氯异氰尿酸钠、次氯酸钠等），根据业主提供的资料计算，Q值均小于1，因此本项目环境风险潜势为I，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）相关要求，风险潜势为I，可开展简单分析。 表4-8 项目风险物质情况一览表 名称 CAS号 最大存储量 临界量 Q值 南鹰消毒粉（二氯异氰尿酸钠） 2893-78-9 0.0032t 5t 0.00064 优波宠物消毒除臭剂（次氯酸钠） 7681-52-9 0.012t 5t 0.0024 消毒氯片（三氯异氰尿酸） 87-90-1 0.002t 5t 0.0004 合计 / / / 0.00344 2、环境风险识别 环境风险是指突发性灾难事故造成的重大环境污染风险，具有危害性大、影响范围广、处理难度大、发生概率难确定等特点，但一旦发生，其破坏性极强、污染极其严重，不仅会影响企业的正常生产、生活秩序，还可能造成人员伤亡、生态环境大范围破坏，使国家财产遭受重大损失。 （1）风险物质识别 根据本项目生产过程情况，项目主要涉及的风险物质主要是消毒剂（主要成分为二氯异氰尿酸钠、次氯酸钠、三氯异氰尿酸）。二氯异氰尿酸钠具有一定毒性，如果浓度过高会对呼吸系统、皮肤造成伤害，会出现咳嗽，呼吸困难，皮肤皮疹等现象，在使用二氯异氰尿酸钠消毒时，一定要按比例配比使用；三氯异氰尿酸不自燃不易燃，但与铵、氨类物质混合后易发生燃烧和爆炸，并使其分解，放出有害气体，因此不可与液氨、氨水、碳铵、硫酸铵、氯化铵尿素等含有氨、铵、胺的无机盐和有机物混放；次氯酸钠不自燃不易燃，但具有腐蚀性，可致人体灼伤，具有致敏性。 （2）环境风险源分析 ①医疗废水未经消毒直接排放的风险 医疗废水在处理过程中的事故因素为操作不当或处理设施故障，废水不能达标排放。医疗废水可能沾染宠物的血、尿、便，或受到粪便和病毒等病原性微生物污染，具有传染性，可诱发疾病或造成伤害，废水中含有SS、BOD5、COD等污染物及有毒、有害物质和多种致病菌、病毒和寄生虫卵，致病菌、病毒和寄生虫卵在环境中具有一定的适应力，有的甚至能在污水中存活较长时间，危害性较大；过多的余氯、粪大肠杆菌排放至水体，也会影响临翔区污水处理厂的入水水质。 医疗废水未经处理就排入临翔区污水处理厂，会导致临翔区污水处理厂污水病毒病菌因子未达标而最终进入地表水环境，或事故废水通过地表漫流直接进入雨水管网而排入地表水环境。由于医疗废水中存在各种细菌、病毒和寄生虫卵等，将危害人体健康并对环境有长远影响。 ②医疗废物在收集、贮存、运送过程中存在的风险 医疗废物中可能存在传染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质，由于医疗废物具有空间污染、急性传染和潜伏性污染等特征，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，且基本没有回收再利用的价值。医疗废物残留及衍生的大量病菌是十分有害有毒的物质，如果不经分类收集等有效处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延。如果项目产生的医疗废物和生活垃圾混合清运，可能会将还带有动物切除组织和病毒、细菌的医疗废物不经处理直接收集回收加工成为日常生活用品等，极大地危害人类的身心健康。且本项目位于居民及商业区，一旦医疗废物带有的病菌、病毒等有害物质开始传播，有可能造成传染性疾病、危害居民的健康。 ③医院使用的化学品在贮存和使用过程中引起的环境风险 医院使用的化学品种类繁多，其中包括部分易燃易爆类以及毒麻药品等，项目易燃易爆物及毒麻药品的储存量和使用量均较小，基本不会构成重大风险，但易燃易爆物如酒精可能因管理不善而发生火灾爆炸事故，火灾爆炸事故造成的污染（大气污染、消防废水等）将对大气、地表水环境和周边人群产生影响。 项目运营过程中会使用一定量的消毒粉、剂类，其主要成分为次氯酸钠、三氯异氰尿酸等化学品，过量使用消毒剂可能导致排入城镇污水处理厂的污水余氯含量偏高，影响生化处理单元的正常运行，对水环境造成污染，导致野生动物死亡或危害人体健康。 ④氧气的存放及管理风险 医院无自制氧站，采用外购液氧。项目在手术室需配置氧气瓶，最大储量为2瓶，每瓶28L，必须加强管理，杜绝一切火源，防止泄漏、燃烧爆炸。 ⑤疫情传播风险 医院接诊动物多为犬、猫，存在动物传染病、人畜共患病传播的风险，且项目位于居民及商业区，人口及宠物密集，动物疫病一旦发生，必然会造成一定经济损失，甚至会对公共卫生造成影响。在检查过程中如发现传染病或人畜共患病，医院将采取隔离措施并立即将患病动物转移至专业的动物传染病防治医院。 3、环境风险防范措施 （1）医疗废水的风险管理及防范措施 项目拟设置医疗废水消毒器，处理规模大于医疗废水产生量，医疗废水未经消毒处理不得排入市政污水管网。建设单位应制定医疗废水消毒制度，严格进行医疗废水的消毒工作，定期检修、维护医疗废水消毒器并记录台账，杜绝医疗废水未经消毒排放。如医疗废水消毒器发生故障，应立即停止接诊需要手术的病例，直至处理设备恢复正常。 （2）医疗废物的风险管理及防范措施 鉴于医疗废物的极大危害性，项目在收集、贮存及运输医废的过程中存在一定的风险。为保证项目产生的医疗废物得到有效处置，使其环境风险降低到最低程度，不会对周围环境造成不良影响，建设单位应加强对医疗废物的管理，对医疗废物的产生、利用、收集、运输、贮存、处置等环节都要有清晰的台账和手续，由有资质单位进行处置；在医疗废物的暂存过程中应严格做好消毒措施，同时医废暂存间应避免高温、火源、雨淋、浸泡等风险，使本项目的医疗废物从产生至无害化处理的整个过程都在控制之中，保证每个环节均不对环境产生污染和危害。 （3）化学品、有毒药品及制剂的风险管理及防范措施 在危险化学品的贮存、使用过程中应做到以下安全防范措施： ①项目危险化学品的贮存保管应做到防火防爆、通风、避光、避雨、避高温。贮存管理应符合《化学危险物品安全管理条例》、《常用化学危险品贮存通则》、《仓库防火安全管理规则》等有关规定。 ②危险化学品必须贮存在专用的仓库或贮存室内，贮存地点应保证阴凉、干燥且通风良好，并远离火种、热源。危险化学品贮存地点应当符合相关规定对安全、消防的要求，设置明显标志，由专人管理危险化学品的贮存和使用，危险化学品出入库，必须进行核查登记。在贮存期内定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏、稳定剂短缺等情况，应及时处理。 ③一般药品和毒性、麻醉性药品分开贮存，由专人负责药品的收发、验库、使用、登记等工作。医院建立有药品和药剂管理办法，要求严格执行其管理办法。 ④加强异氟烷（麻醉剂）存储区的通风。 （4）液氧使用的风险管理及防范措施 ①氧气瓶存放区5m内不得有明火、可燃易燃物等，贮存间温度不得超过30℃；同一贮存间严禁存放其他可燃气瓶和油脂类物品，必须严加管理，防止泄漏、火灾。 ②液氧罐的充满率不得大于95%，严禁过量充装。 ③压力表定期校验并严格去油；安全阀必须是不锈钢或铜制，定期校验，严格去油。 ④当设备上的阀门、仪表、管道等冻结时，应用70℃~80℃的氮气、空气或热水解冻，严禁明火加热。 ⑤操作人员要经过专业培训后才能上岗，严格遵守操作规程；使用时，应远离火种、热源，远离易燃可燃物，避免与活性金属粉末接触；治疗场所严禁吸烟，在治疗过程中还应避免高浓度吸入。 （5）疫情传播风险及防范措施 ①医院运营过程中应定期对动物活动空间及诊疗设备、器械严格消毒，避免细菌、病菌等交叉感染，杜绝在诊疗过程中产生疾病的传播。 ②在收集、贮存及运输医废的过程中应加强对医疗废物的管理，对医疗废物的产生、利用、收集、运输、贮存、处置等环节都要有清晰的台账和手续，由有资质单位进行处置；在医疗废物的暂存过程中应严格做好消毒措施，同时医废暂存间应避免高温、火源、雨淋、浸泡等风险，使本项目的医疗废物从产生至无害化处理的整个过程都在控制之中，杜绝带有细菌、病毒等有害物质的感染性医疗废物遗漏、泼洒，进而造成病毒传播。 ③本项目未设置专门的隔离室，但设置有综合功能的中央处置室，如发现染疫宠物，立即转移至中央处置室进行隔离，同时医院暂停接待到店宠物，并对染疫宠物移动轨迹所涉及区域进行病毒消杀，立即按规定向当地兽医主管部门、动物卫生监督机构或者动物疫病预防控制机构报告，按管理部门的指令做好防疫工作。 （6）编制突发环境事件应急预案，对环境风险有计划地进行防范。 七、电磁辐射 本环境次评价内容不包括辐射影响评价，项目有关X射线设备的辐射环境影响专题评价由建设方按有关规定另行委托其他资质单位进行编制，另行报批。 八、运营期环境管理与监测计划 1、环境管理 为贯彻执行有关环境保护法律法规，及时了解项目及其周围环境质量变化情况，掌握环境保护措施实施的效果，保证项目区良好的环境质量，建设单位应进行相应的环境管理。 （1）贯彻落实国家相关法律法规及政策，以国家相关法律法规为依据，落实防治环境污染措施，及时向当地生态环境主管部门汇报各阶段的情况。 （2）项目建设应遵循“三同时”制度，即项目环保措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 （3）建设项目竣工后，建设单位或者其委托的技术机构应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批决定等的要求，如实查验、监测、记录建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记录环境保护措施“三同时”的落实情况，编制项目竣工环境保护验收报告。 （4）验收报告编制完成后，建设单位应组织成立验收工作组。验收工作组由建设单位、设计单位、施工单位、环境影响报告表编制机构、验收报告编制机构等单位代表和专业技术专家组成。建设单位应当对验收工作组提出的问题进行整改，合格后方可出具同意验收的意见。建设项目配套建设的环境保护设施验收合格后，其主体工程才可以投入生产或使用，并纳入环境保护管理部门的管理范围，对项目各阶段工作进行监督和管理。 （5）建设单位应按照《环境保护信息公开办法》进行相关信息的公开。 2、环境监测计划 项目应根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）、《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的要求进行监测。 项目运营期环境监测计划方案见下表。建设单位应委托有资质的监测单位进行污染源监测，并将监测报告存档。 表4-9 项目运营期污染源监测计划 监测项目 监测点位 监测因子 执行标准 监测频次 废气 四周厂界及医疗废水消毒器周边 臭气浓度 厂界执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1标准，医疗废水消毒器周边执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3要求的臭气最高允许排放浓度 1次/年 废水 医疗废水消毒器出水水质 pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群数、总余氯 执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放限值中的预处理标准，《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准中未作规定的氨氮、总磷、总氮、色度等，执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的A级标准 1次/季度 噪声 四周厂界 等效连续A声级 西侧噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，东侧、北侧、南侧噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准 1次/季度 所在楼房3层居民区 等效连续A声级 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准 1次/季度 金旭之光小区内 等效连续A声级 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准 1次/季度 3、环保设施竣工验收建议 根据《建设项目环境保护管理条例》规定，建设项目配套建设的环保设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。环评建议项目竣工环保验收主要内容如下表。 表4-10 项目竣工环保验收主要内容 类别 设施名称 方案措施 措施效果 验收内容 废气 动物臭气、粪便臭气、消毒异味、污水处理设施异味、医废暂存间异味 通过将动物排泄物及时清理、袋装封闭后及时清运，室内勤消毒并喷洒除臭剂，安装空调、排气扇等设施，加强通风换气等方式减少。 达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1标准，医疗废水消毒器周边达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3要求的臭气最高允许排放浓度 臭气浓度 废水 医疗废水消毒器 设置医疗废水消毒器，工艺为过滤+氯片消毒工艺，处理规模为0.2m3/d，大于医疗废水产生量0.16m3/d。 执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放限值中的预处理标准，《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准中未作规定的氨氮、总磷、总氮、色度等，执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的A级标准 pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群数、总余氯 噪声 设备噪声 基座减振、墙体隔声 厂界西侧噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，东侧、北侧、南侧噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，敏感点达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准 厂界噪声 固体 废物 医废暂存间 收集暂存，定期交由临沧市金盛医疗废物处置有限公司清运处理。 不排放 处置协议、收集容器、存放场所、防渗漏措施、标识标牌 动物粪便和动物皮毛收集设施 动物粪便和动物皮毛通过喷洒消毒剂后袋装收集，交由环卫部门统一清运。 不排放 设有动物粪便和动物皮毛收集设施 生活垃圾桶 生活垃圾通过垃圾桶收集后，交由环卫部门清运处理。 不排放 设置生活垃圾桶 环保 管理 机构组织 管理文件 监测方案 针对项目制定相关管理措施 具有可操作性 机构组织 管理文件 监测方案 事故 防范 事故防范措施 制定突发环境事件应急预案 最大限度控制事故的发生及影响 事故防范措施的建设、事故管理文件 九、环保投资估算 本工程总投资为50万元，其中环境保护措施投资5.3万元，环保投资约占项目总投资的10.6%。项目环保措施及投资见下表。 表4-11 项目环保设施及投资估算表 单位：万元 项目 内容 投资 备注 废气治理 运营期 动物臭气、粪便臭气、消毒异味、污水处理设施异味、医废暂存间异味 通过将动物排泄物及时清理、袋装封闭后及时清运，室内勤消毒并喷洒除臭剂，安装空调、排气扇等设施，加强通风换气等方式减少。 1.0 新增 废水治理 运营期 医疗废水 设置医疗废水消毒器，工艺为过滤+氯片消毒工艺，处理规模为0.2m3/d，大于医疗废水产生量0.16m3/d。 0.8 新增 生活污水 项目位于云南省临沧市临翔区凤翔街道办事处金旭之光13-11402、11403号商铺，项目所在居民楼已建化粪池容积为67m3，已建化粪池容积满足要求。 0 依托 噪声 治理 运营期 噪声防治 设备噪声通过基础减振，建筑隔声等方式控制。 1.0 新增 固废处置 运营期 动物粪便和动物皮毛 动物粪便和动物皮毛通过喷洒消毒剂后袋装收集，交由环卫部门统一清运。 0.5 新增 生活垃圾 生活垃圾通过垃圾桶收集后，交由环卫部门清运处理。 0.2 新增 医疗废物 医疗废物和检验废物通过新建的医废暂存间暂存后，交由有资质单位清运处理； 医废暂存间制定相应的标识标牌。 1.8 新建 合计 5.3 / |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口 (编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 无组织排放 | 动物臭气、粪便臭气、消毒异味、污水处理设施异味、医废暂存间异味 | 通过将动物排泄物及时清理、袋装封闭后及时清运，室内勤消毒并喷洒除臭剂，安装空调、排气扇等设施，加强通风换气等方式减少。 | 厂界执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1标准，医疗废水消毒器周边执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3要求的臭气最高允许排放浓度 |
| 地表水环境 | 污水排放口 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群数、总余氯 | 医疗废水经过医疗废水消毒器处理达标后，与生活废水、地面清洁废水一起排入市政污水管网，最终进入临翔区污水处理厂处理。 | 执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放限值中的预处理标准，《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准中未作规定的氨氮、总磷、总氮、色度等，执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的A级标准 |
| 声环境 | 设备噪声 | 设备运行噪声 | 设备加装减振措施、墙体阻隔噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准和4类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | （1）动物粪便和动物皮毛通过喷洒消毒剂后袋装收集，交由环卫部门统一清运。 （2）生活垃圾通过垃圾桶收集后，交由环卫部门处理。 （3）医疗废物包括检验废物、动物切除组织和尸体及其他医疗废物等在新建医废暂存间暂存后，交由有资质单位清运处理。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 采取“分区防渗”措施。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险防范措施 | （1）医疗废水的风险管理及防范措施 项目拟设置医疗废水消毒器，处理规模大于医疗废水产生量，医疗废水未经消毒处理不得排入市政污水管网。建设单位应制定医疗废水消毒制度，定期检修、维护医疗废水消毒器并记录台账。 （2）医疗废物的风险管理及防范措施 鉴于医疗废物的极大危害性，项目在收集、贮存及运输医废的过程中存在一定的风险。为保证项目产生的医疗废物得到有效处置，使其环境风险降低到最低程度，不会对周围环境造成不良影响，建设单位应加强对医疗废物的管理，对医疗废物的产生、利用、收集、运输、贮存、处置等环节都要有清晰的台账和手续，由有资质单位进行处置，使本项目的医疗废物从产生至无害化处理的整个过程都在控制之中，保证每个环节均不对环境产生污染和危害。 （3）化学品、有毒药品及制剂的风险管理及防范措施 在危险化学品的贮存、使用过程中应做到以下安全防范措施： ①项目危险化学品的贮存保管应做到防火防爆、通风、避光、避雨、避高温。贮存管理应符合《化学危险物品安全管理条例》、《常用化学危险品贮存通则》、《仓库防火安全管理规则》等有关规定。 ②危险化学品必须贮存在专用的仓库或贮存室内，贮存地点应保证阴凉、干燥且通风良好，并远离火种、热源。危险化学品贮存地点应当符合相关规定对安全、消防的要求，设置明显标志，由专人管理危险化学品的贮存和使用，危险化学品出入库，必须进行核查登记。在贮存期内定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏、稳定剂短缺等情况，应及时处理。 ③一般药品和毒性、麻醉性药品分开贮存，由专人负责药品的收发、验库、使用、登记等工作。医院建立有药品和药剂管理办法，要求严格执行其管理办法。 ④对于精神药品和麻醉药品，应按照《精神药品管理办法》、《麻醉药品管理办法》中的规定购买、储存、使用，并接受卫生部门的监督管理。 ⑤加强异氟烷（麻醉剂）存储区的通风。 （4）液氧使用的风险管理及防范措施 ①氧气瓶存放区5m内不得有明火、可燃易燃物等，贮存间温度不得超过30℃；同一贮存间严禁存放其他可燃气瓶和油脂类物品，必须严加管理，防止泄漏、火灾。 ②液氧罐的充满率不得大于95%，严禁过量充装。 ③压力表定期校验并严格去油；安全阀必须是不锈钢或铜制，定期校验，严格去油。 ④当设备上的阀门、仪表、管道等冻结时，应用70℃~80℃的氮气、空气或热水解冻，严禁明火加热。 ⑤操作人员要经过专业培训后才能上岗，严格遵守操作规程；使用时，应远离火种、热源，远离易燃可燃物，避免与活性金属粉末接触；治疗场所严禁吸烟，在治疗过程中还应避免高浓度吸入。 （5）编制突发环境事件应急预案，对环境风险有计划地进行防范。 |
| 其他环境 管理要求 | （1）制定各环保设施操作规程，定期维修，使各环保设施在生产过程中处于良好的运行状态，如环保设施出现故障，应立即检修，杜绝事故排放； （2）加强环境监测工作，重点是各污染源的监测，并注意做好记录，不得弄虚作假。监测中如发现异常情况应及时向有关部门通报，及时采取应急措施，防止事故排放； （3）定期向当地生态环境主管部门汇报环保工作情况、污染治理设施运行情况，并报告监测结果； （4）建立环境保护工作档案。内容包括；污染物排放情况、污染治理设施的运行、操作和管理情况、监测记录、医疗废物转移记录、其他与污染防治有关的情况和资料等； （5）对长期运营过程中环境保护措施的落实情况进行监督管理； （6）加强生产管理，避免因管理、操作不当造成环境的污染。 （7）按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）完善竣工环境保护验收手续。 |

# 六、结论

本项目建设符合国家及地方产业政策，选址和布局合理可行。通过对项目所在地区的环境现状以及项目产生的环境影响进行分析，项目产生的环境影响包括废气、噪声、废水、固体废物等，在采取环评提出的防治措施后，环境影响可以得到有效控制。项目必须严格执行国家规定“三同时”原则，保证措施的各类污染物均有效处理，在认真执行设计方案及环评中提出的污染防治措施后，产生的污染物对环境的影响较小，从环境保护的角度分析，本项目的建设是可行的。

附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | 生活废水（t/a） | 0 | / | / | 102.2 | / | 102.2 | +102.2 |
|  | 诊疗废水（t/a） | 0 | / | / | 48 | / | 48 | +48 |
|  | 美容废水（t/a） | 0 | / | / | 112 | / | 112 | +112 |
|  | 清洁废水（t/a） | 0 | / | / | 72 | / | 72 | +72 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 （t/a） | 0 | / | / | 2.56 | / | 2.56 | +2.56 |
|  | 废包装 （t/a） | 0 | / | / | 0.25 | / | 0.25 | +0.25 |
|  | 动物粪便 （t/a） | 0 | / | / | 0.08 | / | 0.08 | +0.08 |
|  | 动物废毛 （t/a） | 0 | / | / | 0.02 | / | 0.02 | +0.02 |
|  | 废水处理滤渣 （t/a） | 0 | / | / | 0.005 | / | 0.005 | +0.005 |
| 危险废物 | 化验废物 （t/a） | 0 | / | / | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |
|  | 废输液瓶（袋） （t/a） | 0 | / | / | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |
|  | 其他医疗废物 （t/a） | 0 | / | / | 0.06 | / | 0.06 | +0.06 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

W2、S4、S7、S8

S6

G1、W3、S4、S7

S6

W4、S5

日常运行

W1、S1

S4

W3

G1、S2

N1

G1、W3、S4、S7