# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：        云南桃果酒精深加工项目

建设单位（盖章）： 云南一贯生物科技有限公司

编制日期：             2023年11月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	14

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	28

四、主要环境影响和保护措施	35

五、环境保护措施监督检查清单	60

六、结论	62

附表	63

建设项目污染物排放量汇总表	63

附件：

附件1、委托书

附件2、项目投资备案证

附件3、厂房租赁合同

附件4、营业执照

附件5、现状监测报告

附件6、规划环评审查意见

附件7、产业开发区不占用饮用水源地等生态敏感区的说明等三个说明

附件8、产业开发区范围和稳定耕地及生态保护红线位置情况的说明

附件9、《规划》环境质量现状监测报告（节选）

附件10、类比项目监测报告

附件11、初步审查表

附件12、咨询合同

附件13、专家修改意见

附件14、修改对照表

附件15、技术审查意见

附图：

附图1、项目地理位置图

附图2、项目平面布置示意图

附图3、项目环境保护目标分布图

附图4、项目区水系图

附图5、现状监测点位图

附图6、项目与产业开发区土地利用规划位置关系图

附图7、项目与产业开发区产业布局规划位置关系图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 云南桃果酒精深加工项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2211-530902-04-05-587304 |
| 建设单位联系人 | 宁敏 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 云南省临沧市临沧工业园区茶苑路二期标准厂房8栋 |
| 地理坐标 | （100度6分13.551秒，23度54分19.683秒） |
| 国民经济 行业类别 | C1519其他酒制造 | 建设项目 行业类别 | 十二、酒、饮料制造业25、酒的制造 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 临翔区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 3200 | 环保投资（万元） | 34.5 |
| 环保投资占比（%） | 1.08 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2068 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：《临沧高新技术产业开发区总体规划（修编）（2021-2035）》； 根据咨询临沧工业园区（高新技术产业开发区）管理委员会建设局，《临沧高新技术产业开发区总体规划（修编）2021-2035》目前处于公示阶段，本次评价对照《临沧高新技术产业开发区总体规划（修编）2021-2035》公示版进行分析。 |
| 规划环境影响 评价情况 | 1、规划环评名称：《云南临沧高新技术产业开发区总体规划（修编）（2021-2035）环境影响报告书》； 2、审批机关：临沧市生态环境局； 3、审批文件名称：临沧市生态环境局关于《云南临沧高新技术产业开发区总体规划（修编）（2021-2035）环境影响报告书》技术审查意见的函； 4、审批文号：临环函[2022]159号。 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | （一）与《临沧高新技术产业开发区总体规划（修编）（2021-2035）》相符性分析 1）规划概述 1、规划范围 临沧高新技术产业开发区位于临沧中心城区北部，北至西景线党瓦村，南至旗山路，东至小坝子，西至西环线，面积为977.9公顷，至2035年，高新区建设用地规模为958.63公顷。 高新区结合产业选择，形成“两主一辅一配套”的空间格局。高新区978公顷规划范围，形成492公顷的主要建成区，形成486公顷的主要拓展区，最终形成“两主一辅一配套”的空间格局。 第一主导产业空间承载区：约53.99公顷，主要位于高新区范围西侧，北至下邦笃，东至南汀河，南至青华社区，西至瑞清线。 第二主导产业空间承载区：约41.26公顷，主要位于高新区规划范围东侧，紧邻天猴高速。 辅助产业空间承载区：约339.79公顷，主要位于高新区规划范围中部，东至临沧高铁站，南至南亚汽车城，西至祥临公路。 2、园区定位 云南省重要的高原特色现代农业产业基地、以锗为特色的新材料制造业创新中心和示范基地、中缅国际大通道上的重要物流枢纽。 云南省重要的高原特色现代农业产业基地：以优质茶叶、蔗糖、咖啡等绿色食品加工和生物医药产业为基础，积极培育高原特色现代农业相关产业和研发企业，建成云南重要的高原特色现代农业产业基地。 以锗为特色的新材料制造业创新中心和示范基地：在以锗及高岭土为主的新材料产业的带动下，不断提升新材料产业发展，延伸有色金属产业链,积极推进创新研发平台和科创孵化中心建设,打造全国最大的锗系列产品生产基地,国家锗材料制造业创新中心和示范基地。 中缅印度洋新通道上的重要物流枢纽：依托中缅印度洋新通道建设和海公铁联运，发展以仓储物流为主的生产性服务业，主动融入国家战略，成为国家面向中南半岛、孟中印缅、印度洋战略大通道的枢纽平台。 3、产业发展 依托本地丰富的生物、矿电、光热水土等绿色资源优势，围绕国家战略新兴产业发展导向、全省八大重点产业和“三张牌”工作部署，坚持产业“两型三化”发展目标，紧抓市场需求，强化优势产业基础，突出新材料、生物医药、仓储物流、电子商务等适合高新区未来发展前景的产业，构建绿色食品、新材料、生物药业等绿色产业循环链条。通过建立茶叶、坚果、甘蔗等企业+基地+农户产业联盟，搭建原料收购、技术培训、吸引就业等服务平台，加快提升高新区以绿为底色的产业升级，推动产业固本强基、提质增效，成为创新资源集聚和带动区域经济发展的关键载体。 基于临沧自身资源基础，紧抓各项国家及区域发展战略机遇，结合省、市相关产业规划和政策，从资源优势和区位条件分析，临沧高新技术产业开发区最终确定以高原特色现代农业为第一主导产业，以新材料为第二主导产业，以现代服务业为辅助产业的“两主一辅”的产业结构。 2）相符性分析 本项目为桃果酒精深加工项目，项目位于《临沧高新技术产业开发区总体规划（修编）（2021-2035）》（以下简称《规划报告》）第二主导产业空间承载区，位于产业融合配套组团，满足《规划报告》中“以优质茶叶、蔗糖、咖啡等绿色食品加工和生物医药产业为基础，积极培育高原特色现代农业相关产业和研发企业，建成云南重要的高原特色现代农业产业基地”的园区定位。 项目运行期在临沧市及周边地区收购新鲜桃用于桃果酒精深加工，满足《规划报告》中“以高原特色现代农业为第一主导产业”、“构建绿色食品、新材料、生物药业等绿色产业循环链条”、“通过建立茶叶、坚果、甘蔗等企业+基地+农户产业联盟，搭建原料收购、技术培训、吸引就业等服务平台，加快提升高新区以绿为底色的产业升级，推动产业固本强基、提质增效，成为创新资源集聚和带动区域经济发展的关键载体。”的产业发展规划。 综上所述，本项目建设符合《临沧高新技术产业开发区总体规划（修编）（2021-2035）》。 二、与《云南临沧高新技术产业开发区总体规划（修编）（2021-2035）环境影响报告书》及审查意见相符性分析 1、与《云南临沧高新技术产业开发区总体规划（修编）（2021-2035）环境影响报告书》相符性分析 本项目与《云南临沧高新技术产业开发区总体规划（修编）（2021-2035）环境影响报告书》中提出环境准入条件符合性分析见下表。 表1.1 项目与《云南临沧高新技术产业开发区总体规划（修编）（2021-2035）环境影响报告书》符合性分析一览表 报告书相关要求 项目情况 符合性 建设项目环境准入条件 符合当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录的要求。 本项目为桃果酒精深加工项目，项目的建设对临沧市主导产业发展和产业结构调整有正面影响，加长了种植、加工、销售产业链条，进而带动标准化、规范化种植规模，提高桃产量，带动周边地区发展经济林产业，促进经济转型，为职工和农民增收创造更加有利的发展条件。符合《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》中“符合可持续发展战略，有利于节约资源和改善生态环境；供给能力相对滞后，提高其供给能力，有利于促进经济结构的合理化，保持国民经济持续快速健康发展”的原则。 符合 优先引入符合《临沧市南汀河保护管理条例》并依托南汀河流域特有资源，发展农业、林业和农产品加工业，建设南汀河生物产业经济带，合理开发具有地域、民族特色和市场潜力的旅游文化产业，保护和展示南汀河流域自然和人文风光。 本项目为桃果酒精深加工项目，不属于《临沧市南汀河保护管理条例》中禁止的行为，项目符合国家产业政策；项目建设对建设南汀河生物产业经济带起促进作用；项目建成后用水量较小，外排废水均进园区污水处理厂处理，满足《临沧市南汀河保护管理条例》相关要求。 符合 适合经济、社会发展的基本情况，对产业结构优化升级有重大推动作用，符合可持续发展的要求的建设项目，优先入区；重点发展市场容量大，经济效益好的适销对路产品以及国内无法生产的高技术含量的产品，限制产品档次低、无市场需求的产品。 本项目为桃果酒精深加工项目，项目的建设对临沧市主导产业发展和产业结构调整起积极推动作用，临沧市及周边市场容量大，经济效益好。 符合 须符合产业链规划，符合循环经济；必须为生产工艺先进、产品质量、市场需求良好，能耗低、污染轻，符合清洁生产的总体要求，在同类行业中万元产值耗水量较小或有明显节水效果的产业，严禁引进高污染企业，限制引进高能耗企业。 本项目实施后从源头消减污染，能回用的全部回用及外售给回收单位，提高了资源利用效率，有利于区域可持续发展，符合清洁生产要求；本项目生产工艺先进、市场需求良好、能耗低、污染轻。 符合 与国际接轨的产品，能促进新技术、新产品的开发，新技术的推广应用的产品优先入区。优先选择资源利用率高、污染物产生量少，综合排污水平低且综合效益好的产业或项目。 本项目实施后能回用的全部回用及外售给回收单位，提高了资源利用效率，项目运行期污染物产生量较小，经处理后达标排放，综合排污水平低，综合效益好。 符合 入园企业必须根据环保政策和区域环境容量进行环境影响分析，并参照相关行业单位用地耗水指标和单位用地生产废水量指标确定入区企业用水量和废水量，入园企业尽可能做好工业节水和水的循环利用。同时规划区工艺生产采用清洁能源，以实现大气、水环境保护目标。 本项目运行期外排废水进园区污水处理厂处理，区域环境空气质量达标；项目用地面积小，用水量较少，项目运行期能回用的资源全部回用及外售给回收单位，使用生物质锅炉和电为能源，运行期产生的污染物较少，经处理后达标排放，对周边环境影响较小。 符合 禁止或限制入区项目及项目特征 禁止引入不符合园区产业结构的、功能定位以及环保要求的产业。 根据分析，本项目符合产业园区结构的、功能定位以及环保要求。 符合 禁止引入不符合《临沧市南汀河保护管理条例》的产业。 项目建设对建设南汀河生物产业经济带起促进作用，项目建成后用水量较小，外排废水均进园区污水处理厂处理，满足《临沧市南汀河保护管理条例》相关要求。 符合 禁止引入《临沧市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》中污染严重的重工业，不宜引入原矿加工企业以及水污染严重企业。 本项目为桃果酒精深加工项目，不属于污染严重的重工业、原矿加工企业、水污染严重企业。 符合 禁止《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《云南省工业产业结构调整指导目录（2006年本）》、《外商投资产业指导目录（2015修订）》、《产业转移指导目录（2012年本）》等文件中淘汰类的项目，《环境保护综合名录（2021年版）》中高风险高污染行业、以及属于《工商投资领域制止重复建设目录》、《禁止外商投资产业目录》、《严重污染环境的淘汰工艺与设备名录》等文件内的建设项目严禁入驻。 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《云南省工业产业结构调整指导目录（2006年本）》、《外商投资产业指导目录（2015修订）》、《产业转移指导目录（2012年本）》等文件中淘汰类的项目；不在《环境保护综合名录（2021年版）》中高风险高污染行业；不属于《工商投资领域制止重复建设目录》、《禁止外商投资产业目录》、《严重污染环境的淘汰工艺与设备名录》内的建设项目。 符合 不符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》等国家及云南省、临沧市相关产业政策的项目禁止入驻。 本项目属于桃果酒精深加工项目，符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》等国家及云南省、临沧市相关产业政策。 符合 限制引进用水量大，生产废水排放量大的企业入驻园区。 本项目用水量较少（12.537m3/d），废水排放量较少（4.972m3/d）。 符合 单位产值水耗、物耗、能耗、污染物产生和排放量等清洁生产指标低于国内平均水平的产业（项目）。 本项目为果酒生产项目，无生产清洁生产标准，项目单位产值水耗、物耗、能耗、污染物产生和排放量均较小，满足清洁生产要求。 符合 环境准入负面清单 禁入行业 属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《云南省工业产业结构调整指导目录（2006年本）》、《外商投资产业指导目录（2015修订）》、《产业转移指导目录（2012年本）》等文件中淘汰类的项目，《环境保护综合名录（2021年版）》中高风险高污染行业、以及属于《工商投资领域制止重复建设目录》、《禁止外商投资产业目录》、《严重污染环境的淘汰工艺与设备名录》等文件内的建设项目，一律禁止引入园区。 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《云南省工业产业结构调整指导目录（2006年本）》、《外商投资产业指导目录（2015修订）》、《产业转移指导目录（2012年本）》等文件中淘汰类的项目，不属于《环境保护综合名录（2021年版）》中高风险高污染行业、以及属于《工商投资领域制止重复建设目录》、《禁止外商投资产业目录》、《严重污染环境的淘汰工艺与设备名录》等文件内的建设项目。 符合 禁止引入不符合园区产业结构的、功能定位以及环保要求的产业。 本项目为果酒生产项目，符合园区产业结构的、功能定位以及环保要求。 符合 产生的废气、废水污染类型复杂、环境风险较大的产业、项目或工艺；且产生的污染物无法自身治理或妥善处置或处理成本较高的项目。 本项目产生的废气、废水污染类型简单，环境风险较小，污染物产生量较小，处理成本低。 符合 不能严格按“三同时”要求建厂的企业，无法满足卫生防护距离、大气环境防护距离的企业。 本项目严格按“三同时”要求建设，项目为果酒生产项目，根据预测结果，项目评价范围内污染物均无超标点，不设置卫生防护距离、大气环境防护距离。 符合 与《临沧市南汀河保护管理条例》存在冲突的项目。 本项目与《临沧市南汀河保护管理条例》不冲突。 符合 不符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》等国家及云南省、临沧市相关产业政策的项目。 本项目符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》等国家及云南省、临沧市相关产业政策。 符合 单位产值水耗、物耗、能耗、污染物产生和排放量等清洁生产指标低于国内平均水平的产业（项目）。 本项目为果酒生产项目，无生产清洁生产标准，项目单位产值水耗、物耗、能耗、污染物产生和排放量均较小。 符合 禁入工艺 《产业结构调整指导目录（2019年本）中淘汰、落后的生产工艺。 本项目工艺不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）中淘汰、落后的生产工艺。 符合 《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本）》的生产工艺。 本项目工艺不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本）》的生产工艺。 符合 现有污染治理技术不成熟，或现有技术经济条件难以承受污染物治理成本的。 本项目污染物简单，污染治理设施技术成熟，治理成本低。 符合 园区不再统一规划固废处置场，未来入驻企业禁止在园区内新建永久性工业固废处置场。 项目运行期分拣杂质、生活垃圾、蒸馏废渣委托环卫部门清运，污水处理污泥委托环卫部门定期清掏处置，废反渗透膜由厂家回收带走，果核、废滤纸、废包装材料外售，废机油、废弃试剂委托有资质单位定期清运处置，灰渣、除尘器收集的烟灰运至永德水果种植基地还田，固废处置率100%，本项目不在园区内新建永久性工业固废处置场。 符合 禁止入园企业开采地下水作为生产、生活用水。 本项目由园区供水管网供水，不开采地下水。 符合 禁入产品 《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本）》的产品、《环境保护综合名录（2017年版）》中“高污染、环境风险”产品。 本项目为果酒生产项目，不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本）》的产品，不属于《环境保护综合名录（2017年版）》中“高污染、环境风险”产品。 符合 限制进入 严格限制引进《产业结构调整指导目录（2019年本）》中所列的限制类项目。 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中所列的限制类项目。 符合 《外商投资产业指导目录（2015年修订）》中所列的限制类项目。 本项目不属于《外商投资产业指导目录（2015年修订）》中所列的限制类项目。 符合 严格限制引进涉及《中国严格限制进出口的有毒化学品目录（2012年本）》中所列有毒化学品的项目。 本项目不属于涉及《中国严格限制进出口的有毒化学品目录（2012年本）》中所列有毒化学品的项目。 符合 用水量大，生产废水排放量大的企业。 本项目运行期用水量较少（12.537m3/d），废水排放量较少（4.972m3/d）。 符合 根据上表分析，本项目建设符合《临沧工业园区发展战略规划环境影响报告书》相关要求。 与《云南临沧高新技术产业开发区总体规划（修编）（2021-2035）环境影响报告书》审查意见相符性分析 表1.2 项目与《云南临沧高新技术产业开发区总体规划（修编）（2021-2035）环境影响报告书》审查意见符合性分析一览表 审查意见要求 项目情况 符合性 严格入园项目的环境准入，引进项目的生产工艺、设备，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用均需达到同行业国内先进水平。 本项目生产工艺、设备先进，单位产品能耗较小，污染物达标排放，固体废物及废水能回收的回收利用，提高了资源利用率，符合循环经济要求。 符合 园区应严格环境准入，从源头控制，采用天然气等清洁燃料及能源利用效率高、污染物排放量少的清洁生产工艺，同时严格按照入驻企业的环境防护距离要求，环境风险较大项目应尽量远离居民居住区。 本项目使用电及生物质燃料，从源头减小了污染物的排放，锅炉废气经废气处理设施处理后达标排放。本项目污染物排放量较小，评价区域内无超标点，不设置防护距离。 符合 严守环境质量底线。严格落实大气污染防治行动计划，改善环境空气质量。 本项目为桃果酒精深加工项目，项目所在地环境空气质量达标区，项目运行期使用生物质锅炉，锅炉废气经处理后达标排放，废气治理措施技术可行，污染物排放量较小，与大气污染防治行动计划不冲突，不影响区域环境质量现状。 符合 强化对各类废水的收集、处理和利用。合理安排废水综合利用途径。工业污水由企业自行处理达回用标准后在企业循环使用或用于绿化和洒水降尘，剩余工业废水与生活污水市政管网汇入临翔区第一污水处理厂处理或临翔区第二污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(CB18918 -2002)一级A标准后达标排放。 项目运行期间部分洗瓶废水回用于地面清洁，剩余洗瓶废水、锅炉废水、地面清洁废水、纯水制备产生的反冲洗废水及浓水直接排放至市政污水管网，鲜果清洗废水、设备清洗废水、蒸馏废液、检验仪器清洗废水经一体化污水处理站处理达标后排入市政污水管网。 符合 按照“减量化、资源化、无害化”的原则。园区主管部门应提高企业的入园标准，尽量引入污染物产生量小的环保型产业，禁止高能耗、高污染项目入园；对园区内固体废物充分进行综合利用，不能回收利用的一般固体废物应明确处理方式或安全填埋地点；危险废物应按照国家有关污染防治政策要求进行安全处置。 项目生产期间从源头控制污染，固体废物能利用的全部外售给回收单位或重复利用，提高了资源利用率，实现了废物资源化和减量化。 符合 根据上表分析，本项目符合《云南临沧高新技术产业开发区总体规划（修编）（2021-2035）环境影响报告书》审查意见的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策符合性分析 本项目属于桃果酒精深加工项目，根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》及《关于修改＜产业结构调整指导目录（2019年本）》的决定》（国家发展改革委令第49号令，2021年12月30日起实施），本项目不在该指导目录所规定的鼓励类、限制类及淘汰类之列，同时根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》(国发[2005]40号)：“不属于鼓励类、限制类及淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”。且项目已于2022年11月24日取得了临翔区发展和改革局下发的《投资项目备案证》（项目代码：2211-530902-04-05-587304），因此，该项目建设符合国家相关产业政策。 二、“三线一单”符合性分析 本项目与《临沧市人民政府关于印发临沧市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（临政发〔2021〕24号）符合性分析具体见下表。 表1.3 项目与《临沧市人民政府关于印发临沧市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》符合性分析一览表 临沧市“三线一单”文件内容 本项目 符合性 生态保护红线和一般生态空间 生态保护红线和一般生态空间执行《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发〔2018〕32号）要求，生态保护红线评估调整成果获批后，按照批准成果执行。将未划入生态保护的自然保护地、饮用水源保护区、重要湿地、基本草原、公益林、天然林等生态功能重要区域、生态环境敏感区域划为一般生态空间。 根据临沧市自然资源和规划局出具的产业区和生态保护红线位置关系的情况说明，产业区范围内未发现占用生态保护红线“公开版”及“封库版”情况；根据临沧市生态环境局出具的产业区不占用饮用水源地等生态敏感区的说明，产业区范围不占用饮用水源保护区，不涉及生态敏感区；本项目租用产业区内标准厂房，因此本项目不涉及生态保护红线、饮用水水源保护区等生态敏感区。 符合 环境质量底线 水环境质量底线 到2025年，全市水环境质量明显改善、地表水体水质优良保持稳定、重点区域、流域水环境质量进一步改善，饮用水安全保障水平持续提升，怒江、澜沧江流域水生态系统功能持续恢复。到2035年，全市水环境质量全面改善，水生态恢复取得明显改善。 根据《2022年临沧市环境状况公报》，南汀河大文断面水质现状为Ⅲ类，满足水环境功能类别Ⅲ类水质的要求。项目运行期废水产生量较少，外排废水均进入临翔区污水处理厂处理，项目建设不会突破水环境质量底线。 符合 大气环境质量底线 到2025年，全市环境空气质量继续保持优良，县级城市环境空气质量稳定达到国家环境空气二级标准，临翔区细颗粒物年均浓度低于26ug/m3，优良率保持稳定。到2035年，全市环境空气质量稳定提升，各县（区）细颗粒物年均浓度低于25 ug/m3，优良率进一步提升。 项目区域环境空气属于二类功能区，执行二级标准，项目所在区域属于达标区，项目运营期间废气排放量小，能实现达标排放，项目建设不会改变区域环境空气质量现状，不会突破区域环境空气质量底线。 符合 土壤环境风险防控底线 到2025年，全市土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到进一步保障，土壤环境风险得到有效管控，污染地块安全利用率达到95%以上。到2035年，全市土壤环境质量持续改善，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。 项目用地为园区内的建设用地，项目运营期各项污染物均采取了有效治理措施，项目区内地面全部硬化，可保障土壤环境不受污染。 符合 资源利用上线 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率、水资源、土地资源、能源消耗等达到或优于云南省下达的总量和强度控制目标。 项目建成后以“节能、降耗、减污”为目标，有效控制污染，项目供水、供电等能源利用需求较小，在临翔区供水、供电负荷范围内，能源消耗和土地资源均未超出区域负荷上限。 符合 云南临沧高新技术开发区 空间布局约束 执行《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》和《临沧市生态环境管控总体要求》相关要求。 本项目租用临沧工业园区厂房，不涉及生态保护红线，对照《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》中“总体管控要求”及“开发区及工业集中区重点管控单元”，本项目与相关要求不冲突；对照《临沧市生态环境管控总体要求》，本项目与相关要求不冲突。 符合 禁止布局污染严重的重工业，不宜布局原矿加工企业，确需建设该类项目应严格进行科学论证，确保不对周边敏感目标造成严重环境影响。 本项目为果酒制造项目，不属于原矿加工企业及污染物严重的重工业。 符合 不宜新建水污染严重企业。 本项目仅产生少量废水且废水污染物简单，不属于水污染严重项目。 符合 工业发展区应与城市发展规划区、园内村庄搬迁区及园内现有村庄保留区保持必要的环境防护距离。 本项目位于工业园区内，项目与周边居民点、学校均有绿化带及道路相隔。 符合 污染物排放管控 执行云南省“三线一单”生态环境准入清单及临沧市总体准入要求。 对照《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》、《临沧市生态环境管控总体要求》，本项目与相关要求不冲突。 符合 对现有企业限期开展提标升级改造。 本项目为新建项目，不涉及。 符合 新入园企业应实施污染物等量或倍量替代。 本项目运行期污染物为常规污染物，经处理后能确保污染物达标排放。由工业园区管委会统一协调污染物替代。 符合 实行污染物排放许可制度和排放总量控制制度，加强工业污染源监管。 建设单位在取得批复后将依法开展排污许可申请工作。 符合 环境风险防控 执行《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》和《临沧市生态环境管控总体要求》相关要求。 本项目租用临沧工业园区厂房，不涉及生态保护红线，对照《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》中“总体管控要求”及“开发区及工业集中区重点管控单元”，本项目与相关要求不冲突；对照《临沧市生态环境管控总体要求》，本项目与相关要求不冲突。 符合 资源开发效率要求 执行《云南省省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》和《临沧市生态环境管控总体要求》相关要求。 片区工业用水重复利用率≥75%。 本项目为桃果酒精深加工项目，生产过程需使用纯水，锅炉需使用软水，对水质要求较严，因此限制了用水重复利用率，项目运行期锅炉用水大部分转为蒸汽全部挥发，无法回用，因此本项目内部用水重复利用率为62.53%，片区工业用水重复利用率目标由工业园区管委会统一协调完成。 符合 综上，经过与“三线一单”进行对照后，项目不在生态保护红线范围内，未超出环境质量底线及资源利用上线、未列入环境准入负面清单内，满足临沧工业园区环境管控要求。本项目建设满足《临沧市人民政府关于印发临沧市“三线一单”生态环境影响分区管控实施方案的通知》的相关要求，符合《临沧市人民政府关于印发临沧市“三线一单”生态环境影响分区管控实施方案的通知》。 三、选址合理性分析 根据临沧市自然资源和规划局出具的产业区和生态保护红线位置关系的情况说明，产业区范围内未发现占用生态保护红线“公开版”及“封库版”情况，根据临沧市生态环境局出具的产业区不占用饮用水源地等生态敏感区的说明，产业区范围不占用饮用水源保护区，不涉及生态敏感区。本项目租用产业区内标准厂房，因此本项目不涉及生态保护红线、饮用水水源保护区、基本农田等生态敏感区。根据现场勘查，本项目用地范围及其周围无古树名木及文物保护单位，无需要特殊保护的环境目标。 项目位于高新技术产业开发区，符合园区规划，项目所在地环境空气质量达标区、声环境质量满足功能区限制要求，项目运行期污染物经处理后达标排放且排放量较小，对周围环境敏感目标影响较小。 综上所述，项目选址合理可行。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目建设内容 本项目租用临沧工业园区已建的标准厂房（临沧工业园区茶苑路二期标准厂房8栋1层），主要建设内容为：升级改造厂房2068m2，建设年产300吨桃果酒生产线1条。运行期员工租用工业园区公租房，不在项目区内食宿。 1、本项目主要工程组成 本项目主要工程组成情况如下表所示。 表2.1 项目工程组成一览表 工程组成部分 建设内容及规模 备注 主体工程 生产车间 设于租用厂房的1楼，建筑面积1872m2，钢框架结构。 依托 本项目按工艺需求对1楼进行隔断和生产设备安装，分区为：生产区、酿造区、蒸馏区、提纯区、过滤区、储藏区、灌装区、成品区。 改造+设备安装 辅助 工程 样品展示区 建筑面积33.6m2，布置于厂房西南部，用于展示样品，本次需对样品展示区装修、放置展示柜。 依托 卫生间 建筑面积16.5m2，位于厂房西北侧区域。 依托 茶水间 建筑面积7.5m2，位于女卫生间东侧。 依托 更衣间 建筑面积10.8m2，位于卫生间南侧。 依托 白糖库房 新建一层钢结构库房，专门存放白糖，建筑面积60m2。 新建 锅炉房 新建一层钢结构锅炉房，建筑面积140m2。 新建 公用工程 供水 本项目所用自来水由市政供水管网供给。 依托 供电 本项目用电由城市供电系统供给。 依托 排水 雨水 项目运行期雨水经现有雨水管网收集后排入市政雨水管网。 依托 污水 锅炉废水、洗瓶废水、纯水器反冲洗废水及浓水、地面清洁废水直接排放至市政污水管网。 新建排水管网 鲜果清洗废水、设备清洗废水、蒸馏废液、检验仪器清洗废水经一体化污水处理设备处理达标后排入市政污水管网。 新建污水收集管网及污水站 办公室 建筑面积28.8m2，布置于厂房西侧大门通道南侧。 依托 环保 工程 废水处理措施 厂房西侧现有1个化粪池，容积5m3，用于预处理员工生活污水。 依托 设置1个一体化污水处理站，处理能力为5m3/d。推荐处理工艺为“AO”工艺。 新建 废气处理措施 生物质锅炉燃烧废气采用布袋除尘器+25m高排气筒。 新建 噪声防治措施 高噪声设备基础减震。 新建 厂房隔声。 依托 固体废物 生活垃圾 设置生活垃圾收集桶。 新建 分拣杂质 设置生活垃圾收集桶、分装袋。 新建 果核 设置果核收集桶。 新建 废滤纸 设置废滤纸收集桶。 新建 蒸馏残渣 设置蒸馏残渣收集袋。 新建 灰渣、烟灰 设置灰渣收集袋、烟灰收集袋。 新建 检验废液 暂存于危险废物暂存间（5m2，设置于一楼楼梯底部闲置区域），委托有资质单位定期运走处置。 新建 废机油 2、依托工程可行性分析 本项目依托已建厂房及部分环保工程，依托工程建设情况及可行性分析见下表所示。 表2.2 依托工程及可行性分析一览表 依托工程名称 依托工程 可行性 生产 车间 生产车间建筑面积1872m2，钢框架结构，厂房内现已分区，本次需在原分区基础上进行隔断，生产车间能满足本项目需求。 可行 样品展示区 建筑面积33.6m2，布置于厂房西南部，用于展示样品，样品展示区能满足本项目需求，本次仅需对样品展示区改造装修、放置展示柜。 可行 卫生间 建筑面积16.5m2，设有蹲坑、洗手池、拖把池，能满足本项目需求。 可行 茶水间 建筑面积7.5m2，位于女卫生间东侧，能满足项目需求。 可行 更衣间 建筑面积10.8m2，位于卫生间南侧，能满足项目需求。 可行 办公室 建筑面积28.8m2，布置于厂房西侧大门通道南侧，能满足项目需求。 可行 供水 厂区已接入临翔区供水管网，能够满足项目需求。 可行 供电系统 项目供电依托工业园区市政设施解决，厂区已接入临翔区供电网络，能够满足项目需求。 可行 排水系统 项目厂房已设置落水系统，厂房周边设置雨水沟，雨水沟已连接市政雨水管网，运行期雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网；厂房西侧已设置一个化粪池（5m3），厂房内卫生间、茶水间均已连接化粪池，化粪池出水口已连接市政污水管网。本项目进入化粪池污水量为0.176m3，现有化粪池能满足本项目需求。 可行 二、主要产品及产能 本项目为桃果酒制造项目，项目建成运行后年产300吨桃果酒，项目产品方案见下表。 表2.3 项目产品方案表 产品 产能（t/a） 包装方式 度数（度） 高度桃果酒 220 500mL瓶装 46~60 低度桃果酒 80 150mL瓶装 12~22 三、主要原辅材料及燃料消耗情况 本项目为果酒生产项目，其原辅材料主要为本地收购的桃、水以及酵母（酵母由其他公司提供，本项目仅使用，不研发）、白糖，使用情况具体如下表所示。 表2.4 项目原辅材料使用情况一览表 序号 名称 年用量（t） 来源 1 桃 600 周边地区购买 2 水 3761.1 工业园区供水管网供水 3 酵母 0.3 其他公司提供 4 白砂糖 240 外购 5 生物质颗粒燃料 200 外购 四、项目设备情况 本项目为果酒生产项目，设备均为建设单位定制，项目主要生产设备见下表。 表2.5 项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 数量 备注 1 酿造缸 400口 1000斤 2 存酒缸 100口 2000斤 3 蒸馏器加蒸汽机 4套 2500斤 4 推料槽 8台 4000斤 5 自动分拣去核粉碎设备 1套 / 6 配酒不锈钢罐 4个 10t 7 食品级搅拌器 4个 / 8 全自动清洗灌装机 2套 / 9 过滤机 2套 / 10 不锈钢吸料泵 4个 / 11 不锈钢吸水泵 4个 / 12 电动葫芦 4套 / 13 储水罐 8套 40t 14 实验室设备 4套 / 15 水果清洗加工自动化设备 2套 / 16 灌装机 1套 / 17 生物质锅炉 4套（3用1备） 0.3t/h 18 水质净化器（纯水机） 1台 1t/h 五、劳动定员及工作制度 根据建设单位提供资料，项目运行期员工人数为6人，年工作300天，每天一班，每班8小时。 项目运行期员工租用周边公租房，不在项目区内食宿。 六、水平衡分析 1、物料平衡 项目运行期年投入和产出情况见下表。 表2.6 项目运行期投入和产出一览表（单位：t/a） 输入 输出 序号 名称 数量 序号 名称 数量 1 鲜桃 600 1 桃果酒 300 2 白糖 240 2 分拣杂质及果核 60 3 酵母 0.3 3 蒸馏废液 450 4 4 蒸馏废渣 30 5 5 非甲烷总烃 0.3 合计 - 840.3 合计 - 840.3 项目运行期物料平衡图见下图。 图2.1 项目运行期物料平衡图（单位：t/a） 2、水平衡分析 1）生活用排水核算 项目运行期员工共6人，均租用周边公租房，不在项目区内食宿，运行期员工用水参考国家行政机构用水定额，根据《云南省用水定额》（2019），国家行政机构用水量为11m3/（人•a），因此本项目运行期员工生活用水量为66m3/a（0.22m3/d），废水产生量按照用水量的80%计算，即废水产生量为0.176m3/d（58.2m3/a）。生活污水进入化粪池预处理后，排入市政污水管网，最终进入污水处理厂。 2）生产用排水核算 根据建设单位提供资料，本项目运行期用水为鲜果清洗用水、设备清洗用水、锅炉用水、检验仪器清洗用水、地面清洁用水、冷却用水、洗瓶用水、纯水制备用水。产生的废水为鲜果清洗废水、设备清洗废水、蒸馏废液、锅炉废水、检验仪器清洗废水、地面清洁废水、洗瓶废水、纯水制备产生的反冲洗废水及浓水。 （1）鲜果清洗 根据建设单位提供资料，水果与清洗用水的比例为1:0.5，项目年用水果量为600t，则清洗用水量为300m3/a（1m3/d），废水产生量按照用水量的0.8计算，因此鲜果清洗废水产生量为0.8m3/d（240m3/a）。该部分废水经一体化污水处理站处理达标后排入市政污水管网。 （2）设备清洗 设备清洗用水使用纯水，本项目设备为日常生产设备及酒缸，其中日常生产设备每日清洗2次（生产前、生产结束各一次），酒缸在每次酿造及储存前后各清洗一次，由于本项目生产方式为全年连续生产，因此酒缸不批量清洗，每日都有少量酒缸需清洗，根据建设单位提供资料，全年的设备清洗用水量约为160m3/a（0.53m3/d），清洗设备废水按照用水量的0.8计算，因此设备清洗废水产生量为128m3/a（0.43m3/d），该部分废水经一体化污水处理站处理达标后排入市政污水管网。 （3）蒸馏废液 本项目在发酵后需对其进行蒸馏，根据设计，4次蒸馏后的蒸馏后的废果浆产生量约为鲜果用量的80%，为480m3/a，其中废渣量约为30t/a，剩余均为蒸馏废液，蒸馏废液产生量为450m3/a（1.5m3/d），该部分废水经一体化污水处理站处理达标后排入市政污水管网。 （4）锅炉 项目运行期所需蒸汽用水量为7.2m3/d，根据《锅炉产排污量核算系数手册》，生物质锅炉锅外水处理废水产污系数为0.356t/t原料，本项目运行期间生物质用量为200t/a，则锅炉废水产生量为71.2t/a（0.237t/d）。 因此项目运行期锅炉总用水量为7.437m3/d，废水产生量为0.237t/d。锅炉废水属清净下水，直接排入市政污水管网。 项目运行期蒸汽平衡见下图。 图2.2 项目运行期蒸汽平衡图（单位：t/d） （5）检验仪器清洗废水 检验工序主要对酒品进行总酸和总脂的检验，检验频次为批量中随机抽检，厂内检验的项目有总酸和总脂，其余项目均寄送至昆明有资质单位检测。总酸、总脂测定时用HCl和NaOH标准溶液滴定，检验结束后的测定液为中性。 根据建设单位提供资料，检验试剂均外购标准溶液，检验工序用水仅为检验仪器清洗用水，用水量约为0.02m3/d，废水产生系数为0.8，废水产生量约为0.016m3/d，检验仪器清洗废水经中和池预处理、一体化污水处理站处理后排入市政污水管网。 （6）地面清洁 厂房内需每日清洁的地面面积约1055m2，用水量按1.0L/（m2·d）计，用水量为1.055m3/d、316.5m3/a。地面清洁水废水产生系数为0.8，则废水产生量为0.844m3/d、253.2m3/a，地面清洁废水主要污染物为SS，该部分废水直接排入市政污水管网。根据设计，地面清洁用水回用洗瓶废水。 （7）洗瓶 本项目所用包装瓶购买时已经厂家严格清洗过，项目使用时只进行水冲式简单清洗。冲洗过程为瓶口朝下，经冲洗排干水渍后即可直接放于灌装机内待用，洗瓶用水使用纯水。 根据建设单位提供资料，洗瓶用水量为0.3L/个，需要冲洗的瓶子约1330000个，洗瓶用水量为399m3/a（1.33m3/d），废水产生量以用水量的80%计，则冲洗废水量为319.2m3/a（1.064m3/d），洗瓶废水主要含SS且浓度较低，该部分废水回用于地面清洁，回用不完部分直接排入市政污水管网。 （8）纯水器反冲洗及浓水 ①浓水 项目运营期需要纯水工序为设备清洗及洗瓶用水，用水总量为1.86m3/d，建设单位拟设置的纯水箱产水率为70%，其余30%为浓水，因此纯水制备需水量为2.66m3/d，浓水产生量约为0.8m3/d。 ②反冲洗 根据建设单位提供资料，净水装置需定期进行反冲洗，反冲洗用水2m3/次，平均10天清洗一次，因此反冲洗用水约为60m3/a（0.2m3/d），废水产生量以用水量的80%计，则反冲洗废水量为48m3/a（0.16m3/d）。 ③总计 纯水制备工序一共需水量为2.86m3/d，浓水及反冲洗废水产生量为0.96m3/d，该部分废水直接排入市政污水管网。 （8）冷却用水 项目蒸馏后需对酒气进行冷凝，冷凝工序用水量为20m3/d，冷凝水循环使用。建设单位拟在冷却管道末端设置20m3的蓄水池，蒸发量按蓄水池容积5%计，则为1m3/d，因此冷却总用水为21m3/d，冷却工序无废水产生，仅需定期在蓄水池中补水即可。 项目区用排水情况如下表所示。 表2.7 项目用排水量一览表 m3/d 序号 名称 总用水量 新鲜水 用量 产污 系数 废水量 废水去向 1 锅炉 7.437 7.437 / 0.237 直接排入市政污水管网 2 地面清洁 1.055 0 0.8 0.844 3 鲜果清洗 1 1 0.8 0.8 经一体化污水处理站处理后排入市政污水管网 4 检验仪器清洗 0.02 0.02 / 0.016 5 蒸馏工序 / / / 1.5 6 纯 水 器 设备清洗 0.76 0.76 / 0.43 洗瓶 1.9 1.9 / 0.009 1.055m3回用于地面清洁， 其余排入市政污水管网 浓水 / / / 0.8 直接排入市政污水管网 反冲洗 0.2 0.2 0.8 0.16 7 人员日常生活 0.22 0.22 0.8 0.176 经化粪池处理后排入市政污水管网 8 冷却 21 1 / 0 / 合计 33.592 12.537 / 4.972 / 注：蒸馏工序废水为鲜果带入。 项目运行期水平衡见下图。 图2.3 项目运行期水平衡图 m3/d 七、总平面布置 建设单位租用临沧工业园区茶苑路二期标准厂房，建筑面积为2068m2，厂房内设置生产车间、办公室、样品展示区、卫生间、茶水间、更衣间，厂房外东北侧新建白糖库房，东南侧设置锅炉房。 厂房为长条形建筑，白糖库房、锅炉房设置于厂房外东侧，白糖库房设置于厂房东侧大门通道的北侧，锅炉房设置于厂房东侧大门通道的南侧，茶水间、卫生间、更衣间设置于厂房西侧大门通道的北侧，办公室、样品展示区设置于厂房西侧大门通道的南侧，厂房其余区域均为生产车间。生产车间内设置通道连接厂房东西侧大门通道，车间被通道一分为二，南侧从西至东依次为生产区、酿造区、蒸馏区，北侧从东至西依次为提纯区、过滤区、储藏区、灌装区、成品区。各区根据工艺流程依次布置，各个功能区互不干扰，场地布置功能分区明确、合理。 环保设施方面，建设单位将新建危废暂存间设置于楼梯间下侧，与生产、办公区分开，避免污染生产、办公区；污水处理站、产噪设备尽量设置在室内及远离临沧市第二中学一侧，保障了厂界噪声的达标排放，尽量减少了对临沧市第二中学的影响。 综上所述，项目总平面布置合理，项目平面布置示意图见附图2。 八、环境保护投资 本项目工程投资3200万元，环保投资为34.5万元，占总投资的1.08%，见下表。 表2.8 建设项目环保投资 万元 治理对象 环保措施 投资 备注 施工期 施工扬 尘、废水 洒水降尘、废水收集桶 1 / 运行期 废水 化粪池（5m3）、一体化污水处理站（5m3/d）、铺设污水管网 30 化粪池已有 生物质锅炉废气 1个布袋除尘器+1根25m高排气筒 0 锅炉自带 噪声 基础减振 2 / 固体废物 垃圾收集桶，果核收集桶，废滤纸收集桶，蒸馏残渣收集袋，灰渣、烟灰收集袋，危险废物暂存间（5m2） / 其他 环保设施标识标牌 1.5 / 项目竣工环境保护验收监测费 总计 34.5 / |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 本项目租赁临沧工业园区茶苑路二期已建标准厂房，施工期间的工艺流程如下图所示。 图2.4 项目施工期工艺流程图 工艺流程简述： 建设单位租用现有标准厂房，仅需对厂房进行改造（功能分区、装修）、设备安装、厂房清洁即可。在此过程中会产生装修废气、噪声、固废及清洁废水，其中清洁废水经化粪池处理后排入市政污水管网。 二、运行期 项目运营期间共设置1条生产线，主要生产桃果酒，其工艺流程如下图所示。 图2.5 项目运营期间工艺流程图 工艺流程简述： （1）生产工艺流程 ①原料购进 项目所需桃从临沧市及周边其他地区购进，采购时挑选颜色艳丽、没病和无发霉的果子为原材料。鲜果进场后直接进入生产线，不积压鲜果，不设冷库储存。 ②分拣 新购进的鲜果通过分拣机及人工分拣，去除表面杂质。 ③鲜果清洗 分拣后的鲜果通过2套水果自动清洗装置清洗，去除尘土及桃毛。 ④除核破碎 清洗干净的桃进行除核后破碎。不能将果核破碎，否则种子内的油脂、糖苷类物质会增加酒的苦味。 ⑤入缸发酵、蒸馏 将酵母、糖放入果浆中，常温发酵45d左右（控温手段为开盖搅拌、通风）。发酵好的果酒进行蒸馏，蒸馏完的果浆再接入酵母、糖继续发酵45d，再蒸馏，每个生产周期发酵蒸馏总共循环4次，每年设2个生产周期，出酒率约为36%。 ⑥提纯过滤、分级储存 为进一步提高成酒品的质量，蒸好的果酒经提纯过滤后，根据酒精度高低分级储存老化，优化酒品口感。 ⑦口味调整 果酒的调配主要采取调整法，主要调整酒精含量，调整时用同品种酒精含量高低不同的酒进行原浆调配。 ⑧抽样检查 建设单位在酒体口味调整好后对其抽样检测、留样，在项目区内进行的检测项目为总酸和总脂，其余项目均寄送至昆明有资质单位检测。 总酸和总脂的测定步骤为：吸取50mL果酒，置入250mL三角瓶中，加两滴0.1%酚酞指示剂，用0.1000mol/L氢氧化钠标准溶液滴定至刚显微红色(不可过量)，记下消耗的氢氧化钠溶液的体积V，mL，作计算总酸用；再准确加入25.00mL0.1000mol/L氢氧化钠标准溶液，装上回流冷凝器，于沸水浴中回流皂化0.5h，取下冷却，立即用0.1000mol/L盐酸标准溶液滴定至红色刚好消失为终点，记下消耗的0.1000mol/L盐酸标准溶液的体积V，mL，作计算总酷含量用。 ⑨灌装、封瓶贴标、成品入库 检验符合标准的酒经灌装机进行灌装，灌装后对其进行贴标，后装箱入成品库房，按需通过汽车运出厂区（采购商自行运输）。 （2）水的软化 项目运行期锅炉用水需使用软水。 A：水的软化 项目使用的锅炉自带软水箱，离子交换技术是软化系统的工作原理，它的主体是离子交换树脂，由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示，本项目采用阳离子交换树脂，将水中的Ca2+、Mg2+（形成水垢的主要成分）置换出来，得到软水。 软水系统具有出水质量高、连续生产、使用方便、不用酸碱、不污染环境、占地面积小、运行经济等一系列优点。 B：离子交换树脂再生 软水制备过程中，随着树脂内Ca2+、Mg2+的增加，树脂去除Ca2+、Mg2+的效能逐渐降低，因此，当软化水设备使用一段时间后，需用盐再生部分对树脂进行再生处理，恢复树脂的效能，提高树脂的使用寿命。再生过程为先用清水洗涤离子交换树脂，然后通入质量分数为10%的食盐水浸泡而使离子交换树脂吸附的钙、镁离子解析下来，然后随废液排出。软水箱运行过程中可实现整套系统的自动运行，根据系统的运行时间或通过水量来自动进行再生。 离子交换树脂每3~5年由锅炉厂家进厂更换一次，失效后的离子交换树脂由锅炉厂家负责处置，不在项目区内暂存。 （3）纯水的制备 项目运行期设备清洗用水及洗瓶用水需使用纯水。 ①工艺流程 本项目生产、生活用水由工业园区供水管网供给，建设单位拟设置纯水机对自来水进行净化处理后用于洗瓶及设备清洗，纯水机净水工艺为RO净水工艺，RO净水工艺流程见下图。 图2.6 RO净水工艺流程及产污节点图 ②工艺流程简述 A：机械过滤器 本系统配置机械过滤器，内装填精制石英砂，用于截留进水中悬浮物、胶体等杂质，以进水浊度来确定反冲洗周期。 B：RO装置 RO装置对进水脱盐，以进一步去除水中的无机盐、有机物、微生物、细菌等杂质，使出水水质达到要求。建设单位拟设置产水量为1m3/h的RO装置，RO装置的产水率为70%，脱盐率≥98%。 RO浓水侧配置电磁阀，每隔数小时和停机时进行低压冲洗，冲走膜表面的污染物，置换压力膜管内的浓水。 （4）冷却 项目蒸馏冷凝工序采用水冷方式，冷凝管连接蓄水池，冷凝开始时启动水泵，抽取蓄水池中冷水对酒气进行冷却，将酒气中的热量置换到冷却水中，冷凝管中的温水再流回蓄水池中，采用自然降温。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、与本项目有关的主要环境问题 本项目为新建项目，项目租用临沧工业园区闲置厂房，不存在与本项目有关的原有环境污染问题。 二、项目周边企业情况 根据现场勘查，项目区北侧为双创中心人才家园（住宅），东侧为临沧市第二中学，西侧及南侧为茶苑路二期标准厂房，厂房共12栋，本项目南侧依次为物流公司（该厂房东侧为家电仓库）、临沧永奇服饰制造有限公司、一米全屋定制家具厂，项目西侧厂房从北至南依次云南福康辣木生物科技有限公司、旭正医药用品公司、物流公司。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 1、区域环境空气质量现状 本项目位于临沧高新技术产业开发区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准。 根据《2022年临沧市环境状况公报》，临沧市中心城市临翔区环境空气质量有效监测365天，达标361天，优251天，良110天，轻度污染4天，优良天数比例98.9%。 根据年均浓度评价，污染物年均浓度分别为细颗粒物24微克/立方米、可吸入颗粒物40微克/立方米、二氧化硫7微克/立方米、二氧化氮12微克/立方米、一氧化碳日均值第95百分位数0.9毫克/立方米、臭氧日最大8小时平均第90百分位数113微克/立方米，均符合国家空气质量二级标准（GB3095-2012）。 项目所在区域为环境空气质量达标区。 2、特征因子质量现状调查 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，要求“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。” 本项目排放的国家环境空气质量标准中的特征污染物主要为TSP，项目区域TSP环境质量现状引用《云南临沧高新技术产业开发区总体规划（修编）（2021-2035）环境影响报告书》（以下简称《规划》）中现状补充监测数据（监测报告节选见附件），《规划》中3#忙那村点位位于本项目东南侧约700m处，位于项目5km范围内，监测于2022年5月18日~2022年5月25日进行，其中TSP监测结果如下表所示。 表3.1 《规划》环境空气质量现状监测结果 采样日期 采样时间 总悬浮颗粒物 （mg/m3） 标准值 （mg/m3） 达标 情况 2022.05.18～2022.05.19 02:00～次日02:00 0.059 0.3 达标 2022.05.19～2022.05.20 02:40～次日02:40 0.060 2022.05.20～2022.05.21 02:44～次日02:44 0.057 2022.05.21～2022.05.22 02:46～次日02:46 0.060 2022.05.22～2022.05.23 02:49～次日02:49 0.062 2022.05.23～2022.05.24 02:50～次日02:50 0.061 2022.05.24～2022.05.25 02:53～次日02:53 0.060 根据上表监测结果，项目区域TSP环境质量现状能达到GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求。 二、水环境质量现状 距离本项目最近的地表水体为项目区西侧650m处的南汀河。根据《临沧市水功能区划》（2015年修订），南汀河临翔开发利用区：博尚水库坝址至大文水文站段，河长32.6km，兼有农业、工业用水功能，现状水质为Ⅳ类，规划水平年目标管理水质为Ⅲ类。 项目所在区域下游设有南汀河大文断面，根据《2022年临沧市环境状况公报》，南汀河大文断面2022年水质现状均为Ⅲ类，满足水环境功能类别水质的要求。 三、声环境质量现状 本项目位于临沧高新技术产业开发区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，项目区北侧23m处为田心路、东侧8m为康平路，根据《云南临沧高新技术产业开发区总体规划（修编）（2021-2035）》，田心路、康平路均为次干道，因此田心路、康平路25m范围内均执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。 根据现场勘查，项目厂界外周边50米范围内声环境保护目标为临沧市第二中学，临沧市第二中学执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，结合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》：“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况，各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天”，因此本次评价需对临沧市第二中学进行声环境现状监测。建设单位委托云南环绿环境检测技术有限公司于2022年12月19日对临沧市第二中学进行了声环境现状监测，监测1天，昼间、夜间各监测一次，噪声监测结果见下表。 表3.2 声环境现状监测结果 单位：dB（A） 监测点位 时段 监测结果Leq（A） 标准限值 达标情况 临沧市第二中学 昼间 46.1 55 达标 夜间 37.9 45 达标 由监测结果可知，保护目标处声环境质量现状可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准的限值要求。 四、生态环境现状 项目租用厂房为临沧工业园区已建的标准化厂房，在现有厂房内实施，本项目不新增用地，无生态保护目标。 五、地下水、土壤环境 根据现场踏勘，项目区及周边500m范围内无出露泉点等地下水环境敏感区；项目周边为企业、居民区，无土壤环境敏感目标分布。根据环办环评〔2020〕33号中污染影响类报告表编制要求，报告表原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据本项目排污特点和外环境特征、项目性质和所处位置，经现场踏勘，项目主要环境保护目标见下表。 表3.3 环境保护目标一览表 环境要素 保护目标名称 距离与方位 坐标 保护要求 空气环境 忙畔社区 居民点 西侧180m 经度100°6′5.753″、 纬度23°54′20.951″ 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 西南侧464m 经度100°6′0.185″，纬度23°54′9.052″ 忙畔公租 房 西南侧290m 经度100°6′9.767″， 纬度23°54′9.933″ 临沧市第 二中学 东侧35m 经度100°6′16.441″， 纬度23°54′17.912″ 双创中心 人才家园 东侧65m 经度100°6′14.286″， 纬度23°54′21.735″ 临沧师范学 校附属小学 东南侧330m 经度100°6′18.725″， 纬度23°54′7.687″ 大青树居 民点 东南侧190m 经度100°6′13.649″， 纬度23°54′11.892″ 中等村居 民点 西北侧330m 经度100°6′12.858″， 纬度23°54′30.846″ 临沧印象 小区 北侧338m 经度100°6′20.773″， 纬度23°54′28.656″ 声环境 临沧市第 二中学 东侧35m 经度100°6′16.441″， 纬度23°54′17.912″ 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）1类标准 地下水环境 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源 生态 环境 无生态环境保护目标 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、环境质量标准 1、大气环境 本项目位于临沧高新技术产业开发区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中限值，H2S和NH3参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值，标准值见下表。 表3.4 环境空气质量标准限值（GB3095-2012） 项目 取值时间 二级标准浓度限值 单位 PM2.5 年平均 35 µg/m3 24h平均 75 PM10 年平均 70 24h平均 150 SO2 年平均 60 24h平均 150 1h平均 500 NO2 年平均 40 24h平均 80 1h平均 200 CO 24h平均 4 mg/m3 1h平均 10 臭氧（O3） 日最大8小时平均 160 µg/m3 1h平均 200 TSP 年平均 200 24h平均 300 非甲烷总烃 24h平均 2000 氨 1小时平均 200 硫化氢 1小时平均 10 2、地表水环境 距离本项目最近的地表水体为项目区西侧650m处的南汀河。根据《临沧市水功能区划》（2015年修订），南汀河临翔开发利用区现状水质为Ⅳ类，规划水平年目标管理水质为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，标准值见下表。 表3.5 地表水环境质量标准（单位：除PH值、粪大肠菌群外均为mg/L） 项目 PH 高锰酸盐指数 COD BOD5 氨氮 阴离子表面活性剂 石油类 粪大肠菌群（个/L） Ⅲ类标准 6-9 ≤6 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.2 ≤0.05 ≤10000 3、声环境 本项目位于临沧高新技术产业开发区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，田心路、康平路25m范围内执行4a类标准，标准值见下表。 表3.6 声环境质量标准单位：dB(A) 声环境功能区类别 执行区域 标准值 昼间 夜间 4a类 田心路、康平路25m范围内 70 55 3类 其余区域 65 55 二、污染物排放标准 1、废气排放标准 （1）施工期 项目租用临沧工业园区的标准厂房进行生产活动。施工期间大气污染主要为施工产生的扬尘，呈无组织排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值：无组织排放颗粒物≤1.0mg/m³。 （2）运行期 项目运行期设置生物质锅炉为其蒸馏提供热能，根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）：“生物质锅炉参照燃煤锅炉的排放限值执行”，故本项目锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的燃煤锅炉污染物排放标准限值，其具体标准限值如下表所示。 表3.7 锅炉废气污染物排放标准限值 mg/m3 污染物项目 限值 污染物排放监控位置 颗粒物 50 烟囱或烟道 二氧化硫 300 氮氧化物 300 汞及其化合物 0.05 烟气黑度 ≤1 烟囱排放口 项目运营期污水处理系统产生的恶臭气体应执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级新建标准，标准值详见下表。 表3.8 恶臭污染物排放标准 单位：mg/m3 序号 控制项目 二级新建 1 臭气浓度(无量纲) 20 2 NH3 1.5 3 H2S 0.06 项目生产车间发酵、陈酿、过滤和灌装等过程产生的非甲烷总烃应执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），标准值如下表所示。 表3.9 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值 单位：mg/m3 序号 排放限值 限值含义 无组织排放监控位置 1 10 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 2 30 监控点处任意一次浓度值 2、废水排放标准 （1）施工期 项目施工期间产生的施工废水主要为厂房清洁废水，经收集桶收集后，用于厂房周边的洒水降尘；生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，外排废水排放标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中的A级标准，标准限值见表3.10。 （2）运行期 项目运行期外排废水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中的A级标准，标准限值见下表。 表3.10 污水排放标准 单位：mg/L （pH无量纲） 污染物 pH BOD5 COD SS 动植物油 氨氮 总氮 总磷 标准值 6.5~9.5 350 500 400 100 45 70 8 3、噪声排放标准 （1）施工期 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），排放限值见下表。 表3.11 施工期噪声排放限值单位：dB(A) 昼间 夜间 70 55 （2）运行期 项目位于临沧高新技术产业开发区，噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，田心路、康平路25m范围内执行4类标准，标准值见下表。 表3.12 运行期噪声排放限值单位：dB(A) 类别 执行区域 昼间 夜间 4类 田心路、康平路25m范围内 70 55 3类 其余区域 65 55 4、固体废物排放标准 一般固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物储存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关标准要求。 |
| 总量 控制 指标 | 结合本项目的排污特点，本项目的总量控制指标如下： （1）废水 项目运行期废水经处理达标后排入市政污水管网，最终均进入污水处理厂处理。项目外排废水污染物总量控制纳入临翔区污水处理厂的总量控制指标，故COD、NH3-N不作为该项目的总量控制指标。 （2）废气 锅炉废气控制指标如下： 烟气量：1248000m3/a，二氧化硫：0.288t/a，颗粒物：0.0113t/a，氮氧化物：0.204t/a。 非甲烷总烃：0.3t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁工业园区已建的标准厂房，施工期间不在项目区内设施工营地，施工人员不在项目区内食宿，施工期间主要为厂房改造、装修、设备安装以及厂房清洁。施工期间会产生施工废气、废水、噪声和固废。 一、施工废气 项目施工期间产生的废气主要为施工扬尘、装修废气。 1、施工扬尘 施工扬尘主要产生环节为对厂房内部进行功能分区，故本次环评提出，施工现场定时洒水降尘。 由于项目改变内部构造工程量较小，经洒水降尘后施工扬尘对周边环境影响较小。 2、装修废气 厂房装修会产生装修废气，装修废气呈无组织排放，排放量较小，并经大气稀释、扩散后，对周边环境空气影响较小。 本次环评提出，建设单位在装修厂房时需选用合格、环保的装修材料，减少装修废气的排放。 二、废水 施工期废水主要有施工废水、生活污水。 项目施工期间产生的施工废水主要为厂房清洁废水，经收集桶收集后，用于厂房周边的洒水降尘；生活污水经现有化粪池处理后排入市政污水管网。 三、噪声 施工期噪声主要来源于施工机械噪声。源强约为75～90dB(A)，属于间歇性噪声，通过厂房隔声，削减约20dB(A)，夜间不进行设备安装，厂界噪声值≤70dB(A)可以满足（GB12523-2011）《建筑施工场界环境噪声排放标准》限值要求。为降低施工期噪声的影响，建设单位应加强管理，合理安排施工时间，禁止在12时至14时、22时至次日6时进行建筑施工作业，施工期间采用低噪施工设备。 本项目施工时间较短，随着施工期的结束，施工期噪声的影响也随之消失，噪声对保护目标及区域声环境影响较小。 四、固体废物 本项目施工期间固体废物为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 建筑垃圾由施工单位进行清运处置；生活垃圾统一收集后委托环卫部门清运处置，处置率为100%。 综上所述，项目施工期间产生的废气、废水、噪声以及固体废物采取相对应的措施处理后，可有效减缓施工期间污染物的影响，同时项目施工期较短暂，产生污染物对周边环境的影响随施工期的结束而结束，对周边环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 项目运营期废气主要为发酵异味、污水处理站恶臭及生物质锅炉燃烧废气。 1、发酵异味 （1）源强核算 根据四川省发酵研究所设计院经验数据，每生成100g纯酒精，同时产生95gCO2，酿酒过程乙醇等有机气体挥发量约为1%0。据此计算，项目年生产果酒300t，发酵过程产生CO2气体285t/a，酿酒过程无组织排放有机气体0.3t/a（0.125kg/h，以非甲烷总烃计）。果酒生产均在厂房内进行，且大部分在密封罐内，仅在开盖搅拌及蒸馏、灌装时产生，异味主要聚集在厂房内，逸散到厂房外空气中的异味浓度较低。 （2）达标性分析 本次评价采用AERSCREEN模式对无组织排放的非甲烷总烃进行达标情况的计算，估算模式参数见表4.1，面源参数情况见表4.2，预测结果见表4.3。 表4.1 估算模式参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 34.1 最低环境温度/℃ -1.3 平均环境温度/℃ 17.5 土地利用类型 城镇 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 是□ 否□√ 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 是□ 否□√ 岸线距离/m / 岸线方向/º / 表4.2 本项目非甲烷总烃面源参数情况汇总表 名称 面源参数 排放工况 污染物排放速率（kg/h） 长(m) 宽(m) 高(m) NMHC 生产厂房 85 25 4.2 正常排放 0.125 表4.3 项目无组织非甲烷总烃排放估算模型计算结果 非甲烷总烃 距离m 下风向浓度mg/m3 浓度占标率％ 1 0.05207 0.87 71（最大落地浓度） 0.1236 2.06 100 0.09952 1.66 200 0.03469 0.58 300 0.0172 0.29 400 0.01047 0.17 500 0.007169 0.12 最大落地浓度 0.1236 2.06 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 10 / 达标情况 达标 / 经估算，无组织非甲烷总烃最大落地浓度为0.1236mg/m3，浓度占标率为2.06%，距离为71m；对照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），项目的运行期无组织非甲烷总烃达标排放，对周边环境影响较小。 （3）防护距离计算 根据预测结果，评价范围内非甲烷总烃无超标点，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）8.8.5关于大气环境保护距离的确定规定，结合上述预测结果，本项目排放的非甲烷总烃评价范围内无超标点，因此本项目不需设置大气环境防护距离。 2、污水处理恶臭 （1）源强核算 为保证项目废水达标排放，本次环评提出项目需新建1座一体化污水处理站，处理量为5m3/d，处理工艺为“AO”工艺。废水处理过程中会产生恶臭，主要成分为NH3、H2S。 参照环境保护部工程评估中心编制的《环境影响评价案例分析》中“第六章、社会区域类建设项目环境影响评价”相关数据，每去除1gBOD5产生0.0031g的NH3和0.00012gH2S。根据设计，本项目污水处理站对BOD5的去除量为0.982t/a，则污水处理过程中产生的NH3为0.003t/a（0.00125kg/h），H2S为0.00012t/a（0.00005kg/h）。 （2）达标性分析 本次评价采用AERSCREEN模式对无组织排放的NH3、H2S进行达标情况的计算，估算模式参数见表4.1，面源参数情况见表4.4，预测结果见表4.5。 表4.4 本项目NH3、H2S面源参数情况汇总表 名称 面源参数 排放工况 污染物排放速率（kg/h） 长(m) 宽(m) 高(m) NH3 H2S 生产厂房 5 3 2 正常排放 0.00125 0.00005 表4.5 项目无组织NH3、H2S排放估算模型计算结果 距离m NH3 H2S 下风向浓度mg/m3 占标率% 下风向浓度mg/m3 占标率% 1 1.113E-12 0 4.452E-14 0.00 19 0.01322 6.61 0.0005288 5.29 100 0.00132 0.66 5.279E-5 0.53 200 0.0003675 0.18 1.47E-5 0.15 300 0.0001765 0.09 7.062E-6 0.07 400 0.0001064 0.05 4.254E-6 0.04 500 7.247E-5 0.04 2.899E-6 0.03 最大落地浓度 0.01322 6.61 0.0005288 5.29 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准值 1.5 / 0.06 / 达标情况 达标 / 达标 / 经过估算模式计算，无组织NH3最大落地浓度为0.01322mg/m3，浓度占标率为6.61%，无组织H2S最大落地浓度为0.0005288mg/m3，浓度占标率为5.29%，距离为19m。对照《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），项目运行期无组织NH3、H2S达标排放，项目的运行期NH3、H2S对周边环境影响较小。 （3）防护距离计算 根据预测结果，评价范围内NH3、H2S无超标点，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）8.8.5关于大气环境保护距离的确定规定，结合上述预测结果，本项目排放的NH3、H2S评价范围内无超标点，因此本项目不需设置大气环境防护距离。 3、生物质锅炉废气 本项目设置了4套0.3t/h的生物质锅炉（3用1备），以压块生物质为燃料，根据建设单位提供资料，项目生物质燃料消耗量为200t/a。 1）废气产生量计算 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录C，没有元素分析时，干烟气排放量的经验公式计算参照HJ953，由于本项目现无生物质燃料参数，本次评价根据《锅炉产排污量核算系数手册》中的产污系数（6240m3/t燃料）核算废气量。 本项目运行期使用生物质量为200t/a，则废气产生量为：6240m3/t燃料×200t=1248000m3/a。 2）污染物产排量计算 ①氮氧化物 采用《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中的产排污系数核算，本项目未设置低氮燃烧器，生物质燃料废气中氮氧化物排放系数为1.02kg/t燃料，本项目生物质燃料使用量为200t/a，则氮氧化物排放量为0.204t/a。 ②二氧化硫 采用《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中的物料衡算法： SAR：根据《锅炉产排污量核算系数手册》：含硫量(S%)是指生物质收到基硫含量，以质量百分数的形式表示。本项目引用《生物质成型材料》（DB11/T 541-2008）5.3工业及元素分析，生物质成型燃料含硫量≤0.2，本次评价取0.2。 q4：根据附录B，表B.1，本次评价取平均值10。 ηs：本项目无脱硫措施，脱硫效率为0。 K：根据附录B，表B.3燃料中硫转化率的一般取值，燃生物质炉：K为0.3~0.5，本次评价取平均值0.4。 二氧化硫排放量为：2×200×0.002×0.9×1×0.4=0.288t/a。 ③颗粒物 采用《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中的物料衡算法： Aar：本项目引用《生物质成型材料》（DB11/T 541-2008）5.3工业及元素分析，生物质成型燃料灰分≤10，本次评价取10。 dfh：根据附录B，表B.2，本次评价取最不利值50。 ηc：根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），带式除尘器对颗粒物的脱除效率为99~99.99%，本次评价取去除效率99.9。 Cfh：本项目引用《桉树类生物质燃烧飞灰可燃物含量分析方法研究》（李莉、宋景慧、李方勇、张人超，动力工程学报，第35卷第2期）飞灰可燃物含量取11.3。 颗粒物排放量为：（200×0.1×0.5×0.001）÷0.887=0.0113t/a。 3）污染物排放速率及排放浓度 按满负荷算，锅炉每日运行时间为8h，每年运行300天，废气产生量为1248000m3/a，经计算得出项目污染物排放速率及排放浓度情况如下： 表4.6 项目燃气锅炉污染物排放情况与排放标准对照表 污染物指标 污染物排放速率 污染物排放浓度 GB13271-2014限值 达标情况 二氧化硫 0.12kg/h 230.77mg/m3 300mg/m3 达标 颗粒物 0.0047kg/h 9.05mg/m3 50mg/m3 达标 氮氧化物 0.085kg/h 163.46mg/m3 300mg/m3 达标 根据上述燃气锅炉废气核算结果，本项目运行期锅炉废气各项污染物指标均可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）“表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值”相关标准要求。 （2）废气治理设施可行性分析 根据上述核算分析，本项目锅炉废气经布袋除尘器处理以后，颗粒物、SO2、氮氧化物排放浓度均能达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建锅炉燃煤锅炉排放标准限值，对照《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ 1178—2021），项目生物质锅炉废气采用的布袋除尘为可行技术。 （3）排气口基本情况 本项目排气口基本情况见下表。 表4.7 大气污染物排气筒情况表 名称 编号 高度（m） 温度（℃） 地理坐标 排放标准 1#排气筒 DA001 25 100 E100°6′15.227″ N23°54′18.195″ 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 4、废气污染物排放源汇总 本项目废气污染物排放汇总见下表。 表4.8 项目废气污染物汇总表 产排污环节 锅炉废气 发酵异味 污水处理异味 污染物种类 二氧化硫 颗粒物 氮氧化物 非甲烷总烃 NH3、 H2S 污染物产生量（t/a） / / / 0.3 0.003 0.00012 污染物产生浓度（mg/m3） / / / / / / 排放形式 有组织 无组织 无组织 治理设施 治理工艺 / 布袋除尘器 / / / 治理去除效率 / 99.9 / / / 是否为可行技术 / 是 / / / 污染物排放量（t/a） 0.288 0.0113 0.204 0.3 0.003 0.00012 污染物排放速率（kg/h） 0.12 0.0047 0.085 / / 污染物排放浓度（mg/m3） 230.77 9.05 163.46 / / 排放标准 《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 4、废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范酒、饮料制造工业》（HJ 1028—2019）中的相关要求，本项目的废气监测计划见下表。 表4.9 项目废气监测计划一览表 监测类型 监测点位 监测指标 监测频次 执行标准 废气 排气筒DA001 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度 1次/月 执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2燃煤锅炉排放标准 污水处理站下风向1个监测点 臭气浓度 1次/年 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级新建标准 NH3、H2S 1次/半年 厂房外 非甲烷总烃 1次/年 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 一、废水 1、项目废水处理情况 根据第二章分析，项目运行期废水产生总量为4.972m3/d，其中员工生活污水0.176m3/d，该部分废水经化粪池处理后排入市政污水管网；鲜果清洗废水、检验仪器清洗废水、蒸馏废液、设备清洗废水共2.746m3/d，该部分废水经一体化污水处理站处理达标后排入市政污水管网；锅炉废水、地面清洁废水、浓水及反冲洗废水、洗瓶废水（0.009m3/d，其余回用于地面清洁）共2.05m3/d，该部分废水直接排入市政污水管网。 2、污水处理设施处理规模合理性分析 （1）化粪池处理规模合理性分析 根据《建筑给水排水设计规范》（GBJ15-88）要求：化粪池有效停留时间取12～24h。污水的排放量变化大会影响化粪池的污水处理效果，预留污水有效停留时间有利于保证化粪池污水处理效果，因此，本项目化粪池污水有效停留时间取24h。 项目运营期员工生活污水通过化粪池进行预处理，根据核算，本项目运营期进入化粪池污水量为0.176m3/d，现有化粪池有效容积为5m3，满足本项目需求。 （2）一体化污水处理站处理规模合理性分析 根据分析，项目运行期进入一体化污水处理站废水量为2.746m3/d，建设单位拟设置5m3的一体化污水处理站处理该部分废水，一体化污水处理站处理规模满足本项目需求。 3、达标可行性分析 （1）直接进入市政污水管网废水达标可行性分析 本项目锅炉废水含有少量SS和无机盐，属清净下水；洗瓶废水主要含SS且浓度较低；反冲洗废水及浓水中主要污染为硬度稍高。这几部分水污染因子单一且污染程度很低，能满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准要求，直接进入市政污水管网可行。 地面清洁废水中污染物浓度：pH6.5～7.5、COD500mg/L、BOD5300mg/L、氨氮20mg/L，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）标准要求，直接进入市政污水管网可行。 （2）化粪池出水达标可行性分析 项目运营期员工生活污水通过化粪池进行预处理，根据《社会区域类环境影响评价》教材中推荐的生活污水水质，生活污水中各污染物浓度为：COD:300mg/L、BOD5:160mg/L、SS:220mg/L、NH3-N:45mg/L。 根据《常用污水处理设备及去除率》，化粪池对各项污染物的去除率分别为:CODcr15%、BOD5：9%、SS：30%、NH3-N：3%。 本项目进入化粪池废水量为0.176m3/d，废水水质达标情况见下表。 表4.10 进入化粪池污水水质达标情况一览表 项目 COD BOD5 氨氮 SS 产生浓度（mg/L） 300 160 45 200 去除效率（%） 15 9 3 30 排放浓度（mg/L） 255 145.6 9 154 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）（mg/L） 500 350 45 400 达标情况 达标 根据上表分析，员工生活污水经化粪池处理后能达到排放标准。由于化粪池是目前市场非常成熟的污水处置措施，且其不易损坏，去除效率及质量的稳定性较高，因此该措施经济、合理、可行。 （3）一体化污水站出水达标可行性分析。 ①进入一体化污水站废水水质情况 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（1519 其他酒制造行业系数手册，液态发酵法，≤0.5万千升/年），污染物产生系数见下表，BOD和SS取值参考《葡萄酒与其他果类酒制造业污染防治技术政策》（征求意见稿编制说明）和《酿造工业废水治理工程技术规范》（HJ575-2010）取值为BOD1200mg/L，SS取值为1000mg/L，果酒生产废水一般水质特性见下表。 表4.11 果酒生产废水一般水质污染物情况一览表 污染物 项目酒品年产量300kL 工业废水量 COD 氨氮 总氮 总磷 产污系数 7.5t/kL 产品 1×104g/kL 产品 120g/kL 产品 1.2×103g/kL 产品 350g/kL 产品 产生量t/a 2250 3 0.036 0.36 0.105 产生浓度mg/L / 1333.33 16 160 46.67 本项目进入一体化污水站废水污染物产生情况见下表。 表4.12 本项目进入一体化污水站废水污染物产生情况一览表 污染物 废水产生量823.8t/a 产生浓度mg/L 产生量t/a COD 1333.33 1.098 BOD5 1200 0.988 NH3-N 16 0.013 TP 46.67 0.038 TN 160 0.132 SS 1000 0.824 ②一体化污水处理站处理工艺 本项目设计中未明确废水处理工艺，本环评参照相关资料，根据现有废水处理工艺运行的情况，向建设单位推荐一体化污水处理的工艺（AO工艺），建设单位在实施过程中，需请有资质单位根据项目实际情况设计并明确具体的合理可行的处理工艺后再进行建设，同时出水水质应保证满足回用水质标准。最终的规模和工艺以设计单位的设计方案为准。 推荐工艺工艺流程见下图。 图4.1 污水处理站推荐工艺工艺流程图 ③一体化污水处理站达标可行性分析 本次评价引用《富蕴县蕴河酒业有限责任公司2022年度环保自行监测项目（第二季度）》中的废水检测数据进行评价。富蕴县蕴河酒业有限责任公司位于黑龙江富蕴工业园-轻工业园内，目前富蕴县蕴河酒业有限责任公司黑加仑果酒及基础酒实际产量300t/a，该公司采用的废水处理工艺为“AO工艺”，处理废水为生产、生活废水，已建成运行，该公司生产工艺、原辅料、废水类型、废水处理工艺与本项目相似，本项目污水站出水水质类比该公司可行。该公司对废水进行定期监测，根据新疆国环鸿泰检验检测有限公司2022年6月4日出具的《富蕴县蕴河酒业有限责任公司2022年度环保自行监测项目（第二季度）》中记录的出水检测结果，处理后的出水水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中的A级标准。 该项目与本项目废水类型相同、废水处理方式相同，因此本次评价参考该项目监测结果中最不利值作为评价依据，本项目废水污染物排放情况见下表。 表4.13 项目废水污染物排放情况表 废水量：（913.8t/a） 水质指标（mg/L） pH BOD5 COD SS 氨氮 排放浓度（mg/L） 7.8 8.1 22 7 0.370 排放量量（t/a） / 0.0067 0.0181 0.0058 0.0003 标准值（mg/L） 6.5~9.5 350 500 400 45 达标情况 达标 从上表可以看出，一体化污水站出水水质能满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准要求，因此，项目污水经处理后排入市政污水管网可行。 本环评推荐的一体化污水处理站处理工艺为“厌氧—好氧”工艺，根据《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ 1028—2019），本项目污水处理工艺为可行工艺。 4、外排可行性分析 本项目位于临沧工业园区已建标准厂房内，属于临翔区污水处理厂纳污范围。目前，临沧工业园区标准厂房周边污水管网已与临翔区污水处理厂连通。本项目外排废水量为4.972m³/d，1491.6m³/a，废水排放量较小，在临翔区污水处理厂可纳范围内。项目现有化粪池已与临沧工业园区污水管网连通，新增直排废水及一体化污水站出水可通过管道接至化粪池出水口，同化粪池出水一同排入污水管网，进入临翔区污水处理厂。 通过分析可知，本项目外排污水水质能满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A级标准，能满足临翔区污水处理厂进水水质要求。本项目废污水排放在临翔区污水处理厂的可纳范围内，因此，项目废污水排入市政污水管网的方案可行。 5、结论 本项目运营期间产生的废水的生产废水和生活污水，外排部分均达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准，其余部分回用不外排，对地表水环境影响较小。 6、废水监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南酒、饮料制造》（HJ1085-2020），本项目废水监测计划见下表。 表4.14 项目废水监测计划一览表 监测类型 监测点位 监测因子 监测频次 执行标准 废水 接入污水管网排水口 pH、CODcr、BOD5、NH3-N、TN、TP、SS、色度 1次/半年 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A级标准 7、废水排放口基本信息 本项目废水排放情况及监测要求见下表。 表4.15 项目废水排放情况一览表 项目 内容 排放方式 间接排放 排放去向 排入市政污水管网，最终进入临翔区污水处理厂 排放口基本情况 排放口编号及名称 DW001 废水总排放口 排放口类型 一般排放口 排放口地理坐标 东经100°6′12.337″，北纬23°54′20.222″ 排放标准 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A级标准 3、噪声 1、源强核算 本项目运行期噪声主要来源于自动清洗机、自动分拣去核粉碎、蒸馏器加蒸汽机机、过滤机、灌装机、锅炉等生产设备，主要产噪设备、噪声防治措施等情况详见下表。 表4.16 本项目主要产噪设备情况一览表 单位：dB（A） 声源名称 数量/台 （声压级/距声源距离）/（dB（A）/m） 声源控制措施 空间相对位置/m 距室内边界距离/m 室内边界声级/dB（A） 运行时段 建筑物插入损失/dB（A） 建筑物外噪声 X Y Z 声压级/dB（A） 建筑物外距离/m 自动清洗机 1 70/1 采用低噪声设备、厂房隔声加减震垫基础减震 13.18 3.99 1.5 4 58 8h（夜间不生产） 16 42 7 自动分拣去核粉碎 1 80/1 16.93 4.19 1.5 4 68 16 52 7 蒸馏器加蒸汽机 4 70/1 76.95 7.36 1.5 8 52 16 36 11 过滤机 1 75/1 70.89 18.23 1.5 5 61 16 54 8 灌装机 1 80/1 31.93 18.42 1.5 4.5 67 16 51 8 锅炉 4 70/1 83.2 6.5 1.5 5 56 16 40 8 备注：空间相对位置取项目区左下角为（0，0，0），即本项目工业场地西南角，经纬度为E100°6′12.165″，N23°54′19.451″。 2、达标情况分析 1）预测模型 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021），本项目为新建项目，根据工业噪声源的特点，本次评价只考虑几何衰减，具体预测计算如下： 先按以下公式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下列公式计算出所有室内声源在围护结构处产生的叠加声压级： 式中：Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源的声压级，dB； N——室内声源总数。 将室内近似为扩散声场时，按下列公式计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i（T）=Lp1i（T）-（TLi+6） 式中：Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源的叠加声压级，dB； Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB； TLi——围护结构的隔声量，dB。 然后按下列公式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw=Lp2（T）+10lgS 式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 等效室外声源处于半自由声场，经考虑几何衰减： Lp（r）=Lw-20lgr-8 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的倍频带声功率级，dB； r——预测点距声源的距离 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； m——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 本次项目评价不考虑室外声源，均为室内声源。 噪声预测值（Leq）计算公式为： 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 2）厂界预测结果及评价 根据导则要求，本次噪声预测采用环安NoiseSystem4.0软件进行预测，本次预测对项目及周边50m范围以10m×10m水平网格开展预测，并对厂界开展曲线网格预测，预测结果如下表所示，项目运营期等声级线图见图4.2。 表4.17 项目运营期厂界噪声预测最大值结果表 点名称 最大贡献值坐标（x,y） 真实坐标（x,y） 地面高程（m） 高地高度（m） 噪声时段 贡献值（dBA） 环境背景值（dBA） 环境噪声预测值（dBA） 评价标准（dBA） 占标率% 是否超标 3类、4类 网格（水平距离） 0.00,20.00 0.00,20.00 1465 1.2 昼间 57.40 0.00 57.40 65.00 88.31 达标 厂界（曲线） -1.06，2.26 -1.06，2.26 1465 1.2 昼间 58.12 0.00 58.12 65.00 89.4 达标 图4.2 项目运营期等声级线图 本项目夜间不生产，根据预测结果可知，项目运行期生产设备产生的噪声在经过厂房阻隔、减震垫减震后，厂界噪声贡献值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类（北侧、东侧）标准要求。 为了进一步减少项目对周边环境的影响，建设单位需定期维护保养设备，使设备稳定、低噪声状态运行。 （3）保护目标处达标分析 本项目声环境保护目标为项目东侧35m处的临沧市第二中学，环境保护目标处声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，即昼间≤55dB，夜间≤50dB。本次预测选取2022年12月19日建设单位委托云南环绿环境检测技术有限公司对临沧市第二中学的声环境进行的监测结果（昼间）作为背景值，项目运行期各声源对临沧市第二中学的预测结果见下表。 表4.18 项目运行期环境保护目标噪声预测结果表 点名称 最大贡献值坐标（x,y） 真实坐标（x,y） 地面高程（m） 高地高度（m） 噪声时段 贡献值（dBA） 环境背景值（dBA） 环境噪声预测值（dBA） 评价标准（dBA） 占标率%（叠加背景值后） 是否超标 1类 临沧市第二中学 124.13 10.12 1471 1.2 昼间 34.31 46.10（昼间） 46.38 55 84.33 达标 根据上表可得，项目运行期生产设备在经过厂房阻隔、减震垫减震后，在保护目标处的贡献值较小，在叠加了背景值后，能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准的限值要求，对临沧市第二中学的影响不大。 3、声环境自行监测计划 项目运行后监测计划见下表。 表4.19 声环境监测计划一览表 监测点位 监测因子 监测频率 厂界 连续等效A声级 1次/季度，昼、夜各1次 四、固体废物 1、固体废物产生情况 项目运行期间软水器失效后的离子交换树脂由锅炉生产厂家定期到项目区内更换带走。项目在运营期间产生的固废为酿酒固废（分拣产生的杂质、果核、废滤纸、蒸馏废渣、废弃试剂）、生活垃圾、废包装材料、废水处理污泥、废反渗透膜、废机油、锅炉灰渣、除尘器收集的烟灰。 （1）酿酒固废 ①分拣杂质、果核 根据建设单位提供资料，分拣产生的杂质及果核约占桃重的10%，为60t/a，分拣杂质经建设单位统一收集至垃圾收集桶后清运至临沧工业园区内的垃圾收集点，统一由园区委托当地环卫部门清运，日产日清；果核统一收集至果核收集桶后外售，项目区域内有专门收购桃核果核的厂家，因此果核外售可行。 ②过滤产生的废滤纸 过滤机使用纸板进行过滤，纸板使用一段时间需进行更换，根据建设单位提供资料，更换的纸板收集后暂存于酿造区的废滤纸收集桶，之后统一外售，废纸板产生量为0.02t/a。 ③蒸馏废渣 项目运行期间发酵前仅对鲜桃进行破碎，不压榨，桃肉均参与发酵及蒸馏，4次发酵蒸馏全部结束后，废果浆将全部废弃，废弃时需将废果浆内的蒸馏废渣及蒸馏废液分离（过滤后装袋，人工系绳扎紧，杜绝储存、运输过程中渗滤液的泄漏），废液进入项目自建污水处理站处理，蒸馏废渣产生量约为30t/a，统一收集后委托环卫部门清运，日产日清。 根据《生活垃圾填埋场污染控制标准（GB16889-2008）》，服装加工、食品加工以及其他城市生活服务行业产生的性质与生活垃圾相近的一般工业固体均可直接进入生活垃圾填埋场填埋处置，本项目蒸馏废渣为食品加工产生的性质与生活垃圾相近的一般工业固体，可与生活垃圾一同处置，因此蒸馏废渣统一收集后委托环卫部门清运可行。 （2）生活垃圾 本项目生活垃圾主要为员工日常产生的生活垃圾，厂区内的员工数共为6人，按照每人每天产生1kg生活垃圾进行计算，项目运营期间产生的生活垃圾为6kg/d，1.8t/a。生活垃圾委托环卫部门清运处置。 （3）废包装材料 根据建设单位提供的资料，本项目废包装盒、包装箱、包装袋产生量约为0.6t/a，属于一般固废，统一收集后外售。 （4）污水处理污泥 参考《集中式污染治理设施产排污系数手册（2010修订）》，污水处理产生的污泥产生量按16.7t/万t废水处理量计算，本项目进入化粪池及一体化污水站处理的废水量为876.6m3/a，则污泥产生量为1.46t/a，该部分污泥委托环卫部门定期清掏处置。 （5）废反渗透膜 项目纯水机使用反渗透制备纯水，反渗透膜的更换周期为一年一换，每次的更换量为2.5kg，因此废反渗透膜最大产生量为0.0025t/a。反渗透膜主要为对自来水进行渗透过滤，不涉及有毒有害物质，因此属于一般固体废物，项目运行期反渗透膜由厂家进厂进行更换，产生的废反渗透膜由厂家回收带走。 （6）废机油 项目进行设备保养及维护、机修等环节会产生废机油。根据《国家危险废物名录（2021）》，废机油属于HW08中“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，废物代码为900-249-08，产生量为0.01t/a；统一收集后暂存于危废暂存间，委托有资质的单位定期清运处置。 （7）废弃试剂 项目运行期间需对酒品进行总酸和总脂的检验，总酸、总脂测定时用HCl和NaOH标准溶液滴定，检测结束后会产生滴定后的酒品、废弃的HCl和NaOH标准溶液。根据《国家危险废物名录（2021）》，该部分废弃试剂属于HW34中“生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的强酸性擦洗粉、清洁剂、污迹去除剂以及其他强酸性废酸液和酸渣”、HW35中“生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的强酸性擦洗粉、清洁剂、污迹去除剂以及其他强碱性废碱液、固态碱和碱渣”，废物代码分别为“900-349-34”、“900-399-35”，产生量约为0.6L/a，统一收集后暂存于危废暂存间，委托有资质的单位定期清运处置。 （8）锅炉灰渣 项目运行期间使用生物质为锅炉燃料，使用量为200t/a，锅炉灰渣产生量采用《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中的物料衡算法： Aar：本项目引用《生物质成型材料》（DB11/T 541-2008）5.3工业及元素分析，生物质成型燃料灰分≤10，本次评价取10。 q4：根据附录B，表B.1，本次评价取平均值10。 Qnet，ar：参考生物质燃料的收到基低位发热量，本次取中间值20000kJ/kg。 灰渣产生量为：200×（0.1+0.059）=31.8t/a。 生物质燃料灰渣属于一般固体废物，集中收集后运至永德水果种植基地还田，灰渣收集于灰渣收集袋，袋满则人工系绳扎紧保存、运输，由于建设单位在永德设置了果园，需定期前往管理，因此本项目生物质燃料灰渣定期清运至永德果园可行，灰渣收集袋系绳扎紧运输，减少了扬尘的排放，不会产生二次污染，灰渣运至永德水果种植基地还田可行。 （9）除尘器收集的烟灰 根据工程分析可计算得知，本项目除尘器收集的烟灰产生量为11.3t/a，除尘系统收集的烟灰属于一般固体废物，集中收集后运至永德水果种植基地还田，烟灰收集于烟灰收集袋，袋满则人工系绳扎紧保存、运输，由于本项目建设单位在永德设置了果园，需定期前往管理，因此本项目除尘器收集的烟灰定期清运至永德果园可行，烟灰收集袋系绳扎紧运输，减少了扬尘的排放，不会产生二次污染，烟灰运至永德水果种植基地还田可行。 表4.20 项目固废产生量及处置一览表 固体废弃物名称 产生量（t/a） 性质 处置方式 生活垃圾 1.8 一般固废 委托环卫部门清运处置。 分拣杂质、果核 60 一般固废 委托环卫部门清运处理。 废滤纸 0.02 一般固废 统一收集后外售。 蒸馏废渣 30 一般固废 委托环卫部门清运处理。 废包装材料 0.6 一般固废 统一收集后外售。 污水处理污泥 1.46 一般固废 委托环卫部门清运处置。 废反渗透膜 0.0025 一般固废 厂家回收带走。 灰渣 31.8 一般固废 集中收集后运至永德水果种植基地还田。 除尘器收集的烟灰 11.3 一般固废 废机油 0.01 危险废物 委托有资质单位定期运走处置 废弃试剂 0.6（L/a） 综上所述，项目固废均能得到妥善的处理，且处置率为100%，对周边环境影响较小。 2、危险废物管理要求 严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行： 1）危险废物管理计划、台账要求 （1）按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）制定《危险废物管理计划》，建立危废管理全过程的责任制度，并在显著位置张贴危废防治责任信息。 （2）建立危险废物管理台账，如实记录危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关信息，落实危险废物管理台账记录的责任人，明确工作职责，并对内容的真实性、准确性和完整性负责；台账形式包括电子管理台账和纸质管理台账，台账保存时间不少于5年； （3）通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门备案危险废物管理计划，申报危险废物有关资料。 （4）应当于每年3月31日前通过国家危险废物信息管理系统在线填写并提交当年度的危险废物管理计划，由国家危险废物信息管理系统自动生成备案编号和回执，完成备案。危险废物管理计划备案内容需要调整的，应当及时变更。 2）危险废物的收集、贮存 （1）本次评价要求建设单位建设1间危废暂存间，建筑面积约5m2，对危险废物进行暂存，定期委托相关有资质单位进行清运处理。 （2）根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），危险废物暂存间污染控制要求为：①应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。②根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 （3）根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），危险废物容器和包装物污染控制要求为：①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。②针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。⑥容器和包装物外表面应保持清洁。 （4）根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），危险废物贮存过程污染控制要求为：①在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。②液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。③半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。④具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存。⑤易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。⑥危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措施。 （5）贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 （6）不定期对危废暂存间进行检查，门窗是否完好，地面是否有渗漏，包装容器是否完好无泄漏。 3）危险废物转移及处置要求 （1）危险废物应委托有资质单位清运、处置。 （2）危险废物外运时需要严格按照《危险废物转移联单管理办法》的相关规定报批危险废物转移计划，在转移行为发生时应执行危险废物转移联单制度。 综上，本项目严格按照上述要求、规范贮存和处置各项固体废物，并进行分类收集、综合利用，做到减量化和资源化，各项固体废物均能得到合理、妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。 五、环境风险 1、风险源调查 对照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A突发环境事件风险物质及临界量清单，本项目涉及的危险物质为盐酸、废机油、乙醇。乙醇最大储存量为300t，储存于储藏区及成品区，临界量为500t；废机油产生量约0.01t/a，最大存量为0.01t/a，暂存于危险废物暂存间内，临界量为2500t；盐酸最大储存量为5L，储存于检验区，临界量为7.5t。危险物质与临界量的比值Q为0.6＜1，项目环境风险潜势为I，风险评价进行简单分析。 2、可能影响途径 项目发酵罐、储酒罐在运行过程中可能会发生酒体泄露，遇明火可能引发火灾爆炸事故，将会对环境造成二次污染；酒体发生泄漏后通过漫流、下渗等方式对地表水环境、地下水环境、土壤产生影响。 废矿物油泄漏对地表水环境、地下水环境、土壤产生影响，废矿物油遇明火引发火灾事故。 盐酸泄漏会对员工身体造成影响和对周边环境造成污染。 3、环境风险防范措施 根据本项目危险物质及其影响途径，本次评价提出如下环境风险防范措施： （1）危险废物暂存间必须严格根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）设置，并设置灭火器、吸油毡等物资。 （2）酒品存储时应当规范操作，规范管理。 （3）酿造车间以及成品库库配备报警装置，一旦发生事故，应尽量收集转移泄漏的物料。 （4）酿造车间以及酒库应加强室内通风，确保生产及储存过程中挥发的乙醇气体能够及时排出车间。 （5）在生产车间设立警告牌(严禁烟火)。 （6）加强职工的安全教育，提高安全防范风险意识，制定严格的操作规程。 （7）电气设备应定期检修，及时发现可能引起火花、短路等隐患。 （8）建设单位应建立完善的环境风险防范应急预警机制，并根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行），《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日施行）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（2015年1月8日施行）、《突发环境事件应急管理办法》（2015年6月5日施行）、《云南省环境保护厅应急中心关于进一步加强全省企事业单位突发环境事件应急预案管理的通知》（2013年6月）等有关法律法规的规定，结合本厂实际组织制定《突发环境事件应急预案》，并及时到生态环境主管部门进行备案。 4、环境风险评价结论 项目运营过程中存在一定的环境风险，但只要加强管理，建立健全相应的风险防范管理、应急措施，并认真落实相关安全措施和相关安全生产管理规定、消防规定、环境风险措施和相关环保规定，则其在运营期环境风险可接受。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 锅炉废气 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 布袋除尘器+25m高排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) |
|  | 污水处理异味 | H2S、NH3 | / | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 发酵异味 | 非甲烷总烃 | / | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
| 地表水环境 | 生活污水 | SS、COD、BOD、氨氮、TP等 | 经化粪池处理后排入市政污水管网 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） |
|  | 锅炉废水、洗瓶废水、纯水器反冲洗废水及浓水、地面清洁废水 | SS、COD、BOD、氨氮、TP等 | 直接排入市政污水管网 |  |
|  | 鲜果清洗废水、设备清洗废水、蒸馏废液、检验仪器清洗废水 | SS、COD、BOD、氨氮、TP等 | 经一体化污水处理站处理达标后排入市政污水管网 |  |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 减震、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生产固废 | 废机油 | 暂存于危废暂存间，委托有资质单位定期清运处置。 | 处置率100% |
|  |  | 废弃试剂 |  |  |
|  |  | 果核 | 统一收集后外售 |  |
|  |  | 废滤纸 |  |  |
|  |  | 废包装材料 |  |  |
|  |  | 废反渗透膜 | 厂家回收带走 |  |
|  |  | 灰渣 | 运至永德水果种植基地还田 |  |
|  |  | 除尘器烟灰 |  |  |
|  |  | 蒸馏废渣 | 委托环卫部门清运处置。 |  |
|  |  | 分拣杂质 |  |  |
|  | 生活固废 | 生活垃圾 |  |  |
|  |  | 污水处理污泥 | 委托环卫部门定期清掏处置。 |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险防范措施 | （1）加强职工的安全教育，提高安全防范风险意识； （2）针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程； （3）严格执行防火、防爆等各项要求； （4）建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。 （5）在生产车间设立警告牌(严禁烟火)。 |
| 其他环境管理要求 | 1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环境管理规章制度、各种污染物排放指标。 2）项目建成投产前建设单位应自行组织项目竣工环境保护验收工作，检查环保设施是否达到“三同时”要求。 3）加强环保设施的管理，定期检查项目环保设施运行情况，如废气处理装置、化粪池、一体化污水处理站等设施是否正常运行，及时排除故障，保证环保设施正常运转。 4）项目投产前需按《排污许可证管理办法》、排污许可证申请与核发技术规范等要求取得固定污染源排污许可证。 5）项目运行后应按取得的排污许可证载明的要求规范记录环境管理台账，需记录的内容包括生产设施及污染防治设施的运行管理信息、监测记录信息及其它环境管理信息等内容。同时应按要求开展自行监测，按时提交执行报告。 |

# 六、结论

本项目符合产业政策要求，符合相关规划要求。区域内无环境制约因素，工程采取的污染防治措施和本环评要求的对策经济技术可行，项目建成运行后污染物达标排放，不会改变项目区域现有的环境区域功能。从环境保护的角度看，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.0113 |  | 0.0113 |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  | 0.288 |  | 0.288 |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  | 0.204 |  | 0.204 |  |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  |
|  | NH3 |  |  |  | 0.003 |  | 0.003 |  |
|  | H2S |  |  |  | 0.00012 |  | 0.00012 |  |
| 废水 | 生产废水 |  |  |  | 1438.8 |  | 1438.8 |  |
|  | 生活污水 |  |  |  | 52.8 |  | 52.8 |  |
| 一般工业 固体废物 | 分拣杂质、果核 |  |  |  | 60 |  | 60 |  |
|  | 废滤纸 |  |  |  | 0.02 |  | 0.02 |  |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 1.8 |  | 1.8 |  |
|  | 废包装材料 |  |  |  | 0.6 |  | 0.6 |  |
|  | 污水处理污泥 |  |  |  | 1.46 |  | 1.46 |  |
|  | 废反渗透膜 |  |  |  | 0.0025 |  | 0.0025 |  |
|  | 蒸馏废渣 |  |  |  | 30 |  | 30 |  |
|  | 灰渣 |  |  |  | 31.8 |  | 31.8 |  |
|  | 除尘器收集的烟灰 |  |  |  | 11.3 |  | 11.3 |  |
| 危险废物 | 废机油 |  |  |  | 0.01 |  | 0.01 |  |
|  | 废弃试剂 |  |  |  | 0.6（L/a） |  | 0.6（L/a） |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；t/a

# Text boxes

①

②

③

④

③

③

③